Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО»

199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 18-ая линия, дом 31, корпус Д, офис 407;

www.enko.spb.ru, тел. 812-332 97 10, 812-332 97 14, факс. 812-332 97 10;

e-mail: enko@enko.spb.ru

Инв. № 22/417

Экз. __

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Борского сельского поселения

Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

| Генеральный директор, к.г.н. |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта, зам. генерального директора |  | О.В. Красовская |
| Главный инженер проекта, зам. генерального директора |  | А.Г. Петров |
| Главный экономист НПИ «ЭНКО» |  | О.В. Петина |

Санкт-Петербург – Бокситогорск, Бор

2014

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта | – к.г.н., генеральный директор НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | – зам. генерального директора, арх. О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | – И.С. Майзель |
| Главный инженер проекта | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |
| Основные сведения о территории. Расселение. Объекты культурного наследия. Мероприятия по охране и сохранению объектов культурного наследия: | экономисты градостроительства О.А. Висленева, О.В. Петина. |
| Топографо-геодезическая изученность территории: | эколог градостроительства А.С. Емельянова, инженер А.В. Воронцов. |
| Природные условия и ресурсы. Состояние окружающей среды. Зоны с особыми условиями использования территорий. Планировочные ограничения. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории: | эколог градостроительства А.С. Емельянова. |
| Современное использование территории. Расселение. Земельный фонд. Предложения по развитию планировочной организации территории. Перераспределение земель.Мероприятия по установлению границ населенных пунктов. Мероприятия по развитию и преобразованию организации территории населенных пунктов: | архитектор Н.А. Близнина, инженер М.А. Ковригина, инженеры-землеустроители А.А. Тимофеева, М.В. Куликов; экономисты градостроительства О.А. Висленева, О.В. Петина. |
| Социально-экономическая ситуация. Социально-экономическое развитие. Мероприятия по развитию жилищного строительства. Производственные объекты; объекты обслуживания населения (подраздел в разделе 5.4): | экономисты градостроительства О.А. Висленева, О.В. Петина. |
| Транспортная инфраструктура. Развитие транспортной инфраструктуры. Объекты транспортной инфраструктуры (подраздел в разделе 5.4): | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженер В.А. Дорин. |
| Инженерная инфраструктура. Развитие инженерной инфраструктуры. Объекты инженерной инфраструктуры (подраздел в разделе 5.4): | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой, Г.Е. Нехамкис; инженера – Д.Б. Тарских. |
| ГИС-технологии: | гл. специалист – А.М. Савинков, инженер А.В. Воронцов. |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Состав материалов по обоснованию ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	4

1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ	11

2.1. Цели территориального планирования	11

2.2. Задачи территориального планирования	11

3. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	14

3.1. Основные сведения о территории. Топографо-геодезическая изученность	14

3.2. Природные условия и ресурсы	15

3.3. Современное использование территории.  Расселение. Земельный фонд	25

3.4. Объекты культурного наследия	32

3.5. Социально-экономическая ситуация	36

3.6. Транспортная инфраструктура	44

3.7. Инженерная инфраструктура	45

3.8. Состояние окружающей среды	49

3.9. Зоны с особыми условиями использования территорий.	50

3.10. Выводы анализа комплексной оценки территории	52

4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ	54

4.1. Предложения по развитию планировочной организации территории. Перераспределение земель	54

4.2. Социально-экономическое развитие	58

4.3. Развитие транспортной инфраструктуры	75

4.4. Развитие инженерной инфраструктуры	77

5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ	84

5.1. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов	84

5.2. Мероприятия по развитию и преобразованию организации территории населенных пунктов	84

5.3. Мероприятия по развитию жилищного строительства	86

5.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	87

5.5. Мероприятия по охране и сохранению объектов культурного наследия	92

5.6. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории	93

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	95

7. ПРИЛОЖЕНИЯ	105

# Состав материалов по обоснованию Генерального плана

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| 1 | Генеральный план Борского сельского поселения. Материалы по обоснованию Генерального плана. Пояснительная записка. | 22/417 |
| 2 | Генеральный план Борского сельского поселения. Материалы по обоснованию Генерального плана. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | 22/418 |
| 3 | Генеральный план Борского сельского поселения. Материалы по обоснованию Генерального плана. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 22/419 |
| 4 | Генеральный план Борского сельского поселения. Материалы по обоснованию Генерального плана. Исходно-разрешительная документация | 22/420 |
| Схемы |
| 1 | Схема использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия. 1. Борское сельское поселение. М 1: 50 000. 2. Населенные пункты. М 1: 5000. | 22/421 |
| 2 | Схема существующих границ земель различных категорий. М 1:50 000. | 22/422 |
| 3 | Схема с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, в том числе с учетом результатов инженерных изысканий. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий. М 1:50 000. | 22/423 |
| 4 | Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схема с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (объекты обслуживания). Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке. 1. Борское сельское поселение. М 1: 50 000. 2. Населенные пункты. М 1: 5000. 3. Деревни Бор и Мозолёво-1, поселки Ларьян и Сельхозтехника. М 1: 2000 (на отдельном листе). | 22/424 |
| 5 | Схема планируемых границ земель различных категорий. М 1:50 000 | 22/425 |
| 6 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения. 1. Борское сельское поселение. М 1: 50 000. 2. Населенные пункты. М 1: 5000. | 22/426 |
| 7 | Схема планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. 1. Борское сельское поселение. М 1: 50 000. 2. Населенные пункты. М 1: 5000. | 22/427 |
| 8 | Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения в случае размещения таких объектов. М 1:50 000. | 22/428 |
| Электронные материалы |
| 1 | Электронные материалы: текстовые материалы в формате Word, графические материалы в формате JPG, TIF, MapInfo. | 22/429 |

Список использованных сокращений

| АОЗТ – акционерное общество закрытого типа; АТС – автоматическая телефонная станция; в. – век; ВЛ - воздушные линии электропередачи; г. – год; гг. – годы; ГБОУ СПО ЛО - государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ленинградской области; ГКОУ ЛО – государственное казённое образовательное учреждение Ленинградской области; ГП – государственное предприятие; ГРП – газорегуляторный пункт; ГРС – газораспределительная станция; д. – деревня; дд. – деревни; ДРСУ – дорожное ремонтно-строительное управление; ед. – единица; ЗАО – закрытое акционерное общество; ЗСО - зоны санитарной охраны источников водоснабжения; изм. – измерение; ИП – индивидуальный предприниматель; кв. – квадратный; КОС – канализационные очистные сооружения; куб. – кубический; ЛОГП – Ленинградское областное государственне предприятие; МГВД - магистральный газопровод высокого давления; МБОУ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение; | МКДОУ – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение; МУЗ – муниципальное учреждение здравоохранения; МЭД ГИ - мощность экспозиционной дозы гамма-излучения; н.д. – нет данных; ОАО – открытое акционерное общество; оз. – озеро; ОВД – отдел внутренних дел; ООО – общество с ограниченной ответственностью; ООПТ – особо охраняемая природная территория; п. – поселок; пп. – поселки; ПЗА - потенциал загрязнения атмосферы; площ. – площадь; р. – река; ред. – редакция; рис. – рисунок; СЗЗ – санитарно-защитная зона; сут. – сутки; ТБО – твердые бытовые отходы; ТСЖ – товарищество собственников жилья; ТЭЦ – теплоэлектроцентраль; ул. – улица; ФГУЗ – федеральное государственное учрждение здравоохранения; чел. – человек; ЧМ – частотно-модулированное (радиовещание); |
| --- | --- |

# 1. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект Генерального плана Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области разработан Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» в качестве документа, направленного на создание благоприятных условий территориального и социально-экономического развития сельского поселения до 2035 года.

Генеральный план является одним из документов территориального планирования, которое «направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований» (статья 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В Генеральном плане Борского сельского поселения определены основные параметры развития его территории: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-коммунального строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры, охраны окружающей среды. В Генеральном плане выполнено зонирование территорий населенных пунктов с выделением зон различного назначения, в т.ч. для развития жилых, производственных, общественных, рекреационных и других функций.

Генеральный план разработан с применением компьютерной геоинформационной системы (ГИС) - программный пакет ArcGIS 9.3. Геоинформационная система имеет многоцелевое назначение, наиболее важным является возможность ее использования в управлении развитием территории, оптимизации земельной и инвестиционной политики, улучшении транспортного обслуживания и экологической ситуации, развитии инженерной инфраструктуры.

Общие положения

1. Проект Генерального плана Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области подготовлен Научно-проектным институтом пространственного планирования «ЭНКО» (город Санкт-Петербург) по заказу администрации Бокситогорского муниципального района (Муниципальный контракт № 14 от 29 декабря 2010 года) по результатам конкурса в соответствии с решением конкурсной комиссии (протокол № 8-2010 от 21 октября 2010 года).

2. Проект Генерального плана Борского сельского поселения подготовлен в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации (ред. от 29.11.2010  и от 21.07.2014 г.) и заданием на подготовку проекта Генерального плана Борского сельского поселения.

3. Генеральный план Борского сельского поселения соответствует требованиям действующих федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, муниципальных правовых актов Бокситогорского муниципального района и Борского сельского поселения.

4. Разработка Генерального плана Борского сельского поселения велась в соответствии с требованиями действующих федеральных законодательных актов, в том числе:

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды";

- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую";

- Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

5. Подготовка Генерального плана Борского сельского поселения велась с учетом следующих нормативных документов:

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,

- экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», актуализированная редакция СНиП 11-02-96;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86* «Тепловые сети»; методики расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», 2003 г.;

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», 2002 г.;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», 2003 г.;

- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», актуализированная редакция СНиП 35-01-2001;

- СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»;

- ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения».

6. Генеральный план Борского сельского поселения подготовлен и реализуется на всю территорию муниципального образования в границе, установленной законом Ленинградской области от 26 октября 2004 г. № 78-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Бокситогорский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» (ред. от 09.11.2011), а также на территорию населенных пунктов, входящих в состав Борского сельского поселения:

Закон Ленинградской области от 15 июня 2010 г. № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» устанавливает следующий перечень 32 населенных пунктов в границах Борского сельского поселения:

Болото, деревня;

Большой Остров, деревня;

Бор, деревня;

Бороватое, деревня;

Бочево, деревня;

Гостихино, деревня;

Дмитрово, деревня;

Дорогощи, деревня;

Дороховая, деревня;

Жилоток, деревня;

Заполье, деревня;

Золотово, деревня;

Зубакино, деревня;

Колбеки, деревня;

Ларьян, поселок;

Максимова Гора, деревня;

Межуречье, деревня;

Мозолёво-1, деревня;

Мозолёво-2, деревня;

Мошня, деревня;

Носово, деревня;

Овинец, деревня;

Паньково, деревня;

Пареево, деревня;

Половное, деревня;

Пустая Глина, деревня;

Рудная Горка, деревня;

Савино, деревня;

Селище, деревня;

Селище, деревня;

Сельхозтехника, поселок;

Славково, деревня.

7. Генеральный план Борского сельского поселения учитывает основные положения следующих документов:

- долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села на 2009-2013 годы" (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 21 августа 2009 г. № 272);

- долгосрочная целевая программа "Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011–2015 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 28 марта 2011 г. № 71);

- Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 24 декабря 2013 года № 491);

- долгосрочная целевая программа "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области" на 2011-2013 годы" (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 27 декабря 2010 г. № 366);

- долгосрочная целевая программа "Культура Ленинградской области на 2011-2013 годы" (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2010 г. № 381);

- долгосрочная целевая программа «Развитие сферы туризма и рекреации Ленинградской области на 2010-2015 годы», (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 25 июня 2010 г. № 153);

- долгосрочная целевая программа «Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области на 2012-2015 годы», (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 9 декабря 2011 г. № 426);

- Концепция развития туризма в Ленинградской области на 2009-2012 годы (утверждена приказом комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Ленинградской области от 1 сентября 2008 г. № 769);

- научно-исследовательская работа по теме: «Обоснование и разработка туристско-рекреационного зонирования и методов формирования оптимальной структуры туристского комплекса Ленинградской области на период до 2012 года» (ОАО «Усть-Лужская проектно-инжиниринговая компания», 2009 г.);

- Лесной план Ленинградской области (утвержден распоряжением Губернатора Ленинградской области от 3 марта 2010 г. № 139-рг) и Лесохозяйственный регламент Бокситогорского лесничества (утвержден приказом комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Ленинградской области от 19 декабря 2008 г. № 168 с изменениями от 30 декабря 2010 г. № 61);

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области (утверждены постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 г. № 83);

- Схема территориального планирования Ленинградской области (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 г. № 460);

- Комплексная программа социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района на 2011-2015 годы; (утверждена решением совета депутатов Бокситогорского муниципального района от 18 мая 2011 г. № 163);

- Концепция социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района до 2020 года (утверждена решением совета депутатов Бокситогорского муниципального района от 17 июня 2009 г. № 399);

- Прогноз социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2015 годов (включая текущий отчетный период и оценку 2012 года);

- Схема территориального планирования Бокситогорского муниципального района (утверждена решением совета депутатов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области от 11 декабря 2013 г. № 401);

- показатели социально-экономического развития и паспорта Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области за ряд лет;

- Паспорт безопасности территории Борского сельского поселения (утвержден 20 января 2011 г. первым заместителем начальника главного управления МЧС России по Ленинградской области, председателем комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Бокситогорского муниципального района и главой администрации Борского сельского поселения);

- Схема генеральной очистки территории Борского сельского поселения (разработана «Научно-производственным объединением «Центр благоустройства и обращения с отходами», директор А.С.Гурнев, 2009).

При разработке Генерального плана проанализированы и учтены предложения заинтересованных юридических и физических лиц.

8. В составе Генерального плана выделены следующие этапы территориального планирования:

- первая очередь – 2020 год;

- расчетный срок – 2035 год.

9. Для расчета основных параметров развития территории в Генеральном плане принят следующий прогноз численности населения Борского сельского поселения:

- на 2020 год – 3100 человек постоянного зарегистрированного населения при общей численности постоянного населения 4,18 тыс. человек;

- на 2035 год – 2900 человек постоянного зарегистрированного населения при общей численности постоянного населения 4,26 тыс. человек.

10. Графические материалы (схемы) в составе Генерального плана Борского сельского поселения выполнены

на всю территорию Борского сельского поселения по материалам:

- топографических съемок масштаба 1:50 000, выполненных ООО ПКФ «Орбита» в 2008 г. (стоят на учете в комитете государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, инвентарный номер 17095),

- Перспективный план ведения лесного хозяйства лесничеств Бокситогорского межхозяйственного лесхоза ассоциации производственных предприятий «Ленагропромлес». План лесонасаждений. Масштаб 1:25 000. Федеральная служба лесного хозяйства России. Северо-Западное государственное лесоустроительное предприятие, 1994-1995 гг.

- землеустроительных карт масштаба 1:10 000, выполненных ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ, 1980-1981-1987 гг., полученных из государственного фонда данных;

на территорию населенных пунктов Борского сельского поселения по материалам:

- землеустроительных карт масштаба 1:5 000, выполненных ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ, 1980-1981-1987 гг., полученных из государственного фонда данных,

- съемок масштаба 1:2000, выполненных СЗФ ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ в 2008 г. в местной системе координат (принято отделом обеспечения строительного надзора и экспертиз комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области 28 апреля 2012 г.).

11. После утверждения проектные решения Генерального плана Борского сельского поселения на первую очередь и расчетный срок являются основанием для разработки:

- документации по планировке территории;

- правил землепользования и застройки Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

# 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Подготовка Генерального плана Борского сельского поселения направлена на создание долгосрочной градостроительной стратегии развития муниципального образования на основе принципов устойчивого развития и создания благоприятной среды проживания.

Устойчивое развитие предполагает обеспечение прогресса в экономическом развитии муниципального образования, повышение инвестиционной привлекательности его территории, повышение уровня жизни и улучшение условий проживания населения, достижение долговременной экологической безопасности, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем, создание благоприятной для жизни среды проживания.

## 2.1. Цели территориального планирования

- Территориальное обеспечение устойчивого развития основных секторов экономики и повышение инвестиционной привлекательности территории Борского сельского поселения.

- Учет перспектив развития Борского сельского поселения с опорой на заготовку и переработку древесины, а также малое предпринимательство в сферах агропроизводства, рыбоводства, пищевой промышленности и туристско-рекреационной деятельности.

- Установление границ населенных пунктов.

- Повышение уровня жизни населения, улучшение условий его проживания. Качественное улучшение состояния градостроительной среды в населенных пунктах Борского сельского поселения, благоустройство территории населенных пунктов.

- Развитие транспортной, инженерной и социальной инфраструктур.

- Оптимизация экологической ситуации.

- Сохранение и использование исторического и культурного наследия территории.

- Обеспечение учета интересов Российской Федерации, Ленинградской области, Бокситогорского муниципального района и Борского сельского поселения при осуществлении территориального планирования и размещении объектов капитального строительства.

## 2.2. Задачи территориального планирования

2.2.1. Задачи по развитию и преобразованию организации территорий населенных пунктов

- Определение планируемых границ функциональных зон и установление их параметров с учетом особенностей территории Борского сельского поселения: в т.ч. наличия зон с особыми условиями использования территорий (санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов, санитарные разрывы от транспортных коммуникаций, охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры, водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы, зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения, зоны месторождений полезных ископаемых, особо охраняемые природные территории), потребностей в размещении объектов капитального строительства и строительства нового жилищного фонда.

- Определение необходимого объема и структуры нового жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, планировочная организация жилых зон, развитие зон застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами, сохранение зон застройки среднеэтажными жилыми домами.

- Развитие системы общественных центров и объектов обслуживания населения: сохранение функций центров социального обслуживания местного уровня за деревней Бор и поселком Сельхозтехника; формирование общественно-деловых зон: зона делового, общественного, коммерческого назначения; зона объектов образования.

- Формирование улично-дорожной сети в границах населенных пунктов.

- Формирование и развитие производственных зон, зон коммунально-складских объектов, зон объектов инженерной инфраструктуры.

- Формирование и развитие зон сельскохозяйственного использования.

- Благоустройство мест традиционного отдыха населения, развитие рекреационных зон.

- Формирование предложений по увеличению площади зон специального назначения (кладбища).

- Установление границ населенных пунктов Борского сельского поселения.

2.2.2. Задачи по учету интересов Российской Федерации, Ленинградской области, Бокситогорского муниципального района при осуществлении градостроительной деятельности в Борском сельском поселении

- Выделение территорий для размещения и развития объектов капитального строительства регионального и районного значения, предусмотренных соответствующими программами, в том числе объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов туристско-рекреационной инфраструктуры, коммунальных и прочих объектов.

2.2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

- Достижение показателя обеспеченности общей площадью жилищного фонда в размере 35 кв. м на душу населения.

- Определение площадок и структуры нового жилищного строительства.

- Отображение территорий, используемых для размещения объектов капитального строительства федерального и регионального значения.

- Выделение территорий для размещения учреждений и объектов обслуживания населения районного значения, предусмотренных соответствующими программами.

- Достижение нормативных показателей в развитии системы учреждений и объектов обслуживания населения местного значения поселения:

- показателя обеспеченности услугами объектов культурно-досуговой сферы (домами культуры) – 164 места на тысячу жителей;

- показателя обеспеченности услугами библиотек – не менее 5,7 тыс. экземпляров на тысячу жителей;

- показателя обеспеченности услугами объектов физической культуры и спорта: плоскостными сооружениями – 1,95 тыс. кв. м на тысячу жителей, спортивными и тренажерными залами всех видов – 350 кв. м площади пола на тысячу жителей;

- показателя обеспеченности услугами розничной торговли – от 242,8 до 486,6 кв. м торговой площади на тысячу жителей;

- Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

- Укрепление существующей автодорожной сети, повышение качества сообщения:

- совершенствование и развитие улично-дорожной сети в населенных пунктах;

- реконструкция существующих автомобильных дорог регионального и местного значения;

- формирование пешеходно-транспортных направлений;

- повышение качества обслуживания населения на пригородных маршрутах.

- Развитие объектов инженерной инфраструктуры, реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства, с достижением следующих показателей:

- 100 % обеспечение населения водоснабжением питьевого качества;

- 100 % очистка сточных вод до нормативных требований;

- надёжное и полное обеспечение потребителей основными энергоносителями – электроэнергией и газом, развитие инфраструктуры газового хозяйства и строительство новых подстанций в населенных пунктах;

- устойчивое обеспечение теплоснабжением объектов жилищно-коммунального комплекса.

2.2.4. Задачи по сохранению исторического и культурного наследия

- Совершенствование учета и сохранение объектов культурного наследия.

- Использование объектов культурного наследия в качестве объектов показа при развитии туристско-рекреационной деятельности.

2.2.5. Задачи по развитию сферы туризма и рекреации

- Создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения.

- Создание условий для формирования туристско-рекреационной инфраструктуры (объект размещения и парковочные стоянки).

2.2.6. Задачи по улучшению экологической обстановки, охране окружающей среды и санитарной очистке территории

- Разработка мероприятий по оптимизации экологической ситуации и благоустройству территории муниципального образования.

2.2.7. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- Определение границ зон с особыми условиями использования территорий.

- Определение границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Формирование фонда защитных сооружений гражданской обороны.

- Разработка мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.2.8. Задачи по нормативно-правовому обеспечению реализации Генерального плана

- Установление границ населенных пунктов Борского сельского поселения.

- Обеспечение охраны окружающей среды.

- Координация действий исполнительных органов муниципального образования по обеспечению реализации Генерального плана.

# 3. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития выполнялся с целью определения потенциала территории сельского поселения для дальнейшего развития, а также для выявления проблемных планировочных ситуаций, требующих оптимизационных мероприятий по территориальному планированию.

Выводы комплексного анализа территории являются основанием для принятия решений и выработки мероприятий в сфере территориального планирования.

## 3.1. Основные сведения о территории. Топографо-геодезическая изученность

Борское сельское поселение расположено в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области. Оно граничит с Бокситогорским городским, Большедворским и Анисимовским сельскими поселениями Бокситогорского муниципального района, Мелегежским сельским поселением Тихвинского муниципального района, а также с Грузинским сельским поселением Любытинского муниципального района Новгородской областью.

В состав Борского сельского поселения входят 32 населенных пункта. Административным центром Борского сельского поселения является д. Бор (численность постоянного населения 1703 человек). Вторым по значимости для Борского сельского поселения населенным пунктом в настоящее время может считаться поселок Сельхозтехника (509 человек) и третьим - д. Мозолёво-1 (512 человек). Полный перечень населенных пунктов дан выше в пункте 6 раздела «1. Введение. Общие положения».

Площадь территории Борского сельского поселения 70162,0 га. Большая часть территории занята лесным фондом. По территории сельского поселения проходят автодороги Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево  и Н7 Пикалёво - Струги – Колбеки, благодаря которым населенные пункты Борского сельского поселения связываются с соседним Бокситогорским городским поселением и далее по федеральной автодороге А-114 Вологда – Новая Ладога с ближайшими городскими населенными пунктами – городом Тихвин и городом Пикалёво, а также с административным центром муниципального района городом Бокситогорск. Основным видом производственной деятельности на территории сельского поселения является заготовка и переработка древесины, успешно развивается рыбохозяйственная деятельность, есть предпосылки для развития туризма и агрорекреации.

Схема территориального планирования Ленинградской области и Схема территориального планирования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области утверждены и учтены при разработке проектных решений Генерального плана Генерального плана Борского сельского поселения.

При разработке Генерального плана использованы следующие материалы.

- Топографическая съемка масштаба 1:50 000, выполненная ООО ПКФ «Орбита», в 2008 г. на всю территорию Борского сельского поселения.

- Съемки масштаба 1:2 000, выполненные СЗФ ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ в 2008 г. в местной системе координат МСК-47 на территорию населенных пунктов Борского сельского поселения.

- Отчет об инженерных изысканиях проекта планировки и застройки усадьбы отделения «Большая Гора – Колбеки» совхоза «Бокситогорский» Бокситогорского района Ленинградской области (ЛенТИСИЗ, 1972).

- Отчет о комплексных инженерных изысканиях, выполненных для строительства центральной усадьбы в д. Мозолёво-1 совхоза «Красное знамя» (ЛенТИСИЗ, 1972).

- Отчет о комплексных инженерных изысканиях для проекта планировки и застройки центральной усадьбы с/х «Бокситогорский» (д. Бор) Бокситогорского р-на Ленинградской области (ЛенТИСИЗ, 1971).

В качестве вспомогательных материалов использовались следующие источники.

- Перспективный план ведения лесного хозяйства лесничеств Бокситогорского межхозяйственного лесхоза ассоциации производственных предприятий «Ленагропромлес». План лесонасаждений. Масштаб 1:25 000. Федеральная служба лесного хозяйства России. Северо-Западное государственное лесоустроительное предприятие, 1994-1995 гг.

- Землеустроительные карты масштаба 1:10 000 на всю территорию Борского сельского поселения и масштаба 1:5 000 на территорию населенных пунктов, выполненные ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ, 1980-1981-1987 гг., полученные из государственного фонда данных.

## 3.2. Природные условия и ресурсы

Климат

Климат территории можно охарактеризовать как умеренный, переходный от морского к континентальному.

Зима умеренно холодная, продолжительная (около пяти месяцев). Лето умеренно теплое (около четырех месяцев). Режим погоды неустойчив. Вхождение Атлантических воздушных масс в зимнее время года вызывает потепления и оттепели. В летний период вторжения Арктического воздуха вызывают похолодания.

Началом климатической весны можно назвать первые дни апреля, но вплоть до начала июня вероятны заморозки в ночное время, что должно учитываться при ведении сельскохозяйственной деятельности. Климатическая осень длится с сентября по октябрь. Солнечная и теплая погода в первой половине сентября к концу месяца сменяется пасмурной и дождливой, ночью появляются заморозки.

Самым теплым месяцем в году является июль. Его средняя температура +16 (С. Самым холодным – январь со средней температурой -11 (С. С октября по апрель среднемесячная температура меньше 0 (С.

Среднесуточная температура выше 10 (С поднимается во второй половине мая и остается таковой в течение 120 дней. В этот период активной вегетации общая сумма температур составляет около 1545 (С.

Среднегодовое количество осадков составляет около 830 мм. Большая их часть (около 60 %) выпадает в теплый период года с максимумом в июле (95 мм). Минимальное количество осадков характерно для марта (49 мм). Летом осадки носят ливневой характер, в холодное время - обложной.

Увлажнение избыточное. Относительная влажность изменяется от 66 % (май) до 89 % (ноябрь) и в среднем составляет 80 %. Устойчивый снежный покров держится с конца ноября по конец апреля (около 160 дней).

Ветра достигают наибольшей скорости в холодный период года, максимум приходится на ноябрь-декабрь (до 3,5 м/с). Направление ветра в это время наиболее устойчиво – преобладают юго-восточные ветры, при этом повторяемость ветров юго-западной четверти (западные, юго-западные и южные) в сумме составляют около половины. В теплый период наблюдается увеличение повторяемости ветров западного, северо-западного и северного направлений. В целом, в течение года преобладают юго-западные и западные направления ветров. Скорость ветров в теплый период уменьшается и достигает минимума в августе (2,6 м/с).

Довольно частое явление – туманы. Туман наблюдается в среднем 34 дня в год. Наибольшее их количество отмечается осенью и в первой половине зимы (3-5 дней в месяц), в остальное время туман в среднем наблюдается 1-2 дня в месяц.

При прохождении циклонов с запада и юго-запада возникают метели. В среднем за зиму наблюдается 27 дней с метелью, а наибольшее их количество приходится на февраль-март.

Выводы

- Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория проектируемого муниципального образования по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне II В.

- Климатические условия территории не вызывают ограничения для гражданского, промышленного строительства, а также хозяйственного освоения территории.

- При размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать розу ветров, более детально анализировать рассеивающие способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные ветра, метели и др.).

Гидрологическая характеристика

Гидрографическая сеть на территории Борского сельского поселения достаточно хорошо развита. Основная водная артерия поселения – р. Воложба (впадает в р. Сясь, бассейн Балтийского моря) – представлена своим верхним и средним течением. В верхней части бассейна реки развиты карстовые явления. Притоки р. Воложба – р. Черенка, р. Понырь, р. Лининка, р. Рагуша, р. Чунинка, р. Максимовка, р. Теребежка, р. Пярдомля. Судоходных рек на территории поселения нет.

Реки поселения принадлежат к равнинному типу. Питание рек смешанное. Водный режим рек характеризуется выраженным весенним половодьем. Летняя межень прерывается дождевыми паводками. Короткая фаза осеннего повышенного стока сменяется зимней меженью.

По данным отчета о комплексных инженерных изысканиях для проекта планировки и застройки, выполненных в д. Бор (ЛенТИСИЗ, 1971), максимальный уровень воды в р. Пярдомля достигает абсолютной отметки 70,5 - 71 м.

Наиболее крупные озера с площадью зеркала более 0,5 кв. км – оз. Нунгоша, оз. Ларьянское, оз. Карачунское. Питание озер смешанное. В годовом ходе уровней отмечается два подъема: весенний в конце апреля – начале мая, и осенний в период с октября по ноябрь. Абсолютная величина подъема не велика.

Согласно Приказа Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 29 марта 2007 г. № 46 (в редакции от 1 июля 2008 г. № 90) «Об утверждении перечня рыбопромысловых участков во внутренних пресноводных водоемах Ленинградской области», к таковым на территории сельского поселения относится оз. Нунгоша (250 га, любительское и спортивное рыболовство). В соответствии с Приказом Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 24 апреля 2009 г. № 61 «Об утверждении перечня рыбопромысловых участков в административных границах Ленинградской области» в перечень рыбопромысловых участков входит оз. Волошино (товарное рыбоводство в соответствии с рыбоводно-биологическим обоснованием).

На территории сельского поселения есть водные объекты, входящие в «Перечень водных объектов на территории Бокситогорского муниципального района, подлежащих региональному государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов» (согласно распоряжению Правительства Ленинградской области от 2 апреля 2007 г. № 118-р).

Выводы

- Гидрографическая сеть достаточно хорошо развита, реки принадлежат к системе р. Сясь.

- Во время прохождения весенних половодий и осенних паводков возможно поднятие уровня воды в реке и затопление поймы и частично первой надпойменной террасы.

Гидрогеологическая характеристика

По степени водообеспеченности пресными подземными водами территория Борского сельского поселения делится на две части. Юго-западная часть территории, совпадающая с карбоновым плато, является обеспеченной пресными подземными водами. Здесь развиты водообильные водоносные комплексы, приуроченные к нижнекаменноугольным отложениям. Второй район, занимающий северо-западную часть территории, относится к частично обеспеченному пресными подземными водами. Здесь распространен водоносный комплекс верхнедевонских отложений. Помимо коренных пород, подземные воды встречаются также и в четвертичных комплексах. К четвертичным отложениям приурочены воды порово-пластового типа, безнапорные или с незначительным напором, залегающие на глубине от 0,1-0,5 м до 10-18 м. Водоносные горизонты четвертичных отложений не представляют интереса для целей централизованного водоснабжения, так как характеризуются слабой водообильностью и подвержены поверхностному загрязнению.

По данным отчета о комплексных инженерных изысканиях для проекта планировки и застройки центральной усадьбы совхоза «Красное знамя» д. Мозолёво-1, грунтовые воды четвертичных отложений имеют безнапорный характер и только на отдельных участках зафиксированы местные напоры величиной 0,4 – 2,0 м. Вскрыты они на глубине от 1,7 до 5,0 м от поверхности Земли в зависимости от рельефа. Подземные воды, приуроченные к верхнедевонским пескам залегают на глубине от 5,7 до 8,8 м воды имеют напор, не превышающий 2,5 м.

По данным отчета о комплексных инженерно-строительных изысканиях для проекта планировки и застройки усадьбы отделения «Большая Гора – Колбеки» совхоза «Бокситогорский» Бокситогорского района Ленинградской области (ЛенТИСИЗ, 1972), с гидрогеологической точки зрения толща четвертичных отложений не представляет интереса для целей централизованного водоснабжения. Водоносный горизонт девона является недостаточно надежным источником водоснабжения по причине преобладания в разрезе глинистых прослоев и неравномерной водообильности.

По данным отчета о комплексных инженерных изысканиях для проекта планировки и застройки, выполненных в д. Бор (ЛенТИСИЗ, 1971), четвертичные отложения вскрыты всеми выработками, зафиксированы на глубине от 0,1 до 2,8 м и приурочены к торфам, пескам и прослойкам, линзам и гнездам песков в озерно-ледниковых и ледниковых отложениях. В местах выхода на поверхность ледниковых супесей и суглинков грунтовые воды носят спорадический характер. Воды четвертичных отложений безнапорные. В верхнедевонских отложениях воды вскрыты на глубинах от 5,2 до 11,8 м и приурочены к песчаным прослойкам в глинах. Воды верхнедевонских отложений напорные. Величина напора изменяется от 2 до 4,8 м. Годовая амплитуда колебания грунтовых вод составляет 2 м.

Выводы

- Гидрогеологические условия осложнены наличием заболоченных территорий и многочисленных болот, где уровень залегания грунтовых вод наиболее близок к поверхности.

- Подземные воды четвертичных отложений не могут рассматриваться как источники централизованного водоснабжения, так как характеризуются слабой водообильностью и подвержены поверхностному загрязнению.

- В качестве источника водоснабжения могут быть использованы подземные воды карбонового плато и частично девонских отложений.

Геолого-геоморфологическая характеристика

Рельеф проектируемой территории холмисто-равнинный. Формирование рельефа происходило под воздействием оледенений четвертичного периода в результате эрозионно-аккумулятивной деятельности ледника. В геоморфологическом отношении восточная часть территории поселения расположена на холмисто-моренной возвышенности - Тихвинской гряде; северо-западная – к озерно-ледниковой равнине, юго-западная – к моренной равнине. Дренаж в пределах холмисто-моренной возвышенности - интенсивный на склонах и слабый в ложбинах и котловинах, в пределах озерно-ледниковой и моренной равнин – слабый. Увлажнение в первом случае варьируется от недостаточного (атмосферного) на вершинах и постоянно-избыточного (поверхностно-сточного, грунтового и грунтово-напорного) в ложбинах и котловинах, во втором – от нормального и постоянно-избыточного (атмосферного и грунтового), в третьем - от нормального в приречных полосах до постоянно-избыточного (атмосферного) в центрах междуречий. Абсолютные отметки изменяются от 100 до 200 м.

В геологическом отношении проектируемая территория расположена на Русской плите Восточно-Европейской платформы. Основанием осадочного чехла Русской плиты служат отложения рифейской и вендской систем (сероцветные глинистые породы с песчаниками), на которых залегают отложения кембрия (пластичные синие глины). Отложения Ордовикской системы представлены песчаниками, доломитами и известняками. Они перекрыты породами девонского возраста – доломитами, мергелями, песчаниками, глинами красноватого цвета. Ближе всего к поверхности земли на территории Борского сельского поселения в центральной, восточной и южной его частях залегают породы каменноугольной системы (Карбоновое плато), представленные известняками. В долине р. Рагуша толщи известняков каменноугольного периода выходят на поверхность. На реках Воложба, Лининка, Пярдомля, Рагуша и Черенка (ниже д. Савино и до устья) наблюдаются карстовые процессы. Наиболее типичной формой карста являются бесчисленные мелкие воронки.

Четвертичные отложения представлены ледниковыми (валунные суглинки и глины) и озерно-ледниковыми отложениями (пески). В понижениях встречаются также болотные отложения, сложенные торфом разной степени разложения, в том числе с мощностью более 2 м. Состав четвертичных отложений подтверждается данными отчета о комплексных инженерных изысканиях для проекта планировки и застройки центральной усадьбы совхоза «Красное знамя» д. Мозолёво-1, отчета о комплексных инженерно-строительных изысканиях для проекта планировки и застройки усадьбы отделения «Большая Гора – Колбеки» совхоза «Бокситогорский» Бокситогорского района Ленинградской области (ЛенТИСИЗ, 1972), отчета о комплексных инженерных изысканиях для проекта планировки и застройки, выполненных в д. Бор (ЛенТИСИЗ, 1971). Аллювиальные отложения распространены преимущественно в долине р. Воложба. В долинах других рек они не получили широкого распространения ввиду относительно молодого возраста речных долин. Данные отложения слагают небольшие участки пойменных и надпойменных террас в долинах рек представлены супесями, песками, суглинками.

Выводы

- Восточная часть территории сельского поселения расположена на холмисто-моренной возвышенности – Тихвинской гряде; северо-западная – к озерно-ледниковой равнине, юго-западная – к моренной равнине.

- Естественными основаниями могут служить ледниковые и озерно-ледниковые отложения.

Инженерно-строительные условия. Минерально-сырьевые ресурсы

Инженерно-строительные условия

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличия и степени развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической оболочки.

Для анализа инженерно-строительных условий были использованы результаты инженерных изысканий под отдельные объекты строительства и топографические материалы масштаба 1:50 000 на территорию Бокситогорского муниципального района и 1:2 000 на территории населенных пунктов.

Большая часть территории сельского поселения характеризуется как ограниченно благоприятная для градостроительного освоения:

- территории с близким залеганием грунтовых вод (понижения и котловины), с развитием процессов периодического сезонного подтопления, заболачивания;

- уклоны поверхности 10-20 %, преимущественно приуроченные к холмистым поверхностям Тихвинской гряды;

- территории возможного проявления карстовых и карстово-суффозионных процессов (восточная и южная части поселения, особенно долины реки Воложба и ее притоков).

Территории, неблагоприятные для градостроительного освоения:

- уклоны поверхности более 20 % с возможным развитием эрозионных процессов;

- болота проходимые и непроходимые;

- периодически затапливаемые участки поймы и первой надпойменной террасы;

- карьеры с возможным проявлением обвалов и оползней;

- терриконы с возможным проседанием грунтов, обвалами, оползнями и осыпями;

- прибрежные территории озер и крупных рек с возможным развитием абразионных процессов.

В случае освоения территории сельского поселения необходимо проведение дополнительных более детальных инженерных изысканий, в том числе и на карстовые процессы, а также осуществления специальных мероприятий по вертикальной планировке и инженерной подготовке территории.

Опасные физико-геологические процессы

Из опасных физико-геологических явлений, имеющих место в пределах территории Борского сельского поселения, следует отметить: подтопление, заболачивание, переработка берегов и др. эрозионные процессы, периодическое затопление.

Переработка берегов и другие эрозионные процессы приурочены в целом к территории холмисто-моренной возвышенности, а также на участках с уклонами поверхности более 20 %.

Подтопление территорий связано в основном с близким залеганием грунтовых вод (1-2 м). Подтопление характерно для территорий со слабым дренажем – в понижениях, ложбинах и котловинах.

Выделяются также территории с развитием процессов заболачивания и торфообразования – крупные болота с мощностью торфа более 1,5 м и прилегающие к ним заболоченные территории.

По данным отчета о комплексных инженерных изысканиях для проекта планировки и застройки, выполненных в д. Бор (ЛенТИСИЗ, 1971), максимальный уровень воды в р. Пярдомля достигает абсолютной отметки 70,5 – 71 м.

На реках Воложба, Лининка, Пярдомля, Рагуша, Табашка и Черенка (ниже д. Савино и до устья) наблюдаются карстовые процессы. Наиболее типичной формой карста являются бесчисленные мелкие воронки. Также возможны карстово-суффозионные процессы.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Борского сельского поселения имеются месторождения торфа, песчано-гравийных материалов, песка, глин, известняков, минеральных красок. Наибольшие по площади – месторождения торфа – расположены на севере и северо-востоке поселения. Месторождения песчано-гравийных материалов песка, глин и известняков малочисленны и сильно рассредоточены. Перспективными являются песчаные месторождения Славково, Пярдомля и Сергеевская база, а также Ярцевское месторождение флюсовых известняков. Все они расположены в центральной части сельского поселения. В долине р. Рагуши встречаются минеральные краски – марс и архангельская коричневая.

Выводы

- Большая часть территории Борского сельского поселения по инженерно-строительным условиям является ограниченно благоприятной для градостроительного освоения. Ограничивающими факторами являются близкое залегание грунтовых вод, подтопление и заболачивание, развитие эрозионных процессов.

- Основу минерально-ресурсного потенциала составляют месторождения торфа, песчано-гравийного материала и минеральных красок.

Лесные ресурсы

Лесной фонд на проектируемой территории находится в ведении Бокситогорского лесничества, в составе частично Анисимовского, Бокситогорского, Михайловского, Борского и Мозолёвского участковых лесничеств. На сегодняшний день разработан и утвержден Лесохозяйственный регламент Бокситогорского лесничества. В данном документе определены цели, задачи и мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов.

В соответствии с Приказом Минсельхоза России от 14 марта 2011 № 37 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации» территория Бокситогорского лесничества относится к среднетаежному району европейской части Российской Федерации таежной лесорастительной зоны.

Разделение лесов по целевому назначению на защитные и эксплуатационные леса и категориям защитных лесов произведено в соответствии со статьей 10 Лесного кодекса Российской Федерации и Приказом Рослесхоза от 20 февраля 2009 г. № 48 «Об отнесении лесов к ценным, эксплуатационным лесам и установлении их границ на территории Ленинградской области».

Распределение лесов по видам целевого назначения и категориям защитных лесов в Борском сельском поселении приведены в приложении 1.

На территории сельского поселения выделяются: защитные леса, в том числе: леса, расположенные в водоохранных зонах, леса, расположенные на особо охраняемых природных территорий, леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (защитные полосы лесов, расположенные вдоль автомобильных дорог); ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; нерестоохранные полосы лесов) и эксплуатационные леса.

Большая часть лесного фонда приходится на эксплуатационные леса. Ценные леса простираются вдоль р. Воложба, вдоль ее притоков – рек Черенка, Глубокуша, Понырь, Рагуша, Лининка, Чунинка, Теребежка, и других, а также вокруг оз. Нунгоша. Сравнительно небольшие полосы защитных лесов расположены в границах водоохранных зон остальных рек. Защитные полосы лесов окружают автомобильные трассы Пикалёво – Струги – Колбеки, Дыми – Бор – Колбеки – Бочево, Колбеки – Дороховая и др. Защитные леса предназначены для выполнения защитных и санитарно-оздоровительных функций. Основной целью ведения хозяйства в лесах этой категории является формирование высокопродуктивных насаждений, способствующих оздоровлению воздушного бассейна, улучшению санитарно-гигиенических условий местности, сохранению природных ландшафтов.

В целях разработки месторождений полезных ископаемых в аренду передан участок в границах 38 квартала Борского участкового лесничества. Арендатор – ООО «Деловой партнер» (номер договора аренды 183/К-2013-11 от 5.11.2013 г.). Лесные участки в границах Борского сельского поселения, переданные в аренду для целей лесозаготовки, представлены в таблице 3.2.1, а также на «Схеме расположения лесных участков, арендуемых для целей лесозаготовки» (приложение 2).

Таблица 3.2.1.

Список арендаторов лесных участков Борского сельского поселения для целей заготовки древесины по состоянию на 22 ноября 2013 г.

| № п/п | Арендатор | Номер договора аренды, срок действия договора | Общая площадь арендуемого участка, га | Адрес организации | Номера всех кварталов по договору | Номера кварталов в пределах Борского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Влад» | 2-2008-12-52-3 от 08.12.2008 г., 49 лет | 2241 | 187645, Ленинградская область, Бокситогорский район, д. Колбеки | Мозолёвское участковое лесничество: 114-117, 123-126, 132-134, 140, 141, 147, 148, 154, 155, 162 | Мозолёвское участковое лесничество: 114-117, 123-126, 132-134, 140, 141, 147, 148, 154, 155, 162 |
| 2 | ООО «Крона-Восток» | 22/3-2009-11 от 02.11.2009 г., 49 лет | 21395 (в т.ч. 7950 в составе Борского участкового лесничества, 6224 – Бокситогорского и 7221 – Мозолёвского) | 187681, Ленинградская область, Бокситогорский район, п. Совхозный, д. 18 | Борское участковое лесничество: 2-8, 30-37, 44-49, 51-53, 61, 62, 65, 66, 105, 111-116, 120, 126, 137, 138, 146-148, 154-156, 158, 159, 162 | Борское участковое лесничество: 44-49, 51-53, 61, 62, 65, 66, 105, 111-116, 120, 126, 137, 138, 146-148, 154-156, 158, 159, 162 |
|  |  |  |  |  | Бокситогорское участковое лесничество: 33-64, 80-92, 127, 128, 148-153, 166-170, 174 | Бокситогорское участковое лесничество: 166-170, 174 |
|  |  |  |  |  | Мозолёвское участковое лесничество:1-54, 165, 166 | Мозолёвское участковое лесничество:1-38, 165 |
| 3 | ООО «ММ-Ефимовский» | 2-2010-01-3-3 от 25.05. 2010 г., 49 лет | 119791 | 187620 Ленинградская область, Бокситогорский район, городской поселок Ефимовский, ул. Гагарина, д. 30 | Вожанское участковое лесничество: 1 (часть), 2-43, 51-56, 64-71, 81-83, 92-104, 106-108, 114-123, 128-132; Раменское участковое лесничество: 1-177; Анисимовское участковое лесничество: 5-8,16-39,70-74,79-81, 108; Горское участковое лесничество: 1-45, 49-51, 63-67, 75-98, 102-117, 122-148; Соминское участковое лесничество: 1-75; Озеревское участковое лесничество: 1-97, 101-149 | Анисимовское участковое лесничество: 108 |

Лесохозяйственный регламент Бокситогорского лесничества совместно с другими нормативными документами, в т.ч. Лесным кодексом Российской Федерации, является определяющим при решении вопросов, касающихся управления лесами, на всех уровнях деятельности администрации.

Выводы

- Территория Борского сельского поселения расположена в границах Бокситогорского лесничества.

- Большая часть лесного фонда относится к эксплуатационным лесам.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

На территории Борского сельского поселения расположен комплексный памятник природы регионального значения «Река Рагуша», образованный постановлением Леноблисполкома от 29 марта 1976 года № 145.

Паспорт ООПТ утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 года № 494 (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Ленинградской области от 27.11.2002 № 213, от 03.12.2003 № 239, от 18.03.2010 № 60). Согласно вышеуказанному документу площадь памятника – 1034 га. Цель создания памятника: сохранение р. Рагуша с уникальным карстовым ландшафтом, каньонообразной долиной, с выходами коренных пород, богатой и своеобразной растительностью; охрана редких видов растений и животных, нерестилищ лосося и мест обитания форели.

Следующие объекты на территории памятника заслуживают особой охраны:

- каньонообразная долина р. Рагуша,

- сухое надземное русло и подземный водоток реки,

- ольхово-широколиственные леса с преобладанием дубравного разнотравья,

- ключевые болота в пойме р. Воложба,

- нерестилища лосося,

- редкие виды растений и животных: многорядник Брауна, диплазиум сибирский, пузырник сибирский, голокучник Роберта, скерда сибирская, оляпка, лосось.

На территории памятника запрещаются:

- распашка земель;

- все виды рубок леса, кроме санитарных;

- все виды мелиоративных работ, связанных с изменением гидрологического режима территории;

- прокладка всех видов коммуникаций;

- отвод земель под строительство, распашку, организацию садоводств и огородничеств, другие виды промышленного, сельскохозяйственного и социального их использования в государственном и частном секторах;

- геолого-разведочные изыскания, разработка карьеров, добыча полезных ископаемых, разработка торфа;

- сброс сточных вод;

- применение ядохимикатов и пестицидов;

- выпас скота;

- стоянки туристов, разведение костров;

- охота;

- проведение всех видов рубок, кроме санитарных (в случае гибели насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и болезней), и очистка леса от внелесосечной захламленности, проводимые в зимнее время года по снегу;

- добыча полезных ископаемых, а также проведение поисковооценочных и геологоразведочных работ, выполняемые с нарушением недр.

На территории памятника разрешаются:

- санитарные рубки леса;

- противопожарные мероприятия;

- проведение научных работ, учебные занятия;

- проведение геоэкологических исследований, проводимых без существенного нарушения недр (отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод и т.д.), по запросам Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

- проведение всех видов рубок, разрешенных на данной особо охраняемой природной территории, в зимнее время по снегу;

- проведение санитарных рубок (в случае гибели насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и болезней) и очистка леса от внелесосечной захламленности в зимнее время по снегу.

Выводы

- На территории поселения расположен комплексный памятник природы регионального значения «Река Рагуша».

- При размещении производственных и сельскохозяйственных объектов на территории поселения должен быть учтен режим охраны памятника в соответствии с его Паспортом.

Растительность и животный мир

Согласно «Физико-географическому районированию Северо-Запада СССР» (А.Г. Исаченко, З.В. Дашкевич, Е.В. Карнаухова, Издательство Ленинградского университета, 1965), территория сельского поселения расположена в границах Тихвинского (северо-западная часть поселения) и Тихвинско-Шереховицкого (юго-западная часть) ландшафтов.

В пределах Тихвинского ландшафта заболоченные и болотные урочища занимают около 40 % всей площади. Характерны обширные системы водораздельных сфагновых торфяников. Широко распространены также небольшие пушицево-сфагновые болота в местных понижениях рельефа. Наряду с верховыми болотами, доминантными урочищами служат дренированные песчаные боровые равнины (главным образом в приречных частях водоразделов), покрытые сосновыми лесами, преимущественно брусничными, местами лишайниковыми, а также вересковыми.

Для растительного покрова равнинных междуречных урочищ Тихвинско-Шереховицкого ландшафта типичны южнотаежные ельники, большей частью замещенные елово-мелколиственными и осиново-березовыми лесами, иногда с участием липы и других широколиственных пород. Вдоль карбонового уступа и по склонам крупных долин наблюдается усиление роли широколиственных древесных пород. В долинах рек и ручьев встречаются участки широколиственно-еловых лесов с ильмой, липой, кленом (на юге также с дубом), с лещиной, жимолостью, черемухой в подлеске. Пойменные луга встречаются вдоль р. Воложба.

Животный мир проектируемой территории, как и в целом Ленинградской области, может считаться достаточно типичным для лесной зоны Европы. В фаунистическом отношении территория поселения относится к восточной-северо-восточной части области, где отмечается определенный процент сибирских таежных и северных форм. Здесь обитают росомаха, красная и красно-серая полевки, остромордая лягушка, гаршнеп, пеночка-таловка и пеночка-зарничка, белая лазоревка, овсянка-ремез, овсянка-крошка, дубровник, чечетка, юрок, кукша.

Из краснокнижных млекопитающих можно встретить речную выдру, обыкновенную летягу (уязвимые виды) и европейскую норку (исчезающий вид). К редким птицам относят оляпку (потенциально уязвимый вид), к земноводным и пресмыкающимся – гребенчатого тритона (уязвимый вид), к насекомым - шмелевидку скабиозовую (потенциально уязвимый вид), хвостатку сливовую и махаон (уязвимые виды) и др.

При хозяйственном освоении территорий необходимо проводить более детальное изучение растительного и животного мира, в том числе учет ареалов распространения редких видов. По предоставленным охотничьими хозяйствами данным пути миграции не выявлены.

Таблица 3.2.2.

Сведения о численности охотничьих ресурсов по результатам зимнего маршрутного учета 2012 г.

| Вид | Учтено, голов | Вид | Учтено, голов |
| --- | --- | --- | --- |
| Серая куропатка | 0 | Лисица | 142 |
| Белая куропатка | 11199 | Куница | 307 |
| Глухарь | 6255 | Косуля | 0 |
| Тетерев | 47740 | Кабан | 164 |
| Рябчик | 14321 | Заяц-русак | 0 |
| Хорь лесной | 199 | Заяц-беляк | 3063 |
| Рысь | 24 | Горностай | 12 |
| Олень пятнистый | 0 | Выдра | 12 |
| Олень благородный | 0 | Волк | 50 |
| Норка | 72 | Белка | 2079 |
| Лось | 1156 |  |  |

Из перечня животных, отнесенных к охотничьим ресурсам на территории Борского сельского поселения представлены:

- млекопитающие: кабан, лось, медведь бурый, волк, лисица, енотовидная собака, рысь, барсук, куница, ласка, горностай, хорь, норки, выдра, зайцы, бобры, кроты, летяга, белка, ондатра, водяная полевка;

- птицы: гуси, казарки, утки, глухарь, тетерев, рябчик, куропатки, перепел, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, лысуха, чибис, тулес, хрустан, травник, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекас, дупель, гаршнеп, вальдшнеп, голуби, горлицы.

Схема расположения охотничьих хозяйств и воспроизводственных участков представлена в приложении 3.

## 3.3. Современное использование территории. 
Расселение. Земельный фонд

Современное использование территории

Основу планировочной структуры территории составляют автодороги регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево и Н7 Пикалёво – Струги – Колбеки. Транспортные магистрали являются основными планировочными осями, в зоне влияния которых сконцентрирована большая часть населенных пунктов, хозяйственные и инфраструктурные объекты.

В существующей планировочной структуре следует выделить основную природную планировочную ось – р. Воложба, которая является исторической основой расселения и развития прилегающей территории. Она изначально выполняла транспортные функции, поэтому большинство населенных пунктов расположено на ее берегах.

Наиболее развитыми населенными пунктами сельского поселения являются д. Бор и п. Сельхозтехника, которые расположены на автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения

Автодороги местного значения представлены в основном тупиковыми участками и соединяют между собой отдельные населенные пункты сельского поселения или являются подъездами к ним.

Особенности территории отражены на чертеже «Схема использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия» в масштабе 1:50 000, где отображены наиболее важные характеристики. Здесь показаны границы Борского сельского поселения, административный центр сельского поселения, границы земель населенных пунктов. На схеме нанесены важнейшие объекты транспортной и инженерной инфраструктур: автодороги, искусственные дорожные сооружения, объекты водо-, тепло-, электроснабжения, объекты связи. Нанесены границы зон с особыми условиями использования территорий.

На схеме показаны территории 32 населенных пунктов. В населенных пунктах в масштабе 1:5 000 показаны основные территории по видам использования: жилые, общественно-деловые, рекреационные, производственные, транспортной и инженерной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, специального назначения. Показаны существующие производственные объекты, объекты обслуживания населения, объекты туристско-рекреационной инфраструктуры и объекты культурного наследия.

В большинстве населенных пунктов застройка представлена только индивидуальными жилыми домами с участками и имеются территории, используемые личными подсобными хозяйствами, в том числе под сенокосами и пастбищами. Более разнообразный территориальный состав имеют следующие 8 населенных пунктов.

Д. Бор – административный центр Борского сельского поселения, расположенный в 4 км от города Бокситогорка, находится на автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево. В деревне расположены важнейшие объекты обслуживания населения – МКДОУ «Борский детский сад», МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа», фельдшерско-акушерский пункт. Также в деревне расположены ГАОУ СПО ЛО «Борский агропромышленный техникум», библиотека, магазины, баня, дом культуры, образуя общественно-деловое ядро населенного пункта. Кроме того, д. Бор является и промышленным центром. На территории населенного пункта расположено предприятие ООО «Петролес». В деревне представлены жилые территории (застройка среднеэтажными – 5 этажей, малоэтажными – 2-3 этажа и индивидуальными жилыми домами), общественно-деловые территории, территории сельскохозяйственного использования, промышленных объектов, объектов инженерной инфраструктуры. Территория застройки индивидуальными жилыми домами характеризуется различной степенью плотности на разном удалении от основного планировочного ядра поселка.

Д. Дмитрово расположена на юго-востоке Борского сельского поселения на дороге регионального или межмуниципального значения Н7 Пикалёво – Струги – Колбеки. По территории деревни протекают два ручья. В деревне представлены застройка индивидуальными жилыми домами, территории сельскохозяйственного использования и специального назначения (кладбище).

Д. Дороховая расположена южнее д. Бор на автомобильной дороге местного значения Колбеки – Мозолёво-1. Деревня состоит из двух частей. В деревне представлены жилые территории (застройка малоэтажными – 2 этажа и индивидуальными жилыми домами), территории сельскохозяйственного использования.

Д. Колбеки расположена южнее д. Бор, находится на пересечнии двух автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево и Н7 Пикалёво – Струги – Колбеки на правом берегу р. Воложба. В деревне расположены объекты культурного наследия: Покровская церковь, могила военного инженера Кренке Виктора Даниловича и братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 гг. Также в деревне расположены спортивно-оздоровительный лагерь «Надежда» и база охотников ЗАО «Воложба». В деревне представлены жилые территории (застройка малоэтажными – 2 этажа и индивидуальными жилыми домами), территории сельскохозяйственного использования, зоны объектов рекреации, зона специального назначения (кладбище).

П. Ларьян расположен севернее д. Бор на расстоянии 5 км от города Бокситогорск. Поселок расположен на автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево. В поселке расположены ГКОУ ЛО «Ларьянская специальная (коррекционная) школа-интернат», магазин. В поселке представлены жилые территории (застройка малоэтажными и индивидуальными жилыми домами), общественно-деловые территории, территории производственных объектов, объектов инженерной инфраструктуры.

Д. Мозолёво-1 расположена южнее д. Бор, находится на автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения Н7 Пикалёво – Струги – Колбеки. По территории деревни протекают две реки: р. Лининка и р. Воложба. В деревне расположены библиотека, магазин, дом культуры и общеобразовательная школа, образуя общественно-деловое ядро населенного пункта. В деревне представлены жилые территории (застройка малоэтажными – 2-3 этажа и индивидуальными жилыми домами), общественно-деловые территории, территории сельскохозяйственного использования, используемые личными подсобными хозяйствами и объектом сельскохозяйственного производства, территории объектов инженерной инфраструктуры, территории специального назначения (кладбище).

Д. Селище расположена южнее д. Бор, рядом с д. Мозолёво-1. В деревне представлены застройка индивидуальными жилыми домами, территории сельскохозяйственного использования; территории делового, общественного, коммерческого назначения и объектов транспортной инфраструктуры.

П. Сельхозтехника расположен на автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево и имеет смежную границу с д. Бор. В поселке расположены филиал Бокситогорского ДРСУ, пилорама, автозаправочные станции, ООО «ФАСС». В поселке представлены жилые территории (застройка малоэтажными – 2-3 этажа и индивидуальными жилыми домами), общественно-деловые территории, территории объектов инженерной и транспортной инфраструктур, производственных и коммунально-складских объектов, территории сельскохозяйственного использования.

Остальные деревни представлены территориями с застройкой индивидуальными жилыми домами и территориями сельскохозяйственного использования.

Д. Болото расположена южнее д. Бор на дороге регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево  на берегах р. Теребежка, которая является левым притоком реки Воложба.

Д. Большой Остров с востока деревня имеет общую границу с д. Бор.

Д. Бороватое расположена южнее д. Бор на левом берегу р. Воложба на дороге регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево.

Д. Бочево расположена на юго-западе Борского сельского поселения на дороге регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево. По территории деревни протекает р. Теребежка.

Д. Гостихино расположена на юго-западе сельского поселения севернее деревни Бочево на дороге регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево.

Д. Дорогощи расположена на юго-востоке сельского поселения, имеет общую границу с д. Зубакино.

Д. Жилоток расположена на западе сельского поселения на левом берегу реки Воложба.

Д. Заполье расположена южнее д. Бор на правом берегу р. Лининка.

Д. Золотово расположена южнее д. Бор на дороге регионального или межмуниципального значения Н7 Пикалёво – Струги – Колбеки на правом берегу р. Воложба.

Д. Зубакино расположена на юго-востоке сельского поселения, имеет общую границы с д. Дорогощи.

Д. Максимова Гора расположена южнее д. Бор на дороге регионального или межмуниципального значения Н7 Пикалёво – Струги – Колбеки и состоит из двух частей.

Д. Межуречье расположена южнее д. Бор на дороге регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево  и состоит из 2 частей. На юге деревни протекает р. Воложба.

Д. Мозолёво-2 расположена южнее д. Бор на дороге регионального или межмуниципального значения Н7 Пикалёво – Струги – Колбеки на левом берегу р. Воложба.

Д. Мошня расположена южнее д. Бор на дороге регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево на правом берегу р. Воложба.

Д. Носово расположена южнее д. Бор на дороге регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево.

Д. Овинец расположена южнее д. Бор на р. Чунинка.

Д. Паньково расположена южнее д. Бор на р. Никомля и состоит из 2 частей.

Д. Пареево расположена южнее д. Бор на дороге регионального или межмуниципального значения Н7 Пикалёво – Струги – Колбеки. По территории деревни протекает р. Воложба.

Д. Половное расположена на юго-востоке Борского сельского поселения на дороге регионального или межмуниципального значения Н7 Пикалёво – Струги – Колбеки. По территории деревни протекает р. Черенка, которая является левым притоком р. Воложба. В деревне представлены жилые территории (застройка индивидуальными жилыми домами), сельскохозяйственного использования.

Д. Пустая Глина – расположена южнее д. Бор на дороге регионального или межмуниципального значения Н7 Пикалёво – Струги – Колбеки на левом берегу р. Воложба.

Д. Рудная Горка – расположена южнее д. Бор на дороге регионального или межмуниципального значения Н7 Пикалёво – Струги – Колбеки. По территории деревни протекает два ручья.

Д. Савино расположена на юго-востоке Борского сельского поселения на дороге регионального или межмуниципального значения Н7 Пикалёво – Струги – Колбеки. По территории деревни протекает р. Черенка, которая является левым притоком р. Воложба.

Д. Селище расположена южнее д. Бор, рядом с д. Носово, на дороге регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево.

Д. Славково расположена южнее д. Бор на дороге регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево на правом берегу р. Воложба.

Расселение

На территории Борского сельского поселения сложилась линейно-узловая система расселения, характеризующаяся:

- размещением большинства населенных пунктов в зонах, обслуживаемых автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения;

- концентрацией населения в группах территориально сближенных населенных пунктов, определенных в данном проекте как северная, центральная и южная группы населенных пунктов.

Северная группа населенных пунктов локализована в зоне обслуживания автодороги регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево  в месте ее сближения с городом Бокситогорск. Группу образуют 7 населенных пунктов: дд. Большой Остров, Бор, Бороватое, Жилоток, Межуречье, и п. Ларьян и п. Сельхозтехника. Данные о численности населения по населенным пунктам представлены ниже в разделе «Социально-экономическая ситуация».

Центральная группа населенных пунктов локализуется в зоне обслуживания автодороги регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево  и Н7 Пикалёво - Струги – Колбеки. Группу образуют 19 деревень: Болото, Бочево, Гостихино, Дороховая, Заполье, Золотово, Колбеки, Максимова гора, Мозолёво-1, Мозолёво-2, Мошня, Носово, Овинец, Паньково, Пареево, Пустая Глина, Славково, Селище, Селище.

Южная группа населенных пунктов локализована в зоне обслуживания автодороги регионального или межмуниципального значения Н7 Пикалёво - Струги – Колбеки. Группу образуют 6 деревень: Дмитрово, Дорогощи, Зубакино, Половное, Рудная Горка, Савино.

Земельный фонд

Земельный фонд на территории Борского сельского поселения по целевому назначению представлен пятью категориями, согласно действующему законодательству - земли сельскохозяйственного назначения; земли населенных пунктов; земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее земли промышленности и иного специального назначения); земли особо охраняемых территорий и объектов; земли лесного фонда. Земли запаса и земли водного фонда на территории поселения не представлены.

Распределение земель территории сельского поселения по категориям на 1 января 2012 г. представлено в таблице 3.3.1 и на рисунке 3.1.

Таблица 3.3.1.

Распределение земель поселения по категориям на 1 января 2012 г.

| Категория земель | Площадь, га | % от общей площади земель |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 11425,5 | 16,3 |
| Земли населенных пунктов | 1085,8 | 1,5 |
| Земли промышленности и иного специального назначения | 238,5 | 0,3 |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | 38,4 | 0,1 |
| Земли лесного фонда | 57373,8 | 81,8 |
| Всего | 70162,0 | 100 |

Рисунок 3.1.

Площадные значения земель рассчитывались по полученным от администрации Бокситогорского муниципального района материалам и измерениям чертежа «Схема существующих границ земель различных категорий». Большую часть территории сельского поселения занимают земли лесного фонда – 81,8 % от общей площади земельного фонда поселения.

Категория земель населенных пунктов представлена 32 населенными пунктами, крупнейшими из которых являются д. Бор (163,4 га) и д. Пареево (59,3 га). Перечень и современные площади всех населенных пунктов в предлагаемых к утверждению границах приведены в таблице «Технико-экономические показатели» в конце тома.

По данным, предоставленным Бокситогорским филиалом ФГУ «Земельная кадастровая палата», на территории земель населенных пунктов 1025,1 га находятся в государственной собственности и 60,3 га находятся в частной собственности. Земли этой категории на территории Борского сельского поселения используются для:

ведения личного подсобного хозяйства:

3,3 га в д. Болото;

1,7 га в д. Большой Остров;

2,3 га в д. Бор;

1,5 га в д. Бороватое;

0,1 га в д. Бочево;

0,5 га в д. Дорогощи;

0,6 га в д. Дороховая;

1,3 га в д. Жилоток;

0,2 га в д. Заполье;

1,9 га в д. Золотово;

1,8 га в д. Колбеки;

0,4 га в д. Максимова Гора

1,2 га в д. Межуречье;

0,3 га в д. Мозолёво-1;

0,6 га в д. Мозолёво-2;

2,0 га в д. Мошня;

1,5 га в д. Носово;

0,8 га в д. Овинец;

0,2 га в д. Пареево;

1,0 га в д. Половное;

1,0 га в д. Пустая Глина;

1,0 га в д. Рудная Горка;

0,8 га в д. Селище (рядом с деревней Мозолёво-1);

4,0 га в д. Селище (рядом с деревней Носово)

0,4 га в д. Славково;

0,6 га в п. Ларьян;

0,5 га в п. Сельхозтехника;

индивидуального жилого строительства:

0,4 га в д. Болото;

0,3 га в д. Большой Остров;

0,6 га в д. Бор;

0,8 га в д. Бороватое;

0,1 в д. Дмитрово;

0,5 га в д. Жилоток;

1,2 га в д. Золотово;

0,2 га в д. Колбеки;

0,3 га в д. Межуречье;

0,2 га в д. Мозолёво-1;

0,1 га в д. Мозолёво-2;

0,5 га в д. Мошня;

0,5 га в д. Носово;

0,3 га в д. Овинец;

0,1 га в д. Половное;

0,2 га в д. Рудная Горка;

0,5 га в д. Селище;

0,6 га в д. Славково;

4,0 га в п. Ларьян;

0,5 га в п. Сельхозтехника;

ведения огородничества:

0,1 га в д. Бор;

0,5 га в д. Межуречье;

0,3 га в д. Славково;

жилой застройки:

0,1 га в д. Дмитрово;

0,1 га в д. Колбеки;

0,4 га в д. Межуречье;

0,3 га в д. Мозолёво-1;

0,1 га в д. Славково;

0,2 га в п. Ларьян;

жилых домов многоэтажной и повышенной этажности застройки:

3,1 га в д. Бор;

0,2 га в д. Колбеки;

2,3 га в д. Мозолёво-1;

0,2 га в д. Селище;

1,7 га в п. Сельхозтехника;

под земли общего пользования:

2,6 га в д. Бор;

под объекты промышленности:

2,7 га в д. Бор;

0,4 га в п. Сельхозтехника;

под объектами транспорта, связи, инженерных коммуникаций:

0,3 га в д. Бор;

0,02 га в д. Колбеки;

0,03 га в д. Мозолёво-1;

0,8 га в п. Сельхозтехника;

под административно-управленческими и общественными объектами, предприятиями, организациями, учреждений финансирования, кредитования, страхования и пенсионного обеспечения:

0,1 га в д. Бор;

под учреждения и организацию народного образования, под объекты здравоохранения и социального обеспечения физической культуры и спорта, культуры и искусства, религиозными объектами:

0,1 га в д. Бор;

0,1 га в д. Мозолёво-1.

На территории Борского сельского поселения имеется земельный участок, находящийся в собственности Ленинградской области. Данный участок (0,58 га) расположен по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Борское сельское поселение, п. Сельхозтехника. Он используется ЛО ГП «Бокситогорское ДРСУ», имеет кадастровый номер 47:18:05-13-001:0112, а также прошел регистрацию права собственности в соответствии со свидетельством о регистрации Серия 78-АГ № 244372 от 19 августа 2008 г.

Земли сельскохозяйственного назначения в составе Борского сельского поселения составляют 11425,5 га или 16,3 % от площади поселения, из них 32,0 га находятся в частной собственности и используются в соответствии с установленным назначением земель:

для ведения личного подсобного хозяйства – 1,0 га;

для ведения крестьянского фермерского хозяйства – 4,4 га;

для сельскохозяйственного использования – 26,6 га.

Оставшиеся 11393,5 га земель сельскохозяйственного назначения находятся в государственной собственности.

Сельскохозяйственные угодья, как основное средство производства в сельском хозяйстве, имеют особый правовой режим и подлежат особой охране, направленной на сохранение их площадей, предотвращение развития негативных процессов и повышение плодородия почв.

Земли промышленности и иного специального назначения занимают незначительную долю в составе земельного фонда сельского поселения (0,3 % от общей площади земель). Категория земель промышленности и иного специального назначения представлена землями транспорта, а также землями промышленности. Земли данной категории представлены землями, находящимися в государственной собственности субъекта Российской Федерации (Ленинградской области) (231,8 га) и землями в частной собственности (6,7 га).

Земли промышленности и иного специального назначения в частной собственности представлены землями промышленности для строительства лесопильного (деревообрабатывающего) производства – 6,7 га.

В собственности субъекта Российской Федерации (Ленинградской области) находятся земли транспорта, под автомобильными дорогами регионального или межмуниципального значения:

Подъезд к д. Славково – 1,4 га;

Колбеки – Дороховая – 8,9 га;

Дороховая – Овинец – 4,3 га;

Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево – 23,4 га;

Половное – Дорогощи – 9,1 га;

Н7 Пикалёво – Струги – Колбеки – 48,0 га;

Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево – 22,4 га;

Н3 Дыми – Бокситогорск – Бочево – 6,5 га.

Оставшиеся 107,8 га земель категории промышленности и иного специального назначения находятся в государственной собственности. Земли, подлежащие отнесению к данной категории, расположены за чертой населенных пунктов.

На 1 января 2012 г. земли в составе категории лесного фонда составили 57373,8 га. Земли данной категории находятся в государственной собственности Российской Федерации. В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к данной категории относят лесные и нелесные земли. Лесные земли представлены участками, покрытыми лесной растительностью, и участками, не покрытыми лесной растительностью, но предназначенными для ее восстановления (вырубки, гари, участки, занятые питомниками и т.п.). К нелесным отнесены земли, предназначенные для обслуживания лесного хозяйства (просеки, дороги и др.). Законодательно лесные отношения регулирует Лесной кодекс Российской Федерации.

Земли особо охраняемых территорий и объектов в составе Борского сельского поселения составляют 38,4 га или 0,1 % от площади поселения.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично изъяты из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

## 3.4. Объекты культурного наследия

По данным комитета по культуре Ленинградской области (департамент государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия) на территории Борского сельского поселения расположены 13 объектов культурного наследия – 2 захоронения, церковь и усадьба: в том числе 1 объект федерального значения, 6 объектов регионального значения и 6 выявленных объекта. Перечень объектов культурного наследия представлен в таблице 3.4.1. Объектов культурного наследия местного значения на территории поселения не имеется. Таким образом, полномочия поселения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия местного значения, отнесенные к вопросам местного значения (поселения) не могут быть реализованы за отсутствием объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

В настоящее время территории указанных памятников, границы зон охраны объектов культурного наследия и режимы использования земель в пределах границ не установлены. Необходимо соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей ценности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения. Генеральные планы, проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Ленинградской области.

Таблица 3.4.1.

Перечень объектов культурного наследия

| № п/п | Наименование объекта | Дата | Местоположение объекта культурного наследия | Акт органа государственной власти о постановке объекта культурного наследия на государственную охрану, категория охраны | Актуализированный адрес объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Могила Кренке Виктора Даниловича (1816–1893), военного инженера | 1893 г. | д. Колбеки | Федеральный. Постановление Совета министров РСФСР № 624 от 4 декабря 1974 г. | д. Колбеки |
| 2 | Братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 гг. | 1941-1944 гг. | д. Колбеки | Региональный. Решение Леноблисполкома № 189 от 16 мая 1988 г. | д. Колбеки |
| 3 | Усадьба Ольхово | н.д. | д. Дороховая | Выявленный. Акт постановки на учёт № 1-5 от 8 апреля 1997 г. | д. Дороховая |
| 4 | Покровская церковь | н.д. | д. Колбеки | Выявленный. Акт постановки на учёт № 1-4/1-5 от 15 марта 1988 г. | д. Колбеки |
| 5 | Курган Золотово | X-XIII вв. | 1 км к юго-востоку от д. Золотово, 0,05 км к востоку от д. Мозолёво, на склоне холма, в поле | Памятник регионального значения (Постановление Леноблисполкома № 271 от 10 июля 1978 г.). | 1 км к юго-востоку от д. Золотово, 0,05 км к востоку от д. Мозолёво-1, на склоне холма, в поле |
| 6 | Селище Колбеки | средневековье | д. Колбеки | Памятник регионального значения (Постановление Леноблисполкома № 271 от 10 июля 1978 г.). | д. Колбеки |
| 7 | Курган Славково | Х-ХШ вв. | д. Славково, 700 м к юго-востоку от правого берега р. Воложба, на краю верхней террасы | Памятник регионального значения (Постановление Леноблисполкома № 271 от 10. 07. 1978 г.) | д. Славково, 700 м к юго-востоку от правого берега р. Воложба, на краю верхней террасы |
| 8 | Курган Максимова Гора - 1 | X-XIII вв. | 0,14 км к югу от д. Максимова Гора, 60 м к Ю от левого берега р. Максимовка; 0,6 км к юго-востоку от шоссе Бокситогорск - Мозолёво на склоне возвышенности | выявленный | 0,14 км к югу от д. Максимова Гора, 60 м к югу от левого берега р. Максимовка; 0,6 км к юго-востоку от шоссе Бокситогорск – Мозолёво-1, на склоне возвышенности |
| 9 | Грунтовый могильник Носово | XI-XIV вв. | северная окраина д. Носово; 0,12 км к западу от шоссе Бокситогорск - Мозолёво; 0,7 км к западу от левого берега р.Воложба, на холме, поросшем старыми соснами | выявленный | северная окраина д. Носово; 0,12 км к западу от шоссе Бокситогорск – Мозолёво-1; 0,7 км к западу от левого берега р. Воложба, на холме, поросшем старыми соснами |
| 10 | Грунтовый могильник Межуречье | средневековье | на восточной окраине д. Межуречье, на правом берегу р. Воложба, у моста через шоссе Бокситогорск - Мозолёво, на песчаном холме | выявленный | на восточной окраине д. Межуречье, на правом берегу р. Воложба, у моста через шоссе Бокситогорск – Мозолёво-1, на песчаном холме |
| 11 | Грунтовый могильник Жилоток | X-XIV вв. | на восточной окраине д. Жилоток, на песчаном холме с соснами у моста через р. Воложба, 50 м от ее левого берега | выявленный | на восточной окраине д. Жилоток, на песчаном холме с соснами у моста через р. Воложба, 50 м от ее левого берега |
| 12 | Грунтовый могильник Рудная Горка-1 | XI-XIV вв. | 1 км к северу от д. Рудная Горка, 1,1 км к юго-западу от левого берега р. Воложба, среди поля на небольшой возвышенности, поросшей соснами | Памятник регионального значения (Постановление Леноблисполкома № 271 от 10.07. 1978 г.). | 1 км к северу от д. Рудная Горка - 1,1 км к юго-западу от левого берега р. Воложба, среди поля, на небольшой возвышенности, поросшей соснами |
| 13 | Грунтовый могильник Рудная Горка -2 | XI-XIV вв. | 0,35 км к северо-западу от д.Рудная Горка, 0,55 км к юго-западу от левого берега р. Воложба, 0,45 км к востоку от могильника Рудная Горка-1, среди поля на холме, поросшем березами | Памятник регионального значения (Постановление Леноблисполкома № 271 от 10.07. 1978 г.). | 0,35 км к северо-западу от д. Рудная Горка, 0,55 км к юго-западу от левого берега р. Воложба, 0,45 км к востоку от могильника Рудная Горка-1, среди поля на холме, поросшем березами |

При выделении новых участков под строительство объектов необходимо предусматривать их предварительное археологическое исследование.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты проведения работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных в Борском сельском поселеним, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия, в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия документы территориального планирования (генеральный план сельского поселения, проекты планировки) подлежат соответствующей корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

По инициативе органов местного самоуправления возможно осуществление следующих мероприятий.

- Определение списка объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия с целью подготовки документов для включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

- Перевод памятников, имеющих признаки объектов культурного наследия на основе экспертизы в категорию памятников местного (муниципального) значения. Подготовка соответствующего решения о включении памятников в список объектов местного (муниципального) значения.

Включение данных объектов по согласованию с муниципальным образованием в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения возможно на основании документов, указанных в статье 17 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ.

Присвоение объекту культурного наследия категории местного (муниципального) значения сделает необходимым проведение работ по установлению границ территорий и предметов охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения, распространение на его территорию режима использования земель историко-культурного назначения, внесение установленной территории объекта культурного наследия в кадастр недвижимости.

В отношении региональных объектов культурного наследия администрация Борского сельского поселения может только оказывать содействие в пределах своей компетенции проведению необходимых мероприятий уполномоченными органами.

Вывод

На территории Борского сельского поселения расположены 13 объектов культурного наследия (федеральный, 6 региональных и 6 выявленных), выявленные объекты являются памятниками архитектуры и градостроительства (усадьба и церковь) и памятниками археологии (курганы и могильник). Утвержденных в установленном порядке зон охраны объектов культурного наследия в настоящее время нет. Установленные границы территорий объектов культурного наследия отсутствуют. Объектов культурного наследия местного значения в настоящее время не имеется.

## 3.5. Социально-экономическая ситуация

## Состояние экономической базы

Согласно данным паспорта Борского сельского поселения на 1 января 2012 г. на его территории зарегистрированы 128 организаций (в т.ч. 120 частных и 6 муниципальных, 2 в собственности Ленинградской области). В общей сложности 87 организаций занимаются «сельским хозяйством, охотой и предоставлением услуг в этих областях», 14 организаций – «лесным хозяйством и предоставлением услуг в этой отрасли», 4 организации занимаются обрабатывающим производством. Есть 5 организаций, работающие в сфере образования, 4 – в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг, 4 – в сфере оптовой и розничной торговли, 1 - в сфере здравоохранения и социальной защиты,  1 - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг и ещё несколько организаций других сфер деятельности.

Все 128 малых предприятий относится к микропредприятиям с крайне незначительной численностью рабочих мест. Микропредприятия и индивидуальные предприниматели фактически являются основой экономического развития Борского сельского поселения. Малый бизнес осуществляет деятельность в производственной сфере и розничной торговле.

1. Промышленные предприятия на территории Борского сельского поселения представлены производством пищевых продуктов и деревообработкой.

2. Сельскохозяйственные предприятия на территории сельского поселения представлены АОЗТ «Бокситогорское» (банкрот), ГАОУ СПО ЛО «Борский агропромышленный техникум» (основное направление - молочное животноводства). Кроме того имеются 10 крестьянских хозяйств, так же небольшая часть сельскохозяйственной продукции производится в личных подсобных хозяйствах. В последние годы наблюдается тенденция снижения объемов производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских хозяйствах и в личных подсобных хозяйствах. Это объясняется высокой трудоемкостью и большими материальными затратами, а так же трудностью сбыта продукции. На 1 января 2011 г. в личных подсобных хозяйствах и крестьянских хозяйствах находилось 89 голов крупного рогатого скота, в том числе коров 45 голов, быков производителей 1 голова, нетелей 6 голов; свиней 28 голов; овец 28 голов; кроликов 10 голов; пчел 30 семей; птицы всех видов 858 голов. На 1 января 2012 г. имелись 63 головы крупного рогатого скота, в том числе коров 40 голов, нетелей 4 головы, 10 бычков на откорм; свиней 16 голов; овец 26 голов; кроликов 30 голов; пчел 23 семьи; птицы всех видов 655 голов.

Рыбоводством в сельском поселении занимаются два предприятия: ООО «Нептун» и ООО «ПМК». ООО «Нептун» в 2007 г. для производства товарной форели выделен земельный участок в районе д. Дороховая (бывший рудник № 16 Бокситогорского глиноземного завода). Согласно рыбоводно-биологическому обоснованию производственная мощность водоема 45 т в год. В мае 2008 г. завезена первая партия малька форели. Ведется работа по обустройству выделенного земельного участка. На водоеме кроме выращивания рыбы предусматривается создание условий для отдыха и спортивной рыбалки.

В марте 2008 г. образовано рыбоводное предприятие ООО «ПМК», которому выделен обводненный карьер в районе д. Мозолёво-1. Проведено обследование данного карьера и разработано рыбоводно-биологическое обоснование по выращиванию товарной форели мощностью 10 т. В настоящее время ведется работа по обустройству выделенного земельного участка и начато строительство производственных помещений, устанавливаются садки.

3. Прочие виды экономической деятельности, имеющиеся на территории сельского поселения, относятся к сфере услуг. В Борском сельском поселении нет сетевых магазинов и супермаркетов. По состоянию на начало 2012 г., по данным комитета экономики администрации Бокситогорского муниципального района, в сельском поселении в сфере розничной торговли действовал 21 магазин (5 – продовольственных, 8 непродовольственных и 8 смешанной торговли), а также 3 почтовых отделения. Автомагазинами обслуживались 18 населенных пунктов. Общая площадь стационарных объектов розничной торговли – 2345 кв. м, в т.ч. торговая площадь – 934 кв. м.

Объекты общественного питания, по информации, предоставленной администрацией Бокситогорского муниципального района, представлены кафе ИП Тараканов Р.Е. на 48 посадочных мест, расположенном в д. Бор.

Также на территории сельского поселения осуществляют деятельность следующие организации: ООО «Бокситогорские районные коммунальные системы», 3 отделения почтовой связи, ООО «Районная жилищная управляющая компания» и Бокситогорское районное потребительское общество.

## Демографическая ситуация

Численность населения Борского сельского поселения на 1 января 2012 г. составила 3384 человек. В том числе в административном центре д. Бор проживали 1703 человек, во втором по величине населенном пункте – д. Мозолёво-1 - 512 человек. Третьим по численности населения населенным пунктом является п. Сельхозтехника с численностью населения 509 человек. В п. Ларьян, дд. Колбеки, Селище (рядом с д. Мозолёво-1) и Большой Остров проживают соответственно 116, 93, 95 и 68 человек. Остальные населенные пункты имеют численность постоянно зарегистрированного населения менее 50 человек, из них 14 населенных пунктов имеют менее 10 постоянных зарегистрированных жителей. Из них в 3 населенных пунктах постоянно проживающих жителей нет (д. Бороватое, д. Гостихино и д. Паньково).

Практически во всех населенных пунктах в теплое время года присутствует сезонное население.

Численность населения по населенным пунктам Борского сельского поселения, скорректированная с учетом данных Всероссийской переписи населения 2010 года приведена в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1.

Численность постоянного зарегистрированного населения

по населенным пунктам

(по данным переписей и администрации Бокситогорского муниципального района)

| Населенный пункт | Численность населения, чел. |
| --- | --- |
|  | по переписи 1979 г. | по переписи 1989 г. | постоянное на начало 2011 г. | наличное на начало 2012 г. |
| Болото, деревня | 47 | 21 | 9 | 9 |
| Большой Остров, деревня | 135 | 78 | 65 | 68 |
| Бор, деревня | 1141 | 2067 | 1741 | 1703 |
| Бороватое, деревня | 3 | 1 | - | - |
| Бочево, деревня | 5 | 9 | 4 | 6 |
| Гостихино, деревня | 5 | 3 | - | - |
| Дмитрово, деревня | 18 | 7 | 9 | 8 |
| Дорогощи, деревня | 18 | 10 | 5 | 5 |
| Дороховая, деревня | 107 | 51 | 20 | 20 |
| Жилоток, деревня | 36 | 11 | 20 | 23 |
| Заполье, деревня | 54 | 17 | 12 | 12 |
| Золотово, деревня | 68 | 32 | 10 | 14 |
| Зубакино, деревня | 18 | 11 | 5 | 6 |
| Колбеки, деревня | 226 | 142 | 93 | 93 |
| Ларьян, поселок | - | - | 118 | 116 |
| Максимова Гора, деревня | 6 | 6 | 3 | 4 |
| Межуречье, деревня | 9 | 1 | 5 | 8 |
| Мозолёво-1, деревня | 371 | 715 | 522 | 512 |
| Мозолёво-2, деревня | 50 | 34 | 33 | 32 |
| Мошня, деревня | 20 | 6 | 8 | 8 |
| Носово, деревня | 25 | 17 | 5 | 10 |
| Овинец, деревня | 15 | 6 | 8 | 9 |
| Паньково, деревня | 26 | 4 | - | - |
| Пареево, деревня | 38 | 16 | 10 | 12 |
| Половное, деревня | 52 | 32 | 25 | 24 |
| Пустая Глина, деревня | 2 | 11 | 15 | 15 |
| Рудная Горка, деревня | 97 | 52 | 26 | 31 |
| Савино, деревня | 26 | 14 | 12 | 11 |
| Селище, деревня | 34 | 24 | 6 | 4 |
| Селище, деревня | 27 | 61 | 87 | 95 |
| Сельхозтехника, поселок | 285 | 579 | 518 | 509 |
| Славково, деревня | 25 | 18 | 12 | 17 |
| Всего | 2989 | 4056 | 3406 | 3384 |

В летнее время за счет сезонных мигрантов из городов Бокситогорск и Пикалёво, а также, в меньшей степени, из городов Санкт-Петербург и Тихвин (отдыхающие и дачники) численность населения значительно увеличивается. Так же существует проблема неполного учета в официальных статистических данных граждан, проживающих на территории муниципального образования, но прописанных за его пределами. В связи со спецификой производственной деятельности на территории сельского поселения могут находиться лица, занятые на лесозаготовках и не зарегистрированные в качестве постоянных жителей. Численность такого населения колеблется в соответствии с сезонной и погодовой интенсивностью лесозаготовительной деятельности.

Динамика численности населения Борского сельского поселения характеризуется двухкратным превышением смертности над рождаемостью и относительно плавным снижением численности населения. Данная ситуация сложилась в результате большой доли людей пенсионного возраста в общей численности населения и положительного сальдо миграции. Миграция формируется в зависимости от состояния рынка труда, но компенсирует естественную убыль населения.

Как видно из таблицы 3.5.2 численность населения Борского сельского поселения за период с 2007 по 2012 гг. практически не изменилась. По данным Паспорта безопасности средняя продолжительность жизни мужчин – 59 лет, женщин – 69 лет.

Таблица 3.5.2.

Динамика численности населения по данным

паспортов Борского сельского поселения

| Показатели /Годы | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на начало года, тыс. чел. | 3300 | 3300 | 3400 | 3406 | 3384 |
| Родилось, чел. | 28 | 34 | 61 | 44 | 24 |
| чел. на 1000 чел. | 8,2 | 10,3 | 18 | 13 | 7,1 |
| Умерло, чел. | 106 | 72 | 51 | 51 | 66 |
| чел. на 1000 чел. | 32,1 | 21,8 | 15 | 15 | 19,5 |
| Естественный прирост – всего, чел. | -79 | -38 | 10 | -7 | -42 |
| чел. на 1000 чел. | -23,9 | -11,5 | 3 | -2 | -12,4 |
| Миграционный прирост, чел. | 79 | 138 | 126 | 82 | 20 |

Возрастная структура населения носит регрессивный характер – количество лиц старше трудоспособного возраста превышает количество молодежи почти в 2 раза.

Таблица 3.5.3.

Возрастная структура населения по данным паспортов Борского сельского поселения и отчету главы администрации сельского поселения

| Возрастные группы | Численность, человек | Доля возрастной группы, % |
| --- | --- | --- |
| Годы | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Моложе трудоспособного возраста (до 18 лет включительно) | 400 | 400 | 500 | 500 | 514 | 12,1 | 12,1 | 14,7 | 14,7 | 15,2 |
| Трудоспособного возраста | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2225 | 66,7 | 66,7 | 64,7 | 64,7 | 65,7 |
| Старше трудоспособного возраста: 55 лет и старше (женщины), 60 лет и старше (мужчины) | 700 | 700 | 700 | 700 | 645 | 21,2 | 21,2 | 20,6 | 20,6 | 19,1 |
| Всего | 3300 | 3300 | 3400 | 3406 | 3384 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Возрастная структура населения способна меняться благодаря миграционному притоку лиц в трудоспособном возрасте (например, это может быть вызвано ростом числа рабочих мест) и сокращению численности представителей старшей возрастной группы. Однако омоложение возрастной структуры требует длительного периода времени.

## Занятость населения

По состоянию на начало 2012 г. в соответствии с данными паспорта Борского сельского поселения численность населения в трудоспособном возрасте составила 2100 человек, численность экономически активного населения составляет 1200 человек, численность зарегистрированных безработных - 36 человек (3 % от экономически активного населения). В целом ситуация на рынке труда улучшается, но не в связи с развитием производства на территории сельского поселения, а по причине общего улучшения экономической ситуации в стране.

По данным паспорта сельского поселения на начало 2012 г. предприятия и организации, имеющиеся на территории муниципального образования, суммарно создавали 1200 рабочих мест (таблица 4.2.3 в подразделе «Развитие занятости населения»). Большинство трудоспособного населения Борского сельского поселения работает на предприятиях городов Пикалёво, Тихвин, Бокситогорск и Санкт-Петербург.

Таким образом, превышение численности экономически активного населения над численностью трудовых ресурсов вызвано тем, что значительное число рабочих мест создается предприятиями, зарегистрированными в других муниципальных образованиях, которые используют труд работников, не являющихся жителями сельского поселения. Местное население имеет ограниченные возможности по трудоустройству вблизи от мест проживания, около половины всех трудоспособных работают вне пределов своего муниципального образования. Основное количество новых рабочих мест вне бюджетной сферы и сельского хозяйства создается за счет малого бизнеса и частного предпринимательства, особенно за счет точек розничной торговли.

## Социальная инфраструктура

Перечень существующих на территории Борского сельского поселения учреждений социальной инфраструктуры и объектов обслуживания населения представлен в таблице 3.5.4. Большинство объектов обслуживания сосредоточено в дд. Бор и Мозолёво-1.

В соответствии с информацией, полученной от администрации Борского сельского поселения, все объекты обслуживания населения находятся в удовлетворительном состоянии, но на расчетный срок многие из них будут нуждаться в капитальном ремонте.

Таблица 3.5.4.

Перечень учреждений и объектов обслуживания на территории

Борского сельского поселения

| Наименование учреждения | Адрес | Единица измерения | Вместимость |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проектируемая | Фактическая |
| Учреждения образования |
| МКДОУ «Борский детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей» | д. Бор, д. 39, п. Сельхозтехника, д. 16 (второе здание) | число мест | 80 | 71 |
| МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа» | д. Бор, д. 40 | число мест | 400 | 154 |
| МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа» | д. Мозолёво-1 (второе здание) | число мест | 45 | 35 |
| Государственное казённое специальное (корреционное) образовательно учреждение Лениградской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Ларьянская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» | п. Ларьян, ул. Торфяников, д. 11г | число мест | 115 | 95 |
| Учреждения здравоохранения |
| Фельшерско-акушерский пункт | д. Бор, д. 21, квартира 1,2 | число посещений в смену | 50 | 50 |
| Фельдшерско-акушерский пункт | д. Мозолёво-1, д. 10, квартира 31 | число посещений в смену | 50 | 50 |
| Учреждения культуры |
| МУ «Борский культурный центр» | д. Бор, д. 38 | число мест | 150 |
| Мозолёвский дом культуры | д. Мозолёво-1, д. 22 | число мест | 125 |
| Подростковый клуб «Родник» | д. Бор, д. 28 | число мест | 102 |
| Борская сельская библиотека | д. Бор, д. 44 | тыс. экз. | 14,8 |
| Мозолёвская сельская библиотека | д. Мозолёво-1, д. 22 | тыс. экз. | 13,9 |
| Библиотека | п. Сельхозтехника | тыс. экз. | 4,7 |
| Спортивные сооружения и объекты рекреации |
| Спортивный зал | д. Бор, д. 40 | кв. м | 162 |
| Спортивная площадка |  | кв. м | 412 |
| Спортивный зал | д. Бор, д. 47 | кв. м | 269 |
| Спортивная площадка |  | кв. м | 3000 |
| Спортивный зал | п. Ларьян, ул. Торфяников, д. 11а | кв. м | 126 |
| Спортивный зал | д. Мозолёво-1, д. 41 | кв. м | 162 |
| Спортивная площадка | п. Сельхозтехника, д. 16 | кв. м | 350 |
| Предприятия торговли, общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |
| Кафе ИП Тараканов Р.Е. | д. Бор | число мест | 48 |

Сведения по обеспеченности населения основными видами услуг в сравнении с нормативным уровнем приведены в таблице 3.5.5.

Таблица 3.5.5.

Обеспеченность населения общей мощностью учреждений и объектов обслуживания в сравнении с нормативными показателями в расчете на зарегистрированное население/на зарегистрированное и незарегистрированное население

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Емкость всего (на 1000 чел.) | Рекомендуемые нормативы | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования Нормативы - по СП 42.13330.2011., дополнительное образование – по «Социальным нормативам и нормам» |
| Дошкольные образовательные учреждения | число мест | 80 - | 85 % от численности детей в возрасте 1-6 лет включительно | 51/43 |
| Школы | число мест | 445 - | 100 % охват детей школьного возраста неполным средним образованием и 75 % охват детей в старших классах (79 мест) | 137/115 |
| Учреждения здравоохранения Нормативы – по «Социальным нормативам и нормам», в скобках – по «Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 г.» |
| Фельшерско-акушерские пункты | число посещений в смену | 100 30 /24 | 18,15 на тыс. жителей (9,7 посещений на чел. в год или 20,1 посещений в смену на тыс. жителей без профилактических осмотров) | 160(147)/ 127 (117) |
| Учреждения культуры Нормативы – по Региональным нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области. |
| Дома культуры | число мест | 275 81/65 | 100 мест на тыс. жителей | 81/65 |
| Библиотеки | тыс. экз. | 33,4 9,9 /7,8 | 5,3 тыс. ед. хранения на тыс. чел. и по 0,5 тыс. ед. дополнительно на каждую тысячу горожан | 178/149 |
| Спортивные сооружения Нормативы - по «Методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» |
| Спортивные залы | ед. | 4 | 350 кв. м на тыс. чел. | 134 |
| Спортивные площадки | ед. | 3 | 1,95 на тыс. жителей | 24 |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания Объекты торговли - согласно нормативам по постановлению Правительства Ленинградской области от 11 июля 2011 г. № 210, объекты общественного питания и бытового обслуживания - по СП 42.13330.2011. |
| Предприятия розничной торговли | кв. м торговой площади | 934 276/219 | 486,6 кв. м на тыс. чел. в среднем по области | 57/45 |
|  |  |  | 242,8 кв. м на тыс. чел. по муниципальному району | 111/88 |
| Предприятия общественного питания | мест | 48 14/11 | 40 мест на 1000 чел. | 35/28 |

Выводы

- Борское сельское поселение имеет в наличии все основные необходимые объекты обслуживания населения: учреждения образования, здравоохранения и культуры, спортивные сооружения, магазины, объекты общественного питания.

- Деревня Бор является центром обслуживания населения сельского поселения, здесь представлен наиболее полный перечень учреждений и объектов обслуживания.

- Обеспеченность жителей Борского сельского поселения школами, учреждениями здравоохранения, библиотеками и объектами розничной торговли соответствует нормативам или превышает нормативный уровень.

- Недостаточно высок уровень обеспеченности дошкольными учреждениями, домами культуры, общедоступными спортивными сооружениями. Дефицит мест в открытой сети общественного питания при сельском образе жизни в Борском сельском поселении является нормальным явлением и не требует корректировки.

- В Борском сельском поселении нет специализированных учреждений для работы с подростками и молодежью.

## Жилищный фонд, жилищное строительство

Характеристика жилищного фонда в таблице 3.5.6 приводится по данным Паспорта Борского сельского поселения. Из анализа данных паспортов за разные годы следует, что общая площадь жилых домов в Борском сельском поселении за четырехлетний период с 2007 по 2012 гг. незначительно увеличилась. Средняя обеспеченность населения жилой площадью по данным паспорта на начало 2012 г. она составила 27,2 кв. м общей площади жилых домов.

По формам собственности жилищный фонд Борского сельского поселения делится на муниципальный, частный в собственности граждан и частный в собственности юридических лиц. Муниципальный фонд за счет выкупа квартир в многоквартирных жилых домах за 4 года сократился с 53,3 тыс. кв. м до 20,2 тыс. кв. м.

Общий уровень износа жилищного фонда составляет 59,5 % (Паспортом безопасности этот показатель оценивается в 33 %). Основную часть жилищного фонда составляют дома, построенные более 40 лет назад, требующие капитального ремонта, без которого создается угроза дальнейшего разрушения зданий и безопасности проживающих в них граждан. Площадь аварийного жилищного фонда Паспортом Борского сельского поселения устанавливается в размере 0,5 тыс. кв. м.

Таблица 3.5.6.

Характеристика жилищного фонда по данным

Паспорта Борского сельского поселения на 1 января 2012 г.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| 1. Жилищный фонд, общая площадь жилых домов, тыс. кв. м | 91,9 |
| в том числе, ед.: |  |
| жилые дома (индивидуально-определенные здания) | 977 |
| многоквартирные дома (МКД) | 60 |
| квартиры в МКД | 1143 |
| По формам собственности: |  |
| 1.1. Муниципальный жилищный фонд, тыс. кв. м | 20,2 |
| в том числе, ед.: |  |
| жилые дома (индивидуально-определенные здания) | 1 |
| многоквартирные дома | 2 |
| квартиры в МКД | 403 |
| 1.2. Частный жилищный фонд, тыс. кв. м | 72,3 |
| в том числе, ед.: |  |
| жилые дома | 976 |
| многоквартирные дома | 58 |
| квартиры в МКД | 738 |
| Из него: |  |
| 1.2.1. Квартиры в МКД, находящиеся в собственности граждан, ед. | 738 |
| их площадь, тыс. кв. м | 34 |
| 1.2.2. Жилые дома, находящиеся в собственности граждан, ед. | 976 |
| их площадь, тыс. кв. м | 38,3 |
| 1.2.3. Товарищества собственников жилья в многоквартирных домах | - |
| количество ТСЖ, ед. | 3 |
| количество МКД в составе ТСЖ, ед. | 12 |
| площадь МКД в составе ТСЖ, тыс. кв. м | 8,9 |
| 2. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья, кв. м/чел.* | 27,2 |
| 3. Уровень износа жилищного фонда, % | 59,5 |
| 4. Площадь жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения, % | - |
| холодного водоснабжения | 65 |
| горячего водоснабжения | 50 |
| отопления | 62 |
| канализации | 65 |
| 5. Аварийный фонд | - |
| площадь, тыс. кв. м | 0,5 |
| число квартир, шт. | 12 |
| 6. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %: | - |
| холодного водоснабжения | 73,25 |
| горячего водоснабжения | 73,25 |
| теплоснабжения | 100 |
| водоотведения | 100 |

В Борском сельском поселении жилищный фонд обеспечен холодным (65 %) и горячим (50 %) водоснабжением, отоплением (62 %) и канализацией (65 %). Теплотрассы и водопроводные сети, а также внутридомовые сети требуют капитального ремонта. Водоснабжение многоквартирных домов осуществляется из имеющихся артезианских скважин.

Обслуживание жилищного фонда осуществляет управляющая организация ООО «Районная жилищная управляющая компания», поставщиками коммунальных услуг являются: ООО «Бокситогорские районные коммунальные система» (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод); ОАО «Ленэнерго» (энергоснабжение); ОАО «Леноблгаз» (газоснабжение). Вывоз мусора осуществляется ООО «Районная жилищная управляющая компания» только от многоквартирных домов.

Благодаря вхождению в программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Борского сельского поселения в 2011 году», «Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2011 году», «Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области в 2009-2011 годах» в 2011 г. проведен капитальный ремонт многоквартирных домов № 6, 7, 8 в д. Бор; отремонтировано 306 м водопровода в д. Мозолёво-1 и 108 м наружной тепловой сети д. Бор; установлены общедомовые коллективные приборы учета электроэнергии в домах № 6, 7, 8 д. Бор. Отремонтировано 1388,1 кв. м кровли (дома 6, 7, 8 д. Бор), произведен ремонт 180 м наружной канализации в д. Бор.

Новое жилищное строительство ведется в основном населением за свой счет и с помощью кредитов. Оно осуществляется в минимальном объеме из-за низкой платежеспособности населения. Строительство муниципального жилья не производится. Средняя обеспеченность населения жилой площадью меняется в основном за счет колебаний численности постоянного зарегистрированного населения.

## 3.6. Транспортная инфраструктура

Внешние и внутренние транспортные связи Борского сельского поселения обеспечиваются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги и автотранспорт

Транспортный каркас сформирован автомобильными дорогами регионального или межмуниципального и местного значения. Основные автомобильные дороги, обслуживающие поселение представлены в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1.

Характеристика дорог на территории Борского сельского поселения

| Наименование дорог | Протяженность, км | Классификация | Техническая категория | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пикалёво – Струги – Колбеки | 27,4 | Регионального или межмуниципального значения | IV | асфальтобетон |
| Дыми – Бор – Колбеки – Бочево | 25,5 | Регионального или межмуниципального значения | III-IV | асфальтобетон |
| Подъезд к городу Бокситогорск | 2,2 | Регионального или межмуниципального значения | III | асфальтобетон |

Система транспортного обслуживания представлена также автодорогами местного значения, соединяющими между собой отдельные населенные пункты поселения или являющимися подъездами к ним. К таким дорогам относятся:

- Колбеки – Дороховая (протяженность 5,6 км);

- Дороховая – Овинец (2,9 км);

- Селище – Заполье (2,2 км);

- Мозолёво – Заполье (1,6 км);

- Мозолёво – Селище (1,2 км);

- Половное – Дорогощи (6,2 км);

- Мозолёво – Дороховая (5,9 км);

- подъезд к д. Рудная Горка (1,3 км);

- подъезд к д. Мошня (3,1 км);

- подъезд к городу Бокситогорск (0,7 км).

Перечисленные дороги местного значения не имеют твердого покрытия и находятся в неудовлетворительном состоянии

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроенна, исключая те её участки, по которым проходят автодороги регионального или межмуниципального значения.

Пассажирские перевозки

Пассажирские автобусные перевозки осуществляют ООО «Пассажиравтотранс» (город Бокситогорск) и ООО «ПикАП» (город Пикалёво). Действующие автобусные маршруты показаны в таблице 3.6.2.

Таблица 3.6.2.

Перечень автобусных маршрутов

| Наименование маршрута | Частота движения |
| --- | --- |
| Бокситогорск – Бор | 2 рейса 4 дня в неделю |
| Пикалёво – Бор | 5 дней в неделю |
| Бокситогорск – Мозолёво | 2 рейса ежедневно |

Выводы

- Сеть автомобильных дорог связывает все населенные пункты Борского сельского поселения, однако, состояние внешних автодорог в целом неудовлетворительное.

- Улично-дорожная сеть населенных пунктов по своим технико-эксплуатационным параметрам не обеспечивают необходимую скорость и безопасность движения и нуждается в реконструкции и капитальном ремонте.

- Регулярное автобусное сообщение организовано с городами Бокситогорск и Пикалёво, а также населенными пунктами, расположенными на пути следования автобусного маршрута Бокситогорск – Мозолёво. Нет автобусного сообщения с дд. Дорогощи, Зубакино, Дороховая, Жилоток. Это связано с малой численностью населения и аварийным состоянием дорог.

## 3.7. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Электроснабжение Борского сельского поселения  осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго». На его территории расположена ПС 110/10 кВ: № 389 «Мозолёво» (1 • 10 + 1 • 6,3 МВ • А). Загрузка трансформаторов на подстанции «Мозолёво» составляет: 3 %. Также по территории сельского поселения проходят воздушные линии электропередачи:

ВЛ 220 кВ:

ПС № 261 «Тихвин» - ПС № 112 «Пикалёво»;

ВЛ 110 кВ:

ПС № 512 «ПГЗ» - ПС № 389 «Мозолёво»,

ПС № 389 «Мозолёво» - ПС №  75 «Киприя» (ОАО «Новгородэнерго»),

ПС № 512 «ПГЗ» - ПС № 261 «Тихвин»,

ПС № 32 «Бокситогорск» - ПС № 249 «Дыми».

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10 кВ через сеть подстанций 10/0,4 кВ.

В границах сельского поселения планировочными ограничениями являются: шумовая зона электрической подстанции 110/10 кВ «Мозолёво» и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Существующая электроподстанция 110 кВ «Мозолёво» открытого типа имеет  трансформаторы (основные источники шума) мощностью 1 • 10 + 1 • 6,3 МВ • А. Расстояния от них до жилой застройки составляют соответственно 150 м.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110 кВ – 20 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Газоснабжение

По территории Бокситогорского муниципального района проходит многониточные магистральные газопроводы высокого давления (МГВД) «Грязовец – Ленинград 1» и «Грязовец – Ленинград 2». Магистральные газопроводы высокого давления проходят одним техническим коридором с востока на запад.

В настоящее время в Борском сельском поселении природный газ имеется в д. Бор и в п. Сельхозтехника. Газоснабжение потребителей остальных населенных пунктов осуществляется сжиженным газом.

Уровень газификации жилого фонда населенных пунктов (по паспортным данным) составляет всего 100 %, в том числе природным газом – 84,8 %. Газифицировано всего 1143 квартиры (с учетом индивидуальных домов), в том числе - 969 природным газом и 174 сжиженным газом от ёмкостных установок.

По сведениям ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» за первое полугодие 2012 г. потребление природного газа Борского сельского поселения населением и промышленными предприятиями составило соответственно - 103,055 тыс. куб. м и 2170,182 тыс. куб. м.

Теплоснабжение

На территории сельского поселения функционируют 3 котельных, общей производительностью 16,05 Гкал/ч, суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 20,21 км. Износ котлового оборудования и тепловых сетей значителен.

Таблица 3.7.1.

Информация по котельным Борского сельского поселения на 1 января 2012 г.

| № | Котельные | Вид топлива | Мощность Гкал/ч | Подключенная нагрузка Гкал /ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | теплоснабжение | горячее водоснабжение |
| 1 | д. Бор | природный газ | 12,8 | 3,05 | 0,53 |
| 2 | д. Мозолёво-1 | уголь | 1,25 | 0,45 | 0 |
| 3 | п. Ларьян | уголь | 1,0 | 0,08 | 0 |

В остальных населенных пунктах теплоснабжение децентрализованное - от автономных источников, находящихся в личной собственности граждан, и печное.

Водоснабжение

На территории Борского сельского поселения водоснабжение населения осуществляется из подземных источников. Водозаборные сооружения представлены скважинами, колодцами. Водоочистные сооружения отсутствуют.

Централизованная система водоснабжения существует в д. Бор, п. Ларьян, д. Мозолёво-1, п. Сельхозтехника.

Таблица 3.7.2.

Сведения о водозаборах питьевой воды из подземных водоисточников

| № | Населенный пункт | Источник водоснабжения | Метод обеззараживания | Проектная мощность тыс. куб. м/сут. | Доля обслуживаемого населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Бор | 8 артезианских скважин, в т. ч. 6 рабочих | отсутствует | 2,68 | 86 |
| 2 | п. Сельхозтехника | 2 артезианские скважины | отсутствует | 0,3 | 61 |
| 3 | д. Мозолёво-1 | 2 артезианские скважины | отсутствует | 0,4 | 65 |
| 4 | п. Ларьян | 2 артезианские скважины | отсутствует | 0,62 | 88 |
| 5 | д. Колбеки | 1 артезианская скважина | отсутствуют | 0,24 | 93 |

Фактическое водопотребление по сельскому поселению составляет 0,79 тыс. куб. м/сут. Общая протяженность водопроводных сетей – 20,1 км, средний износ – 60 - 70 %.

Первый пояс зон санитарной охраны (ЗСО) не организован (территория первого пояса ЗСО не спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, отсутствует ограждение и охрана). Проект ЗСО не разработан. Узлами учета воды и обеззараживающей установкой артезианские скважины не оборудованы. Производственный контроль за качеством воды источника не проводится.

В остальных населенных пунктах водоснабжение населения осуществляется из водоразборных колонок и колодцев.

Водоотведение

Централизованная система канализации существует в д. Бор и д. Мозолёво-1. Канализационные стоки самотечно-напорной системой канализации отводятся на очистные сооружения (КОС).

Канализационные очистные сооружения в д. Бор, д. Мозолёво-1 и д. Мозолёво-2 находятся в нерабочем состоянии, требуется полная реконструкция. Общая протяженность канализационных сетей составляет 12,9 км.

В остальных населенных пунктах канализационные стоки собираются в выгреба.

Таблица 3.7.3.

Характеристика объектов водоотведения

| Населенный пункт | Проектная мощность КОС куб. м/сут. | Фактическая мощность КОС куб. м/сут. | Год последнего ремонта (реконструкции) | Доля обслуживаемого населения, % | Место сброса сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Бор | 750 | 750 | 1960 (не проводилась) | 86 | р. Пярдомля |
| д. Мозолёво-1 | 200 | 200 | 1961 (не проводилась) | 61 | р. Лининка |

Связь и телекоммуникации

Обеспечение средствами связи Борского сельского поселения осуществляется территориальным филиалом ОАО « Ростелеком». В д. Бор, д. Колбеки, д. Мозолёво-1, д. Половное и п. Ларьян имеются АТСК 50/200 с выходом на междугородные линии связи. Проводное радиовещание отсутствует.

На всей территории имеется возможность приема центральных и местных программ теле- и радиовещания.

Связь Борского сельского поселения с телефонной сетью Ленинградской области осуществляется через город Бокситогорск с помощью оптоволоконной транспортной сети. На территории сельского поселения имеется возможность пользования средствами сотовой связи.

Перспективы развития связи на территории сельского поселения связанно с установкой новых базовых станций и увеличением территории покрытия, повышением качества мобильной связи.

Таблица 3.7.4

Вышки (башни, мачты) с телекоммуникационным оборудованием на территории Борского сельского поселения по данным администрации муниципального района

| Наименование объекта | Местонахождение земельного участка | Площадь земельного участка, кв. м | Собственник вышки (башни) | Правоустанавливающий документ на земельный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Башня | д. Пустая Глина | 300 | ОАО «МегаФон» | Утвержден Акт о выборе земельного участка, постановление № 297 от 07.04.2011. Подготавливают межевание участка. |
| Блок контейнер базовой станции сотовой радиотелефонной связи | д. Мозолёво-1 | 100 | ОАО «Вымпелком» | Утвержден Акт о выборе земельного участка, ушли на межевание. |
| Блок контейнер базовой станции сотовой радиотелефонной связи | д. Колбеки | 100 | ОАО «Вымпелком» | Утвержден Акт о выборе земельного участка, ушли на межевание. |

## 3.8. Состояние окружающей среды

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими факторами: природно-климатическими показателями; выбросами от промышленных, инженерных и отопительных объектов, транспорта.

В соответствии с классификацией Государственной гидрометеорологической обсерватории им. А.И. Воейкова территория сельского поселения по метеорологическим параметрам относится к зоне низкого потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА). Данный показатель характеризуется повторяемостью неблагоприятных природных условий, способствующих скоплению примесей в приземном слое атмосферы. В случае Борского сельского поселения такими условиями являются приземные инверсии, туманы, метели, а также штиль и слабый ветер. Наибольшее количество первых отмечается осенью и в первой половине зимы. Метели чаще приходятся на февраль-март. Потенциал загрязнения атмосферы уменьшается в летний период в связи с увеличением количества атмосферных осадков. Кроме того, положительным фактором является наличие крупных лесных массивов вокруг населенных пунктов.

По данным Комитета по природным ресурсам Ленинградской области, стационарные посты для наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории поселения отсутствуют. По данным Информационного бюллетеня «Оценка влияния факторов среды обитания на здоровье населения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по показателям социального гигиенического мониторинга» (Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Ленинградской области в Бокситорогском муниципальном районе, 2009), пробы атмосферного воздуха на территории сельского поселения не отбираются.

Основными источниками загрязнения являются производственные и отопительные объекты, а также транспорт. К первым преимущественно относятся лесопильные предприятия. Проекты санитарно-защитных зон предприятий не разработаны.

Из отопительных объектов, в д. Бор расположена газовая котельная, которая обслуживает д. Бор и п. Сельхозтехника; в п. Ларьян и д. Мозолёво-1 – котельные, работающие на угле. Отопление индивидуального жилого фонда в остальных населенных пунктах децентрализованное – от автономных источников, находящихся в личной собственности граждан.

Выбросы от автотранспорта приурочены преимущественно к автомобильным трассам Пикалёво – Струги – Колбеки, Дыми – Бор – Колбеки – Бочево, а также к подъезду к городу Бокситогорск.

Водоснабжение осуществляется из подземных источников. Централизованная система водоснабжения существует в д. Бор, п. Ларьян, д. Мозолёво-1, п. Сельхозтехника. Водопроводные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Водопроводы нуждаются в обеззараживающих установках. Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения в составе трех поясов не организована. В остальных населенных пунктах водоснабжение населения осуществляется из водоразборных колонок и колодцев. Обеспеченность населения доброкачественной водой не оценена.

Канализационные очистные сооружения расположены в д. Бор, д. Мозолёво-1 и д. Мозолёво-2. Канализационные очистные станции требуют ремонта.

По данным Информационного бюллетеня «Оценка влияния факторов среды обитания на здоровье населения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по показателям социального гигиенического мониторинга» (Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Ленинградской области в Бокситорогском муниципальном районе, 2009), ведущими источниками загрязнения почвы являются выбросы от промышленных площадок и нефтепродукты от автотранспорта. Наблюдения за качеством почвы населенных мест на территории сельского поселения не проводятся.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления поселений относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а органов местного самоуправления муниципального района утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов. Ежегодный объем отходов сельского поселения составляет 3,4 тыс. куб. м. Имеется свалка твердых бытовых отходов. Данный объект не соответствует санитарно-гигиеническим и природоохранным требованиям.

По данным комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, в д. Бор имеются два заброшенных (в 2000 г.) захоронения крупного рогатого скота в ямах. Действующих могильников на территории сельского поселения нет.

Ядерно- и радиационно-опасных объектов, а также радиоактивных веществ, находящихся на хранении, на территории сельского поселения нет.

На сегодняшний день одной из проблем контроля состояния окружающей среды является отсутствие систематического экологического мониторинга.

Выводы

- Территория сельского поселения по метеорологическим параметрам относится к зоне низкого потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА).

- Систематический экологический мониторинг отсутствует.

- Основные источники загрязнения населенных пунктов имеют IV и V класс опасности, проекты санитарно-защитных зон (СЗЗ)  предприятий не разработаны.

- Централизованное водоснабжение организовано в д. Бор, п. Ларьян, д. Мозолёво-1, п. Сельхозтехника, имеющиеся сети сильно изношены.

- Зоны санитарной охраны (ЗСО), проекты ЗСО источников отсутствуют.

- Большая часть населенных пунктов не канализована.

- Действующих скотомогильников на территории сельского поселения нет.

- Вывоз и утилизация отходов недостаточно организованы, возникают стихийные свалки.

- Радиационная обстановка территории сельского поселения стабильна и соответствует естественному уровню излучения.

- Состояние окружающей природной среды сельского поселения можно охарактеризовать как удовлетворительное.

## 3.9. Зоны с особыми условиями использования территорий

Система зон с особыми условиями использования территории разработана на основании требований действующих нормативных документов и является составной частью комплексной оценки территории.

К основным зонам регламентированного использования территории по природно-ресурсным, санитарно-гигиеническим, экологическим ограничениям относятся следующие:

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- санитарные разрывы от транспортных коммуникаций;

- охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон определены в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция», СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СНиП 23-03-2003 «Защита от шума».

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) является обязательным элементом промышленного предприятия и объекта, являющегося источником химического, биологического или физического воздействия. Уровень загрязнения или уровень воздействия в ней выше нормативов, принятых для селитебных территорий. Предоставление земельных участков в границах СЗЗ производится при наличии заключения территориальных органов Госсанэпиднадзора об отсутствии нарушений санитарных норм и правил.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны должна быть подтверждена выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды обитания по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий.

Ограничения градостроительной деятельности, связанные с санитарно-защитными зонами предприятий, сооружений и иных объектов (приложение 4), носят временный характер и подлежат корректировке в системе градостроительного и санитарно-гигиенического мониторинга.

Санитарные разрывы от транспортных коммуникаций устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.2.1./2.1.1.-2361-08 «Изменения № 1 к СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03, новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Изменение № 2 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция», СанПиН 2.2.1/2.1.1.2739-10 «Изменения и дополнения № 3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, новая редакция», СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры (объектов электросетевого хозяйства, объектов системы газоснабжения, сетей связи и сооружений связи, магистральных трубопроводов) устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи»; Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; «Правилами охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Приказом Минтопэнерго России от 29 апреля 1992 г., Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. № 9) (с изменениями от 23.11.1994).

Водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы и береговые полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. Береговая полоса представляет собой полосу земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования и предназначается для общего пользования. Регламенты хозяйственной деятельности представлены в приложении 5.

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос определяется в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Использование территорий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод». Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены (приложение 6).

- I пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, очистных сооружений, резервуаров чистой воды, напорных резервуары и водонапорных башен, а также санитарно-защитные полосы водоводов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющего непосредственного отношения к водозабору;

- II пояс (режимов ограничений) включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. В пределах II-III поясов ЗСО градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока и др.

Прочие планировочные ограничения

Зоны месторождений полезных ископаемых

Режим использования территорий полезных ископаемых устанавливается в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»: « …застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки», а также в соответствии с пунктом 14.3 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

## 3.10. Выводы анализа комплексной оценки территории

- На территории Борского сельского поселения можно выделить три территориально сближенные группы населенных пунктов: северная, центральная и южная. Основным местом приложения труда, а также центром обслуживания населения является д. Бор. Населенные пункты размещаются в зонах, обслуживаемых автомобильными дорогами регионального или межмуниципального и местного значения. Регулярное автобусное сообщение организовано с городами Бокситогорск и Пикалёво.

- По инженерно-строительным условиям большая часть территории является ограниченно благоприятной для градостроительного освоения. Ограничивающими факторами являются близкое залегание грунтовых вод, заболачивание, развитие эрозионных процессов. Во время прохождения весенних половодий и осенних паводков возможно поднятие уровня воды в реках, затопление поймы и частично первой надпойменной террасы.

- Промышленное развитие территории сельского поселения в основном базируется на местной сырьевой базе. Развита лесозаготовительная деятельность и переработка древесины. Основу минерально-ресурсного потенциала территории составляют месторождения полезных ископаемых местного значения (месторождения торфа, песчано-гравийного материала и минеральных красок). Подземные воды четвертичных отложений не могут рассматриваться как источники централизованного водоснабжения, так как характеризуются слабой водообильностью и подвержены поверхностному загрязнению. В качестве источника водоснабжения могут быть использованы подземные воды карбонового плато.

- Производством сельскохозяйственной продукции занимается ГАОУ СПО ЛО «Борский агропромышленный техникум» (основное направление - молочное животноводство) и 10 крестьянских хозяйств, имеется потенциал для развития рыбохозяйственной деятельности.

- Туристско-рекреационный потенциал территории представлен 13 объектами культурного наследия, однако, как объекты показа представляют интерес только памятники архитектуры и градостроиетльства - Усадьба Ольхово и Покровская церковь. Территории лесов значительны, что предполагает осуществление таких видов деятельности, как охота, сбор грибов, ягод и т.п., на водных объектах – спортивное и любительское рыболовство. Кроме того, необходимо отметить карстовую реку Рагушу, которая является уникальным памятником природы и имеет большой туристско-рекрационный потенциал.

- Техническое состояние автодорог и улично-дорожной сети в целом неудовлетворительное. Большинство автомобильных дорог по своим технико-эксплуатационным параметрам не обеспечивает необходимую скорость и безопасность движения и нуждается в реконструкции и капитальном ремонте.

- Улично-дорожная сеть в д. Бор представляет собой совокупность случайно связанных улиц и проездов, обеспечивающих подъезды к группам жилых домов и иным объектам. В сельских населенных пунктах полноценная улично-дорожная сеть отсутствует.

- Территории населенных пунктов заняты преимущественно застройкой усадебного типа. Застройка 2-4-этажными жилыми домами сосредоточена в д. Бор, д. Колбеки, д. Мозолёво-1 и п. Сельхозтехника.

- В д. Бор представлен наиболее полный перечень учреждений и объектов обслуживания, второй по значимости центр обслуживания – д. Мозолёво-1. На территории Борского сельского поселения представлены все основные необходимые виды объектов обслуживания населения (учреждения образования, здравоохранения и культуры, спортивные объекты, магазины).

- Жилищный фонд в д. Бор и д. Мозолёво-1 частично обеспечен основными видами благоустройства (централизованное теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение).

# 4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

## 4.1. Предложения по развитию планировочной организации территории. Перераспределение земель

По результатам анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании прогноза социально-экономического развития муниципального образования, демографического прогноза целесообразность вариантного подхода к обоснованию отдельных мероприятий по территориальному планированию отсутствует. Новые объекты федерального и регионального значения к размещению в Борском сельском поселении не предлагаются. Необходимости включения в хозяйственную деятельность новых территорий нет. Населенные пункты имеют достаточные территориальные ресурсы для размещения новых жилых зон и требуемых объектов капитального строительства местного значения.

Поэтому варианты территориального планирования Генеральным планом Борского сельского поселения не предлагаются.

В качестве опорных элементов перспективной планировочной структуры данной территории определены основные элементы транспортной инфраструктуры Борского сельского поселения, выделены три территориально сближенные группы населенных пунктов: северная, центральная и южная. Основным местом приложения труда и центром обслуживания населения является д. Бор.

Как следует из «Схемы планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон» ряд населенных пунктов (д. Бор с д. Большой Остров и с п. Сельхозтехника, д. Дорогощи с д. Зубакино) соприкасаются своими границами. Однако необходимости в объединении населенных пунктов нет. Cуществующие и предлагаемые на первую очередь жилые зоны в д. Дорогощи и д. Зубакино, д. Бор и п. Сельхозтехника не соприкасаются. Вопрос об объединении населенных пунктов в настоящее время не ставится. От администрации Борского сельского поселения предложений по объединению населенных пунктов не имеется. В перспективе с учетом реализации планируемого на расчетный срок развития жилых зон д. Большой Остров по смежеству с д. Бор может быть поставлен вопрос об объединении этих населенных пунктов с сохранением наименования населенного пункта д. Бор.

Предложения по развитию планировочной структуры населенных пунктов, развитию жилых и общественно-деловых зон

Основой формирования перспективной планировочной организации территории населенных пунктов являются существующие зоны жилой застройки, преимущественно индивидуальной жилой застройки усадебного типа с участками, сложившаяся улично-дорожная сеть и природно-ландшафтные условия территории.

Развитие индивидуального жилищного строительства предусматривается в административном центре Борского сельского поселения д. Бор, а также в дд. Болото, Большой Остров, Дороховая, Заполье, Золотово, Колбеки, Межуречье, Мозолёво-1, Мозолёво-2, Носово, Рудная Горка, Савино, Селище (рядом с деревней Мозолёво-1), Славково. В поселке Сельхозтехника предполагается развитие индивидуального жилищного строительства и малоэтажной жилой застройки. Лесной поселок Ларьян, расположенный на землях лесного фонда, планируется к переводу в земли населенного пункта для привидения в соответствие документов граждан. В остальных населенных пунктах сельского поселения новых площадок для жилищного строительства не предусмотрено

В населенных пунктах предлагается упорядочение сложившихся территорий жилищного строительства и территорий сельскохозяйственного использования. В дд. Большой Остров, Бор, Золотово, Колбеки, Мозолёво-1, Носово, Рудная Горка, Славково в связи с развитием нового жилищного строительства предусмотрено развитие улично-дорожной сети внутри населенного пункта: благоустройство основных улиц (совершенствование покрытия проезжей части, строительство тротуаров, озеленение). В ряде других деревень новое жилищное строительство предполагается вести вдоль уже существующих улиц.

Новые зоны делового, общественного, коммерческого назначения предусматриваются в д. Бор, п. Сельхозтехника, поскольку в них и д. Большой Остров смежно расположенной с д. Бор, на расчетный срок концентрируется свыше 40 % объемов нового жилищного строительства сельского поселения.

Предложения по развитию производственных зон, зон объектов инженерной инфраструктуры и зон специального назначения

Предусматривается развитие сложившихся зон производственных объектов и зон коммунально-складских объектов. Возможно размещение дополнительных производственных площадок под производственные объекты местного значения поселения на расчетный срок в д. Бор. Также возможно размещение новых объектов и производств IV и V класса опасности в пределах сложившихся зон производственных объектов и зон коммунально-складских объектов (не занятые земельные участки, либо территории, высвобождаемые в ходе экономического развития и оптимизации деятельности существующих предприятий). Наиболее интересны для осуществления инвестиционных проектов свободные земельные участки в существующих зонах производственных объектов и зонах коммунально-складских объектов в п. Сельхозтехника и д. Бор.

В целях размещения пожарного депо в д. Мозолёво-2 на расчетный срок запланировано создание новой зоны коммунально-складских объектов, размеры и расположение которой, кроме пождепо, допускают размещение также складских и иных объектов  V класса опасности.

В связи с предстоящей на первую очередь и предлагаемой на расчетный срок газификацией населенных пунктов выделяются новые зоны объектов инженерной инфраструктуры (дд. Большой Остров, Бор, Дороховая, Золотово, Колбеки, Мозолёво-1, п. Ларьян и п. Сельхозтехника).

В д. Мозолёво-1 располагается зона кладбищ, развитие которой предусматривается на первую очередь в северном направлении с присоединением к населенному пункту примыкающего земельного участка из категории земель лесного фонда.

Предложения по развитию зон рекреационного назначения

В целях реализации рекреационного потенциала территории на месте существующей общественно-деловой территории предполагается создание базы отдыха в д. Селище (вблизи д. Мозолёво-1). Расположение проектируемой базы отдыха недалеко от комплексного памятника природы «Река Рагуша» позволит привлечь на территорию сельского поселения туристов, позволит развивать экологическое направление туризма. В свою очередь создание пешеходно-транспортного направления, которое объединит группы населенных пунктов в центральной части поселения, а конкретно дд. Мозолёво-1, Пустая Глина и Рудная Гора будет интересно как для жителей сельского поселения, так и для отдыхающих и велотуристов. Оно будет проходить вдоль дороги регионального или межмуниципального значения с заездом в комплексный памятник природы «Река Рагуша».

Новые зоны открытых плоскостных спортивных сооружений планируются в д. Бор, и п. Ларьян, зоны озеленения общего пользования – в дд. Бор, Колбеки, п. Сельхозтехника.

В связи с расположением детского оздоровительного лагеря и базы охотников в д. Колбеки необходимо размещение парковки автотранспорта.

Перераспределение земель

Генеральный план предусматривает изменение черты населенных пунктов д. Бороватое, д. Золотово, д. Межуречье, д. Мозолёво-1. Для указанных изменений границ населенных пунктов потребуется перевод земель различных категорий в категорию земель населенных пунктов, так же требуется перевод из земель лесного фонда в земли населенных пунктов территории, занимаемой лесным поселком Ларьян. Ниже, в таблицах 4.1.1 и 4.1.2 приведен перечень участков, предлагаемых к включению в черту населенных пунктов и подлежащих последующему переводу в категорию земель населенных пунктов (документы и заявления граждан, а так же прочие необходимые документы прилагаются в томе «Исходно-разрешительная документация», раздел IX). Предусматривается перевод в категорию земель населенных пунктов следующих земельных участков:

- один земельный участок западнее д. Бороватое, площадью 0,1 га, для включения части застроенного земельного участка, не вошедшего в черту населенного пункта, расположенного на землях лесного фонда;

- один застроенный земельный участок юго-восточнее д. Золотово, площадью 0,1 га, имеющий согласование с главой администрации сельского поселения в 1998 году и расположенный на землях категории сельскохозяйственного назначения;

- лесной поселок Ларьян общей площадью 113,0 га (расположенный целиком на землях лесного фонда) переводится в целях приведения в соответствие документам граждан, имеющим зарегистрированное право собственности на земельные участки (в категории – земель населенных пунктов);

- один земельный участок земель сельскохозяйственного назначения в д. Межуречье, расположенный  восточнее бывшей д. Русское общей площадью 14,5 га переводится в целях приведения в соответствие документам граждан, имеющим зарегистрированное право собственности на земельные участки;

- один земельный участок южнее д. Мозолёво-1 площадью 0,9 га, имеющий согласование с главой администрации сельского поселения для включения в черту населенного пункта, для расширения исчерпавшего свои резервы кладбища.

В Генеральном плане Борского сельского поселения также учитывается перевод одного земельного участка площадью 9,3 га из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения. Данный участок планируется для разведки и добычи песков на месторождении «Славково» (табл. 4.1.3).

Таблица 4.1.1.

Экспликация земель, переводимых из земель лесного фонда в земли населенных пунктов на территории Борского сельского поселения

| Местоположение лесного участка | Площадь, га | Вид целевого назначения лесов, категория защитных лесов | Планируемая категория земель | Обоснование перевода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Борское участковое лесничество Бокситогорского лесничества, квартал 26 (ч) | 0,1 | запретные полосы по берегам водных объектов | Земли населенных пунктов | Планируемое изменение границы населенного пункта для включения существующей застройкой д. Бороватое |
| Борское участковое лесничество Бокситогорского лесничества, квартал 117 (ч) | 0,9 | эксплуатационные леса | Земли населенных пунктов | Планируемое изменение границы населенного пункта для включения существующей застройкой и расширения существующего кладбища д. Мозолёво-1 |
| Бокситогорское участковое лесничество Бокситогорского лесничества, квартал квартал 19 (ч) | 113,0 | эксплуатационные леса | Земли населенных пунктов | Изменение целевого назначения земель поселка Ларьян предусмотрено лесоустроительной документацией |

Таблица 4.1.2.

Экспликация земель, переводимых из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов на территории Борского сельского поселения

| Населённый пункт | Кадастровый номер | Форма собственности | Площадь, га | Вид разрешённого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующий | Проектный |
| д. Золотово | Нет данных | Муниципальная | 0,1 | Земельные участки для сельскохозяйственного использования | Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки. |
| д. Межуречье | Нет данных | Государственная | 14,5 | Земельные участки для сельскохозяйственного использования | Земельные участки, предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной жилой застройки. |

Таблица 4.1.3.

Экспликация земель, переводимых из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения на территории Борского сельского поселения

| Местоположение | Кадастровый номер | Форма собственности | Площадь, га | Вид разрешённого использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующий | Проектный |
| в 8,0 км к юго-западу от города Бокситогорска | 47:18:0522001:526 | Сведения о регистрации прав отсутствуют. Сведения о земельном участке носят временный характер. | 9,3 | Для проведения работ по инженерным изысканиям и подготовке проектной документации в целях геологического изучения, разведки и добычи песков прочих на месторождении «Славково» | Для целей разведки и добычи песков на месторождении «Славково» |

Предложения по созданию особо охраняемой природной территории (ООПТ)

Схемой территориального планирования Ленинградской области на первую очередь предусмотрено создание заказника «Истоки р. Воложбы» (без изъятия земель). Площадь проектной ООПТ – 1575 га. Заказник будет располагаться в границах Анисимовского и Борского сельских поселений. Цель создания ООПТ: сохранение уникальных водных объектов с местообитаниями лососевых рыб, ключевых болот, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов флоры и фауны. Границы проектной ООПТ предложены Санкт-Петербургским государственным университетом (ГИС проект). До организации ООПТ целесообразно избегать коренного преобразования ландшафта и смены типа землепользования и других видов деятельности, делабщих невозможным создание ООПТ в соответствии с заявленными целями; рекомендуется резервирование земель.

## 4.2. Социально-экономическое развитие

## Развитие экономической базы

С учетом наличия пригодных для развития сельскохозяйственного производства земель, лесных ресурсов, автомобильного сообщения с экономическими и промышленными центрами муниципального района (городами Бокситогорск и Пикалёво) и соседства с Новгородской областью Борское сельское поселение имеет потенциал для развития экономики в нескольких направлениях. Основу экономики муниципального образования на перспективу расчетного срока должны составлять такие виды деятельности как сельское и лесное хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции, обработка древесины и производство продуктов питания (в том числе на основе использования дикорастущих растений).

Подвод природного газа на территорию Борского сельского поселения, будет способствовать его экономическому развитию, однако формирование инвестиционных площадок и создание крупных и средних производств затруднено. Развитие экономики сельского поселения будет происходить в связи с реализацией крупных инвестиционных проектов на сопредельных территориях, решающая роль в развитии экономического потенциала на перспективу расчетного срока принадлежит малому бизнесу. Крупные инвестиционные проекты по размещению на территории муниципального района технопарков реализуются на территории Бокситогорского городского и Самойловского сельского поселений. Еще один технопарк районного значения будет реализован в Ефимовском городском поселении. На основе анализа основных показателей социально-экономического развития муниципальных образований Бокситогорского района Борское сельское поселение отнесено к группе со средним инвестиционным потенциалом.

Развитие промышленности

Относительно перспектив развития промышленности следует отметить формирование ряда благоприятных тенденций в Бокситогорском муниципальном районе в целом. Начиная с февраля 2010 г. преодолен спад промышленного производства и в 2011-2013 гг. намечается тенденция умеренного роста объемов промышленного производства. В связи с реализацией крупных проектов районного уровня можно ожидать дальнейшего развития сельского и лесного хозяйства, развития пищевой и деревообрабатывающей промышленности, возрождение агропроизводства.

Пищевая промышленность на расчетный срок может быть представлена производством хлебобулочных изделий, ориентированным на потребности местного населения, и переработкой дикорастущих растений (в т.ч. грибы и ягоды, лекарственные травы, древесные соки и т.п.), переработкой рыбы, в перспективе – производством молочной продукции, использующими местную ресурсную базу и обеспечивающими потребности местного населения. Возможна добыча и переработка торфа для удовлетворения потребностей населения в топливе и для сельскохозяйственных нужд.

Предусматривается развитие сложившихся зон производственных объектов и зон коммунально-складских объектов. На расчетный срок в д. Бор возможно размещение дополнительных производственных площадок под производственные объекты местного значения поселения. Размещение объектов и производств IV и V класса опасности возможно также в пределах сложившихся зон производственных объектов и зон коммунально-складских объектов (не занятые земельные участки, либо территории, высвобождаемые в ходе экономического развития и оптимизации деятельности существующих предприятий).

Развитие агропроизводства

В целях обеспечения развития сельскохозяйственного производства и создания рабочих мест необходимо сохранение в сельскохозяйственном обороте земель сельскохозяйственного назначения. Вне территорий населенных пунктов возможно проведение процедуры принудительного изъятия у собственников неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения для их перераспределения эффективным производителям.

На рыбохозяйственных водоемах Ленинградской области сформированы рыбопромысловые участки для осуществления товарного рыболовства, организации любительского и спортивного рыболовства. В соответствии с Приказом Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 24 апреля 2009 г. № 61 «Об утверждении перечня рыбопромысловых участков в административных границах Ленинградской области» в перечень рыбопромысловых участков входит вся акватория водного объекта оз. Волошино, границы рыбопромыслового участка проходят по береговой линии водного объекта. Рекомендуемый вид деятельности: товарное рыбоводство в соответствии с рыбоводно-биологическим обоснованием. Действующим законодательством предусматривается конкурсная процедура предоставления рыбопромысловых участков вышеуказанных видов экономической деятельности на срок до 20 лет.

Развитие туризма и рекреации

В соответствии с данными, предоставленными комитетом по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области (письмо от 12 апреля 2011 г. № 263/11-0-1), на территории Борского сельского поселения не располагаются и не планируются к размещению объекты физической культуры, спорта и туризма регионального значения, находящиеся в собственности Ленинградской области и подведомственные комитету. Соответственно проектируемые объекты будут иметь местное значение.

По результатам реализации НИР «Обоснование и разработка туристско-рекреационного зонирования и методов формирования оптимальной структуры туристского комплекса Ленинградской области на период до 2012 года» Бокситогорский муниципальный район по уровню развития базового туристско-рекреационного инфраструктурного потенциала отнесен к четвертой группе районов с посредственным уровнем развития. Указанные особенности в полной мере относятся к территории Борского сельского поселения. На территории поселения расположен памятник федерального значения: могила Кренке В.Д., генерала русской армии, военного инженера, участника русско-турецкой войны - д. Колбеки. Представляют интерес как объекты показа памятники архитектуры и градостроиетльства - Усадьба Ольхово и Покровская церковь. Также на территории расположен комплексный памятник природы «Река Рагуша».

Актуальным направлением является развитие промыслового туризма (охота, сбор грибов и ягод, любительское рыболовство).

Коллективные средства размещения на территории Борского сельского поселения представлены базой охотников ЗАО «Воложба» и детским оздоровительно-образовательным лагерем «Надежда». В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области число мест в туристских гостиницах ориентировочно принимается в 5-9 мест на тысячу населения. Предполагается создание на расчетный срок базы отдыха, расположенной в д. Селище (рядом с д. Мозолёво-1). Возможно размещение отдыхающих в частном секторе у местного населения, что позволяет жителям иметь дополнительный источник дохода.

В соответствии с рекомендациями комитета по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области, в целях развития рекреации и для удовлетворения потребностей местного и сезонно пребывающего населения предусматривается обустройство традиционно сложившихся мест массового отдыха населения по типу площадок для пикника. Строительство «зеленых стоянок» со стационарным оборудованием при крайней незначительности туристских потоков неактуально. Для обеспечения мероприятий событийного туризма, в д. Колбеки могут быть благоустроены места для кратковременной парковки личного автотранспорта (парковочная стоянка вблизи памятника федерального значения: могила Кренке В.Д., генерала русской армии, военного инженера, участника русско-турецкой войны).

Строительство велосипедных дорожек предусматривается в составе пешеходно-транспортных направлений вдоль автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Пикалёво – Струги – Колбеки с заездом в комплексный памятник природы «Река Рагуша».

Территорий садоводческих, дачных объединений граждан на территории Борского сельского поселения в настоящее время нет и на расчетный срок потребность в выделении земельных участков под эти цели отсутствует. Сезонно отдыхающие размещаются в частном секторе в домах жителей или в собственных домах.

Развитие малого предпринимательства.

Развитие и поддержка малого предпринимательства рассматривается администрацией Бокситогорского муниципального района в качестве одной из приоритетных задач. На расчетный срок в Борском сельском поселении предполагается рост занятости на предприятиях малого бизнеса, работающих в производственном секторе, сельском хозяйстве и агропромышленности, в сфере предоставления услуг, в том числе услуг жилищно-коммунального хозяйства, бытового и социального обслуживания населения.

Порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности, в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства, определяется на общих основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Ленинградской области и муниципальными правовыми актами с учетом приоритетных направлений хозяйственной деятельности.

Объекты малого предпринимательства в сфере обслуживания населения могут размещаться в пределах общественно-деловых зон и жилых зон в д. Большой Остров,  д. Бор, д. Мозолёво-1, п. Ларьян, д. Колбеки д. Селище (рядом с д. Мозолёво-1) и п. Сельхозтехника.

Границы и площадь земельных участков, выделяемых для развития малых и средних производств в границах населенных пунктов, уточняются при наличии предложений конкретных проектов.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача по Ленинградской области (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека) от 30 декабря 2008 г. № 20 «Об организации санитарно-защитных зон на хозяйствующих субъектах Ленинградской области» окончательное решение о предоставлении земельного участка для строительства осуществляется на основании санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии предполагаемого использования земельного участка санитарным правилам.

## Прогноз численности населения

Определение перспективной численности населения необходимо для расчета объемов жилищного строительства, сети объектов социальной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок и для формирования перечня предлагаемых мероприятий по обеспечению населения основными объектами обслуживания.

Перспективная численность населения определяется с учетом таких факторов, как сложившийся уровень рождаемости и смертности, величина миграционного сальдо и ожидаемые тренды изменения этих параметров. Кроме демографических тенденций последнего времени, учитывается также совокупность факторов, оказывающих влияние на уровень перспективного социально-экономического развития территории.

Генеральным планом учитываются «Концепция демографического развития Ленинградской области на период до 2025 года», одобренная постановлением Правительства Ленинградской области от 24 февраля 2005 г. № 37, Схема территориального планирования Бокситогорского муниципального района, которая содержит прогноз на 2020 и 2035 гг., а также утвержденная «Концепция социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района до 2020 года».

В Генеральном плане рассмотрены три варианта прогноза численности постоянного населения. В отношении темпов изменения таких слагаемых демографической ситуации как рождаемость и смертность они учитывают их предшествующую динамику в сельском поселении и следуют, соответственно, за низким, средним и высоким вариантами прогноза, выполненными для Ленинградской области Росстатом (Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 г. / Стат. бюлл. М.: 2009). Кроме того, на итоговую численность населения в различной степени оказывает влияние величина положительного миграционного сальдо.

Варианты прогнозов составлялись только для постоянного зарегистрированного населения сельского поселения, численность прочего постоянного населения (далее – полупостоянного населения) и сезонного населения оценивается отдельно.

Низкий (пессимистичный) вариант (2700 человек постоянного зарегистрированного населения на расчетный срок) основан на сохранении средних для последних лет показателей естественного и миграционного движения населения в сочетании с дальнейшей стагнацией производства на территории сельского поселения и тенденцией к оттоку трудоспособного населения. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 9,6 человек, смертность 20,2 человек, естественная убыль населения – 10,6 человек. Миграционное сальдо предполагается положительным, в размере 2,7 человек в среднем в год.

Средний вариант (2900 человек постоянного зарегистрированного населения) предполагает некоторое улучшение показателей естественного движения населения. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 10,3 человек, смертность около 18,2 человек, естественная убыль населения – 7,9 человек. Сальдо миграции предполагается положительным: прирост около 4,2 человек в год или 101 человек за расчетный срок, но миграционный обмен с другими территориями может быть достаточно активным и предположительно должен оказать благоприятное воздействие на формирование возрастной структуры населения.

Высокий (оптимистичный) вариант (3200 человек постоянного зарегистрированного населения) предполагает сочетание благоприятных тенденций в естественном движении населения с существенным положительным миграционным сальдо в течение всего расчетного срока. За расчетный срок в среднем за год в расчете на 1000 населения рождаемость составит 11,2 человек, смертность 16,7 человек, естественная убыль населения – 5,5 человек. Сальдо миграции предусматривается положительным в размере примерно 255 человек за весь период расчетного срока или около 10,6 человек в среднем в год.

На расчетный срок ожидается усиление концентрации населения на территориях приближенных к центральному ареалу экономического развития муниципального района – примерно от города Бокситогорск до Ефимовского городского поселения в зоне влияния железной дороги. Этот ареал не затрагивает территорию Борского сельского поселения, которое скорее рискует потерять часть трудоспособного населения из-за миграции, чем привлечь его. Поскольку в настоящее время на территории Борского сельского поселения не предлагается осуществления серьезных инвестиционных проектов наиболее вероятно развитие демографической ситуации по среднему варианту. Поэтому в качестве базового варианта в Генеральном плане для постоянного зарегистрированного населения принято значение 3100 человек на первую очередь (2020 г.) и 2900 человек на расчетный срок (2035 г.).

К прочему постоянному населению могут быть отнесены лица, имеющие в собственности пригодные для круглогодичного проживания капитальные дома-дачи, и половина занятых на лесозаготовках. Их численность в течение расчетного срока может увеличиваться (табл. 4.2.1).

Таблица 4.2.1.

Прогноз численности населения Борского сельского поселения по населенным пунктам.

| Населенные пункты Годы | Все постоянное население, человек | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | постоянное зарегистрированное население, человек | прочее постоянное население (оценка), человек |
|  | 2011 | 2020 | 2035 | 2011 | 2020 | 2035 | 2011 | 2020 | 2035 |
| Болото, деревня | 12 | 12 | 40 | 9 | 7 | 5 | 3 | 5 | 35 |
| Большой Остров, деревня | 95 | 95 | 80 | 65 | 55 | 40 | 30 | 40 | 40 |
| Бор, деревня | 2089 | 2080 | 2161 | 1741 | 1650 | 1652 | 348 | 430 | 509 |
| Бороватое, деревня | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бочево, деревня; | 4 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| Гостихино, деревня | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дмитрово, деревня | 12 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Дорогощи, деревня | 5 | 3 | - | 5 | 3 | - | - | - | - |
| Дороховая, деревня | 24 | 20 | 18 | 20 | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 |
| Жилоток, деревня | 25 | 21 | 18 | 20 | 14 | 10 | 5 | 7 | 8 |
| Заполье, деревня | 15 | 11 | 30 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 27 |
| Золотово, деревня | 13 | 11 | 60 | 10 | 6 | 2 | 3 | 5 | 58 |
| Зубакино, деревня | 5 | 3 | - | 5 | 3 | - | - | - | - |
| Колбеки, деревня | 128 | 125 | 90 | 93 | 80 | 45 | 35 | 45 | 45 |
| Ларьян, поселок | 153 | 147 | 125 | 118 | 100 | 78 | 35 | 47 | 47 |
| Максимова Гора, деревня | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
| Межуречье, деревня | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | - | - | 2 | 10 |
| Мозолёво-1, деревня | 667 | 665 | 680 | 522 | 475 | 490 | 145 | 190 | 190 |
| Мозолёво-2, деревня | 39 | 34 | 28 | 33 | 26 | 20 | 6 | 8 | 8 |
| Мошня, деревня | 11 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Носово, деревня | 5 | 11 | 25 | 5 | 3 | - | - | 8 | 25 |
| Овинец, деревня | 12 | 9 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Паньково, деревня | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Пареево, деревня | 15 | 10 | 9 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Половное, деревня | 37 | 37 | 19 | 25 | 22 | 4 | 12 | 15 | 15 |
| Пустая Глина, деревня | 21 | 21 | 19 | 15 | 13 | 9 | 6 | 8 | 10 |
| Рудная Горка, деревня | 36 | 36 | 70 | 26 | 23 | 19 | 10 | 13 | 51 |
| Савино, деревня | 16 | 13 | 15 | 12 | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 |
| Селище, деревня | 9 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Селище, деревн | 122 | 120 | 100 | 87 | 75 | 55 | 35 | 45 | 45 |
| Сельхозтехника, поселок | 663 | 657 | 610 | 518 | 480 | 433 | 145 | 177 | 177 |
| Славково, деревня | 15 | 10 | 30 | 12 | 7 | 5 | 3 | 3 | 25 |
| Всего | 4256 | 4180 | 4260 | 3406 | 3100 | 2900 | 850 | 1080 | 1360 |

Численность сезонного населения оценивается только в целом. На сегодняшний день этот показатель составляет 1230 человек. Предполагается его увеличение до 1300 и 1390 человек на первую очередь и расчетный срок соответственно.

Прогноз обеспечит оптимальный учет потребностей населения в территории для жилищного строительства, объектах обслуживания, развитии объектов и элементов транспортной и инженерной инфраструктур.

Таблица 4.2.2.

Прогноз возрастной структуры постоянного населения,

постоянное зарегистрированное/ зарегистрированное и незарегистрированное население

| Показатель | Единица измерения | 2011 г. | 2020 г. | 2035 г. | Динамика: 2035 г. по отношению к 2011 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, всего | человек | 3406 | 3100 | 2900 | 85,1 |
|  |  | 4256 | 4180 | 4260 | 100,0 |
| Моложе трудоспособного (0-15 лет) | человек | 497 | 480 | 410 | 82.5 |
|  |  | 588 | 635 | 575 | 98 |
|  | % | 14,6 | 15,5 | 14,1 | - |
|  |  | 13,8 | 15,2 | 13,5 | - |
| В том числе: - детей дошкольного возраста (1-6 лет): - детей школьного возраста (7-17 лет): | человек | 185 | 180 | 154 | 83,2 |
|  |  | 221 | 238 | 216 | 97,7 |
|  |  | 340 | 330 | 282 | 82,9 |
|  |  | 406 | 437 | 395 | 97,3 |
| Трудоспособного | человек | 2207 | 1935 | 1795 | 81,3 |
|  |  | 2769 | 2625 | 2680 | 96,9 |
|  | % | 64,8 | 62,4 | 61,9 | - |
|  |  | 65,0 | 62,8 | 62,9 | - |
| Старше трудоспособного | человек | 702 | 685 | 695 | 99 |
|  |  | 899 | 920 | 1005 | 111,9 |
|  | % | 20,6 | 22,1 | 24,0 | - |
|  |  | 21,1 | 22,0 | 23,6 | - |

В течение расчетного срока в Борском сельском поселении будут наблюдаться следующие общие для всей Ленинградской области тенденции: 1) рост доли молодежи в численности всего населения, во второй половине периода сменяющийся новым снижением; 2) заметный рост доли лиц в возрасте старше трудоспособного и 3) сокращение доли населения в трудоспособном возрасте. Таким образом, динамика возрастной структуры населения, как и по стране в целом, будет следовать за так называемой «демографической волной» (закономерное чередование малочисленных и многочисленных «поколений»).

## Развитие занятости населения

Развитие структуры занятости (таблица 4.2.3) и рост числа рабочих мест до конца расчетного срока будут определяться общеэкономической обстановкой в стране, наличием поддержки сельхозпроизводителя, а также положением дел в лесном хозяйстве. Перспективно создание фермерских хозяйств, в том числе в сферах, не характерных для сельхозпредприятий: кролиководство, пчеловодство и др. В качестве дополнения к основной деятельности предприятий возможна добыча и переработка торфа.

Таблица 4.2.3.

Динамика численности трудовых ресурсов и структуры занятости населения на краткосрочную и долгосрочную перспективу на территории

Борского сельского поселения

| Показатель / Годы | 2007 г. | 2012 г. | 2020 г. | 2035 г. | Динамика: 2035 г. по отношению к 2012 г., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность занятых в экономике на территории сельского поселения – всего, чел. | 990 | 1200 | 1300 | 1400 | 117 |
| По видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |
| Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 400 | 400 | 425 | 450 | 113 |
| Оптовая и розничная торговля | 100 | 100 | 150 | 175 | 175 |
| Транспорт и связь | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 |
| Образование | 300 | 300 | 300 | 310 | 103 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | 20 | 20 | 30 | 30 | 150 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 90 | 300 | 310 | 345 | 115 |
| Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | 20 | 20 | 25 | 30 | 150 |

Создание в Борском сельском поселении новых рабочих мест с хорошими условиями труда позволит части населения получить работу рядом с местом проживания и, таким образом, улучшит качество жизни населения. Особенно это актуально для молодежи и инвалидов. За счет комплексного подхода к развитию производственной деятельности, осуществления инвестиционных проектов местного значения поселения, развития малого бизнеса на расчетный срок количество рабочих мест на территории сельского поселения может увеличиться на 20 %.

## Развитие социальной инфраструктуры

Развитие сети объектов обслуживания населения направлено на достижение нормативных показателей обеспеченности населения комплексами объектов образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытовой сферы. Необходимо создание для всего населения приемлемых условий пространственной доступности основных видов услуг, предоставляемых учреждениями социальной инфраструктуры. Это основное условие роста уровня жизни населения и создания благоприятной среды для его жизнедеятельности.

В разделе рассматривается размещение объектов капитального строительства, необходимых для реализации полномочий местного значения поселения. Перечень объектов, развитие которых относится к полномочиям местного значения, регулируется Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В рамках Генерального плана произведена комплексная оценка и определены перспективы развития тех типов объектов социальной инфраструктуры, размещение которых регулируется нормативными документами:

- Методикой определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 г. № 1683-р;

- «Социальными нормативами и нормами», одобренными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. № 1063-р;

- Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*);

- Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области.

К учреждениям обслуживания населения местного значения поселения относятся учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, учреждения торговли и общественного питания. К учреждениям обслуживания местного значения муниципального района относятся учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты населения.

Деревня Бор выполняет функции центра социального и культурно-бытового обслуживания населения, оказывающего периодические и эпизодические услуги поселенного уровня, поэтому здесь представлен довольно полный перечень учреждений обслуживания.

Перечень и емкость учреждений и объектов обслуживания, размещаемых на территории сельского поселения, определяется в зависимости от объема реального спроса на их услуги и экономической эффективности функционирования.

Кроме мероприятий по размещению учреждений и объектов местного значения поселения Генеральным планом может осуществляться выделение территории для размещения объектов обслуживания населения местного значения муниципального района и регионального значения, предусмотренных в утвержденной схеме территориального планирования Бокситогорского муниципального района и действующими целевыми программами.

В соответствии с информацией, полученной от комитета по здравоохранению Ленинградской области (письмо от 30 марта 2011 г. № 2.2-08/57), размещение объектов капитального строительства регионального значения в Борском сельском поселении не планируется.

В соответствии с информацией, полученной от комитета по социальной защите населения Ленинградской области (письмо от 18 апреля 2011 г. № 665/11-0-1), региональные (досрочные) целевые программы в сфере социальной защиты населения не содержат мероприятий, реализуемых на территории Борского сельского поселения, возведение объектов капитального строительства регионального значения не планируется.

В соответствии с информацией, полученной от комитета по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области (письмо от 12 апреля 2011 г. № 263/11-0-1), на территории Борского сельского поселения не располагаются и не планируются к размещению объекты физической культуры, спорта и туризма регионального значения.

В соответствии с информацией, полученной от комитета по строительству Ленинградской области (письмо от 7 апреля 2011 г. № 01-862/11-0-1) размещение объектов капитального строительства в Борском сельском поселении не планируется.

Обоснование проектных предложений

Расчет потребности в объектах обслуживания на перспективу расчетного срока в соответствии с действующими нормативами приводится в таблице 4.2.4. Новое строительство с выносом соответствующих решений в утверждаемую часть проекта предусматривается только для объектов, обслуживающих потребности постоянного зарегистрированного населения. Создание дополнительных объектов возможно путем частных инвестиций или государственно-частного партнерства.

Таблица 4.2.4.

Расчет потребности в объектах обслуживания населения для зарегистрированного постоянного населения и в расчете на зарегистрированное и незарегистрированное население (значения в скобках)

| Объекты | Единицы измерения | Норматив на 1000 чел. | Требуемая емкость, первая очередь/ расчетный срок | В том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование основного нормативного документа | Содержание норматива | Принято в проекте |  | Сохраняемые | Новое строительство |
| Учреждения образования |
| Дошкольные учреждения | число мест | СП 42.13330. 2011 | 85 % от численности детей в возрасте 1-6 лет включительно | В соответствии с нормативом | 153/131 (202/184) | 80 | 73/51 (122/104) |
| Общеобразовательные учреждения | число мест | СП 42.13330. 2011 | 100 % охват детей неполным средним образованием и 75 % охват детей в старших классах | В соответствии с нормативом | 315/269 (417/377) | 445 | нет |
| Учреждения здравоохранения |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | число посещений в смену | Программа государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2012 г. | 9,7 посещений на чел. в год или 20,1 посещения в смену на тыс. жителей без профилактических осмотров | В соответствии с нормативом | 62/58 (84/86) | 100 | нет (нет) |
| Учреждения социальной защиты населения |
| Специализированный дом-интернат для взрослых (психоневрологический) | число мест | Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области | 3 места на 1 тыс. населения | В соответствии с нормативом | 9/9 (13/13) | нет (нет) | нет (нет) |
| Отделение социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов | объект |  | 1 объект на 120 человек данной категории | В соответствии с нормативом | < 1 (< 1) | нет (нет) | нет (нет) |
| Учреждения культуры |
| Клубы, учреждения клубного типа | число мест | Социальные нормативы и нормы, Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры | Для групп населенных пунктов людностью до 1 тыс. человек – 150-200 мест, от 1 до 3 тыс. жителей – по 150 мест на тысячу жителей | В соответствии с нормативом | 465/435 (627/639) | 275 | 190/160 (352/364) |
| Общедоступные библиотеки | тыс. экз. | СП 42.13330. 2011 | Для групп населенных пунктов людностью 1-2 тыс. чел. составляет 6-7,5 тыс. ед. хранения на тыс. чел. | В соответствии с нормативом | 17,5/16,5 (22,1/22,4) | 33,4 | нет (нет) |
| Учреждения для работы с детьми и молодежью | кв. м общей площади на тыс. чел. | Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области | 25 | 25 | 0/73 | 0 | 0/73 |
| Спортивные сооружения |
| Спортивные залы | ед. | Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры | 350 | В соответствии с нормативом | 3 | 4 | 0 |
| Спортивные площадки | ед. |  | 1,95 |  | 10 | 3 | 7 |
| Плавательные бассейны | ед. |  | На 2050 г. должен быть достигнут показатель 75 кв. м | 35 кв. м на первую очередь и 50 кв. м. на расчетный срок | 0 | нет | 0 |
| Предприятия торговли и общественного питания, коммунально-бытового обслуживания |
| Предприятия розничной торговли | кв. м торговой площади | Постановление Правительства Ленинградской области от 11 июля 2011 г. № 210 | 486,6 кв. м на тыс. чел. в среднем по области | В соответствии с нормативом | 1508/1411 (2034/ 2073) | 934 | 574/477 (1100/ 1139) |
|  |  |  | 242,8 кв. м на тыс. чел. по муниципальному району |  | 753/704 (1015/1034) |  | нет (81/100) |
| Предприятия общественного питания открытой сети | число мест | СП 42.13330. 2011 | 40 мест на тыс. чел | В соответствии с нормативом | 124/116 (167/170) | 48 | 76/68 (119/122) |
| Бани | число мест | СП 42.13330. 2011 | 7 мест в сельской местности на тыс. чел. | В соответствии с нормативом | 22/20 (29/30) | 0 | 22/20 (29/30) |
| Прочие объекты |
| Кладбище традиционного захоронения (резерв) | га | СП 42.13330. 2011 | 0,24 га на тыс. чел. | В соответствии с нормативом | 0,7/0,7 (1/1) | 0 | 1 |

Развитие учреждений обслуживания местного значения муниципального района

Образование

К вопросам местного значения муниципального района относятся: «организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время».

По информации, полученной от комитета образования администрации Бокситогорского муниципального района, МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа» обслуживает д. Бор, д. Мозолёво-1, п. Сельхозтехника. Техническое состояние зданий школы и детского сада удовлетворительное, на расчетный срок будут нуждаться в капитальном ремонте.

На расчетный срок (период до 2035 года) все имеющиеся в здании школы помещения могут быть использованы для целей организации учебного процесса. Вместимость здания школы на расчетный срок достаточна для обеспечения нормативных потребностей населения, проживающего в зоне обслуживания, а также, при необходимости, для размещения дополнительных дошкольных групп. Поэтому необходимость в выделении нового земельного участка для строительства здания детского сада отсутствует. Вопрос о реконструкции или капитальном ремонте существующих зданий учреждений образования может быть решен путем включения соответствующих мероприятий в целевые программы муниципального района и области. Схемой территориального планирования Бокситогорского муниципального района для МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа» рекомендуется рассмотрение возможности размещения учреждений социальной направленности в здании школы и проведение оценки целесообразности финансовых вложений на перепланировку здания для указанных нужд.

Здравоохранение

К вопросам местного значения муниципального района относятся: «создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».

Население Борского сельского поселения обслуживают фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в д. Бор и д. Мозолёво-1. Их мощности хватит и на расчетный срок.

Конкретизация необходимого объема стационарной и амбулаторно-поликлинической помощи населению в соответствии с региональными и местными потребностями является сферой компетенции комитета по здравоохранению Ленинградской области. В генеральных планах городских и сельских поселений предложения по развитию сети муниципальных учреждений здравоохранения могут рассматриваться только в соответствии с региональными и муниципальными программами и Схемой территориального планирования Бокситогорского муниципального района.

Вышеперечисленными нормативными правовыми документами развитие учреждений здравоохранения на территории Борского сельского поселения не предусматривается.

Социальная защита населения

На территории Бокситогорского муниципального района, сформирована многопрофильная система социального обслуживания населения для организации комплексной социальной поддержки семей с детьми, граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории муниципального района. В настоящее время в муниципальном районе работают три учреждения социального обслуживания: МАУ «Центр социальной помощи семье и детям Бокситогорского муниципального района», МАУ «Центр социального обслуживания населения Бокситогорского муниципального района», МАУ «Территориальный центр социального обслуживания населения города Пикалёво».

Открытие отделения социальной помощи на дому для граждан пенсионного возраста и инвалидов комитетом социальной защиты населения администрации Бокситогорского муниципального района не планируется.

Согласно таблице 4.2.4 потребность населения Борского сельского поселения в услугах стационарных учреждений социальной защиты населения выражается по видам учреждений величиной до 9 мест, что может быть осуществлено без размещения таких учреждений непосредственно на территории Борского сельского поселения.

Долгосрочной целевой программой «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ленинградской области» на 2011-2013 годы» было предусмотрено, что в рамках муниципальных программ в сфере социальной защиты населения в Бокситогорском муниципальном районе необходимо проведение мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности в квартирах, где проживают инвалиды, приспособлению социально значимых объектов для инвалидов. Это должно быть учтено в проектах планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов капитального строительства.

Отдельной задачей является постепенное приспособление уже имеющихся социально значимых объектов для маломобильных групп населения.

Развитие учреждений обслуживания местного значения поселения

Развитие системы культурно-досуговых учреждений, физической культуры и спорта обеспечивает рост качества жизни населения. К вопросам местного значения поселения отнесены

- «организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения»;

- «создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры»;

- «обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения».

Население Борского сельского поселения полностью обеспечено библиотеками, как на сегодняшний день, так и на расчетный срок Генерального плана. Однако существует потребность в размещении дома культуры, строительство которого может быть осуществлено в п. Сельхозтехника. Также Концепцией «Социально-экономического развития Бокситогорского муниципального района до 2020 года» предусматривается реконструкция муниципального учреждения «Борский культурный центр».

На территории Борского сельского поселения ощущается дефицит площади плоскостных спортивных сооружений, общедоступных спортивных и тренажерных залов. Дефицит может быть восполнен за счет размещения двух спортивных залов (в д. Бор и п. Сельхозтехника) и нескольких спортивных площадок (д. Бор, д. Мозолёво-1, п. Ларьян).

Работа с детьми и молодежью

К вопросам местного значения поселений и муниципальных районов относится вопрос «организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении». Эта работа проводится на базе существующих учреждений культуры и общедоступных объектов для занятий физической культурой и спортом. В качестве нормативов минимальной обеспеченности населения муниципального образования учреждениями по работе с молодежью используются Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, которые составляют 25 кв. м общей площади учреждений на 1000 человек населения.

В Борском сельском поселении нет специализированных учреждений для работы с подростками и молодежью, поэтому на расчетный срок предусматривается выделение помещения в новом доме культуры. На первую очередь возможно использование приспособленных помещений.

Торговля и общественное питание

К вопросам местного значения поселения отнесено «создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания». Развитие предприятий торговли и общественного питания для обеспечения потребностей местных жителей предполагается за счет частного бизнеса. Общедоступные объекты общественного питания и многие объекты розничной торговли являются сферой деятельности малого (в т.ч. семейного) бизнеса и служат важным фактором организации занятости местного населения.

Розничная торговля

В Борском сельском поселении нет сетевых магазинов и супермаркетов. По состоянию на начало 2012 г., по данным комитета экономики администрации Бокситогорского муниципального района, в сельском поселении в сфере розничной торговли действовали 2 кооперативных и 13 частных магазинов, а также 3 почтовых отделения и 3 аптеки. Из 21 объекта розничной торговли 5 были продовольственными, 8 непродовольственными и 8 смешанными. Автомагазинами обслуживались 18 населенных пунктов. Общая площадь стационарных объектов розничной торговли – 2345 кв. м, в т.ч. торговая площадь – 934 кв. м.

Нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 жителей для Ленинградской области и Бокситогорского муниципального района установлены постановлением Правительства Ленинградской области от 11 июля 2011 г. № 210. Суммарный норматив минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для области установлен в размере 486,6 кв. м на 1000 жителей, в том числе нормативы обеспеченности площадью торговых объектов по продаже продовольственных товаров – 148,5 кв. м на 1000 жителей, по продаже непродовольственных товаров - 338,1 кв. м на 1000 жителей, для Бокситогорского муниципального района норматив установлен в размере 242,8 кв. м на 1000 жителей, в том числе по продаже продовольственных товаров – 74,1 кв. м на 1000 жителей, по продаже непродовольственных товаров – 168,7 кв. м на 1000 жителей.

Существует необходимость в существенном увеличении торговых площадей на расчетный срок. Показатели обеспеченности населения предприятиями розничной торговли приведены в таблице 4.2.4. В основном развитие торговли будет направлено на наращивание торговых площадей и на расширение ассортимента и повышение качества обслуживания населения. Новые объекты, с учетом потребностей сезонного и незарегистрированного населения, целесообразно разместить в д. Бор, п. Сельхозтехника, д. Колбеки, д. Мозолёво-1.

Объекты общественного питания, по информации, предоставленной администрацией Бокситогорского муниципального района, представлены общедоступным кафе ИП Тараканов Р.Е. в д. Бор с площадью зала обслуживания 60 кв. м на 48 посадочных мест и 4 работниками. Имеются столовые при общеобразовательных школах, школе-интернате и агропромышленном техникуме.

Относительно небольшая численность жителей населенных пунктов, пешая доступность до дома в обеденный перерыв и низкий уровень доходов населения сдерживают развитие общественного питания. В перспективе с ростом доходов населения и развитием рекреации спрос на услуги общественного питания может незначительно возрасти, в том числе в летний период возможно функционирование сезонно действующих объектов. С учетом специфики сельской местности и нормативного показателя на расчетный срок дополнительно к существующим объектам общественного питания возможно открытие 1-2 объектов примерно на 30 посадочных мест. Поэтому в д. Мозолёво-1, п. Сельхозтехника целесообразно предусматривать размещение таких объектов.

Объекты бытового обслуживания представлены 1 парикмахерской ИП Игнатова Л.В. (1 рабочее место), расположенной по адресу д. Бор, дом 35. Учитывая характер сельской местности, размещение новых полноценных предприятий по оказанию услуг не будет рентабельно.

Кладбища на территории Борского сельского поселения расположены в дд. Дмитрово, Колбеки, Мозолёво-1. Расширение кладбищ предполагается незначительным. Выделение нового земельного участка, размером 0,9 га предполагается вблизи д. Мозолёво-1 с переводом из земель лесного фонда в земли населенных пунктов.

Итоговый перечень объектов, предлагаемых к размещению на расчетный срок, сформирован с учетом минимальной вместимости и площади объектов по технологическим требованиям и представлен в нижеследующей таблице 4.2.5.

Таблица 4.2.5.

Перечень учреждений и объектов обслуживания, предлагаемых к размещению с выделением соответствующих земельных участков

| № п/п | Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дом культуры | 200 мест | п. Сельхозтехника |
|  | Спортивный зал | 200 кв. м площади пола | д. Бор |
|  | Спортивный зал | 150 кв. м площади пола | п. Сельхозтехника |
|  | Общедоступная комплексная спортивная площадка и мини-футбольное поле | 1,0 га | д. Бор |
|  | Игровая спортивная площадка | 0,4 га | д. Мозолёво-1 |
|  | Игровая спортивная площадка | 0,4 га | п. Ларьян |
|  | Магазин | 1 объект | д. Бор |
|  | Магазин | 1 объект | п. Сельхозтехника |
|  | Магазин | 1 объект | д. Мозолёво-1 |
|  | Магазин | 1 объект | п. Ларьян |
|  | Кафе | 1 объект | д. Мозолёво-1 |
|  | Кафе | 1 объект | п. Сельхозтехника |
|  | Кладбище | 0,9 га | д. Мозолёво-1 |

Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности инвалидов

и других маломобильных групп населения

При разработке проектов планировки на различные фрагменты территории, разработке проектов зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусматривается организация беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, средствам связи и информации.

Проектные решения должны учитывать физические возможности всех категорий населения, включая инвалидов, и должны быть направлены на повышение качества условий проживания по критериям доступности, безопасности и комфортности.

Основным принципом формирования безопасной и удобной для инвалидов среды проживания является создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов обслуживания в зонах застройки различного функционального назначения, рекреационных зонах, а также в местах пользования транспортными коммуникациями, сооружениями, устройствами, пешеходными путями.

При создании доступной для инвалидов среды жизнедеятельности необходимо обеспечивать:

- возможность беспрепятственного передвижения с помощью трости, костылей, кресла-коляски, собаки-проводника, а также при использовании транспортных средств (индивидуальных, специализированных или общественных);

- создание внешней информации: визуальной, тактильной (осязательной) и звуковой;

- комплексное решение системы обслуживания: размещение (согласно проектному расчету) специализированных объектов и объектов обслуживания общего пользования при различных формах собственности на недвижимость.

## Новое жилищное строительство

К вопросам местного значения поселения относятся «обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства».

Строительство многоэтажных домов на территории Борского сельского поселения в ближайшие годы не планируется, в п. Сельхозтехника возможно строиетльство среднеэтажного дома. Основной тип новой застройки предполагается индивидуальными жилыми домами усадебного и коттеджного типа с участками. При наличии значительного по объему ветхого жилищного фонда в ряде населенных пунктов на расчетный срок естественным образом будет происходить процесс уплотнения существующей застройки за счет строительства населением пристроек к индивидуальным жилым домам, замены ветхих домов новыми с большей жилой площадью.

Решением совета депутатов Бокситогорского муниципального района от 9 февраля 2011 г. № 132 «О предоставлении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность граждан для ведения личного подсобного хозяйства» установлены размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения личного подсобного хозяйства, минимальные – 0,1 га, максимальные – 0,3 га.

Решением совета депутатов Борского сельского поселения от 24 апреля 2006 г. № 54 «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности» предельные размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства установлены от 600 до 2500 кв. м, для индивидуального жилищного строительства – от 600 до 5000 кв. м. Максимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения личного подсобного хозяйства - 2500 кв. м, для индивидуального жилищного строительства 1500 кв. м.

В Генеральном плане для расчетов плотности застройки новых зон застройки жилыми домами усадебного и коттеджного типа в границах населенных пунктов принимается плотность застройки 300–400 кв. м на га. Плотность застройки для малоэтажного жилищного фонда принята в размере 2000 кв. м на га.

Для достижения уровня жилищной обеспеченности 35 кв. м на человека на расчетный срок необходимо построить 21,2 тыс. кв. м жилой площади. На первую очередь для повышения уровня жилищной обеспеченности до 29 кв. м/чел. требуется 2,7 тыс. кв. м жилой площади. С учетом современных низких объемов ввода достижение уровня ввода 0,92 тыс. кв. м в год представляется хорошим показателем. Реальная динамика объемов жилищного строительства будет связана с развитием общей экономической ситуации в муниципальном районе и Борском сельском поселении и динамикой уровня доходов населения. Новое жилищное строительство предусматривается за счет частных инвестиций.

Таблица 4.2.6.

Расчет объемов нового жилищного строительства для всего постоянного населения

| Показатели | Единица измерения | Первая очередь, 2012-2020 гг. | Расчетный срок, 2012- 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв. м /чел. | 29 | 35 |
| Требуемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 90 | 101,2 |
| Существующий жилищный фонд |  | 92,3 | 92,3 |
| Убыль жилищного фонда |  | 5 | 12 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | 87,3 | 80,3 |
| Объем нового жилищного строительства Всего На душу населения | тыс. кв. м общей площади | 2,7 | 21,4 |
|  | кв. м/чел. в год | 0,11 | 0,32 |

Убыль ветхого жилищного фонда в размере 12 тыс. кв. м может высвободить для нового строительства на старых земельных участках около 45 га. Однако такое строительство часто ведется горожанами из городов Бокситогорск и Пикалёво, которые наследуют или покупают домик в деревне из-за разработанного земельного участка, а затем перестраивают дом в соответствии со своими потребностями. Поэтому при значительном сезонном населении потребность в формировании новых жилых зон для развития индивидуального жилищного строительства сохраняется.

Формирование новых жилых зон с застройкой домами усадебного и коттеджного типа с участками предусматривается в некоторых населенных пунктах, сами зоны по площади небольшие. На перспективу расчетного срока новые жилые зоны предусмотрены в дд.  Болото (4,7 га), Большой Остров (9,6 га), Бор (18 га), Дороховая (2,1 га), Заполье (3,6 га), Золотово (6,7 га), Колбеки (3,6 га), Межуречье (1,2 га), Мозолёво-1 (7,9 га), Мозолёво-2 (0,8 га), Носово (3 га), Рудная Горка (7,9 га), Савино (1,8 га), Селище - рядом с деревней Мозолёво-1 (1,6 га), Славково (3,2 га) и п. Сельхозтехника (2,8 га) – суммарно 78,5 га. В том числе предусматривается первоочередное (до 2020 г.) развитие новых жилых зон в дд. Большой Остров (1 га), Бор (3 га), Колбеки (1 га), Межуречье (0,4 га), Мозолёво-1 (1,5 га), Носово (1,2 га) и п. Сельхозтехника (2 га).

Таблица 4.2.7.

Расчет объемов нового жилищного строительства по населенным пунктам

| № п/п | Населенный пункт | Тип застройки | Первая очередь, 2012-2020 гг. | Расчетный срок, 2012-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь, тыс. кв. м | Численность населения, чел. | Площадь, тыс. кв. м | Численность населения, чел |
| 1 | д. Бор | индивидуальные жилые дома | 0,81 | 28 | 4,86 | 139 |
| 2 | д. Большой Остров | индивидуальные жилые дома | 0,27 | 9 | 2,59 | 74 |
| 3 | п. Сельхозтехника | индивидуальные жилые дома | 0,54 | 19 | 0,54 | 15 |
| 4 | п. Сельхозтехника | малоэтажная | 0 | 0 | 0,4 | 11 |
| 5 | д. Межуречье | индивидуальные жилые дома | 0,11 | 4 | 0,32 | 9 |
| 6 | д. Славково | индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0,86 | 25 |
| 7 | д. Носово | индивидуальные жилые дома | 0,32 | 11 | 0,81 | 23 |
| 8 | д. Колбеки | индивидуальные жилые дома | 0,27 | 9 | 0,97 | 28 |
| 9 | д. Болото | индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 1,27 | 36 |
| 10 | д. Золотово | индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 1,81 | 52 |
| 11 | д. Мозолёво-2 | индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0,22 | 6 |
| 12 | д. Мозолёво-1 | индивидуальные жилые дома | 0,41 | 14 | 2,13 | 61 |
| 13 | д. Селище (рядом с д. Мозолёво-1) | индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0,43 | 12 |
| 14 | д. Заполье | индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0,97 | 28 |
| 15 | д. Савино | индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0,49 | 14 |
| 16 | д. Рудная Горка | индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 2,13 | 61 |
| 17 | д. Дороховая | индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0,57 | 16 |
|  | Итого |  | 2,73 | 94 | 21,37 | 611 |

Выбор площадок нового жилищного строительства осуществлен с учетом предложений органов местного самоуправления Борского сельского поселения.

Реализация на территории Борского сельского поселения областного закона от 14 октября 2008 г. № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» требует выделения земельных участков под такое строительство. В этих целях предлагается использовать земельные участки в д. Бор (на расчетный срок – 1,0 га) и д. Большой Остров (на первую очередь 1,0 га).

## 4.3. Развитие транспортной инфраструктуры

Предлагаемые проектные решения учитывают предложения Схемы территориального планирования Бокситогорского муниципального района. Предусмотрены следующие мероприятия:

- доведение параметров основных автомобильных дорог до присвоенных технико-эксплуатационных характеристик:

- Пикалёво – Струги – Колбеки;

- Дыми – Бор – Колбеки – Бочево;

- реконструкция железобетонного моста через р. Воложба, протяженностью 60,3 м, расположенного на подъезде к д. Славково 0+0,95 км.

Дополнительно к указанным мероприятиям для обеспечения транспортных связей с районным центром, проезда к населенным пунктам автомобилей скорой помощи, служб МЧС России, доставки топлива, товаров первой необходимости, для обеспечения проезда временно проживающих (дачников), а также для повышения уровня обслуживания населения предлагаются следующие мероприятия:

- доведение до полного соответствия техническим категориям с созданием покрытий переходного типа следующих автомобильных дорог местного значения:

    - Половное – Дорогощи (6,2 км);

    - Колбеки – Болото – Гостихино (4,9 км);

    - подъезд к д. Мошня (3,1 км);

    - подъезд к д. Рудная Горка (1,2 км);

    - подъезд к д. Славково (0,9 км);

- строительство автомобильной дороги местного значения с твердым покрытием:

    - подъезд к д. Паньково (2,0 км);

    - подъезд к д. Бочево (0,3 км);

- по мере совершенствования дорожной сети, предполагается развитие автобусных маршрутов с тем, чтобы охватить все населенные пункты поселения;

- возведение остановочных павильонов на линиях пригородного автобуса.

Таблица 4.3.1.

Характеристика сохраняемой и проектируемой сети автодорог Борского сельского поселения

| Наименование дорог | Среднесуточная интенсивность движения, ед. | Техническая категория | Ширина суммарной (двухсторонней) придорожной полосы, включая земляное полотно и водоотводные устройства, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Ожидаемая* | Существующая | Проектируемая** |  |
| Пикалёво – Струги – Колбеки | 1100 | 1650 | IV | IV/2 | 120 |
| Дыми – Бор – Колбеки – Бочево | 1100 | 1650 | IV/III | III/2 | 120 |
| Бочево – Неболчи (Новгородская область) | 600 | 900 | IV | III/2 | 120 |
| Подъезд к городу Бокситогорск | 100 | 150 | III | III/2 | 100 |
| Половное – Дорогощи | 200 | 300 | V | IV/2 | 100 |
| Колбеки – Дороховая | 200 | 300 | V | V/2 | 100 |
| Колбеки – Болото - Гостихино | до 100 | до 150 | V | IV/2 | 100 |
| подъезд к д. Мошня | до 100 | до 150 | V | IV/2 | 100 |
| подъезд к д. Рудная Горка | до 100 | до 100 | V | IV/2 | 100 |
| подъезд к д. Славково | до 100 | до 150 | V | IV/2 | 100 |
| Мозолёво – Селище | 100 | 150 | V | V/2 | 100 |
| Дороховая – Овинец | 100 | 150 | V | V/2 | 100 |
| Мозолёво – Заполье | 100 | 150 | V | V/2 | 100 |
| Мозолёво – Дороховая | 200 | 300 | V | V/2 | 100 |
| Селище – Заполье | до 100 | до 150 | V | V/2 | 100 |

*- коэффициент увеличения 1,5 – пропорционален ожидаемому росту автомобилизации населения;

**- в знаменателе – количество полос движения.

С учетом принятых решений протяженность внешних автомобильных дорог с твердым составит 57,3 км, с переходным типом покрытия 18,6 км.

Улично-дорожная сеть

Совершенствование и развитие улично-дорожной сети внутри населенных пунктов Борского сельского поселения  предусматривает благоустройство существующих сельских улиц, по которым проходят основные автомобильные дороги, предусматривающее строительство тротуаров и полос озеленения. Строительство улиц местного значения в населенных пунктах предполагается в новых жилых зонах, проектируемых на первую очередь и расчетный срок.

Пешеходно-транспортное направление Мозолёво-1 – Пустая Глина – Рудная Горка предназначено в основном для движения пешеходов, велосипедов, мототранспортных средств и протрассировано вдоль основных автодорог.

## 4.4. Развитие инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей определен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка составит 0,4 кВт на человека.

Таблица 4.4.1.

Прогнозируемые электрические нагрузки

коммунально-бытовых потребителей Борского сельского поселения

| Наименование | Население, чел. | Нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
|  | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. |
| д. Большой Остров | 90 | 95 | 36 | 38 |
| д. Бор | 2171 | 2080 | 870 | 830 |
| д. Колбеки | 125 | 125 | 50 | 50 |
| п. Ларьян | 152 | 147 | 61 | 60 |
| д. Мозолёво-1 | 680 | 665 | 270 | 265 |
| д. Селище (рядом с деревней Мозолёво-1) | 128 | 120 | 51 | 48 |
| п. Сельхозтехника | 680 | 667 | 270 | 266 |
| Прочие | 234 | 281 | 94 | 112 |
| Всего | 4260 | 4180 | 1700 | 1670 |

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями составит 5850 МВт·ч в год на первую очередь (2020 г.), 6800 МВт·ч в год на расчетный срок (2035 г.).

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей Борского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от системы ОАО «Ленэнерго». Центром питания будет существующая  ПС 110/10 кВ № 389 «Мозолёво».

В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011–2015 годы» на территории сельского поселения предусматривается строительство ВЛ 110 кВ ПС № 389 «Мозолёво» - ПС «Анисимово».

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства потребуется строительство трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10-0,4 кВ  в д. Бор. Также необходимо проводить реконструкцию с модернизацией оборудования существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и реконструкцию существующих сетей 10-0,4 кВ.

Для обеспечения надёжного электроснабжения потребителей потребуется проведение следующих мероприятий, представленных в разделе 5.4.

Газоснабжение

Развитие газоснабжения сельского поселения осуществляется в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Бокситогорского муниципального района, выполненной ОАО «Газпром промгаз». Газифицируемые сельские населённые пункты – п. Сельхозтехника; дд. Бор, Большой Остров, Колбеки, Дороховая, Золотово, Мозолёво-1, Мозолёво-2.

От ГРС газ среднего давления по газопроводам поступит к ГРП, где произойдет снижение давления до низкого. И далее газ низкого давления будет подан непосредственно потребителям. Газоснабжение населенных пунктов не обеспеченных природным газом будет осуществляться сжиженным газом.

Таблица 4.4.2.

Прогнозируемые потребности природного газа на жилищно-коммунальные нужды

| Потребитель | Количество, млн куб. м/год |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчётный срок |
| Население | 0,6 | 0,6 |
| Теплоисточники | 5,5/4,3* | 6,0/5,0* |
| Итого | 6,1 | 6,6 |
| в т.ч. д. Бор | 2,9 | 3,4 |

* В том числе, индивидуальное строительство.

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения поселения и улучшения социальных условий проживания населения необходимо поэтапное осуществление мероприятий, представленных в разделе 5.4.

Теплоснабжение

Обеспечение надежного теплоснабжения на перспективу требует реконструкции и технического перевооружения существующих и строительства новых источников тепла.

Развитие теплоснабжения предусматривается с учетом решений Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от 1 сентября 2010 г. № 823.

Перспективное теплоснабжение населенных пунктов предполагается от локальных котельных для социально значимых объектов и от автономных источников тепла (АИТ) - для индивидуальной застройки.

Значительным стимулом в развитии теплоснабжения  явится дальнейшая газификация жилищного фонда населенных пунктов природным газом. Перевод АИТ на газовое топливо улучшит условия проживания населения, решит проблему топливоснабжения и улучшит экологию. Прогнозируемые потребности теплоты, на жилищно-коммунальные нужды по очередности строительства представлены в таблице 4.4.3.

Таблица 4.4.3.

Прогнозируемые потребности теплоты на жилищно-коммунальные нужды по очерёдности строительства

| Потребитель | Население, человек | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Расход тепла*, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь 2020 год |
| Новое строительство | 100 | 2,7 | 0,4 |
| Сохраняемый фонд | 3000 | 87,3 | 12,5 |
| Всего | 3100 | 90,0 | 12,9 |
| Всего Гкал/час |  |  | 11,1/8,8* |
| в т.ч.: д. Бор |  |  | 5,9/4,7* |
| дд. Мозолёво-1, Мозолёво-2 |  |  | 1,8/1,8* |
| п. Сельхозтехника |  |  | 1,7/1,7* |
| Расчётный срок 2035 год |
| Новое строительство | 600 | 21,4 | 3,2 |
| Сохраняемый фонд | 2300 | 80,3 | 11,3 |
| Всего | 2900 | 101,2 | 14,5 |
| Всего Гкал/час |  |  | 12,2/10,1* |
| в т.ч.: д. Бор |  |  | 6,5/5,0* |
| дд. Мозолёво-1, Мозолёво-2 |  |  | 2,0/1,9* |
| п. Сельхозтехника |  |  | 2,1/1,8* |

* Всего/в том числе индивидуальные источники теплоты.

Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения необходима поэтапная реконструкции и модернизация всех элементов системы теплоснабжения и проведение следующих мероприятий, представленных в разделе 5.4.

Водоснабжение

Предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения в д. Бор, д. Мозолёво-1, п. Сельхозтехника. Жилые дома этих населенных пунктов оборудуются внутренним водопроводом и канализацией и местными водонагревателями. В остальных населенных пунктах водоснабжение осуществляется по существующей схеме из водоразборных колонок и колодцев.

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Коэффициент суточной неравномерности принимается К=1,2.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут на человека. Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения населенных пунктов сельского поселения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84. На первую очередь и расчетный срок принят 1 пожар 10 л/с в д. Бор и 1 пожар 5 л/с в каждом из остальных населенных пунктов сельского поселения. Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, резервуаров, водоемов.

Таблица 4.4.4.

Прогнозные расходы воды питьевого качества

| Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Расходы воды, тыс. куб. м/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные, К=1,2 |
| Первая очередь |
| д. Бор | 2,08 | 160 | 0,33 | 0,40 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,03 | 0,04 |
| Поливочные нужды | 2,08 | 70 | 0,15 | 0,15 |
| Итого |  |  | 0,51 | 0,59 |
| п. Сельхозтехника | 0,667 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Поливочные нужды | 0,667 | 70 | 0,05 | 0,05 |
| Итого |  |  | 0,17 | 0,19 |
| д. Мозолёво-1 | 0,665 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Поливочные нужды | 0,665 | 70 | 0,05 | 0,05 |
| Итого |  |  | 0,17 | 0,19 |
| Остальные населенные пункты | 0,77 | 50 | 0,04 | 0,05 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,004 | 0,01 |
| Поливочные нужды | 0,77 | 70 | 0,05 | 0,05 |
| Итого |  |  | 0,09 | 0,11 |
| Всего по сельскому поселению | 4,18 |  | 0,94 | 1,10 |
| Расчетный срок |
| д. Бор | 2,17 | 160 | 0,35 | 0,42 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,03 | 0,04 |
| Поливочные нужды | 2,17 | 70 | 0,15 | 0,15 |
| Итого |  |  | 0,53 | 0,61 |
| п. Сельхозтехника | 0,68 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Поливочные нужды | 0,68 | 70 | 0,05 | 0,05 |
| Итого |  |  | 0,17 | 0,19 |
| д. Мозолёво-1 | 0,68 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Поливочные нужды | 0,68 | 70 | 0,05 | 0,05 |
| Итого |  |  | 0,17 | 0,19 |
| Остальные населенные пункты | 0,73 | 50 | 0,04 | 0,04 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,004 | 0,004 |
| Поливочные нужды | 0,73 | 70 | 0,05 | 0,05 |
| Итого |  |  | 0,09 | 0,09 |
| Всего по сельскому поселению | 4,26 |  | 0,96 | 1,10 |

Зоны санитарной охраны

Основной целью организации зон санитарной охраны (ЗСО) является охрана от загрязнения источников централизованного питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника водоснабжения.

Для предотвращения возможности загрязнения подземных вод эксплуатируемого водоносного комплекса вокруг водозаборных скважин должны быть организованы зоны санитарной охраны (ЗСО) трех поясов.

- граница первого пояса (зона строгого режима) включает территорию расположения водозабора и имеет радиус 30 м от скважины;

- границы второго и третьего поясов ЗСО определяются расчетом.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения приведены в приложении 6.

Система водоснабжения

Предлагается развитие централизованной системы водоснабжения в д. Бор, д. Мозолёво-1, п. Сельхозтехника, необходима реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений. Водоснабжение новых жилых зон осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

При реконструкции и строительстве новых водопроводных сетей необходимо применять более совершенную арматуру, установку квартирных счетчиков воды, что позволит снизить объемы водопотребления на 20–30 %.

Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения. Для улучшения качества воды децентрализованных систем водоснабжения предлагаются шахтные колодцы с фильтровальными блоками, одновременно выполняющими функции сооружения для очистки и накопления очищенной воды. При ремонте колодцев возможно устройство шунгитового придонного фильтрующего слоя, устройство аэрации воды в колодцах.

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой в течение расчетного срока необходимы мероприятия, представленные в разделе 5.4.

Водоотведение

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, в том числе в неканализованных населенных пунктах. Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 5 %.

Таблица 4.4.6.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков Борского сельского поселения.

Первая очередь

| Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водоотведения, л/сут. | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные, К=1,2 |
| д. Бор | 2,08 | 160 | 0,33 | 0,40 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,03 | 0,04 |
| Итого |  |  | 0,36 | 0,44 |
| п. Сельхозтехника | 0,667 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Итого |  |  | 0,12 | 0,14 |
| д. Мозолёво-1 | 0,665 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Итого |  |  | 0,12 | 0,14 |
| Остальные населенные пункты | 0,77 | 50 | 0,04 | 0,05 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,004 | 0,01 |
| Итого |  |  | 0,04 | 0,06 |
| Всего по сельскому поселению | 4,18 |  | 0,64 | 0,80 |

Таблица 4.4.7.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков Борского сельского поселения.

Расчетный срок

| Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водоотведения, л/сут. | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные, К=1,2 |
| д. Бор | 2,171 | 160 | 0,35 | 0,42 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,03 | 0,04 |
| Итого |  |  | 0,38 | 0,46 |
| п. Сельхозтехника | 0,68 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Итого |  |  | 0,12 | 0,14 |
| д. Мозолёво-1 | 0,68 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Итого |  |  | 0,12 | 0,14 |
| Остальные населенные пункты | 0,73 | 50 | 0,04 | 0,04 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,004 | 0,004 |
| Итого |  |  | 0,04 | 0,04 |
| Всего по сельскому поселению | 4,26 |  | 0,66 | 0,80 |

Система канализации

Для д. Бор и д. Мозолёво-1 предусматривается развитие централизованной системы канализации, с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации. Физически изношенные канализационные сети нуждаются в ремонте или замене. Для обеспечения нормативной степени очистки хозяйственно-бытовых стоков необходимо провести реконструкцию КОС в д. Бор и д. Мозолёво-1. Для п. Сельхозтехника предусматривается централизованная система канализации, с отведением стоков на проектируемые очистные сооружения. Санитарно-защитная зона от КОС составит 200 м в д. Бор; 150 м в д. Мозолёво-1 и 150 м в п. Сельхозтехника.

Для остальных населенных пунктов сельского поселения сохраняется, как существующее отведение стоков (сбор в выгреба), так и строительство локальных КОС для стоков от одного или группы зданий.

В проектных предложениях предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока в д. Бор путем строительства открытых лотков, с направлением стоков на очистные сооружения дождевой канализации. Принято производить очистку наиболее концентрированной части стока.

На очистных сооружениях предусматривается механическая очистка стоков от плавающего мусора, взвешенных веществ, нефтепродуктов. В состав очистных сооружений входят отстойники твердого стока и нефтеловушки. Санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностных вод открытого типа составляет 100 м, закрытого – 50 м.

С целью улучшения санитарного состояния территории необходимо проведение ряда мероприятий, представленные в разделе 5.4.

Связь и телекоммуникации

Телефонизация

Основными задачами по развитию телефонной сети общего пользования является ее модернизация с использованием современных цифровых и оптико-волоконных технологий для возможности предоставления населению и организациям различных телекоммуникационных услуг.

Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100 % удовлетворения заявок на данный вид связи.

Генеральным планом предусматривается численность постоянного населения в поселении к расчетному сроку (2035 г.) - 4260 человек, в т.ч. на первую очередь (2020 г.) - 4180 чел. Более половины всего населения будет сосредоточено в смежно расположенных населенных пунктах дд. Большой Остров, Бор и п. Сельхозтехника.

Для телефонизации потребуется модернизация существующих АТС с использованием современных цифровых технологий и наращивания емкости АТС. Емкость АТС для 100 % обеспечения квартирного сектора, предприятий и организаций должна будет составлять порядка 1200 номеров.

Основой развития сетей связи будет являться переход на использование волоконно-оптических кабелей. Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а так же оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.

Сотовая связь

Учитывая, что сотовой связью покрыта практически вся территория, дальнейшее развитие данного вида связи должно идти по пути повышения качества предоставляемых услуг операторами и повышения конкуренции между операторами сотовой связи.

Радиофикация

Радиовещание в сельском поселении будет осуществляться на базе эфирного. Переход на ЧМ вещание позволяет значительно снизить затраты на обслуживание оборудования и вместе с тем продолжать обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а также обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно «О Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008–2015 годы», а также развитие систем спутникового приема телевизионного вещания в населенных пунктах сельского поселения.

# 5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

В Генеральном плане Борского сельского поселения учитываются мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Ленингардской области, Схемой территориального планирования Бокситогорского муниципального района, региональными и муниципальными программами развития.

Органы местного самоуправления Борского сельского поселения содействуют формированию условий для осуществления мероприятий по развитию объектов регионального и районного значения, а также осуществляют мероприятия в сферах, отнесенных законами Российской Федерации и Ленинградской области к вопросам местного значения поселения.

## 5.1. Мероприятия по установлению границ населенных пунктов

- Установление границ всех населенных пунктов Борского сельского поселения в составе Генерального плана Борского сельского поселения в соответствии с графическими материалами Генерального плана и ведомостями координат поворотных точек (приложения 6.1-6.32 к Положению о территориальном планировании).

В целях осуществления полного комплекса мероприятий на первую очередь и расчетный срок необходимо установить границы населенных пунктов с включением в их состав земельных участков из других категорий земель (переводом земель или земельных участков из разных категорий в категорию земли населенных пунктов).

- Включение в границы деревни Бороватое застроенного земельного участка из категории земель лесного фонда, находящегося в государственной собственности.

- Включение в границы деревень Золотово и Межуречье застроенных земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения.

- Перевод территории поселка Ларьян из категории земель лесного фонда, находящегося в государственной собственности в земли населенных пунктов с одновременным установлением его границ.

- Включение в границы деревни Мозолёво-1 земельного участка из категории земель лесного фонда, находящегося в государственной собственности для расширения кладбища.

В Генеральном плане Борского сельского поселения также учитывается перевод одного земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности и иного специального назначения для разведки и добычи песков на месторождении «Славково».

## 5.2. Мероприятия по развитию и преобразованию организации территории населенных пунктов

- Предусматриваются следующие основные площадки нового жилищного строительства (таблица ниже). Объемы нового жилищного строительства по площадкам уточняются при разработке проектов планировки.

| № п/п | Населенный пункт | Территории для нового жилищного строительства, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе на первую очередь |
|  | Зоны застройки индивидуальными жилыми домами |
|  | Деревня Болото | 4,7 | 0 |
|  | Деревня Большой Остров | 9,6 | 1 |
|  | Деревня Бор | 18 | 3 |
|  | Деревня Дороховая | 2,1 | 0 |
|  | Деревня Заполье | 3,6 | 0 |
|  | Деревня Золотово | 6,7 | 0 |
|  | Деревня Колбеки | 3,6 | 1 |
|  | Деревня Межуречье | 1,2 | 0,4 |
|  | Деревня Мозолёво-1 | 7,9 | 1,5 |
|  | Деревня Мозолёво-2 | 0,8 | 0 |
|  | Деревня Носово | 3 | 1,2 |
|  | Деревня Рудная Горка | 7,9 | 0 |
|  | Деревня Савино | 1,8 | 0 |
|  | Деревня Селище (рядом с деревней Мозолёво-1) | 1,6 | 0 |
|  | Поселок Сельхозтехника | 2 | 2 |
|  | Деревня Славково | 3,2 | 0 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами |
|  | Поселок Сельхозтехника | 0,8 | 0 |
|  | Всего | 78,5 | 10,1 |

Мероприятия на первую очередь

- Формирование новых кварталов зон застройки индивидуальными жилыми домами в населенных пунктах:

- деревня Большой Остров, в северной части деревни;

- деревня Бор, в восточной части деревни;

- деревня Колбеки, в центральной части деревни;

- деревня Межуречье (часть деревни на пересечении автодороги Дыми – Бор – Колбеки – Бочево с рекой Воложба), в западной части деревни;

- деревня Мозолёво-1, в юго-восточной и центральной частях деревни;

- деревня Носово, в восточной части деревни;

- поселок Сельхозтехника, в южной части поселка вблизи границы по смежеству с деревней Бор.

- Формирование новой общественно-деловой зоны в деревне Бор (0,3 га).

- Формирование новой зоны открытых плоскостных спортивных сооружений для размещения спортивной площадки в деревне Бор (1 га).

- Благоустройство зоны открытых плоскостных спортивных сооружений в деревне Мозолёво-1 для размещения спортивной площадки.

- Формирование новых зон объектов инженерной инфраструктуры в деревнях Большой Остров, Дороховая, Золотово, Колбеки, Мозолёво-1 и поселке Ларьян.

- Формирование зоны для расширения существующего кладбища в деревне Мозолёво-1 (0,9 га).

Мероприятия на расчетный срок

- Формирование нового квартала зон застройки малоэтажными жилыми домами в восточной части поселка Сельхозтехника.

- Формирование новых кварталов зон застройки индивидуальными жилыми домами в населенных пунктах:

- деревня Болото, в южной и северной частях деревни;

- деревня Большой Остров, в северной части деревни;

- деревня Бор, в южной, западной и северо-западной частях деревни;

- деревня Дороховая, в центральной части деревни;

- деревня Заполье, в южной части деревни;

- деревня Золотово, в восточной части деревни;

- деревня Колбеки, в западной части деревни;

- деревня Межуречье (часть деревни на пересечении автодороги Дыми – Бор – Колбеки – Бочево с рекой Воложба), в южной части деревни;

- деревня Мозолёво-1, в юго-западной и юго-восточной частях деревни;

- деревня Мозолёво-2, в восточной части деревни;

- деревня Носово, северо-западной части деревни;

- деревня Рудная Горка, в центральной и юго-западной частях деревни;

- деревня Савино, в восточной части деревни;

- деревня Селище, расположенная рядом с д. Мозолёво-1, в восточной части деревни;

- деревня Славково, в восточной части деревни.

- Формирование новой общественно-деловой зоны:

- деревня Бор, в центральной части деревни (1,4 га);

- в поселке Сельхозтехника, в северо-восточной части поселка (0,3 га).

- Формирование новой зоны открытых плоскостных спортивных сооружений в поселке Ларьян рядом со зданием школы–интерната (0,4 га).

- Формирование новых зон озеленения общего пользования:

- деревня Бор, в восточной части деревни, рядом с кварталом малоэтажной жилой застройки (0,7 га);

- в поселке Сельхозтехника, в северной части поселка вдоль поселковой дороги (0,4 га);

- в деревне Колбеки, в центральной части рядом с кварталом малоэтажной жилой застройки (0,4 га) и рядом с объектами культурного наследия у автодороги Пикалёво – Струги – Колбеки (0,4 га);

- Формирование зоны объектов рекреации и туризма (0,7 га) в д. Селище, расположенной рядом с деревней Мозолёво-1.

- Формирование новых зон производственных объектов (1,8 га) и коммунально-складских объектов (3,6 га) в южной части деревни Бор.

- Формирование новой зоны коммунально-складских объектов для размещения пожарного депо в южной части деревни Мозолёво-2 (1,0 га).

- Формирование новых зон объектов инженерной инфраструктуры в деревне Бор и поселке Сельхозтехника.

- Формирование новой зоны объектов сельскохозяйственного производства западнее деревни Пустая Глина (1,8 га).

## 5.3. Мероприятия по развитию жилищного строительства

Мероприятия на первую очередь

- В период первой очереди объем нового жилищного строительства в Борском сельском поселении составит не менее 2,7 тыс. кв. м общей площади. Убыль жилищного фонда, ставшего непригодным для проживания, составит не более 5 тыс. кв. м.

- К 2020 году общая площадь жилищного фонда сельского поселения составит 90 тыс. кв. м, уровень средней жилищной обеспеченности – 29,0 кв. м на человека.

- Для застройки жилыми домами усадебного и коттеджного типа выделяются территории в деревнях Большой Остров (1 га), Бор (3 га), Колбеки (1 га), Межуречье (0,4 га), Мозолёво-1 (1,5 га), Носово (1,2 га) и поселке Сельхозтехника (2 га).

- В соответствии с областным законом от 14 октября 2008 г. № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» в период первой очереди для бесплатного предоставления земельных участков в составе новых жилых зон выделяются территории в деревне Большой Остров (1,0 га).

Мероприятия на расчетный срок

- Объем нового жилищного строительства в 2014-2035 годы составит не менее 21,4 тыс. кв. м общей площади. Убыль жилищного фонда, ставшего непригодным для проживания, составит примерно 12 тыс. кв. м.

- К 2035 году общая площадь жилищного фонда сельского поселения составит 101,2 тыс. кв. м, уровень средней жилищной обеспеченности – 35 кв. м на человека.

- Для застройки жилыми домами усадебного и коттеджного типа на период 2020-2035 годов выделяются территории в деревнях Болото (4,7 га), Большой Остров (8,6 га), Бор (15 га), Дороховая (2,1 га), Заполье (3,6 га), Золотово (6,7 га), Колбеки (2,6 га), Межуречье (0,8 га), Мозолёво-1 (6,4 га), Мозолёво-2 (0,8 га), Носово (1,8 га), Рудная Горка (7,9 га), Савино (1,8 га), Селище - рядом с деревней Мозолёво-1 (1,6 га), Славково (3,2 га) – суммарно 67,6 га.

- Для застройки малоэтажными жилыми домами выделяются территории в поселке Сельхозтехника (0,8 га).

- В соответствии с областным законом от 14 октября 2008 г. № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» в период первой очереди для бесплатного предоставления земельных участков в составе новых жилых зон выделяются территории в деревне Бор (1,0 га).

## 5.4. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

При разработке проектов планировки на различные фрагменты территории, разработке проектов зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» предусматривается организация беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, средствам связи и информации.

Производственные и туристско-рекреационные объекты

Мероприятия местного значения Борского сельского поселения, принимаемые в составе Генерального плана.

Мероприятия на расчетный срок

- Реорганизация зоны общественно-деловых объектов в деревне Селище (рядом с деревней Мозолёво-1) в зону объектов рекреации и туризма для размещения базы отдыха на 100 мест.

- Выделение земельного участка под размещение рыбного товарного хозяйства на оз. Волошино.

- Размещение обособленных производственных площадок при наличии инвестиционных предложений (в том числе объектов производственного и коммунально-складского назначения, объектов агропромышленного назначения) на территориях существующих и планируемых зон производственных объектов и зон коммунально-складских объектов, в том числе в следующих населенных пунктах:

  - деревня Бор и поселок Сельхозтехника, объекты IV и V класса опасности;

  - поселок Ларьян и деревня Мозолёво-2, объекты V класса опасности.

- Выделение земельного участка под развитие объектов сельскохозяйственного производства вне границ населенных пунктов вблизи деревни Пустая Глина на территории заброшенной фермы.

- Создание условий для привлечения инвесторов в реконструкцию и новое строительство производственных и агропроизводственных объектов, содействие в строительстве транспортных подъездов и инфраструктурном обеспечении потенциальных инвестиционных площадок.

Объекты обслуживания населения

Учреждения и объекты обслуживания населения (встроенные или отдельно стоящие здания) размещаются преимущественно в существующих общественно-деловых зонах в деревнях Бор, Мозолёво-1, Колбеки и поселке Сельхозтехника. Размещение и параметры данных объектов определяются с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

1. Мероприятия местного значения Бокситогорского муниципального района, учитываемые в Генеральном плане

Мероприятия на расчетный срок

- Для МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа» рекомендуется рассмотрение возможности размещения учреждений социальной направленности в здании школы и проведение оценки целесообразности финансовых вложений на перепланировку здания для указанных нужд.

- Реконструкция муниципального бюджетного учреждения «Борский культурный центр»

2. Мероприятия местного значения Борского сельского поселения, принимаемые в составе Генерального плана.

Мероприятия на первую очередь

Учреждения и объекты обслуживания, предлагаемые к размещению на первую очередь с выделением соответствующих земельных участков:

- Строительство спортивного зала общего пользования до 200 кв. м в деревне Бор.

- Строительство общедоступной комплексной спортивной площадки и мини-футбольного поля в деревне Бор.

- Строительство игровой спортивной площадки (0,4 га) в деревне Мозолёво-1.

- Выделение земельных участков для размещения объектов розничной торговли и общественного питания в деревне Мозолёво-1 и поселке Ларьян.

- Строительство парковочной площадки (до 10 машино-мест) для кратковременной остановки туристских автобусов и личного автотранспорта в деревне Колбеки.

- Благоустройство мест массового отдыха населения на водных объектах в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов».

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство дома культуры в поселке Сельхозтехника на 200 мест.

- Выделение помещения в доме культуры для работы с подростками и молодежью (73 кв. м).

- Строительство спортивного зала общего пользования до 150 кв. м площади пола в поселке Сельхозтехника.

- Строительство игровой спортивной площадки при ГКОУ ЛО «Ларьянская специальная коррекционная школа-интернат» (0,4 га).

- Выделение земельных участков для размещения объектов розничной торговли и общественного питания в деревнях Бор,  Мозолёво-1 и поселке Сельхозтехника.

- Благоустройство и озеленение территории в зонах озеленения общего пользования:

- в поселке Сельхозтехника, вблизи квартала существующей малоэтажной застройки вдоль главной улицы поселка;

- в деревне Колбеки, вблизи квартала существующей малоэтажной застройки и вблизи объектов культурного наследия вдоль главной улицы деревни;

- в деревне Бор, вблизи района существующей малоэтажной застройки, детского сада и общеобразовательной школы.

- Благоустройство мест массового отдыха населения на водных объектах в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» и ГОСТ 17.1.5.02-80 «Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов».

Объекты транспортной инфраструктуры

1. Формируются следующие предложения для расширения мероприятий целевой программы «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области», которые могут выноситься на рассмотрение соответствующих органов Ленинградской области.

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция автомобильной дороги Пикалёво – Струги – Колбеки, с доведением её параметров до присвоенных технико-эксплуатационных характеристик.

Мероприятия на расчетный срок

- Реконструкция автомобильной дороги Дыми – Бор – Колбеки – Бочево с доведением её параметров до присвоенных технико-эксплуатационных характеристик.

2. Мероприятия по учету интересов местного значения Бокситогорского муниципального района, учитываемые в составе Генерального плана.

Мероприятия на первую очередь

- Доведение параметров до полного соответствия техническим категориям с созданием покрытий переходного типа автодорог:

  - подъезд к деревне Мошня;

  - подъезд к деревне Славково.

- Строительство автомобильной дороги подъезд к деревне Бочево.

- Реконструкция железобетонного моста через реку Воложба, расположенного на подъезде к деревне Славково.

Мероприятия на расчетный срок

- Доведение параметров до полного соответствия техническим категориям с созданием покрытий переходного типа автодорог:

  - автомобильная дорога Колбеки – Болото – Гостихино;

  - автомобильная дорога Половное – Дорогощи;

  - подъезд к деревне Рудная Горка.

- Строительство подъезда к деревне Паньково.

3. Мероприятия местного значения Борского сельского поселения, принимаемые в составе Генерального плана.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство улиц местного значения в новых жилых зонах в поселке Сельхозтехника.

- Благоустройство существующих сельских улиц, по которым проходят основные автомобильные дороги, предусматривающее строительство тротуаров и полос озеленения.

- Возведение остановочных павильонов на линиях пригородного автобуса.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство улиц местного значения в новых жилых зонах в деревнях Большой Остров, Бор, Золотово, Колбеки, Носово, Мозолёво-1, Рудная Горка, Славково.

- Создание пешеходно-транспортных направлений Мозолёво-1 – Пустая Глина – Рудная Горка.

- Развитие существующей автобусной маршрутной сети с тем, чтобы охватить транспортным обслуживанием все населенные пункты поселения.

Объекты инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

1. Учет реализации мероприятий, предусмотренных программами по развитию электроснабжения Ленинградской области

Мероприятия на первую очередь

- Строительство ВЛ 110 кВ ПС № 389 «Мозолёво» - ПС «Анисимово» - 17 км.

2. Мероприятия местного значения Борского сельского поселения, принимаемые в составе Генерального плана.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство ТП 10/0,4 кВ в деревне Бор (1 подстанция).

- Прокладка сетей 10 кВ в деревне Бор – 0,2 км.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство ТП 10/0,4 кВ в деревне Бор (1 подстанция), деревне Большой Остров (1 подстанция).

- Прокладка сетей 10 кВ в деревне Бор - 0,4 км.

Газоснабжение

1. Учет реализации мероприятий, предусмотренных «Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области».

Мероприятия на первую очередь

- Строительство межпоселковых газопроводов к деревням Большой Остров, Дороховая, Золотово, Колбеки, Мозолёво-1 и поселку Ларьян – 21,3 км.

- Строительство 6 газорегуляторных пунктов в населенных пунктах, в том числе: в деревнях Большой Остров, Дороховая, Золотово, Колбеки, Мозолёво-1 и поселке Ларьян.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство межпоселковых газопроводов к деревне Бор и поселку Сельхозтехника – 1 км.

- Строительство 2 газорегуляторных пунктов в населенных пунктах, в том числе: в деревне Бор и поселке Сельхозтехника.

2. Мероприятия местного значения Борского сельского поселения, принимаемые в составе Генерального плана.

Мероприятия на расчетный срок

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства в газифицированных населенных пунктах.

- Диагностика газораспределительных систем для обеспечения безопасных условий эксплуатации.

Теплоснабжение

Мероприятия местного значения Борского сельского поселения, принимаемые в составе Генерального плана.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство новой блок-модульной котельной в деревне Бор.

- Реконструкция тепловой сети в деревне Бор – 2,2 км, деревне Мозолёво-1 – 0,6 км, поселке Сельхозтехника – 0,4 км.

- Использование для децентрализованного теплоснабжения автономных индустриальных двухфункциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью перевода их на природный газ.

Мероприятия на расчетный срок

- Перевод котельной в деревне Мозолёво-1 и в поселке Ларьян на газовое топливо.

- Перевод автономных источников теплоты газифицированных населенных пунктов поселения на природный газ.

- Внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии на тепловых источниках и др.).

Водоснабжение

Мероприятия местного значения Борского сельского поселения, принимаемые в составе Генерального плана.

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция и строительство водопроводных сетей и сооружений в деревне Бор.

- Реконструкция и строительство водопроводных сетей и сооружений в поселке Сельхозтехника.

- Реконструкция и строительство водопроводных сетей и сооружений в деревне Мозолёво-1.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство водопроводных сетей и сооружений в деревне Бор.

- Строительство  водопроводных сетей и сооружений в поселке Сельхозтехника.

- Строительство водопроводных сетей и сооружений в деревне Мозолёво-1.

- Строительство обеззараживающих установок на водозаборах.

- Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Водоотведение

Мероприятия местного значения Борского сельского поселения, принимаемые в составе Генерального плана.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство канализационных очистных сооружений, с применением энергосберегающего оборудования в деревне Бор.

- Строительство канализационных очистных сооружений, с применением энергосберегающего оборудования в деревне Мозолёво-1.

- Строительство канализационных очистных сооружений в поселке Сельхозтехника.

- Реконструкция существующих и строительство новых канализационных сетей в деревне Бор.

- Реконструкция существующих и строительство новых канализационных сетей в деревне Мозолёво-1.

- Строительство канализационных сетей в поселке Сельхозтехника.

- Строительство локальных очистных сооружений.

- Разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями в деревне Бор.

Мероприятия на расчетный срок

- Реконструкция существующих и строительство новых канализационных сетей в деревне Бор.

- Реконструкция существующих и строительство новых канализационных сетей в деревне Мозолёво-1.

- Строительство канализационных сетей в поселке Сельхозтехника.

Связь и телекоммуникации

Мероприятия местного значения Борского сельского поселения, принимаемые в составе Генерального плана.

Мероприятия на первую очередь

- Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

- Увеличение емкости телефонной сети общего пользования поселения для удовлетворения всех заявок на установку телефонов.

- Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

- Увеличение количества пунктов доступа в сеть Интернет для населения на основе автоматизированной сети связи  муниципального района.

## 5.5. Мероприятия по охране и сохранению объектов культурного наследия

При проведении всех работ по строительству и реконструкции необходимо соблюдение охранных регламентов градостроительной деятельности: сохранение исторической планировочной структуры, объектов культурного наследия. В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия на сопряженной с ними территории в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» могут быть установлены следующие зоны охраны:

  - охранная зона,

  - зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности,

  - зоны охраняемого природного ландшафта.

В целях обеспечения охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Борского сельского поселения, при отсутствии разработанных проектов зон охраны объектов культурного наследия, необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на территориях, прилегающих к объектам культурного наследия – в соответствии с требованиями Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ.

Мероприятия по развитию исследований

Мероприятия на расчетный срок

- Содействие в исследованиях и уточнении современного состояния объектов, состоящих на учете и имеющих признаки объектов культурного наследия, проводимых силами специализированных организаций с целью снятия с учета утраченных объектов и постановки на учет вновь выявленных объектов.

- Составление списков объектов нематериального и устного наследия, потенциальных для взятия под охрану и обеспечение их сохранения.

Мероприятия по совершенствованию учета и охранного зонирования

Мероприятия на первую очередь

- Определение списка объектов, имеющих признаки объектов культурного наследия, с целью подготовки документов для включения в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

Мероприятия на расчетный срок

- Подготовка документов по включению памятников, имеющих признаки объектов культурного наследия, в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия местного (муниципального) значения поселения в соответствии с существующим законодательством (ст. 17 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»).

- Проведение работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, распространение на их территорию режима использования земель историко-культурного назначения. Внесение установленных территорий объектов культурного наследия в кадастр недвижимости.

- Содействие в формировании землеустроительных дел для каждого объекта культурного наследия с установлением территорий объектов.

- Содействие в проведении работ по установлению границ территорий и предметов охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального образования, как условия их включения в единый государственный реестр, распространение на территории объектов культурного наследия режима использования земель историко-культурного назначения, в отдельных случаях перевод территорий объектов культурного наследия в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения).

- Содействие в разработке (корректировке) проектов зон охраны объектов культурного наследия для памятников архитектуры и градостроительства с установлением необходимых режимов содержания зон охраны, регламентов регулирования градостроительной деятельности на территории, по сохранению и развитию отдельных местностей с особым характером и условиями использования наследия, отвечающего требованиям действующего законодательства.

Мероприятия по сохранению, популяризации и охране объектов культурного наследия

Мероприятия на расчетный срок

- Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Борского сельского поселения.

- Государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия местного (муниципального) значения.

## 5.6. Мероприятия по охране окружающей среды и санитарной очистке территории

1. Учет реализации мероприятий, предусмотренных «Схемой территориального планирования Ленинградской области».

Мероприятия на первую очередь

- Создание государственного природного заказника регионального значения «Истоки реки Воложбы».

2. Мероприятия местного значения Борского сельского поселения, принимаемые в составе Генерального плана.

Мероприятия на первую очередь

- Проведение контрольных измерений параметров воздействия на окружающую среду на границе нормируемых объектов и уменьшение санитарно-защитной зоны следующих промышленных объектов: ООО «Каньон» в деревне Бор, стоянки автомобильного транспорта в деревне Мозолёво-1, крестьянско-фермерского хозяйства в деревне Селище (рядом с деревней Мозолёво-1), стоянки грузового автотранспорта, коммунально-складской зоны и автомобильной заправочной станции в поселке Сельхозтехника.

- Разработка проектов и организация зон санитарной охраны источников водоснабжения 1-го, 2-го и 3-го поясов в деревне Бор, поселке Сельхозтехника, деревне Мозолёво-1, поселке Ларьян.

- Корректировка и реализация генеральной схемы санитарной очистки территории Борского сельского поселения.

- Установка в неканализованной части застройки (не имеющей водонепроницаемые выгреба) индивидуальных септиков, имеющих сертификат соответствия санитарным требованиям.

- Рекультивация имеющейся несанкционированной свалки.

- Мониторинг ситуации и своевременная ликвидация несанкционированных свалок вдоль дорог и вокруг населенных пунктов.

- Организация пунктов сбора, приема и заготовки вторичного сырья в деревне Бор и деревне Мозолёво-1, организация его последующей переработки (использование, обезвреживание отходов).

- Обеспечение своевременности сбора и вывоза бытовых отходов на действующий полигон твердых бытовых отходов вблизи города Пикалёво, а также на полигон твердых бытовых отходов вблизи города Бокситогорск.

- Строительство шумозащитных экранов и/или организация дополнительного озеленения в границах населенных пунктов вдоль автодороги Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево (населенные пункты: деревня Бор, деревня Колбеки, деревня Селище - рядом с деревней Мозолёво-1, поселок Сельхозтехника).

- Приобретение инсинератора для термической обработки биологических и медицинских отходов либо заключение договора со специализированной организацией на обслуживание мобильным инсинератором.

- Организация централизованного сбора и вывоза отработанных компактных люминесцентных ламп от населения и хозяйствующих объектов.

- Установление правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд.

- Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий по водным объектам (прудам, обводненным карьерам), находящимся в муниципальной собственности Борского сельского поселения.

- Недопущение движения автотранспортных средств по дорогам, не имеющим твердое покрытие в водоохранных зонах водных объектов.

- Недопущение ввода в эксплуатацию хозяйственных и иных объектов, в том числе расположенных в водоохранной зоне водных объектов, не оборудованных сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

- Недопущение увеличения сельскохозяйственных угодий за счет водоохранных зон водных объектов.

Мероприятия на расчетный срок

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения окружающей среды с последующей актуализацией данных, в том числе в деревнях Бор и Мозолёво-1, поселке Сельхозтехника.

- Благоустройство автодорожной сети, организация зеленых защитных полос вдоль всех автодорог.

- Проведение дополнительных исследований и изысканий растительного и животного мира при освоении новых территорий.

- Сохранение зеленых массивов леса в границах населенных пунктов и обеспечение ухода за ними.

- Обозначение границ водоохранных и прибрежных защитных полос на местности для всех водных объектов, расположенных на территории Борского сельского поселения.

- Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий по водным объектам (прудам, обводненным карьерам), находящимся в муниципальной собственности Борского сельского поселения.

- Недопущение движения автотранспортных средств по дорогам, не имеющим твердое покрытие в водоохранных зонах водных объектов.

- Недопущение увеличения сельскохозяйственных угодий за счет водоохранных зон водных объектов.

- Проведение эколого-просветительского образования населения.

# 6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь, 2020 год (2014-2020 годы) | Расчетный срок, 2035 год (2014-2035 годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория 1.1. Общая площадь земель в границах муниципального образования - всего, в т.ч.: | га | 70162,0 | 70162,0 |
| земли сельскохозяйственного назначения; | га | 11425,5 | 11401,6 |
| общая площадь земель в границах населенных пунктов – всего из них: | га | 1085,8 | 1214,4 |
| д. Болото | га | 42,8 | 42,8 |
| д. Большой Остров | га | 88,0 | 88,0 |
| д. Бор | га | 163,4 | 163,4 |
| д. Бороватое | га | 15,1 | 15,2 |
| д. Бочево | га | 29,3 | 29,3 |
| д. Гостихино | га | 5,7 | 5,7 |
| д. Дмитрово | га | 15,9 | 15,9 |
| д. Дорогощи | га | 28,7 | 28,7 |
| д. Дороховая | га | 36,6 | 36,6 |
| д. Жилоток | га | 14,7 | 14,7 |
| д. Заполье | га | 23,2 | 23,2 |
| д. Золотово | га | 38,5 | 38,6 |
| д. Зубакино | га | 25,4 | 25,4 |
| д. Колбеки | га | 58,6 | 58,6 |
| п. Ларьян | га | 0 | 113,0 |
| д. Максимова Гора | га | 6,1 | 6,1 |
| д. Межуречье | га | 17,2 | 31,7 |
| д. Мозолёво-1 | га | 49,3 | 50,2 |
| д. Мозолёво-2 | га | 27,4 | 27,4 |
| д. Мошня | га | 32,9 | 32,9 |
| д. Носово | га | 16,0 | 16,0 |
| д. Овинец | га | 40,0 | 40,0 |
| д. Паньково | га | 19,0 | 19,0 |
| д. Пареево | га | 59,3 | 59,3 |
| д. Половное | га | 18,6 | 18,6 |
| д. Пустая Глина | га | 11,9 | 11,9 |
| д. Рудная Горка | га | 43,3 | 43,3 |
| д. Савино | га | 12,9 | 12,9 |
| д. Селище | га | 14,1 | 14,1 |
| д. Селище | га | 58,2 | 58,2 |
| п. Сельхозтехника | га | 38,1 | 38,1 |

| Показатели | Единица измерения | Исходный год | Первая очередь, 2020 год (2014-2020 годы) | Расчетный срок, 2035 год (2014-2035 годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Славково | га | 35,6 | 35,6 |
| земли лесного фонда | га | 57373,8 | 57259,8 |
| земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 38,4 | 38,4 |
| земли промышленности и иного специального назначения | га | 238,5 | 247,8 |
| 1.2. Функциональное зонирование в границах населенных пунктов | га |  |  |  |
| 1.2.1. Деревня Болото в том числе | га | 42,8 | 42,8 | 42,8 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 15,1 | 15,1 | 19,8 |
| зона сенокосов, пастбищ | га | 27,7 | 27,7 | 23 |
| 1.2.2. Деревня Большой Остров в том числе | га | 88,0 | 88,0 | 88,0 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 27,5 | 28,4 | 37,0 |
| зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0 | 0,1 | 0,1 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 60,5 | 59,5 | 50,9 |
| 1.2.3. Деревня Бор в том числе | га | 163,4 | 163,4 | 163,4 |
| жилая зона (зона застройки среднеэтажными жилыми домами) | га | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| жилая зона (зона застройки малоэтажными жилыми домами) | га | 14,4 | 14,4 | 14,4 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 43,4 | 46,4 | 61,4 |
| общественно-деловые зоны (зона объектов делового, общественного, коммерческого назначения) | га | 2,1 | 2,4 | 3,8 |
| общественно-деловые зоны (зона объектов образования) | га | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| зона производственных объектов | га | 0,7 | 0,7 | 2,5 |
| зона коммунально-складских объектов | га | 0,6 | 0,6 | 4,2 |
| зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| рекреационные зоны (зона открытых плоскостных спортивных сооружений) | га | 0 | 1,0 | 1,0 |
| рекреационные зоны (зона озеленения общего пользования) | га | 0 | 0 | 0,7 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 93,4 | 89,1 | 66,6 |
| 1.2.4. Деревня Бороватое в том числе | га | 15,1 | 15,2 | 15,2 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 13,4 | 13,5 | 13,5 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| 1.2.5. Деревня Бочево в том числе | га | 29,3 | 29,3 | 29,3 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| 1.2.6. Деревня Гостихино в том числе | га | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 1.2.7. Деревня Дмитрово в том числе | га | 15,9 | 15,9 | 15,9 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 10,4 | 8,9 | 8,9 |
| зона специального назначения (зона озеленения специального назначения) | га | 0,0 | 1,5 | 1,5 |
| зона специального назначения (зона кладбищ) | га | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 1.2.8. Деревня Дорогощи в том числе | га | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 21,6 | 21,6 | 21,6 |
| 1.2.9. Деревня Дороховая в том числе | га | 36,6 | 36,6 | 36,6 |
| жилая зона (зона застройки малоэтажными жилыми домами) | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 6,3 | 6,3 | 8,4 |
| зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0 | 0,1 | 0,1 |
| зона объектов автомобильного транспорта | га | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 28,1 | 28,0 | 25,9 |
| 1.2.10. Деревня Жилоток в том числе | га | 14,7 | 14,7 | 14,7 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 1.2.11. Деревня Заполье в том числе | га | 23,2 | 23,2 | 23,2 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 6,7 | 6,7 | 10,3 |
| зона объектов автомобильного транспорта | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 16,0 | 16,0 | 12,4 |
| 1.2.12. Деревня Золотово в том числе | га | 38,5 | 38,6 | 38,6 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 17,3 | 17,4 | 23,5 |
| зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0 | 0,1 | 0,1 |
| зона объектов автомобильного транспорта | га | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 19,8 | 19,7 | 13,6 |
| 1.2.13. Деревня Зубакино в том числе | га | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 1.2.14. Деревня Колбеки в том числе | га | 58,6 | 58,6 | 58,6 |
| жилая зона (зона застройки малоэтажными жилыми домами) | га | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 10,6 | 11,6 | 14,2 |
| общественно-деловые зоны (зона объектов делового, общественного, коммерческого назначения) | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0 | 0,1 | 0,1 |
| зона объектов автомобильного транспорта | га | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| рекреационные зоны (зона озеленения общего пользования) | га | 0 | 0 | 0,8 |
| рекреационные зоны (зона объектов рекреации и туризма) | га | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 42,4 | 41,0 | 37,6 |
| зона специального назначения (зона кладбищ) | га | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| зона специального назначения (зона озеленения специального назначения) | га | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| 1.2.15. Поселок Ларьян в том числе | га | 0 | 113,0 | 113,0 |
| жилая зона (зона застройки малоэтажными жилыми домами) | га | 0 | 1,0 | 1,0 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 0 | 60,0 | 60,0 |
| зона производственных объектов | га | 0 | 2,0 | 2,0 |
| общественно-деловые зоны (зона объектов образования) | га | 0 | 1,4 | 1,4 |
| зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0 | 0,2 | 0,2 |
| рекреационные зоны (зона открытых плоскостных спортивных сооружений) | га | 0 | 0 | 0,4 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 0 | 48,4 | 48,0 |
| 1.2.16. Деревня Максимова Гора в том числе | га | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| 1.2.17. Деревня Межуречье в том числе | га | 17,2 | 31,7 | 31,7 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 8,4 | 23,3 | 24,1 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 8,8 | 8,4 | 7,6 |
| 1.2.18. Деревня Мозолёво-1 в том числе | га | 49,3 | 50,2 | 50,2 |
| жилая зона (зона застройки малоэтажными жилыми домами) | га | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 4,7 | 6,2 | 11,2 |
| общественно-деловые зоны (зона объектов делового, общественного, коммерческого назначения) | га | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| общественно-деловые зоны (зона объектов образования) | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| зона объектов автомобильного транспорта | га | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| рекреационные зоны (зона открытых плоскостных спортивных сооружений) | га | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| зона объектов сельскохозяйственного производства | га | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 34,1 | 31,0 | 26,0 |
| зона специального назначения (зона кладбищ) | га | 0,8 | 1,5 | 1,5 |
| зона специального назначения (зона озеленения специального назначения) | га | 0 | 1,7 | 1,7 |
| 1.2.19. Деревня Мозолёво-2 в том числе | га | 27,4 | 27,4 | 27,4 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 4,0 | 4,0 | 4,8 |
| зона объектов автомобильного транспорта | га | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| зона коммунально-складских объектов | га | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 22,8 | 22,8 | 21,0 |
| 1.2.20. Деревня Мошня в том числе | га | 32,9 | 32,9 | 32,9 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 12,3 | 12,3 | 12,3 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 20,6 | 20,6 | 20,6 |
| 1.2.21. Деревня Носово в том числе | га | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 9,1 | 10,3 | 12,1 |
| зона объектов автомобильного транспорта | га | 1 | 1 | 1 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 5,9 | 4,7 | 2,9 |
| 1.2.22. Деревня Овинец в том числе | га | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
| 1.2.23. Деревня Паньково в том числе | га | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 13,3 | 13,3 | 13,3 |
| 1.2.24. Деревня Пареево в том числе | га | 59,3 | 59,3 | 59,3 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| 1.2.25. Деревня Половное в том числе | га | 18,6 | 18,6 | 18,6 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| 1.2.26. Деревня Пустая Глина в том числе | га | 11,9 | 11,9 | 11,9 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| зона объектов автомобильного транспорта | га | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 1.2.27. Деревня Рудная Горка в том числе | га | 43,3 | 43,3 | 43,3 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 10,8 | 10,8 | 18,7 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 32,5 | 32,5 | 24,6 |
| 1.2.28. Деревня Савино в том числе | га | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 2,5 | 2,5 | 4,3 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 10,4 | 10,4 | 8,6 |
| 1.2.30. Деревня Селище в том числе | га | 14,1 | 14,1 | 14,1 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| 1.2.29. Деревня Селище в том числе | га | 58,2 | 58,2 | 58,2 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 9,4 | 9,4 | 11 |
| общественно-деловые зоны (зона объектов делового, общественного, коммерческого назначения) | га | 0,7 | 0,7 | 0 |
| зона объектов автомобильного транспорта | га | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| рекреационные зоны (зона объектов рекреации и туризма) | га | 0 | 0 | 0,7 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 47,1 | 47,1 | 45,5 |
| 1.2.31. Поселок Сельхозтехника в том числе | га | 38,1 | 38,1 | 38,1 |
| жилая зона (зона застройки малоэтажными жилыми домами) | га | 3,1 | 3,1 | 3,8 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 6,0 | 8,0 | 8,0 |
| общественно-деловые зоны (зона объектов делового, общественного, коммерческого назначения) | га | 0,8 | 0,8 | 1,1 |
| общественно-деловые зоны (зона объектов образования) | га | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| зона производственных объектов | га | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| зона коммунально-складских объектов | га | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
| зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0 | 0 | 0,1 |
| зона объектов автомобильного транспорта | га | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| рекреационные зоны (зона озеленения общего пользования) | га | 0 | 0 | 0,4 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 17,2 | 13,8 | 12,3 |
| зона специального назначения (зона озеленения специального назначения) | га | 0 | 1,4 | 1,4 |
| 1.2.32. Деревня Славково в том числе | га | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| жилая зона (зона застройки индивидуальными жилыми домами) | га | 6,1 | 6,1 | 10,5 |
| зона объектов автомобильного транспорта | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| зона личных подсобных хозяйств | га | 29,2 | 29,2 | 24,8 |
| II. Население |  |  |  |  |
| Численность населения - все постоянное население - постоянное зарегистрированное - сезонное население | тыс. чел. | 4,26 3,4 1,23 | 4,18 3,1 1,3 | 4,26 2,9 1,39 |
| в том числе зарегистрированное и незарегистрированное население деревни Бор | тыс. чел. | 2,1 | 2,1 | 2,2 |
| в том числе зарегистрированное и незарегистрированное население деревни Мозолёво-1 | тыс. чел. | 0,67 | 0,67 | 0,68 |
| Возрастная структура постоянного зарегистрированного населения: - дети 0-15 лет | % | 14,6 | 15,5 | 14,1 |
| - население в трудоспособном возрасте |  | 64,8 | 62,4 | 61,9 |
| - население старше трудоспособного возраста |  | 20,6 | 22,1 | 24,0 |
| Численность занятого населения – всего | чел./% | 1200/100 | 1300/100 | 1400/100 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | чел./% | 400/ 33,3 | 425/ 32,7 | 450/ 32,1 |
| - оптовая и розничная торговля | чел./% | 100/ 8,3 | 150/ 11,5 | 175/ 12,5 |
| - транспорт и связь | чел./% | 30/ 2,5 | 30/ 2,3 | 30/ 2,1 |
| - государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение | чел./% | 30/ 2,5 | 30/ 2,3 | 30/ 2,5 |
| - образование | чел./% | 300/ 25 | 300/ 23,1 | 310/ 22 |
| - здравоохранение и предоставление социальных услуг | чел./% | 20/ 1,7 | 30/ 2,3 | 30/ 2,1 |
| - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | чел./% | 300/ 25 | 310/ 23,8 | 345/ 24,6 |
| - деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта | чел./% | 20/ 1,7 | 25/ 2 | 30/ 2,1 |
| III. Жилищный фонд |  |  |  |  |
| Жилищный фонд - всего | тыс. кв. м | 91,7 | 90 | 101,2 |
| Убыль жилищного фонда | тыс. кв. м/ % | - | 5/5,5 | 12/12,1 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв. м | 92,3 | 87,3 | 80,3 |
| Новое жилищное строительство - всего | тыс. кв. м | - | 2,73 | 21,37 |
| - малоэтажная жилая застройка | тыс. кв. м | - | 0 | 0,4 |
| - индивидуальная застройка с участками | тыс. кв. м | - | 2,73 | 20,97 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир (зарегистрированное и незарегистрированное население) | кв. м на чел. | 27,2 | 29 | 35 |
| IV. Муниципальные объекты обслуживания населения: (в расчете на зарегистрированное население): |
| Детские дошкольные учреждения | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  | число мест | 80 | 80 | 80 |
| Общеобразовательные учреждения | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  | число мест | 445 | не менее 315 | не менее 269 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерский пункт | объекты | ед. | 2 | 2 | 2 |
|  | Всего | посещений в смену | 100 | не менее 62 | не менее 58 |
|  | на 1000 человек |  | 29,4 | не менее 20,1 | не менее 20,1 |
| Культурно-досуговые учреждения (дома культуры, клубы) | объекты | ед. | 2 | 3 | 3 |
|  | Всего | число мест | 275 | 475 | 475 |
|  | на 1000 человек |  | 80,9 | 153 | 164 |
| Библиотеки | объекты | ед. | 3 | 3 | 3 |
|  | Всего | тыс. экз. | 33,4 | не менее 17,5 | не менее 16,5 |
|  | на 1000 человек |  | 9,8 | не менее 5,7 | не менее 5,7 |
| Учреждения для работы с детьми и молодежью | всего | кв. м общей площади | - | - | не менее 73 |
| Спортивные залы | ед. | 4 | не менее 3 | не менее 3 |
| Спортивные площадки | ед. | 3 | не менее 11 | не менее 10 |
| VI. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| Протяженность автомобильных дорог - всего в том числе: | км | 107 | 107,3 | 109,3 |
| - регионального или межмуниципального значения; | км | 55,4 | 55,4 | 55,4 |
| - местного значения. | км | 51,6 | 51,9 | 53,9 |
| Протяженность улично-дорожной сети в Борском сельском поселении (с учетом проходящих по их территории внешних автодорог) | км | 67,9 | 68 | 73,7 |
| Путепроводы, мосты, многоуровневые развязки | ед. | 3 | 3 | 3 |
| VI. Инженерное оборудование и благоустройство |  |  |  |  |
| Водоснабжение: |  |  |  |  |
| 1. Суммарное водопотребление (всего) | тыс. куб. м в сут. | 0,79 | 1,10 | 1,10 |
| в том числе: - на хозяйственно-питьевые цели |  | 0,79 | 1,10 | 1,10 |
| 2.Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м в сут. | 0,79 | 1,10 | 1,10 |
| 3. Используемые источники водоснабжения |  | подзем ные | подзем ные | подземные |
| 4. Водопотребление в среднем на 1 чел. | л/сут | 187 | 260 | 260 |
| Канализация: |  |  |  |  |
| 1. Общее поступление сточных вод (всего) | тыс. куб. м в сут. | 0,65 | 0,80 | 0,80 |
| в том числе: - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | 0,65 | 0,80 | 0,80 |
| 2. Производительность канализационных очистных сооружений | тыс. куб. м в сут. | 0,65 | 0,80 | 0,80 |
| Электроснабжение: |  |  |  |  |
| 1.Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | МВт·ч в год | 5220 | 5850 | 6800 |
| 2. Потребность в электроэнергии на 1 чел. в год на коммунально-бытовые нужды | кВт·ч | 1230 | 1400 | 1600 |
| 3.Источники покрытия электронагрузок: ОАО «Ленэнерго» | МВт | 1,5 | 1,67 | 1,7 |
| Теплоснабжение: |  |  |  |  |
| 1. Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды | Гкал/ч | 7,8 | 11,1 | 12,2 |
| в т.ч. автономные источники тепла | Гкал/ч | 6,0 | 8,8 | 10,1 |
| Газоснабжение: |  |  |  |  |
| 1. Удельный вес газа в топливном балансе (ЖКС) | % |  |  |  |
| 2. Потребление газа на коммунально-бытовые нужды в т.ч. | млн. куб. м /год | 3,4 | 6,1 | 6,6 |
| - источники тепла |  | 3,1 | 5,5 | 6,0 |
| - приготовление пищи и горячей воды |  | 0,3 | 0,6 | 0,6 |
| 3. Источники подачи газа: | тип | ГРС | ГРС | ГРС |
| Связь: |  |  |  |  |
| 1.Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 | 100 |
| 2. Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номер на 100 семей | 70 | 90 | 100 |
| VII. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |
| Твердые бытовые отходы от жилых зданий, общее количество | тыс. т в год | 0,51 | 0,45 | 0,48 |
| Жидкие бытовые отходы | тыс. л в год | 3,4 | 3,0 | 3,2 |

# 7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.

Карта-схема распределения лесов

по целевому назначению и категориям защитных лесов

Бокситогорского лесничества Ленинградской области

Приложение 2.

Схема расположения лесных участков, арендуемых для целей лесозаготовки

Приложение 3.

Схема расположения охотничьих хозяйств и воспроизводственных участков

Приложение 4.

Основные требования по организации и режимы использования территорий санитарно-защитных зон (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (новая редакция)

| Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): | В санитарно-защитной зоне не допускается размещать |
| --- | --- |
| нежилые помещения для дежурного аварийного персонала; помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); здания управления, конструкторские бюро; здания административного назначения; научно-исследовательские лаборатории; поликлиники; спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа; бани, прачечные; объекты торговли и общественного питания; мотели, гостиницы; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; пожарные депо; местные и транзитные коммуникации, линии электропередач; электроподстанции, нефте- и газопроводы; артезианские скважины для технического водоснабжения; водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; канализационные насосные станции; сооружения оборотного водоснабжения; автозаправочные станции; станции технического обслуживания автомобилей; в санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны; зоны отдыха; территории курортов, санаториев и домов отдыха; территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки; образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. |
|  | В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать |
|  | объекты по производству лекарственных веществ; лекарственных средств и (или) лекарственных форм; склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. |

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

Приложение 5.

Установленные регламенты хозяйственной деятельности водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос (в соответствии со статьями 6, 65 Водного кодекса Российской Федерации)

| Зоны | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| Водоохранная зона | использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по борьбе свредными организмами; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19_1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах"). | проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса; 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов. В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в предыдущем пункте, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. |
| Прибрежная защитная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с перечисленными выше ограничениями запрещаются: распашка земель; размещение отвалов размываемых грунтов; выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Береговая полоса | использование для передвижения механических транспортных средств | Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств |

Приложение 6.

Ограничения на использование территорий зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»)

| Наименование зон | Запрещается | Допускается |
| --- | --- | --- |
| I пояс ЗСО | все виды строительства; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; размещение жилых и хозяйственно бытовых помещений; спуск сточных вод, в т.ч. водного транспорта; купание, стирка белья, водопой скота; другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | ограждение; планировка территории; озеленение; отведение поверхностного стока за пределы пояса в систему КОС. |
| II пояс ЗСО | закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др.; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод. | купание, туризм, водный спорт, рыбная ловля, в установленных местах при соблюдении гигиенических требований к охране вод и к зонам рекреации; рубки ухода и санитарные рубки леса; новое строительство с организацией отвода стоков на КОС; добыча песка, гравия, дноуглубительные работы по согласованию с Госсанэпиднадзором; отведение сточных вод, не отвечающих гигиеническим требованиям; санитарное благоустройство территории населенных пунктов. |
| III пояс ЗСО | размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.; применение удобрений и ядохимикатов; расположение стойбищ и выпас скота; рубка главного пользования и реконструкция; сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод. |  |

# Footnotes

В период с 4 февраля 2000 г. по 31 марта 2011 г. учреждение именовалось ГОУ НПО ЛО "Профессиональный лицей № 45" и ГБОУ НПО ЛО "Профессиональный лицей № 45".

## Государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований (статья 17  Земельного кодекса Российской Федерации).

В соответствии с данными комитета по культуре Ленинградской области (департамент государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия) от 15 марта 2011 г. № 275, от 24 октября 2012 г. № 2118, приводится без изменений.

В соответствии с письмами комитета по культуре Ленинградской области (департамент государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия) от 15 марта 2011 г. № 275, от 24 октября 2012 г. № 2118.

Подготовлено в составе проекта Генерального плана Борского сельского поселения в 2012 г.

Отнесение территории объекта культурного наследия к землям особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения) или отнесение к зоне историко-культурного назначения в составе земель населенных пунктов.

В период с 4 февраля 2000 г. по 31 марта 2011 г. учреждение именовалось ГОУ НПО ЛО "Профессиональный лицей № 45" и ГБОУ НПО ЛО "Профессиональный лицей № 45".

рядом с деревней Носово

рядом с деревней Мозолёво-1

д. Мозолёво-1

д. Мозолёво-1

д. Мозолёво-1

д. Мозолёво-1

д. Мозолёво-1

По данным адмнистрации Борского сельского поселения

Заявления заинтересованных лиц и документы подстверждающие право на землю смотри в томе «Исходно-разрешительная документация», раздел IX.

Сведения, приведенные в Таблице 4.1.2,  представлены по данным филиала ФГУ «Земельная кадастровая палата по Ленинградской области» в Бокситогорском муниципальном районе на 01.01.2012, в случае отсутствия таковых, указывается «нет данных».

Полномочия органов местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства определены Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Объяснение термина дано в подразделе «Демографическая ситуация» раздела 3.5.

рядом с деревней Носово

рядом с деревней Мозолёво-1

В случае, если отсутствует дефицит показателя или недостающие до норматива значения не могут быть выражены самостоятельным объектом, в данной графе стоит пометка «нет».

Конкретизация требований по организации беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения содержится в СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002, РДС 35-201-99 и соответствующих технических регламентах.

д. Мозолёво-1

д. Мозолёво-1

д. Мозолёво-1

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. № 1700-р «О Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы».

Конкретизация требований по организации беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения содержится в СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 35-103-2001, СП 35-104-2001, СП 35-105-2002, РДС 35-201-99 и соответствующих технических регламентах.

Отнесение территории объекта культурного наследия к землям особо охраняемых территорий и объектов (земли историко-культурного назначения) или отнесение к зоне историко-культурного назначения в составе земель населенных пунктов.

Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ и Положение о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2008 г. № 315.

Данные об общей площади земель и их современном распределении по категориям приводятся в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 9.3. материалов оцифрованной топографической основы.

Рядом с деревней Носово

Рядом с деревней Мозолёво-1

рядом с деревней Носово

рядом с деревней Мозолёво-1

Сведения о протяженности автомобильных дорог приводятся в соответствии с данными, полученными путем измерения в ArcGIS 9.3. материалов оцифрованной топографической основы.