Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО"

199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 18-ая линия, дом 31, корпус Д, офис 407;

www.enko.spb.ru, тел. 812-332 97 10, 812-332 97 14, факс. 812-332 97 10;

e-mail: enko@enko.spb.ru

Инв. № 22/418

Экз. ____

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Инженерно-технические мероприятия

гражданской обороны.

Мероприятия по предупреждению

чрезвычайных ситуаций

| Генеральный директор, к.г.н. |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта, зам. генерального директора |  | О.В. Красовская |
| Главный инженер проекта, зам. генерального директора |  | А.Г. Петров |
| Главный экономист НПИ «ЭНКО» |  | О.В. Петина |

Санкт-Петербург – Бокситогорск, Бор

2014

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта | – к.г.н., генеральный директор НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | – зам. генерального директора, арх. О.В. Красовская |
| Главный инженер проекта | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |
| Природные и инженерно-строительные условия. Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Объекты и мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территории: | эколог градостроительства А.С. Емельянова. |
| Экономическая база Борского сельского поселения: | экономисты градостроительства О.А. Висленева, О.В. Петина. |
| Предложения по развитию планировочной структуры территории: | архитектор Н.А. Близнина, инженер М.А. Ковригина, инженеры-землеустроители А.А. Тимофеева, М.В. Куликов. |
| Транспортная инфраструктура. Предложения по развитию транспортной инфраструктуры: | гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженер В.А. Дорин. |
| Инженерная инфраструктура. Предложения по повышению устойчивости функционирования систем инженерного оборудования: | гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой, Г.Е. Нехамкис; инженера – Д.Б. Тарских. |
| ГИС-технологии: | гл. специалист – А.М. Савинков, инженер А.В. Воронцов. |

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	………………………………………………………………………………………………………….	4

1. Краткая характеристика объекта градостроительной деятельности	6

1.1. Природные и инженерно-строительные условия	8

1.2. Экономическая база Борского сельского поселения	18

1.3. Транспортная инфраструктура	19

1.4. Инженерная инфраструктура	21

2. Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и Чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера	24

2.1. Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения	24

2.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения	24

3. Предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера	31

3.1. Предложения по развитию планировочной организации территории 	31

3.2. Предложения по развитию транспортной инфраструктуры	31

3.3. Предложения по повышению устойчивости функционирования систем инженерного оборудования	36

3.4. Объекты и мероприятия гражданской обороны	44

3.5. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций	46

4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территории	48

# ВВЕДЕНИЕ

Раздел «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО ЧС)» выполнен в составе Генерального плана Борского сельского поселения.

Раздел разработан на основе следующей документации:

- Техническое задание на подготовку проекта Генерального плана Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области;

- Исходные данные и требования, предоставленные ГУ МЧС России по Ленинградской области (письмо № 4338 2-5-3 от 24 мая 2011 г.).

Заказчик – администрация Бокситогорского муниципального района Ленинградской области.

Территориальное планирование, к которому относится Генеральный план Борского сельского поселения, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, направлено на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Раздел ИТМ ГО ЧС содержит перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации), Основной целью проектных решений раздела является разработка мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного и природного характера, защита населения, обеспечение его жизнедеятельности, сокращение числа жертв и материального ущерба, в случае возникновения ЧС.

При составлении раздела ИТМ ГО ЧС были использованы следующие федеральные законодательные акты, нормативные и иные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 1998 г. № 1149 «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне»;

- Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- ГОСТ 22.0.02-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий»;

- ГОСТ 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий»;

- ГОСТ 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ Р 22.0.09-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные ситуации на акваториях. Термины и определения»;

- ГОСТ 22.0.03-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ 22.0.04-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- ГОСТ 22.0.05-97 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- ВСН ВК 4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»;

- Положение о проведении Государственной экспертизы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, утвержденное Приказом МЧС России от 23 июня 1995 г. № 446;

- Приказ МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»;

- Требования по предупреждению ЧС на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, утвержденные Приказом МЧС России от 28 февраля 2003 г. № 105.

Основные природно-техногенные опасности на территории Борского сельского поселения и мероприятия по предупреждению и защите территории и населения показаны на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий» масштаба 1:50 000.

# 1. Краткая характеристика объекта градостроительной деятельности

Борское сельское поселение расположено в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области. Оно граничит с Бокситогорским городским, Большедворским и Анисимовским сельскими поселениями Бокситогорского муниципального района, Мелегежским сельским поселением Тихвинского муниципального района, а также с Грузинским сельским поселением Любытинского муниципального района Новгородской областью.

Границы Борского сельского поселения и статус населенных пунктов в его составе установлены областным законом от 26 октября 2004 г. № 78-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Бокситогорский муниципальный район и муниципальных образований в его составе», а также областным законом от 15 июня 2010 г. № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».

В состав Борского сельского поселения входят 32 населенных пункта:

- Болото, деревня;

- Большой Остров, деревня;

- Бор, деревня;

- Бороватое, деревня;

- Бочево, деревня;

- Гостихино, деревня;

- Дмитрово, деревня;

- Дорогощи, деревня;

- Дороховая, деревня;

- Жилоток, деревня;

- Заполье, деревня;

- Золотово, деревня;

- Зубакино, деревня;

- Колбеки, деревня;

- Ларьян, поселок;

- Максимова Гора, деревня;

- Межуречье, деревня;

- Мозолёво-1, деревня;

- Мозолёво-2, деревня;

- Мошня, деревня;

- Носово, деревня;

- Овинец, деревня;

- Паньково, деревня;

- Пареево, деревня;

- Половное, деревня;

- Пустая Глина, деревня;

- Рудная Горка, деревня;

- Савино, деревня;

- Селище, деревня;

- Селище, деревня;

- Сельхозтехника, поселок;

- Славково, деревня.

Административным центром Борского сельского поселения является д. Бор. Численность населения Борского сельского поселения на 1 января 2012 г. составила 3384 человек. В том числе в административном центре д. Бор проживали 1703 человек, во втором по величине населенном пункте – д. Мозолёво-1 - 512 человек. Третьим по численности населения населенным пунктом является п. Сельхозтехника с численностью населения 509 человек. В п. Ларьян, дд. Колбеки, Селище (рядом с д. Мозолёво-1) и Большой Остров проживали соответственно 116, 93, 95 и 68 человек. Остальные населенные пункты имели численность постоянно зарегистрированного населения менее 50 человек, из них 14 населенных пунктов – менее 10 постоянных зарегистрированных жителей. В 3 населенных пунктах постоянно проживающих жителей нет (д. Бороватое, д. Гостихино и д. Паньково).

Проектная численность населения Борского сельского поселения определена в размере

- на 2020 год – 3100 человек постоянного зарегистрированного населения при общей численности постоянного населения 4,18 тыс. человек;

- на 2035 год – 2900 человек постоянного зарегистрированного населения при общей численности постоянного населения 4,26 тыс. человек.

Структура жилищного фонда в основном представлена индивидуальными домами с участками, в дд. Бор, Дороховая, Колбеки, Мозолёво-1, пп. Ларьян и Сельхозтехника есть застройка малоэтажными жилыми домами, в д. Бор имеется также среднеэтажная жилая застройка (5 этажей).

Площадь территории Борского сельского поселения 70162,0 га. Большая часть территории занята лесным фондом. По территории сельского поселения проходят автодороги Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево  и Н7 Пикалёво - Струги – Колбеки, благодаря которым населенные пункты Борского сельского поселения связываются с соседним Бокситогорским городским поселением и далее по федеральной автодороге А-114 Вологда – Новая Ладога с ближайшими городскими населенными пунктами – городом Тихвин и городом Пикалёво, а также с административным центром муниципального района городом Бокситогорск. Основным видом производственной деятельности на территории сельского поселения является заготовка и переработка древесины, успешно развивается рыбохозяйственная деятельность, есть предпосылки для развития туризма и агрорекреации.

Схема территориального планирования Ленинградской области и Схема территориального планирования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области утверждены и учтены при разработке проектных решений Генерального плана Генерального плана Борского сельского поселения.

При разработке Генерального плана использованы следующие материалы.

- Топографическая съемка масштаба 1:50 000, выполненная ООО ПКФ «Орбита», в 2008 г. на всю территорию Борского сельского поселения.

- Съемки масштаба 1:2 000, выполненные СЗФ ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ в 2008 г. в местной системе координат МСК-47 на территорию населенных пунктов Борского сельского поселения.

- Отчет об инженерных изысканиях проекта планировки и застройки усадьбы отделения «Большая Гора – Колбеки» совхоза «Бокситогорский» Бокситогорского района Ленинградской области (ЛенТИСИЗ, 1972).

- Отчет о комплексных инженерных изысканиях, выполненных для строительства центральной усадьбы в д. Мозолёво-1 совхоза «Красное знамя» (ЛенТИСИЗ, 1972).

- Отчет о комплексных инженерных изысканиях для проекта планировки и застройки центральной усадьбы с/х «Бокситогорский» (д. Бор) Бокситогорского р-на Ленинградской области (ЛенТИСИЗ, 1971).

В качестве вспомогательных материалов использовались следующие источники.

- Перспективный план ведения лесного хозяйства лесничеств Бокситогорского межхозяйственного лесхоза ассоциации производственных предприятий «Ленагропромлес». План лесонасаждений. Масштаб 1:25 000. Федеральная служба лесного хозяйства России. Северо-Западное государственное лесоустроительное предприятие, 1994-1995 гг.

- Землеустроительные карты масштаба 1:10 000 на всю территорию Борского сельского поселения и масштаба 1:5 000 на территорию населенных пунктов, выполненные ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ, 1980-1981-1987 гг., полученные из государственного фонда данных.

## 1.1. Природные и инженерно-строительные условия

Климат территории можно охарактеризовать как умеренный, переходный от морского к континентальному.

Зима умеренно холодная, продолжительная (около пяти месяцев). Лето умеренно теплое (около четырех месяцев). Режим погоды неустойчив. Вхождение Атлантических воздушных масс в зимнее время года вызывает потепления и оттепели. В летний период вторжения Арктического воздуха вызывают похолодания.

Началом климатической весны можно назвать первые дни апреля, но вплоть до начала июня вероятны заморозки в ночное время, что должно учитываться при ведении сельскохозяйственной деятельности. Климатическая осень длится с сентября по октябрь. Солнечная и теплая погода в первой половине сентября к концу месяца сменяется пасмурной и дождливой, ночью появляются заморозки.

Самым теплым месяцем в году является июль. Его средняя температура +16 (С. Самым холодным – январь со средней температурой -11 (С. С октября по апрель среднемесячная температура меньше 0 (С.

Среднесуточная температура выше 10 (С поднимается во второй половине мая и остается таковой в течение 120 дней. В этот период активной вегетации общая сумма температур составляет около 1545 (С.

Среднегодовое количество осадков составляет около 830 мм. Большая их часть (около 60 %) выпадает в теплый период года с максимумом в июле (95 мм). Минимальное количество осадков характерно для марта (49 мм). Летом осадки носят ливневой характер, в холодное время - обложной.

Увлажнение избыточное. Относительная влажность изменяется от 66 % (май) до 89 % (ноябрь) и в среднем составляет 80 %. Устойчивый снежный покров держится с конца ноября по конец апреля (около 160 дней).

Ветра достигают наибольшей скорости в холодный период года, максимум приходится на ноябрь-декабрь (до 3,5 м/с). Направление ветра в это время наиболее устойчиво – преобладают юго-восточные ветры, при этом повторяемость ветров юго-западной четверти (западные, юго-западные и южные) в сумме составляют около половины. В теплый период наблюдается увеличение повторяемости ветров западного, северо-западного и северного направлений. В целом, в течение года преобладают юго-западные и западные направления ветров. Скорость ветров в теплый период уменьшается и достигает минимума в августе (2,6 м/с).

Довольно частое явление – туманы. Туман наблюдается в среднем 34 дня в год. Наибольшее их количество отмечается осенью и в первой половине зимы (3-5 дней в месяц), в остальное время туман в среднем наблюдается 1-2 дня в месяц.

При прохождении циклонов с запада и юго-запада возникают метели. В среднем за зиму наблюдается 27 дней с метелью, а наибольшее их количество приходится на февраль-март.

Гидрографическая сеть на территории Борского сельского поселения достаточно хорошо развита. Основная водная артерия поселения – р. Воложба (впадает в р. Сясь, бассейн Балтийского моря) – представлена своим верхним и средним течением. В верхней части бассейна реки развиты карстовые явления. Притоки р. Воложба – р. Черенка, р. Понырь, р. Лининка, р. Рагуша, р. Чунинка, р. Максимовка, р. Теребежка, р. Пярдомля. Судоходных рек на территории поселения нет.

Реки поселения принадлежат к равнинному типу. Питание рек смешанное. Водный режим рек характеризуется выраженным весенним половодьем. Летняя межень прерывается дождевыми паводками. Короткая фаза осеннего повышенного стока сменяется зимней меженью.

По данным отчета о комплексных инженерных изысканиях для проекта планировки и застройки, выполненных в д. Бор (ЛенТИСИЗ, 1971), максимальный уровень воды в р. Пярдомля достигает абсолютной отметки 70,5 - 71 м.

Наиболее крупные озера с площадью зеркала более 0,5 кв. км – оз. Нунгоша, оз. Ларьянское, оз. Карачунское. Питание озер смешанное. В годовом ходе уровней отмечается два подъема: весенний в конце апреля – начале мая, и осенний в период с октября по ноябрь. Абсолютная величина подъема не велика.

Согласно Приказа Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 29 марта 2007 г. № 46 (в редакции от 1 июля 2008 г. № 90) «Об утверждении перечня рыбопромысловых участков во внутренних пресноводных водоемах Ленинградской области», к таковым на территории сельского поселения относится оз. Нунгоша (250 га, любительское и спортивное рыболовство). В соответствии с Приказом Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 24 апреля 2009 г. № 61 «Об утверждении перечня рыбопромысловых участков в административных границах Ленинградской области» в перечень рыбопромысловых участков входит оз. Волошино (товарное рыбоводство в соответствии с рыбоводно-биологическим обоснованием).

На территории сельского поселения есть водные объекты, входящие в «Перечень водных объектов на территории Бокситогорского муниципального района, подлежащих региональному государственному контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов» (согласно распоряжению Правительства Ленинградской области от 2 апреля 2007 г. № 118-р).

Гидрогеологическая характеристика. По степени водообеспеченности пресными подземными водами территория Борского сельского поселения делится на две части. Юго-западная часть территории, совпадающая с карбоновым плато, является обеспеченной пресными подземными водами. Здесь развиты водообильные водоносные комплексы, приуроченные к нижнекаменноугольным отложениям. Второй район, занимающий северо-западную часть территории, относится к частично обеспеченному пресными подземными водами. Здесь распространен водоносный комплекс верхнедевонских отложений. Помимо коренных пород, подземные воды встречаются также и в четвертичных комплексах. К четвертичным отложениям приурочены воды порово-пластового типа, безнапорные или с незначительным напором, залегающие на глубине от 0,1-0,5 м до 10-18 м. Водоносные горизонты четвертичных отложений не представляют интереса для целей централизованного водоснабжения, так как характеризуются слабой водообильностью и подвержены поверхностному загрязнению.

По данным отчета о комплексных инженерных изысканиях для проекта планировки и застройки центральной усадьбы совхоза «Красное знамя» д. Мозолёво-1, грунтовые воды четвертичных отложений имеют безнапорный характер и только на отдельных участках зафиксированы местные напоры величиной 0,4 – 2,0 м. Вскрыты они на глубине от 1,7 до 5,0 м от поверхности Земли в зависимости от рельефа. Подземные воды, приуроченные к верхнедевонским пескам залегают на глубине от 5,7 до 8,8 м воды имеют напор, не превышающий 2,5 м.

По данным отчета о комплексных инженерно-строительных изысканиях для проекта планировки и застройки усадьбы отделения «Большая Гора – Колбеки» совхоза «Бокситогорский» Бокситогорского района Ленинградской области (ЛенТИСИЗ, 1972), с гидрогеологической точки зрения толща четвертичных отложений не представляет интереса для целей централизованного водоснабжения. Водоносный горизонт девона является недостаточно надежным источником водоснабжения по причине преобладания в разрезе глинистых прослоев и неравномерной водообильности.

По данным отчета о комплексных инженерных изысканиях для проекта планировки и застройки, выполненных в д. Бор (ЛенТИСИЗ, 1971), четвертичные отложения вскрыты всеми выработками, зафиксированы на глубине от 0,1 до 2,8 м и приурочены к торфам, пескам и прослойкам, линзам и гнездам песков в озерно-ледниковых и ледниковых отложениях. В местах выхода на поверхность ледниковых супесей и суглинков грунтовые воды носят спорадический характер. Воды четвертичных отложений безнапорные. В верхнедевонских отложениях воды вскрыты на глубинах от 5,2 до 11,8 м и приурочены к песчаным прослойкам в глинах. Воды верхнедевонских отложений напорные. Величина напора изменяется от 2 до 4,8 м. Годовая амплитуда колебания грунтовых вод составляет 2 м.

Рельеф территории холмисто-равнинный. Формирование рельефа происходило под воздействием оледенений четвертичного периода в результате эрозионно-аккумулятивной деятельности ледника. В геоморфологическом отношении восточная часть территории поселения расположена на холмисто-моренной возвышенности - Тихвинской гряде; северо-западная – к озерно-ледниковой равнине, юго-западная – к моренной равнине. Дренаж в пределах холмисто-моренной возвышенности - интенсивный на склонах и слабый в ложбинах и котловинах, в пределах озерно-ледниковой и моренной равнин – слабый. Увлажнение в первом случае варьируется от недостаточного (атмосферного) на вершинах и постоянно-избыточного (поверхностно-сточного, грунтового и грунтово-напорного) в ложбинах и котловинах, во втором – от нормального и постоянно-избыточного (атмосферного и грунтового), в третьем - от нормального в приречных полосах до постоянно-избыточного (атмосферного) в центрах междуречий. Абсолютные отметки изменяются от 100 до 200 м.

В геологическом отношении проектируемая территория расположена на Русской плите Восточно-Европейской платформы. Основанием осадочного чехла Русской плиты служат отложения рифейской и вендской систем (сероцветные глинистые породы с песчаниками), на которых залегают отложения кембрия (пластичные синие глины). Отложения Ордовикской системы представлены песчаниками, доломитами и известняками. Они перекрыты породами девонского возраста – доломитами, мергелями, песчаниками, глинами красноватого цвета. Ближе всего к поверхности земли на территории Борского сельского поселения в центральной, восточной и южной его частях залегают породы каменноугольной системы (Карбоновое плато), представленные известняками. В долине р. Рагуша толщи известняков каменноугольного периода выходят на поверхность. На реках Воложба, Лининка, Пярдомля, Рагуша и Черенка (ниже д. Савино и до устья) наблюдаются карстовые процессы. Наиболее типичной формой карста являются бесчисленные мелкие воронки.

Четвертичные отложения представлены ледниковыми (валунные суглинки и глины) и озерно-ледниковыми отложениями (пески). В понижениях встречаются также болотные отложения, сложенные торфом разной степени разложения, в том числе с мощностью более 2 м. Состав четвертичных отложений подтверждается данными отчета о комплексных инженерных изысканиях для проекта планировки и застройки центральной усадьбы совхоза «Красное знамя» д. Мозолёво-1, отчета о комплексных инженерно-строительных изысканиях для проекта планировки и застройки усадьбы отделения «Большая Гора – Колбеки» совхоза «Бокситогорский» Бокситогорского района Ленинградской области (ЛенТИСИЗ, 1972), отчета о комплексных инженерных изысканиях для проекта планировки и застройки, выполненных в д. Бор (ЛенТИСИЗ, 1971). Аллювиальные отложения распространены преимущественно в долине р. Воложба. В долинах других рек они не получили широкого распространения ввиду относительно молодого возраста речных долин. Данные отложения слагают небольшие участки пойменных и надпойменных террас в долинах рек представлены супесями, песками, суглинками.

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличия и степени развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической оболочки.

Для анализа инженерно-строительных условий были использованы результаты инженерных изысканий под отдельные объекты строительства и топографические материалы масштаба 1:50 000 на территорию Бокситогорского муниципального района и 1:2 000 на территории населенных пунктов.

Большая часть территории сельского поселения характеризуется как ограниченно благоприятная для градостроительного освоения:

- территории с близким залеганием грунтовых вод (понижения и котловины), с развитием процессов периодического сезонного подтопления, заболачивания;

- уклоны поверхности 10-20 %, преимущественно приуроченные к холмистым поверхностям Тихвинской гряды;

- территории возможного проявления карстовых и карстово-суффозионных процессов (восточная и южная части поселения, особенно долины реки Воложба и ее притоков).

Территории, неблагоприятные для градостроительного освоения:

- уклоны поверхности более 20 % с возможным развитием эрозионных процессов;

- болота проходимые и непроходимые;

- периодически затапливаемые участки поймы и первой надпойменной террасы;

- карьеры с возможным проявлением обвалов и оползней;

- терриконы с возможным проседанием грунтов, обвалами, оползнями и осыпями;

- прибрежные территории озер и крупных рек с возможным развитием абразионных процессов.

В случае освоения территории сельского поселения необходимо проведение дополнительных более детальных инженерных изысканий, в том числе и на карстовые процессы, а также осуществления специальных мероприятий по вертикальной планировке и инженерной подготовке территории.

Из опасных физико-геологических явлений, имеющих место в пределах территории Борского сельского поселения, следует отметить: подтопление, заболачивание, переработка берегов и др. эрозионные процессы, периодическое затопление.

Переработка берегов и другие эрозионные процессы приурочены в целом к территории холмисто-моренной возвышенности, а также на участках с уклонами поверхности более 20 %.

Подтопление территорий связано в основном с близким залеганием грунтовых вод (1-2 м). Подтопление характерно для территорий со слабым дренажем – в понижениях, ложбинах и котловинах.

Выделяются также территории с развитием процессов заболачивания и торфообразования – крупные болота с мощностью торфа более 1,5 м и прилегающие к ним заболоченные территории.

По данным отчета о комплексных инженерных изысканиях для проекта планировки и застройки, выполненных в д. Бор (ЛенТИСИЗ, 1971), максимальный уровень воды в р. Пярдомля достигает абсолютной отметки 70,5 – 71 м.

На реках Воложба, Лининка, Пярдомля, Рагуша, Табашка и Черенка (ниже д. Савино и до устья) наблюдаются карстовые процессы. Наиболее типичной формой карста являются бесчисленные мелкие воронки. Также возможны карстово-суффозионные процессы.

Минерально-сырьевые ресурсы. На территории Борского сельского поселения имеются месторождения торфа, песчано-гравийных материалов, песка, глин, известняков, минеральных красок. Наибольшие по площади – месторождения торфа – расположены на севере и северо-востоке поселения. Месторождения песчано-гравийных материалов песка, глин и известняков малочисленны и сильно рассредоточены. Перспективными являются песчаные месторождения Славково, Пярдомля и Сергеевская база, а также Ярцевское месторождение флюсовых известняков. Все они расположены в центральной части сельского поселения. В долине р. Рагуши встречаются минеральные краски – марс и архангельская коричневая.

Лесной фонд на проектируемой территории находится в ведении Бокситогорского лесничества, в составе частично Анисимовского, Бокситогорского, Михайловского, Борского и Мозолёвского участковых лесничеств. На сегодняшний день разработан и утвержден Лесохозяйственный регламент Бокситогорского лесничества. В данном документе определены цели, задачи и мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов.

В соответствии с Приказом Минсельхоза России от 14 марта 2011 № 37 «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации» территория Бокситогорского лесничества относится к среднетаежному району европейской части Российской Федерации таежной лесорастительной зоны.

Разделение лесов по целевому назначению на защитные и эксплуатационные леса и категориям защитных лесов произведено в соответствии со статьей 10 Лесного кодекса Российской Федерации и Приказом Рослесхоза от 20 февраля 2009 г. № 48 «Об отнесении лесов к ценным, эксплуатационным лесам и установлении их границ на территории Ленинградской области».

Распределение лесов по видам целевого назначения и категориям защитных лесов в Борском сельском поселении приведены в приложении 1 к тому «Материалы по обоснованию Генерального плана. Пояснительная записка».

На территории сельского поселения выделяются: защитные леса, в том числе: леса, расположенные в водоохранных зонах, леса, расположенные на особо охраняемых природных территорий, леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (защитные полосы лесов, расположенные вдоль автомобильных дорог); ценные леса (запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; нерестоохранные полосы лесов) и эксплуатационные леса.

Большая часть лесного фонда приходится на эксплуатационные леса. Ценные леса простираются вдоль р. Воложба, вдоль ее притоков – рек Черенка, Глубокуша, Понырь, Рагуша, Лининка, Чунинка, Теребежка, и других, а также вокруг оз. Нунгоша. Сравнительно небольшие полосы защитных лесов расположены в границах водоохранных зон остальных рек. Защитные полосы лесов окружают автомобильные трассы Пикалёво – Струги – Колбеки, Дыми – Бор – Колбеки – Бочево, Колбеки – Дороховая и др. Защитные леса предназначены для выполнения защитных и санитарно-оздоровительных функций. Основной целью ведения хозяйства в лесах этой категории является формирование высокопродуктивных насаждений, способствующих оздоровлению воздушного бассейна, улучшению санитарно-гигиенических условий местности, сохранению природных ландшафтов.

В целях разработки месторождений полезных ископаемых в аренду передан участок в границах 38 квартала Борского участкового лесничества. Арендатор – ООО «Деловой партнер» (номер договора аренды 183/К-2013-11 от 5.11.2013 г.). Лесные участки в границах Борского сельского поселения, переданные в аренду для целей лесозаготовки, представлены в таблице 1.1, а также на «Схеме расположения лесных участков, арендуемых для целей лесозаготовки» (приложение 2 к тому «Материалы по обоснованию Генерального плана. Пояснительная записка»).

Таблица 1.1.

Список арендаторов лесных участков Борского сельского поселения для целей заготовки древесины по состоянию на 22 ноября 2013 г.

| № п/п | Арендатор | Номер договора аренды, срок действия договора | Общая площадь арендуемого участка, га | Адрес организации | Номера всех кварталов по договору | Номера кварталов в пределах Борского сельского поселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Влад» | 2-2008-12-52-3 от 8 декабря 2008 г., 49 лет | 2241 | 187645, Ленинградская область, Бокситогорский район, д. Колбеки | Мозолёвское участковое лесничество: 114-117, 123-126, 132-134, 140, 141, 147, 148, 154, 155, 162 | Мозолёвское участковое лесничество: 114-117, 123-126, 132-134, 140, 141, 147, 148, 154, 155, 162 |
| 2 | ООО «Крона-Восток» | 22/3-2009-11 от 2 ноября 2009 г., 49 лет | 21395 (в т.ч. 7950 в составе Борского участкового лесничества, 6224 – Бокситогорского и 7221 – Мозолёвского) | 187681, Ленинградская область, Бокситогорский район, п. Совхозный, д. 18 | Борское участковое лесничество: 2-8, 30-37, 44-49, 51-53, 61, 62, 65, 66, 105, 111-116, 120, 126, 137, 138, 146-148, 154-156, 158, 159, 162 | Борское участковое лесничество: 44-49, 51-53, 61, 62, 65, 66, 105, 111-116, 120, 126, 137, 138, 146-148, 154-156, 158, 159, 162 |
|  |  |  |  |  | Бокситогорское участковое лесничество: 33-64, 80-92, 127, 128, 148-153, 166-170, 174 | Бокситогорское участковое лесничество: 166-170, 174 |
|  |  |  |  |  | Мозолёвское участковое лесничество:1-54, 165, 166 | Мозолёвское участковое лесничество:1-38, 165 |
| 3 | ООО «ММ-Ефимовский» | 2-2010-01-3-3 от 25 мая 2010 г., 49 лет | 119791 | 187620 Ленинградская область, Бокситогорский район, городской поселок Ефимовский, ул. Гагарина, д. 30 | Вожанское участковое лесничество: 1 (часть), 2-43, 51-56, 64-71, 81-83, 92-104, 106-108, 114-123, 128-132; Раменское участковое лесничество: 1-177; Анисимовское участковое лесничество: 5-8,16-39,70-74,79-81, 108; Горское участковое лесничество: 1-45, 49-51, 63-67, 75-98, 102-117, 122-148; Соминское участковое лесничество: 1-75; Озеревское участковое лесничество: 1-97, 101-149 | Анисимовское участковое лесничество: 108 |

Лесохозяйственный регламент Бокситогорского лесничества совместно с другими нормативными документами, в т.ч. Лесным кодексом Российской Федерации, является определяющим при решении вопросов, касающихся управления лесами, на всех уровнях деятельности администрации.

Особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.

На территории Борского сельского поселения расположен комплексный памятник природы регионального значения «Река Рагуша», образованный постановлением Леноблисполкома от 29 марта 1976 года № 145.

Паспорт ООПТ утвержден постановлением Правительства Ленинградской области от 26 декабря 1996 года № 494 (с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства Ленинградской области от 27.11.2002 № 213, от 03.12.2003 № 239, от 18.03.2010 № 60). Согласно вышеуказанному документу площадь памятника – 1034 га. Цель создания памятника: сохранение р. Рагуша с уникальным карстовым ландшафтом, каньонообразной долиной, с выходами коренных пород, богатой и своеобразной растительностью; охрана редких видов растений и животных, нерестилищ лосося и мест обитания форели.

Следующие объекты на территории памятника заслуживают особой охраны:

- каньонообразная долина р. Рагуша,

- сухое надземное русло и подземный водоток реки,

- ольхово-широколиственные леса с преобладанием дубравного разнотравья,

- ключевые болота в пойме р. Воложба,

- нерестилища лосося,

- редкие виды растений и животных: многорядник Брауна, диплазиум сибирский, пузырник сибирский, голокучник Роберта, скерда сибирская, оляпка, лосось.

На территории памятника запрещаются:

- распашка земель;

- все виды рубок леса, кроме санитарных;

- все виды мелиоративных работ, связанных с изменением гидрологического режима территории;

- прокладка всех видов коммуникаций;

- отвод земель под строительство, распашку, организацию садоводств и огородничеств, другие виды промышленного, сельскохозяйственного и социального их использования в государственном и частном секторах;

- геолого-разведочные изыскания, разработка карьеров, добыча полезных ископаемых, разработка торфа;

- сброс сточных вод;

- применение ядохимикатов и пестицидов;

- выпас скота;

- стоянки туристов, разведение костров;

- охота;

- проведение всех видов рубок, кроме санитарных (в случае гибели насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и болезней), и очистка леса от внелесосечной захламленности, проводимые в зимнее время года по снегу;

- добыча полезных ископаемых, а также проведение поисковооценочных и геологоразведочных работ, выполняемые с нарушением недр.

На территории памятника разрешаются:

- санитарные рубки леса;

- противопожарные мероприятия;

- проведение научных работ, учебные занятия;

- проведение геоэкологических исследований, проводимых без существенного нарушения недр (отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод и т.д.), по запросам Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

- проведение всех видов рубок, разрешенных на данной особо охраняемой природной территории, в зимнее время по снегу;

- проведение санитарных рубок (в случае гибели насаждений от пожаров, ветровалов, вредителей и болезней) и очистка леса от внелесосечной захламленности в зимнее время по снегу.

Растительность и животный мир. Согласно «Физико-географическому районированию Северо-Запада СССР» (А.Г. Исаченко, З.В. Дашкевич, Е.В. Карнаухова, Издательство Ленинградского университета, 1965), территория сельского поселения расположена в границах Тихвинского (северо-западная часть поселения) и Тихвинско-Шереховицкого (юго-западная часть) ландшафтов.

В пределах Тихвинского ландшафта заболоченные и болотные урочища занимают около 40 % всей площади. Характерны обширные системы водораздельных сфагновых торфяников. Широко распространены также небольшие пушицево-сфагновые болота в местных понижениях рельефа. Наряду с верховыми болотами, доминантными урочищами служат дренированные песчаные боровые равнины (главным образом в приречных частях водоразделов), покрытые сосновыми лесами, преимущественно брусничными, местами лишайниковыми, а также вересковыми.

Для растительного покрова равнинных междуречных урочищ Тихвинско-Шереховицкого ландшафта типичны южнотаежные ельники, большей частью замещенные елово-мелколиственными и осиново-березовыми лесами, иногда с участием липы и других широколиственных пород. Вдоль карбонового уступа и по склонам крупных долин наблюдается усиление роли широколиственных древесных пород. В долинах рек и ручьев встречаются участки широколиственно-еловых лесов с ильмой, липой, кленом (на юге также с дубом), с лещиной, жимолостью, черемухой в подлеске. Пойменные луга встречаются вдоль р. Воложба.

Животный мир проектируемой территории, как и в целом Ленинградской области, может считаться достаточно типичным для лесной зоны Европы. В фаунистическом отношении территория поселения относится к восточной-северо-восточной части области, где отмечается определенный процент сибирских таежных и северных форм. Здесь обитают росомаха, красная и красно-серая полевки, остромордая лягушка, гаршнеп, пеночка-таловка и пеночка-зарничка, белая лазоревка, овсянка-ремез, овсянка-крошка, дубровник, чечетка, юрок, кукша.

Из краснокнижных млекопитающих можно встретить речную выдру, обыкновенную летягу (уязвимые виды) и европейскую норку (исчезающий вид). К редким птицам относят оляпку (потенциально уязвимый вид), к земноводным и пресмыкающимся – гребенчатого тритона (уязвимый вид), к насекомым - шмелевидку скабиозовую (потенциально уязвимый вид), хвостатку сливовую и махаон (уязвимые виды) и др.

При хозяйственном освоении территорий необходимо проводить более детальное изучение растительного и животного мира, в том числе учет ареалов распространения редких видов. По предоставленным охотничьими хозяйствами данным пути миграции не выявлены.

Таблица 1.2.

Сведения о численности охотничьих ресурсов по результатам зимнего маршрутного учета 2012 г.

| Вид | Учтено, голов | Вид | Учтено, голов |
| --- | --- | --- | --- |
| Серая куропатка | 0 | Лисица | 142 |
| Белая куропатка | 11199 | Куница | 307 |
| Глухарь | 6255 | Косуля | 0 |
| Тетерев | 47740 | Кабан | 164 |
| Рябчик | 14321 | Заяц-русак | 0 |
| Хорь лесной | 199 | Заяц-беляк | 3063 |
| Рысь | 24 | Горностай | 12 |
| Олень пятнистый | 0 | Выдра | 12 |
| Олень благородный | 0 | Волк | 50 |
| Норка | 72 | Белка | 2079 |
| Лось | 1156 |  |  |

Из перечня животных, отнесенных к охотничьим ресурсам на территории Борского сельского поселения представлены:

- млекопитающие: кабан, лось, медведь бурый, волк, лисица, енотовидная собака, рысь, барсук, куница, ласка, горностай, хорь, норки, выдра, зайцы, бобры, кроты, летяга, белка, ондатра, водяная полевка;

- птицы: гуси, казарки, утки, глухарь, тетерев, рябчик, куропатки, перепел, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, лысуха, чибис, тулес, хрустан, травник, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекас, дупель, гаршнеп, вальдшнеп, голуби, горлицы.

Состояние окружающей среды

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими факторами: природно-климатическими показателями; выбросами от промышленных, инженерных и отопительных объектов, транспорта.

В соответствии с классификацией Государственной гидрометеорологической обсерватории им. А.И. Воейкова территория сельского поселения по метеорологическим параметрам относится к зоне низкого потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА). Данный показатель характеризуется повторяемостью неблагоприятных природных условий, способствующих скоплению примесей в приземном слое атмосферы. В случае Борского сельского поселения такими условиями являются приземные инверсии, туманы, метели, а также штиль и слабый ветер. Наибольшее количество первых отмечается осенью и в первой половине зимы. Метели чаще приходятся на февраль-март. Потенциал загрязнения атмосферы уменьшается в летний период в связи с увеличением количества атмосферных осадков. Кроме того, положительным фактором является наличие крупных лесных массивов вокруг населенных пунктов.

По данным Комитета по природным ресурсам Ленинградской области, стационарные посты для наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории поселения отсутствуют. По данным Информационного бюллетеня «Оценка влияния факторов среды обитания на здоровье населения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по показателям социального гигиенического мониторинга» (Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Ленинградской области в Бокситорогском муниципальном районе, 2009), пробы атмосферного воздуха на территории сельского поселения не отбираются.

Основными источниками загрязнения являются производственные и отопительные объекты, а также транспорт. К первым преимущественно относятся лесопильные предприятия. Проекты санитарно-защитных зон предприятий не разработаны.

Из отопительных объектов, в д. Бор расположена газовая котельная, которая обслуживает д. Бор и п. Сельхозтехника; в п. Ларьян и д. Мозолёво-1 – котельные, работающие на угле. Отопление индивидуального жилого фонда в остальных населенных пунктах децентрализованное – от автономных источников, находящихся в личной собственности граждан.

Выбросы от автотранспорта приурочены преимущественно к автомобильным трассам Пикалёво – Струги – Колбеки, Дыми – Бор – Колбеки – Бочево, а также к подъезду к городу Бокситогорск.

Водоснабжение осуществляется из подземных источников. Централизованная система водоснабжения существует в д. Бор, п. Ларьян, д. Мозолёво-1, п. Сельхозтехника. Водопроводные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Водопроводы нуждаются в обеззараживающих установках. Зона санитарной охраны подземных источников водоснабжения в составе трех поясов не организована. В остальных населенных пунктах водоснабжение населения осуществляется из водоразборных колонок и колодцев. Обеспеченность населения доброкачественной водой не оценена.

Канализационные очистные сооружения расположены в д. Бор, д. Мозолёво-1 и д. Мозолёво-2. Канализационные очистные станции требуют ремонта.

По данным Информационного бюллетеня «Оценка влияния факторов среды обитания на здоровье населения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области по показателям социального гигиенического мониторинга» (Филиал ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Ленинградской области в Бокситорогском муниципальном районе, 2009), ведущими источниками загрязнения почвы являются выбросы от промышленных площадок и нефтепродукты от автотранспорта. Наблюдения за качеством почвы населенных мест на территории сельского поселения не проводятся.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления поселений относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, а органов местного самоуправления муниципального района утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов. Ежегодный объем отходов сельского поселения составляет 3,4 тыс. куб. м. Имеется свалка твердых бытовых отходов. Данный объект не соответствует санитарно-гигиеническим и природоохранным требованиям.

По данным комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, в д. Бор имеются два заброшенных (в 2000 г.) захоронения крупного рогатого скота в ямах. Действующих могильников на территории сельского поселения нет.

Ядерно- и радиационно-опасных объектов, а также радиоактивных веществ, находящихся на хранении, на территории сельского поселения нет.

На сегодняшний день одной из проблем контроля состояния окружающей среды является отсутствие систематического экологического мониторинга.

## 1.2. Экономическая база Борского сельского поселения

Согласно данным паспорта Борского сельского поселения на 1 января 2012 г. на его территории зарегистрированы 128 организаций (в т.ч. 120 частных и 6 муниципальных, 2 в собственности Ленинградской области). В общей сложности 87 организаций занимаются «сельским хозяйством, охотой и предоставлением услуг в этих областях», 14 организаций – «лесным хозяйством и предоставлением услуг в этой отрасли», 4 организации занимаются обрабатывающим производством. Есть 5 организаций, работающие в сфере образования, 4 – в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг, 4 – в сфере оптовой и розничной торговли, 1 - в сфере здравоохранения и социальной защиты,  1 - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг и ещё несколько организаций других сфер деятельности.

Все 128 малых предприятий относится к микропредприятиям с крайне незначительной численностью рабочих мест. Микропредприятия и индивидуальные предприниматели фактически являются основой экономического развития Борского сельского поселения. Малый бизнес осуществляет деятельность в производственной сфере и розничной торговле.

1. Промышленные предприятия на территории Борского сельского поселения представлены производством пищевых продуктов и деревообработкой.

2. Сельскохозяйственные предприятия на территории сельского поселения представлены АОЗТ «Бокситогорское» (банкрот), ГАОУ СПО ЛО «Борский агропромышленный техникум» (основное направление - молочное животноводства). Кроме того имеются 10 крестьянских хозяйств, так же небольшая часть сельскохозяйственной продукции производится в личных подсобных хозяйствах. В последние годы наблюдается тенденция снижения объемов производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских хозяйствах и в личных подсобных хозяйствах. Это объясняется высокой трудоемкостью и большими материальными затратами, а так же трудностью сбыта продукции. На 1 января 2011 г. в личных подсобных хозяйствах и крестьянских хозяйствах находилось 89 голов крупного рогатого скота, в том числе коров 45 голов, быков производителей 1 голова, нетелей 6 голов; свиней 28 голов; овец 28 голов; кроликов 10 голов; пчел 30 семей; птицы всех видов 858 голов. На 1 января 2012 г. имелись 63 головы крупного рогатого скота, в том числе коров 40 голов, нетелей 4 головы, 10 бычков на откорм; свиней 16 голов; овец 26 голов; кроликов 30 голов; пчел 23 семьи; птицы всех видов 655 голов.

Рыбоводством в сельском поселении занимаются два предприятия: ООО «Нептун» и ООО «ПМК». ООО «Нептун» в 2007 г. для производства товарной форели выделен земельный участок в районе д. Дороховая (бывший рудник № 16 Бокситогорского глиноземного завода). Согласно рыбоводно-биологическому обоснованию производственная мощность водоема 45 т в год. В мае 2008 г. завезена первая партия малька форели. Ведется работа по обустройству выделенного земельного участка. На водоеме кроме выращивания рыбы предусматривается создание условий для отдыха и спортивной рыбалки.

В марте 2008 г. образовано рыбоводное предприятие ООО «ПМК», которому выделен обводненный карьер в районе д. Мозолёво-1. Проведено обследование данного карьера и разработано рыбоводно-биологическое обоснование по выращиванию товарной форели мощностью 10 т. В настоящее время ведется работа по обустройству выделенного земельного участка и начато строительство производственных помещений, устанавливаются садки.

3. Прочие виды экономической деятельности, имеющиеся на территории сельского поселения, относятся к сфере услуг. В Борском сельском поселении нет сетевых магазинов и супермаркетов. По состоянию на начало 2012 г., по данным комитета экономики администрации Бокситогорского муниципального района, в сельском поселении в сфере розничной торговли действовал 21 магазин (5 – продовольственных, 8 непродовольственных и 8 смешанной торговли), а также 3 почтовых отделения. Автомагазинами обслуживались 18 населенных пунктов. Общая площадь стационарных объектов розничной торговли – 2345 кв. м, в т.ч. торговая площадь – 934 кв. м.

Объекты общественного питания, по информации, предоставленной администрацией Бокситогорского муниципального района, представлены кафе ИП Тараканов Р.Е. на 48 посадочных мест, расположенном в д. Бор.

Также на территории сельского поселения осуществляют деятельность следующие организации: ООО «Бокситогорские районные коммунальные системы», 3 отделения почтовой связи, ООО «Районная жилищная управляющая компания» и Бокситогорское районное потребительское общество.

## 1.3. Транспортная инфраструктура

Внешние и внутренние транспортные связи Борского сельского поселения обеспечиваются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги и автотранспорт

Транспортный каркас сформирован автомобильными дорогами регионального или межмуниципального и местного значения. Основные автомобильные дороги, обслуживающие поселение представлены в таблице 1.3.

Система транспортного обслуживания представлена также автодорогами местного значения, соединяющими между собой отдельные населенные пункты поселения или являющимися подъездами к ним. К таким дорогам относятся:

- Колбеки – Дороховая (протяженность 5,6 км);

- Дороховая – Овинец (2,9 км);

- Селище – Заполье (2,2 км);

- Мозолёво – Заполье (1,6 км);

- Мозолёво – Селище (1,2 км);

- Половное – Дорогощи (6,2 км);

- Мозолёво – Дороховая (5,9 км);

- подъезд к д. Рудная Горка (1,3 км);

- подъезд к д. Мошня (3,1 км);

- подъезд к городу Бокситогорск (0,7 км).

Таблица 1.3.

Характеристика дорог на территории Борского сельского поселения

| Наименование дорог | Протяженность, км | Классификация | Техническая категория | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пикалёво – Струги – Колбеки | 27,4 | Регионального или межмуниципального значения | IV | асфальтобетон |
| Дыми – Бор – Колбеки – Бочево | 25,5 | Регионального или межмуниципального значения | III-IV | асфальтобетон |
| Подъезд к городу Бокситогорск | 2,2 | Регионального или межмуниципального значения | III | асфальтобетон |

Перечисленные дороги местного значения не имеют твердого покрытия и находятся в неудовлетворительном состоянии

Сеть автомобильных дорог связывает все населенные пункты проектируемого сельского поселения, однако, состояние внешних автодорог в целом неудовлетворительное.

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроенна, исключая те её участки, по которым проходят автодороги регионального или межмуниципального значения. По своим технико-эксплуатационным параметрам она не обеспечивают необходимую скорость и безопасность движения и нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте

Пассажирские перевозки

Пассажирские автобусные перевозки осуществляют ООО «Пассажиравтотранс» (город Бокситогорск) и ООО «ПикАП» (город Пикалёво). Действующие автобусные маршруты показаны в табл. 1.4.

Таблица 1.4.

Перечень автобусных маршрутов

| Наименование маршрута | Частота движения |
| --- | --- |
| Бокситогорск – Бор | 2 рейса 4 дня в неделю |
| Пикалёво – Бор | 5 дней в неделю |
| Бокситогорск – Мозолёво | 2 рейса ежедневно |

Нет автобусного сообщения с деревнями Дорогощи, Зубакино, Дороховая, Жилоток. Это связано с малой численностью населения и аварийным состоянием дорог

## 1.4. Инженерная инфраструктура

Электроснабжение

Электроснабжение Борского сельского поселения  осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго». На его территории расположена ПС 110/10 кВ: № 389 «Мозолёво» (1 • 10 + 1 • 6,3 МВ • А). Загрузка трансформаторов на подстанции «Мозолёво» составляет: 3 %. Также по территории сельского поселения проходят воздушные линии электропередачи:

ВЛ 220 кВ:

ПС № 261 «Тихвин» - ПС № 112 «Пикалёво»;

ВЛ 110 кВ:

ПС № 512 «ПГЗ» - ПС № 389 «Мозолёво»,

ПС № 389 «Мозолёво» - ПС №  75 «Киприя» (ОАО «Новгородэнерго»),

ПС № 512 «ПГЗ» - ПС № 261 «Тихвин»,

ПС № 32 «Бокситогорск» - ПС № 249 «Дыми».

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10 кВ через сеть подстанций 10/0,4 кВ.

В границах сельского поселения планировочными ограничениями являются: шумовая зона электрической подстанции 110/10 кВ «Мозолёво» и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Существующая электроподстанция 110 кВ «Мозолёво» открытого типа имеет  трансформаторы (основные источники шума) мощностью 1 • 10 + 1 • 6,3 МВ • А. Расстояния от них до жилой застройки составляют соответственно 150 м.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110 кВ – 20 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Газоснабжение

По территории Бокситогорского муниципального района проходит многониточные магистральные газопроводы высокого давления (МГВД) «Грязовец – Ленинград 1» и «Грязовец – Ленинград 2». Магистральные газопроводы высокого давления проходят одним техническим коридором с востока на запад.

В настоящее время в Борском сельском поселении природный газ имеется в д. Бор и в п. Сельхозтехника. Газоснабжение потребителей остальных населенных пунктов осуществляется сжиженным газом.

Уровень газификации жилого фонда населенных пунктов (по паспортным данным) составляет всего 100 %, в том числе природным газом – 84,8 %. Газифицировано всего 1143 квартиры (с учетом индивидуальных домов), в том числе - 969 природным газом и 174 сжиженным газом от ёмкостных установок.

По сведениям ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» за первое полугодие 2012 г. потребление природного газа Борского сельского поселения населением и промышленными предприятиями составило соответственно - 103,055 тыс. куб. м и 2170,182 тыс. куб. м.

Теплоснабжение

На территории сельского поселения функционируют 3 котельных, общей производительностью 16,05 Гкал/ч, суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 20,21 км. Износ котлового оборудования и тепловых сетей значителен.

Таблица 1.5.

Информация по котельным Борского сельского поселения на 1 января 2012 г.

| № | Котельные | Вид топлива | Мощность Гкал/ч | Подключенная нагрузка Гкал /ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | теплоснабжение | горячее водоснабжение |
| 1 | д. Бор | природный газ | 12,8 | 3,05 | 0,53 |
| 2 | д. Мозолёво-1 | уголь | 1,25 | 0,45 | 0 |
| 3 | п. Ларьян | уголь | 1,0 | 0,08 | 0 |

В остальных населенных пунктах теплоснабжение децентрализованное - от автономных источников, находящихся в личной собственности граждан, и печное.

Водоснабжение

На территории Борского сельского поселения водоснабжение населения осуществляется из подземных источников. Водозаборные сооружения представлены скважинами, колодцами. Водоочистные сооружения отсутствуют.

Централизованная система водоснабжения существует в д. Бор, п. Ларьян, д. Мозолёво-1, п. Сельхозтехника.

Таблица 1.6.

Сведения о водозаборах питьевой воды из подземных водоисточников

| № | Населенный пункт | Источник водоснабжения | Метод обеззараживания | Проектная мощность тыс. куб. м/сут. | Доля обслуживаемого населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Бор | 8 артезианских скважин, в т. ч. 6 рабочих | отсутствует | 2,68 | 86 |
| 2 | п. Сельхозтехника | 2 артезианские скважины | отсутствует | 0,3 | 61 |
| 3 | д. Мозолёво-1 | 2 артезианские скважины | отсутствует | 0,4 | 65 |
| 4 | п. Ларьян | 2 артезианские скважины | отсутствует | 0,62 | 88 |
| 5 | д. Колбеки | 1 артезианская скважина | отсутствуют | 0,24 | 93 |

Фактическое водопотребление по сельскому поселению составляет 0,79 тыс. куб. м/сут. Общая протяженность водопроводных сетей – 20,1 км, средний износ – 60 - 70 %.

Первый пояс зон санитарной охраны (ЗСО) не организован (территория первого пояса ЗСО не спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, отсутствует ограждение и охрана). Проект ЗСО не разработан. Узлами учета воды и обеззараживающей установкой артезианские скважины не оборудованы. Производственный контроль за качеством воды источника не проводится.

В остальных населенных пунктах водоснабжение населения осуществляется из водоразборных колонок и колодцев.

Водоотведение

Централизованная система канализации существует в д. Бор и д. Мозолёво-1. Канализационные стоки самотечно-напорной системой канализации отводятся на очистные сооружения (КОС).

Канализационные очистные сооружения в д. Бор, д. Мозолёво-1 и д. Мозолёво-2 находятся в нерабочем состоянии, требуется полная реконструкция. Общая протяженность канализационных сетей составляет 12,9 км.

В остальных населенных пунктах канализационные стоки собираются в выгреба.

Таблица 1.7.

Характеристика объектов водоотведения

| Населенный пункт | Проектная мощность КОС куб. м/сут. | Фактическая мощность КОС куб. м/сут. | Год последнего ремонта (реконструкции) | Доля обслуживаемого населения, % | Место сброса сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Бор | 750 | 750 | 1960 (не проводилась) | 86 | р. Пярдомля |
| д. Мозолёво-1 | 200 | 200 | 1961 (не проводилась) | 61 | р. Лининка |

Связь и телекоммуникации

Обеспечение средствами связи Борского сельского поселения осуществляется территориальным филиалом ОАО « Ростелеком». В д. Бор, д. Колбеки, д. Мозолёво-1, д. Половное и п. Ларьян имеются АТСК 50/200 с выходом на междугородные линии связи. Проводное радиовещание отсутствует.

На всей территории имеется возможность приема центральных и местных программ теле- и радиовещания. Связь Борского сельского поселения с телефонной сетью Ленинградской области осуществляется через город Бокситогорск с помощью оптоволоконной транспортной сети. На территории сельского поселения имеется возможность пользования средствами сотовой связи.

Перспективы развития связи на территории сельского поселения связанно с установкой новых базовых станций и увеличением территории покрытия, повышением качества мобильной связи.

Таблица 1.8.

Вышки (башни, мачты) с телекоммуникационным оборудованием на территории Борского сельского поселения по данным администрации муниципального района

| Наименование объекта | Местонахождение земельного участка | Площадь земельного участка, кв. м | Собственник вышки (башни) | Правоустанавливающий документ на земельный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Башня | д. Пустая Глина | 300 | ОАО «МегаФон» | Утвержден Акт о выборе земельного участка, постановление № 297 от 07.04.2011. Подготавливают межевание участка. |
| Блок контейнер базовой станции сотовой радио-телефонной связи | д. Мозолёво-1 | 100 | ОАО «Вымпелком» | Утвержден Акт о выборе земельного участка, ушли на межевание. |
| Блок контейнер базовой станции сотовой радио-телефонной связи | д. Колбеки | 100 | ОАО «Вымпелком» | Утвержден Акт о выборе земельного участка, ушли на межевание. |

# 2. Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера

В соответствии с исходными данными для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций, выданных ГУ МЧС России по Ленинградской области, для разработки настоящего раздела определено, что территория Борского сельского поселения не отнесена к группам категорированных по гражданской обороне территорий.

## 2.1. Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения

Территория Борского сельского поселения в особый период попадает в зону световой маскировки.

Результатом воздействия поражающих факторов современных видов вооружения в условиях военного времени могут быть:

- заражение местности отравляющими веществами;

- пожары.

## 2.2. Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории сельского поселения

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

ЧС различают по характеру источника (природные, техногенные, биолого-социальные, военные).

В соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в, в данном разделе рассмотрен перечень факторов риска возникновения ЧС только природного и техногенного характера.

По масштабу возможных последствий все ЧС классифицируются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. N 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Источник ЧС – опасное природное явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распространенная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также применение современных средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть ЧС.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера.

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05-97 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны: промышленные аварии и катастрофы на радиационно-опасных объектах, ГТС; аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики; опасные происшествия на транспорте (автомобильном и железнодорожном транспорте, трубопроводном транспорте); аварии на электросетях.

Аварии на потенциально-опасных объектах

Потенциально-опасных объектов (ПОО) в границах Борского сельского поселения, а также вблизи него нет.

Основные пожаро- и взрывоопасные объекты на территории Борского сельского поселения связаны с транспортировкой, хранением и использованием природного газа. В первую очередь, к ним относятся газопроводы. В настоящее время в Борском сельском поселении природный газ имеется в деревне Бор и в поселке Сельхозтехника. Аварийные ситуации на газопроводе могут возникать по ряду причин: внутренняя коррозия и эрозия трубопроводов; внешняя коррозия подземных трубопроводов; физический износ, структурные отказы или механические дефекты; причины и факторы, связанные с внешними воздействиями природного и техногенного характера. В результате аварии на газопроводе может сложиться взрывоопасная ситуация. При утечке газа в атмосферу может произойти его возгорание. Наиболее опасными участками являются места расположения задвижек на стыках газопроводов, а также газораспределительные станции (ГРС) и газорегуляторные пункты (ГРП). Вследствие аварии на газопроводах возможно возникновение следующих поражающих факторов:

- воздушная ударная волна;

- термическое воздействие пожара.

Существует несколько опасностей при пожаре:

- повышение температуры в зоне горения (данный фактор может вызвать потерю несущей способности строительных конструкций зданий и сооружений, привести к тепловым ожогам поверхности кожи и внутренних органов людей);

- перемещение воздуха и продуктов горения, направление движения которых обычно определяет и вероятные пути распространения пожара (мощные восходящие тепловые потоки могут переносить искры и горящие угли на значительное расстояние, создавая новые очаги пожара);

- токсичные продукты горения (большая часть жертв при пожарах гибнет не от непосредственного воздействия пламени и высоких температур, а от удушья и отравления токсичными газами).

Пожароопасным объектом также является котельные – на газе в д. Бор и на угле в д. Мозолёво-1 и п. Ларьян.

Особое место занимают пожары на предприятиях деревообработки.

При авариях с участием взрыво- и пожароопасных веществ в зону взрыва с дальнейшим возгоранием могут попасть жилые дома, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры.

Нарушение правил безопасности гражданами, проживающими в газифицированных зданиях, также может повлечь серьезные последствия.

Аварии на объектах жилищно-коммунального хозяйства

Анализ угроз, обусловленных техническим состоянием объектов жилищно-коммунального хозяйства показал, что из-за значительного физического износа, наибольшую опасность представляют следующие объекты:

- электрические подстанции;

- котельные;

- очистные сооружения;

- водонесущие коммуникации – водопроводные и тепловые сети.

Из аварий на подземных коммуникациях распространенным типом техногенных ЧС является затопление подвальных частей зданий, что может привести к поражению людей электрическим током, получению ими травм и ожогов различной степени тяжести, деформации конструктивных частей зданий и сооружений.

Наибольшую опасность вызывает возможность возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с пожарами. Наиболее вероятным источником пожарной опасности в жилой застройке является ветхий и аварийный жилой фонд.

Для предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, на территории сельского поселения проводятся мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность территории.

Основными причинами возникновения аварий на электросетях являются неблагоприятные метеорологические условия, износ оборудования, нарушение правил эксплуатации.

Штормовые ветра, провоцирующие падение деревьев, большое количество осадков в виде мокрого снега приводят к обрыву линий электропередач. В результате обрыва проводов происходит отключение электроснабжения в населенных пунктах.

Аварии на транспорте

Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку осуществляет перевозки легковоспламеняющихся, химических, взрывчатых и др. веществ, представляющих угрозу жизни и здоровью людей.

Наиболее пристального внимания в плане возникновения чрезвычайных ситуаций требуют:

- мосты;

- перекрестки.

Автомобильный транспорт

Вследствие технических неисправностей транспортных средств, нарушения правил дорожного движения и др. на автодорогах происходит большое количество дорожно-транспортных происшествий. Их возникновению могут также способствовать сложившиеся природные условия, о чем было сказано ранее. Участки автомагистралей, подверженных размыву, затоплению, а также лавиноопасные, оползневые участки и пр. на территории проектируемого поселения отсутствуют.

Возникновение дорожно-транспортных происшествий (ДТП) со спецавтотранспортом, перевозящим радиоактивные отходы, АХОВ, нефтепродукты, может привести к радиоактивному (химическому) загрязнению местности, а также возникновению пожаров.

Наиболее опасны ДТП в населенных пунктах. По территории сельского поселения проходят автодороги Пикалёво – Струги – Колбеки, Дыми – Бор – Колбеки – Бочево  и др. Движение по указанным выше дорогам неинтенсивное. Проблемными с точки зрения возникновения ДТП остаются вопросы качества дорожного полотна и его освещенности.

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП)

Транспортные аварии возможны в районах мостов, в местах пересечения транспортных магистралей. Причинами ДТП являются недостаточная ширина проезжей  части, отсутствие оборудованных мест стоянки, плохое состояние проезжей части, отсутствие освещения.

Аварии на трубопроводном транспорте

По территории Бокситогорского муниципального района проходят многониточные магистральные газопроводы высокого давления (МГВД) «Грязовец – Ленинград 1» и «Грязовец – Ленинград 2». МГВД проходят одним техническим коридором с востока на запад. На территории поселения проходят межпоселковые газопроводы.

Основными причинами аварий и пожаров на них могут быть: брак строительно-монтажных работ, внешнее механическое воздействие и стресс-подземная коррозия металла, коррозионное разрушение трубопроводов.

В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. Смешиваясь с воздухом, газы образуют облако взрывоопасной смеси.

Охранные зоны газопроводов указаны на проектном плане («Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон») и являются зонами планировочных ограничений.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируются по ГОСТ 22.0.07-95 и подразделяются для проектируемой территории на:

- первичные (прямого действия - вызываются возникновением источника техногенной ЧС);

- вторичные (побочного действия - вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами (аварии на ХОО, хранилищах нефти и нефтепродуктов, газа и др.);

- а по механизму действия на:

- физического действия (воздушная ударная волна, экстремальный нагрев среды, обломки или осколки);

- химического действия (токсическое действие опасных химических веществ).

Выводы

- К пожаро- и взрывоопасным объектам относятся межпоселковые газопроводы и ГРП, а также предприятия лесообработки.

- Неудовлетворительное состояние большинства объектов жилищно-коммунального хозяйства обусловлено неустойчивым финансовым положением, высокой степенью износа основных производственных фондов (отсутствием ремонта и своевременной замены оборудования), увеличением количества аварийного жилья из-за его несвоевременного ремонта.

- Часть маршрутов перевозок опасных грузов проходят по железной дороге в непосредственной близости от жилой застройки, что в случае аварии может представлять риск для здоровья и жизни людей.

Чрезвычайные ситуации природного характера

Природные процессы и явления, которые представляют опасность (по многолетним наблюдениям на территории Ленинградской области), следующие.

Опасные метеорологические явления:

- сильный ветер со скоростью более 20 м/с;

- ураган (со скоростью ветра 28 – 33 м/с;

- гроза;

- ливень с интенсивностью 30 мм/ч и более;

- град, с диаметром частиц более 20 мм;

- метель;

- гололед;

- морозы;

- засуха.

Опасные гидрологические процессы:

- подтопление территории.

Таблица 2.1.

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС (по ГОСТ 22.0.06-95)

| № п\п | Источники природных ЧС | Поражающий фактор | Характер действия поражающего фактора |
| --- | --- | --- | --- |
| Метеорологические процессы и явления |
| 1 | Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на ограждающие конструкции, вибрации |
| 2 | Сильные осадки | Гидродинамический | Затопление территории, подтопление фундаментов, снеговая и ветровая нагрузка. Снежные заносы. |
| 3 | Град | Динамический | Ударная динамическая нагрузка |
| 4 | Морозы | Тепловой | Температурные деформации ограждающих конструкций |
| 5 | Грозы, молнии | Электрофизический | Электрические разряды, пожары |
| Гидрологические процессы и явления |
| 6 | Подтопление | Гидростатический, гидродинамический, гидрохимический | Повышение уровня грунтовых вод, гидродинамическое давление потока, загрязнение (засоление) почв, грунта; Коррозия подземных металлических конструкций |
| 7 | Пожар лесной, ландшафтный | Теплофизический | Пламя, нагрев тепловым потоком, тепловой удар, опасные дымы, помутнение воздуха |
|  |  | Химический | Загрязнение атмосферы, грунтов, почвы, гидросферы. |

Таблица 2.2.

Характеристика влияния ветрового давления на строительные конструкции

| № п\п | Степень разрушения | Скорость ветра (м/с), приводящая к разрушениям |
| --- | --- | --- |
|  |  | малоэтажные кирпичные здания | многоэтажные кирпичные здания |
| 1 | Слабая | 20-25 | 20-25 |
| 2 | Средняя | 25-40 | 25-30 |
| 3 | Сильная | 40-60 | 35-50 |
| 4 | Полная | более 60 | более 50 |

Опасные гидрологические явления и процессы

Основную угрозу со стороны водных объектов в данном регионе могут представлять половодья и наводнения. По данным отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Бокситогорского муниципального района, существенного влияния на жизнедеятельность населения и функционирование объектов на территории поселения процессы подтопления и затопления не оказывают. В связи с этим отсутствует необходимость во временном отселении населения.

Опасные метеорологические явления и процессы

Основными метеорологическими явлениями, влияющими на жизнедеятельность населения и функционирование объектов на территории муниципального образования, могут быть: сильные ветры, продолжительные и/или обильные дожди, грозы, град, засуха, сильные снегопады, метели, снежные заносы и обледенения в зимний период года, туманы. В течение всего года наблюдается неустойчивая погода, весной и осенью приходят затяжные моросящие дожди, нередко с мокрым снегом и сильными ветрами. Сильные морозы наблюдаются редко и трудно переносятся из-за большой влажности.

Согласно Паспорту безопасности территории Борского сельского поселения, максимальная скорость ветра составляет 28 м/с, что соответствует 10 из 12 возможных баллов (сильный шторм) по шкале Бофорта. Сильные ветры скоростью 20 м/с и более наблюдаются в марте, мае, сентябре и декабре. Они могут привести к обрыву проводов, завалу деревьев, наклону и падению опор и т.д. В результате могут образоваться завалы на дорогах, возникнуть пожары от короткого замыкания электросетей, нарушиться электроснабжение населенных пунктов и производственных объектов, прекратиться функционирование артезианских скважин и канализационно-очистных сооружений. В зимний период сочетание интенсивных снегопадов и сильных ветров приводит к образованию снежных заносов, что, в свою очередь, увеличивает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий на дорогах. Все это вызывает необходимость приобретения автономных источников электроснабжения и планирования резервных средств для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) и восстановления жилых и производственных зданий и сооружений.

В летний период на территории сельского поселения имеют место грозы. Воздействие прямых разрядов молний на высотные конструкции объектов, жилых домов, линий высоковольтных передач, антенн станций сотовой связи представляется наиболее опасным природным явлением, при котором создается угроза возникновения пожаров. Попадание разряда молнии в человека может стать причиной летального исхода.

В связи со слабым развитием сельского хозяйства на территории сельского поселения сильные дожди, град и засуха существенно на жизнедеятельность населения не влияют.

Природные пожары

Для сельского поселения характерны лесные и торфяные пожары.

Лесной пожар - это стихийное, неуправляемое человеком распространение огня по лесной площади.

Торфяной пожар - это возгорание торфяного болота, осушенного или естественного, при перегреве его поверхности.

Болота занимают существенные площади сельского поселения. Опасность их возгорания заключается в сложности локализации таких пожаров.

Опасность природных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей. В результате природных пожаров гибнут деревья и кустарники, заготовленная лесная продукция, торф, строения и сооружения, животные и растения, ослабевают защитные и водоохранные функции леса, ухудшается состояние окружающей среды.

Согласно Паспорту безопасности территории Борского сельского поселения, вероятность природных пожаров площадью более 5 га составляет 10-1. Период высокой пожарной опасности в лесах – с мая по июль. Риск возникновения природных пожаров увеличивается в период аномально жарких и засушливых лета и осени.

Основными причинами возникновения пожаров являются:

- неосторожное обращение с огнем отдыхающих, охотников, рыбаков, грибников и других лиц при посещении лесов;

- весенние и осенние неконтролируемые сельхозпалы (выжигание сухой травы на сенокосах, отгонных пастбищах, а также стерни на полях)

- нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями;

- грозовые разряды.

К полномочиям органов местного самоуправления в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственности, относятся:

1) владение, пользование, распоряжение такими лесными участками;

2) установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади такого лесного участка в целях его аренды;

3) установление ставок платы за единицу объема древесины;

4) разработка и утверждение лесохозяйственных регламентов, а также проведение муниципальной экспертизы проектов освоения лесов;

5) осуществление муниципального лесного контроля и надзора в отношении таких лесных участков;

6) организация осуществления мер пожарной безопасности в лесах.

Органы местного самоуправления осуществляют разработку и утверждение лесохозяйственных регламентов лесничеств, лесопарков, расположенных на землях населенных пунктов, на которых расположены городские леса.

Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Выводы

- Климатические условия на территории проектирования не требуют планировочных ограничений.

- Опасные природные явления (ОПЯ) на территории сельского поселения не представляют непосредственной опасности для жизни людей, но являются  внешним воздействующим фактором и могут нанести ущерб  зданиям (установленному в них оборудованию), сооружениям, коммуникациям.

- Необходим постоянный мониторинг природных процессов, проведение инженерно-геологических изысканий под каждый объект строительства.

Для смягчения последствий ОПЯ необходимо применять следующие предупредительные меры.

При угрозе ураганов, бурь, гроз:

- оповещение населения об угрозе возникновения явления;

- отключение линий электропередач, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

- укрытие зданий и сооружений;

- укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах;

- защита витрин, окон с наветренной стороны;

- проведение противопаводковых мероприятий.

При угрозе экстремально низких температур воздуха:

- выделение тепловых районов;

- резервирование источников теплоснабжения (котельные в холодном резерве) и подключение резервных источников теплоснабжения.

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

По данным Паспорта безопасности территории Борского сельского поселения, эпидемиологическую обстановку на его территории в целом можно охарактеризовать как благополучную. За последние 5 лет (на 2011 год) вспышек заболеваемости и случаев летальных исходов от инфекционных заболеваний не зарегистрировано.

Среди населения регистрируются единичные случаи заболевания туберкулезом, вирусным гепатитом, прочими кишечными инфекциями, дизентерией, сальмонеллезом, скарлатиной, краснухой, ветряной оспой, венерическими заболеваниями, ОРВИ и гриппом. Могут возникнуть природно-очаговые инфекции: клещевой энцефалит (отмечается рост регистрации укусов клещами), туляремия, псевдотуберкулез, бешенство.

Эпизоотическая ситуация в личных подсобных хозяйствах поселения также благополучна. Сибирская язва за последние 50 лет не регистрировалась. Действующих скотомогильников на территории Борского сельского поселения и близлежащих к нему муниципальных образований нет.

На данный момент существует вероятность возникновения следующих инфекционных болезней:

- туберкулез (т.к. возможен путь передачи от человека животным, в связи с тем, что заболеваемость людей открытой формой туберкулеза в последние годы растет);

- грипп птиц – возможность заноса инфекции сохраняется в последние 2–3 года;

- лептоспироз – возможность возникновения инфекции сохраняется;

- сибирская язва – возможность заноса инфекции с живым скотом и с продукцией.

При возникновении инфекционных заболеваний людей и животных необходим контроль над качеством продовольствия, пищевого сырья, воды и кормов; важно проведение их обеззараживания. Кроме того, необходима организация санитарно-просветительской работы. В определенных ситуациях возможно установление карантина и обсервации.

Из эпифитотии имеет распространение фитофтора картофеля. Занос семенной инфекции спор возбудителя фитофторы картофеля при благоприятных для патогена погодных условиях (дождливое лето) обуславливает широкое распространение заболевания. Вспышек массового размножения других опасных болезней, а также вредителей растений и леса на территории сельского поселения не наблюдалось.

На территории сельского поселения возможно проведение террористических актов направленных на разрушение зданий и сооружений различного назначения, возникновение в них пожаров. Террористические акты могут привести к гибели людей и вызвать негативные явления среди всего населения сельского поселения (панику, растерянность, чувство страха и т.д.).

# 3. Предложения по повышению устойчивости функционирования территории, защите и жизнеобеспечению населения в военное время и в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера

## 3.1. Предложения по развитию планировочной организации территории

По результатам анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании прогноза социально-экономического развития муниципального образования, демографического прогноза целесообразность вариантного подхода к обоснованию отдельных мероприятий по территориальному планированию отсутствует. Новые объекты федерального и регионального значения к размещению в Борском сельском поселении не предлагаются. Необходимости включения в хозяйственную деятельность новых территорий нет. Населенные пункты имеют достаточные территориальные ресурсы для размещения новых жилых зон и требуемых объектов капитального строительства местного значения.

Поэтому варианты территориального планирования Генеральным планом Борского сельского поселения не предлагаются.

В качестве опорных элементов перспективной планировочной структуры данной территории определены основные элементы транспортной инфраструктуры Борского сельского поселения, выделены три территориально сближенные группы населенных пунктов: северная, центральная и южная. Основным местом приложения труда и центром обслуживания населения является д. Бор.

Как следует из «Схемы планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон» ряд населенных пунктов (д. Бор с д. Большой Остров и с п. Сельхозтехника, д. Дорогощи с д. Зубакино) соприкасаются своими границами. Однако необходимости в объединении населенных пунктов нет. Cуществующие и предлагаемые на первую очередь жилые зоны в д. Дорогощи и д. Зубакино, д. Бор и п. Сельхозтехника не соприкасаются. Вопрос об объединении населенных пунктов в настоящее время не ставится. От администрации Борского сельского поселения предложений по объединению населенных пунктов не имеется. В перспективе с учетом реализации планируемого на расчетный срок развития жилых зон д. Большой Остров по смежеству с д. Бор может быть поставлен вопрос об объединении этих населенных пунктов с сохранением наименования населенного пункта д. Бор.

Предложения по развитию планировочной структуры населенных пунктов, развитию жилых и общественно-деловых зон

Основой формирования перспективной планировочной организации территории населенных пунктов являются существующие зоны жилой застройки, преимущественно индивидуальной жилой застройки усадебного типа с участками, сложившаяся улично-дорожная сеть и природно-ландшафтные условия территории.

Развитие индивидуального жилищного строительства предусматривается в административном центре Борского сельского поселения д. Бор, а также в дд. Болото, Большой Остров, Дороховая, Заполье, Золотово, Колбеки, Межуречье, Мозолёво-1, Мозолёво-2, Носово, Рудная Горка, Савино, Селище (рядом с деревней Мозолёво-1), Славково. В поселке Сельхозтехника предполагается развитие индивидуального жилищного строительства и малоэтажной жилой застройки. Лесной поселок Ларьян, расположенный на землях лесного фонда, планируется к переводу в земли населенного пункта для привидения в соответствие документов граждан. В остальных населенных пунктах сельского поселения новых площадок для жилищного строительства не предусмотрено

В населенных пунктах предлагается упорядочение сложившихся территорий жилищного строительства и территорий сельскохозяйственного использования. В дд. Большой Остров, Бор, Золотово, Колбеки, Мозолёво-1, Носово, Рудная Горка, Славково в связи с развитием нового жилищного строительства предусмотрено развитие улично-дорожной сети внутри населенного пункта: благоустройство основных улиц (совершенствование покрытия проезжей части, строительство тротуаров, озеленение). В ряде других деревень новое жилищное строительство предполагается вести вдоль уже существующих улиц.

Новые зоны делового, общественного, коммерческого назначения предусматриваются в д. Бор, п. Сельхозтехника, поскольку в них и д. Большой Остров смежно расположенной с д. Бор, на расчетный срок концентрируется свыше 40 % объемов нового жилищного строительства сельского поселения.

Предложения по развитию производственных зон, зон объектов инженерной инфраструктуры и зон специального назначения

Предусматривается развитие сложившихся зон производственных объектов и зон коммунально-складских объектов. Возможно размещение дополнительных производственных площадок под производственные объекты местного значения поселения на расчетный срок в д. Бор. Также возможно размещение новых объектов и производств IV и V класса опасности в пределах сложившихся зон производственных объектов и зон коммунально-складских объектов (не занятые земельные участки, либо территории, высвобождаемые в ходе экономического развития и оптимизации деятельности существующих предприятий). Наиболее интересны для осуществления инвестиционных проектов свободные земельные участки в существующих зонах производственных объектов и зонах коммунально-складских объектов в п. Сельхозтехника и д. Бор.

В целях размещения пожарного депо в д. Мозолёво-2 на расчетный срок запланировано создание новой зоны коммунально-складских объектов, размеры и расположение которой, кроме пождепо, допускают размещение также складских и иных объектов  V класса опасности.

В связи с предстоящей на первую очередь и предлагаемой на расчетный срок газификацией населенных пунктов выделяются новые зоны объектов инженерной инфраструктуры (дд. Большой Остров, Бор, Дороховая, Золотово, Колбеки, Мозолёво-1, п. Ларьян и п. Сельхозтехника).

В д. Мозолёво-1 располагается зона кладбищ, развитие которой предусматривается на первую очередь в северном направлении с присоединением к населенному пункту примыкающего земельного участка из категории земель лесного фонда.

Предложения по развитию зон рекреационного назначения

В целях реализации рекреационного потенциала территории на месте существующей общественно-деловой территории предполагается создание базы отдыха в д. Селище (вблизи д. Мозолёво-1). Расположение проектируемой базы отдыха недалеко от комплексного памятника природы «Река Рагуша» позволит привлечь на территорию сельского поселения туристов, позволит развивать экологическое направление туризма. В свою очередь создание пешеходно-транспортного направления, которое объединит группы населенных пунктов в центральной части поселения, а конкретно дд. Мозолёво-1, Пустая Глина и Рудная Гора будет интересно как для жителей сельского поселения, так и для отдыхающих и велотуристов. Оно будет прходить вдоль дороги регионально или межмуниципального значения с заездом в комплексный памятник природы «Река Рагуша».

Новые зоны открытых плоскостных спортивных сооружений планируются в д. Бор, и п. Ларьян, зоны озеленения общего пользования – в дд. Бор, Колбеки, п. Сельхозтехника.

В связи с расположением детского оздоровительного лагеря и базы охотников в д. Колбеки необходимо размещение парковки автотранспорта.

## 3.2. Предложения по развитию транспортной инфраструктуры

Предлагаемые проектные решения учитывают предложения Схемы территориального планирования Бокситогорского муниципального района. Предусмотрены следующие мероприятия:

- доведение параметров основных автомобильных дорог до присвоенных технико-эксплуатационных характеристик:

- Пикалёво – Струги – Колбеки;

- Дыми – Бор – Колбеки – Бочево;

- реконструкция железобетонного моста через р. Воложба, протяженностью 60,3 м, расположенного на подъезде к д. Славково 0+0,95 км.

Дополнительно к указанным мероприятиям для обеспечения транспортных связей с районным центром, проезда к населенным пунктам автомобилей скорой помощи, служб МЧС России, доставки топлива, товаров первой необходимости, для обеспечения проезда временно проживающих (дачников), а также для повышения уровня обслуживания населения предлагаются следующие мероприятия:

- доведение до полного соответствия техническим категориям с созданием покрытий переходного типа следующих автомобильных дорог местного значения:

    - Половное – Дорогощи (6,2 км);

    - Колбеки – Болото – Гостихино (4,9 км);

    - подъезд к д. Мошня (3,1 км);

    - подъезд к д. Рудная Горка (1,2 км);

    - подъезд к д. Славково (0,9 км);

- строительство автомобильной дороги местного значения с твердым покрытием:

    - подъезд к д. Паньково (2,0 км);

    - подъезд к д. Бочево (0,3 км);

- по мере совершенствования дорожной сети, предполагается развитие автобусных маршрутов с тем, чтобы охватить все населенные пункты поселения;

- возведение остановочных павильонов на линиях пригородного автобуса.

Таблица 3.1.

Характеристика сохраняемой и проектируемой сети автодорог Борского сельского поселения

| Наименование дорог | Среднесуточная интенсивность движения, ед. | Техническая категория | Ширина суммарной (двухсторонней) придорожной полосы, включая земляное полотно и водоотводные устройства, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Ожидаемая* | Существующая | Проектируемая** |  |
| Пикалёво – Струги – Колбеки | 1100 | 1650 | IV | IV/2 | 120 |
| Дыми – Бор – Колбеки – Бочево | 1100 | 1650 | IV/III | III/2 | 120 |
| Бочево – Неболчи (Новгородская область) | 600 | 900 | IV | III/2 | 120 |
| Подъезд к городу Бокситогорск | 100 | 150 | III | III/2 | 100 |
| Половное – Дорогощи | 200 | 300 | V | IV/2 | 100 |
| Колбеки – Дороховая | 200 | 300 | V | V/2 | 100 |
| Колбеки – Болото - Гостихино | до 100 | до 150 | V | IV/2 | 100 |
| подъезд к д. Мошня | до 100 | до 150 | V | IV/2 | 100 |
| подъезд к д. Рудная Горка | до 100 | до 100 | V | IV/2 | 100 |
| подъезд к д. Славково | до 100 | до 150 | V | IV/2 | 100 |
| Мозолёво – Селище | 100 | 150 | V | V/2 | 100 |
| Дороховая – Овинец | 100 | 150 | V | V/2 | 100 |
| Мозолёво – Заполье | 100 | 150 | V | V/2 | 100 |
| Мозолёво – Дороховая | 200 | 300 | V | V/2 | 100 |
| Селище – Заполье | до 100 | до 150 | V | V/2 | 100 |

*- коэффициент увеличения 1,5 – пропорционален ожидаемому росту автомобилизации населения;

**- в знаменателе – количество полос движения.

С учетом принятых решений протяженность внешних автомобильных дорог с твердым составит 57,3 км, с переходным типом покрытия 18,6 км.

Улично-дорожная сеть

Совершенствование и развитие улично-дорожной сети внутри населенных пунктов Борского сельского поселения  предусматривает благоустройство существующих сельских улиц, по которым проходят основные автомобильные дороги, предусматривающее строительство тротуаров и полос озеленения. Строительство улиц местного значения в населенных пунктах предполагается в новых жилых зонах, проектируемых на первую очередь и расчетный срок.

Пешеходно-транспортное направление Мозолёво-1 – Пустая Глина – Рудная Горка предназначено в основном для движения пешеходов, велосипедов, мототранспортных средств и протрассировано вдоль основных автодорог.

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция автомобильной дороги Пикалёво – Струги – Колбеки, с доведением её параметров до присвоенных технико-эксплуатационных характеристик.

- Доведение параметров до полного соответствия техническим категориям с созданием покрытий переходного типа автодорог:

  - подъезд к деревне Мошня;

  - подъезд к деревне Славково.

- Строительство автомобильной дороги подъезд к деревне Бочево.

- Реконструкция железобетонного моста через реку Воложба, расположенного на подъезде к деревне Славково.

- Строительство улиц местного значения в новых жилых зонах в поселке Сельхозтехника.

- Благоустройство существующих сельских улиц, по которым проходят основные автомобильные дороги, предусматривающее строительство тротуаров и полос озеленения.

- Возведение остановочных павильонов на линиях пригородного автобуса.

Мероприятия на расчетный срок

- Реконструкция автомобильной дороги Дыми – Бор – Колбеки – Бочево с доведением её параметров до присвоенных технико-эксплуатационных характеристик.

- Доведение параметров до полного соответствия техническим категориям с созданием покрытий переходного типа автодорог:

  - автомобильная дорога Колбеки – Болото – Гостихино;

  - автомобильная дорога Половное – Дорогощи;

  - подъезд к деревне Рудная Горка.

- Строительство подъезда к деревне Паньково.

- Строительство улиц местного значения в новых жилых зонах в деревнях Большой Остров, Бор, Золотово, Колбеки, Носово, Мозолёво-1, Рудная Горка, Славково.

- Создание пешеходно-транспортных направлений Мозолёво-1 – Пустая Глина – Рудная Горка.

- Развитие существующей автобусной маршрутной сети с тем, чтобы охватить транспортным обслуживанием все населенные пункты поселения.

## 3.3. Предложения по повышению устойчивости функционирования систем инженерного оборудования

Электроснабжение

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей определен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка составит 0,4 кВт на человека.

Таблица 3.2.

Прогнозируемые электрические нагрузки

коммунально-бытовых потребителей Борского сельского поселения

| Наименование | Население, чел. | Нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
|  | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. |
| д. Большой Остров | 90 | 95 | 36 | 38 |
| д. Бор | 2171 | 2080 | 870 | 830 |
| д. Колбеки | 125 | 125 | 50 | 50 |
| п. Ларьян | 152 | 147 | 61 | 60 |
| д. Мозолёво-1 | 680 | 665 | 270 | 265 |
| д. Селище (рядом с деревней Мозолёво-1) | 128 | 120 | 51 | 48 |
| п. Сельхозтехника | 680 | 667 | 270 | 266 |
| Прочие | 234 | 281 | 94 | 112 |
| Всего | 4260 | 4180 | 1700 | 1670 |

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями составит 5850 МВт·ч в год на первую очередь (2020 г.), 6800 МВт·ч в год на расчетный срок (2035 г.).

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей Борского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от системы ОАО «Ленэнерго». Центром питания будет существующая  ПС 110/10 кВ № 389 «Мозолёво».

В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011–2015 годы» на территории сельского поселения предусматривается строительство ВЛ 110 кВ ПС № 389 «Мозолёво» - ПС «Анисимово».

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства потребуется строительство трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10-0,4 кВ  в д. Бор. Также необходимо проводить реконструкцию с модернизацией оборудования существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и реконструкцию существующих сетей 10-0,4 кВ.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство ВЛ 110 кВ ПС № 389 «Мозолёво» - ПС «Анисимово» - 17 км.

- Строительство ТП 10/0,4 кВ в деревне Бор (1 подстанция).

- Прокладка сетей 10 кВ в деревне Бор – 0,2 км.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство ТП 10/0,4 кВ в деревне Бор (1 подстанция), деревне Большой Остров (1 подстанция).

- Прокладка сетей 10 кВ в деревне Бор - 0,4 км.

Газоснабжение

Развитие газоснабжения сельского поселения осуществляется в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Бокситогорского муниципального района, выполненной ОАО «Газпром промгаз». Газифицируемые сельские населённые пункты – п. Сельхозтехника; дд. Бор, Большой Остров, Колбеки, Дороховая, Золотово, Мозолёво-1, Мозолёво-2.

От ГРС газ среднего давления по газопроводам поступит к ГРП, где произойдет снижение давления до низкого. И далее газ низкого давления будет подан непосредственно потребителям. Газоснабжение населенных пунктов не обеспеченных природным газом будет осуществляться сжиженным газом.

Таблица 3.3.

Прогнозируемые потребности природного газа на жилищно-коммунальные нужды

| Потребитель | Количество, млн куб. м/год |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчётный срок |
| Население | 0,6 | 0,6 |
| Теплоисточники | 5,5/4,3* | 6,0/5,0* |
| Итого | 6,1 | 6,6 |
| в т.ч. д. Бор | 2,9 | 3,4 |

* В том числе, индивидуальное строительство.

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения поселения и улучшения социальных условий проживания населения необходимо поэтапное осуществление следующих мероприятий.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство межпоселковых газопроводов к деревням Большой Остров, Дороховая, Золотово, Колбеки, Мозолёво-1 и поселку Ларьян – 21,3 км.

- Строительство 6 газорегуляторных пунктов в населенных пунктах, в том числе: в деревнях Большой Остров, Дороховая, Золотово, Колбеки, Мозолёво-1 и поселке Ларьян.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство межпоселковых газопроводов к деревне Бор и поселку Сельхозтехника – 1 км.

- Строительство 2 газорегуляторных пунктов в населенных пунктах, в том числе: в деревне Бор и поселке Сельхозтехника.

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства в газифицированных населенных пунктах.

- Диагностика газораспределительных систем для обеспечения безопасных условий эксплуатации.

Теплоснабжение

Обеспечение надежного теплоснабжения на перспективу требует реконструкции и технического перевооружения существующих и строительства новых источников тепла.

Развитие теплоснабжения предусматривается с учетом решений Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от 1 сентября 2010 г. № 823.

Перспективное теплоснабжение населенных пунктов предполагается от локальных котельных для социально значимых объектов и от автономных источников тепла (АИТ) - для индивидуальной застройки.

Значительным стимулом в развитии теплоснабжения  явится дальнейшая газификация жилищного фонда населенных пунктов природным газом. Перевод АИТ на газовое топливо улучшит условия проживания населения, решит проблему топливоснабжения и улучшит экологию. Прогнозируемые потребности теплоты, на жилищно-коммунальные нужды по очередности строительства представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4.

Прогнозируемые потребности теплоты на жилищно-коммунальные нужды по очерёдности строительства

| Потребитель | Население, человек | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Расход тепла*, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь 2020 год |
| Новое строительство | 100 | 2,7 | 0,4 |
| Сохраняемый фонд | 3000 | 87,3 | 12,5 |
| Всего | 3100 | 90,0 | 12,9 |
| Всего Гкал/час |  |  | 11,1/8,8* |
| в т.ч.: д. Бор |  |  | 5,9/4,7* |
| дд. Мозолёво-1, Мозолёво-2 |  |  | 1,8/1,8* |
| п. Сельхозтехника |  |  | 1,7/1,7* |
| Расчётный срок 2035 год |
| Новое строительство | 600 | 21,4 | 3,2 |
| Сохраняемый фонд | 2300 | 80,3 | 11,3 |
| Всего | 2900 | 101,2 | 14,5 |
| Всего Гкал/час |  |  | 12,2/10,1* |
| в т.ч.: д. Бор |  |  | 6,5/5,0* |
| дд. Мозолёво-1, Мозолёво-2 |  |  | 2,0/1,9* |
| п. Сельхозтехника |  |  | 2,1/1,8* |

* Всего/в том числе индивидуальные источники теплоты.

Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения необходима поэтапная реконструкции и модернизация всех элементов системы теплоснабжения и проведение следующих мероприятий.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство новой блок-модульной котельной в деревне Бор.

- Реконструкция тепловой сети в деревне Бор – 2,2 км, деревне Мозолёво-1 – 0,6 км, поселке Сельхозтехника – 0,4 км.

- Использование для децентрализованного теплоснабжения автономных индустриальных двухфункциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью перевода их на природный газ.

Мероприятия на расчетный срок

- Перевод котельной в деревне Мозолёво-1 и в поселке Ларьян на газовое топливо.

- Перевод автономных источников теплоты газифицированных населенных пунктов поселения на природный газ.

- Внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии на тепловых источниках и др.).

Водоснабжение

Предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения в д. Бор, д. Мозолёво-1, п. Сельхозтехника. Жилые дома этих населенных пунктов оборудуются внутренним водопроводом и канализацией и местными водонагревателями. В остальных населенных пунктах водоснабжение осуществляется по существующей схеме из водоразборных колонок и колодцев.

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Коэффициент суточной неравномерности принимается К=1,2.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут на человека. Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

Таблица 3.5.

Прогнозные расходы воды питьевого качества

| Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Расходы воды, тыс. куб. м/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные, К=1,2 |
| Первая очередь |
| д. Бор | 2,08 | 160 | 0,33 | 0,40 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,03 | 0,04 |
| Поливочные нужды | 2,08 | 70 | 0,15 | 0,15 |
| Итого |  |  | 0,51 | 0,59 |
| п. Сельхозтехника | 0,667 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Поливочные нужды | 0,667 | 70 | 0,05 | 0,05 |
| Итого |  |  | 0,17 | 0,19 |
| д. Мозолёво-1 | 0,665 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Поливочные нужды | 0,665 | 70 | 0,05 | 0,05 |
| Итого |  |  | 0,17 | 0,19 |
| Остальные населенные пункты | 0,77 | 50 | 0,04 | 0,05 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,004 | 0,01 |
| Поливочные нужды | 0,77 | 70 | 0,05 | 0,05 |
| Итого |  |  | 0,09 | 0,11 |
| Всего по сельскому поселению | 4,18 |  | 0,94 | 1,10 |
| Расчетный срок |
| д. Бор | 2,17 | 160 | 0,35 | 0,42 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,03 | 0,04 |
| Поливочные нужды | 2,17 | 70 | 0,15 | 0,15 |
| Итого |  |  | 0,53 | 0,61 |
| п. Сельхозтехника | 0,68 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Поливочные нужды | 0,68 | 70 | 0,05 | 0,05 |
| Итого |  |  | 0,17 | 0,19 |
| д. Мозолёво-1 | 0,68 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Поливочные нужды | 0,68 | 70 | 0,05 | 0,05 |
| Итого |  |  | 0,17 | 0,19 |
| Остальные населенные пункты | 0,73 | 50 | 0,04 | 0,04 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,004 | 0,004 |
| Поливочные нужды | 0,73 | 70 | 0,05 | 0,05 |
| Итого |  |  | 0,09 | 0,09 |
| Всего по сельскому поселению | 4,26 |  | 0,96 | 1,10 |

Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения населенных пунктов сельского поселения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84. На первую очередь и расчетный срок принят 1 пожар 10 л/с в д. Бор и 1 пожар 5 л/с в каждом из остальных населенных пунктов сельского поселения. Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, резервуаров, водоемов.

Зоны санитарной охраны

Основной целью организации зон санитарной охраны (ЗСО) является охрана от загрязнения источников централизованного питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника водоснабжения.

Для предотвращения возможности загрязнения подземных вод эксплуатируемого водоносного комплекса вокруг водозаборных скважин должны быть организованы зоны санитарной охраны (ЗСО) трех поясов.

- граница первого пояса (зона строгого режима) включает территорию расположения водозабора и имеет радиус 30 м от скважины;

- границы второго и третьего поясов ЗСО определяются расчетом.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения приведены в приложении 6.

Система водоснабжения

Предлагается развитие централизованной системы водоснабжения в д. Бор, д. Мозолёво-1, п. Сельхозтехника, необходима реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений. Водоснабжение новых жилых зон осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

При реконструкции и строительстве новых водопроводных сетей необходимо применять более совершенную арматуру, установку квартирных счетчиков воды, что позволит снизить объемы водопотребления на 20–30 %.

Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения. Для улучшения качества воды децентрализованных систем водоснабжения предлагаются шахтные колодцы с фильтровальными блоками, одновременно выполняющими функции сооружения для очистки и накопления очищенной воды. При ремонте колодцев возможно устройство шунгитового придонного фильтрующего слоя, устройство аэрации воды в колодцах.

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой в течение расчетного срока необходимы следующие мероприятия.

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция и строительство водопроводных сетей и сооружений в деревне Бор.

- Реконструкция и строительство водопроводных сетей и сооружений в поселке Сельхозтехника.

- Реконструкция и строительство водопроводных сетей и сооружений в деревне Мозолёво-1.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство водопроводных сетей и сооружений в деревне Бор.

- Строительство  водопроводных сетей и сооружений в поселке Сельхозтехника.

- Строительство водопроводных сетей и сооружений в деревне Мозолёво-1.

- Строительство обеззараживающих установок на водозаборах.

- Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Водоотведение

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, в том числе в неканализованных населенных пунктах. Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 5 %.

Таблица 3.6.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков Борского сельского поселения.

Первая очередь

| Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водоотведения, л/сут. | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные, К=1,2 |
| д. Бор | 2,08 | 160 | 0,33 | 0,40 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,03 | 0,04 |
| Итого |  |  | 0,36 | 0,44 |
| п. Сельхозтехника | 0,667 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Итого |  |  | 0,12 | 0,14 |
| д. Мозолёво-1 | 0,665 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Итого |  |  | 0,12 | 0,14 |
| Остальные населенные пункты | 0,77 | 50 | 0,04 | 0,05 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,004 | 0,01 |
| Итого |  |  | 0,04 | 0,06 |
| Всего по сельскому поселению | 4,18 |  | 0,64 | 0,80 |

Таблица 3.7.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков Борского сельского поселения.

Расчетный срок

| Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водоотведения, л/сут. | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные, К=1,2 |
| д. Бор | 2,171 | 160 | 0,35 | 0,42 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,03 | 0,04 |
| Итого |  |  | 0,38 | 0,46 |
| п. Сельхозтехника | 0,68 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Итого |  |  | 0,12 | 0,14 |
| д. Мозолёво-1 | 0,68 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Итого |  |  | 0,12 | 0,14 |
| Остальные населенные пункты | 0,73 | 50 | 0,04 | 0,04 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,004 | 0,004 |
| Итого |  |  | 0,04 | 0,04 |
| Всего по сельскому поселению | 4,26 |  | 0,66 | 0,80 |

Система канализации

Для д. Бор и д. Мозолёво-1 предусматривается развитие централизованной системы канализации, с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации. Физически изношенные канализационные сети нуждаются в ремонте или замене. Для обеспечения нормативной степени очистки хозяйственно-бытовых стоков необходимо провести реконструкцию КОС в д. Бор и д. Мозолёво-1. Для п. Сельхозтехника предусматривается централизованная система канализации, с отведением стоков на проектируемые очистные сооружения. Санитарно-защитная зона от КОС составит 200 м в д. Бор; 150 м в д. Мозолёво-1 и 150 м в п. Сельхозтехника.

Для остальных населенных пунктов сельского поселения сохраняется, как существующее отведение стоков (сбор в выгреба), так и строительство локальных КОС для стоков от одного или группы зданий.

В проектных предложениях предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока в д. Бор путем строительства открытых лотков, с направлением стоков на очистные сооружения дождевой канализации. Принято производить очистку наиболее концентрированной части стока.

На очистных сооружениях предусматривается механическая очистка стоков от плавающего мусора, взвешенных веществ, нефтепродуктов. В состав очистных сооружений входят отстойники твердого стока и нефтеловушки. Санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностных вод открытого типа составляет 100 м, закрытого – 50 м.

С целью улучшения санитарного состояния территории необходимо проведение ряда мероприятий.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство канализационных очистных сооружений, с применением энергосберегающего оборудования в деревне Бор.

- Строительство канализационных очистных сооружений, с применением энергосберегающего оборудования в деревне Мозолёво-1.

- Строительство канализационных очистных сооружений в поселке Сельхозтехника.

- Реконструкция существующих и строительство новых канализационных сетей в деревне Бор.

- Реконструкция существующих и строительство новых канализационных сетей в деревне Мозолёво-1.

- Строительство канализационных сетей в поселке Сельхозтехника.

- Строительство локальных очистных сооружений.

- Разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями в деревне Бор.

Мероприятия на расчетный срок

- Реконструкция существующих и строительство новых канализационных сетей в деревне Бор.

- Реконструкция существующих и строительство новых канализационных сетей в деревне Мозолёво-1.

- Строительство канализационных сетей в поселке Сельхозтехника.

Связь и телекоммуникации

Телефонизация

Основными задачами по развитию телефонной сети общего пользования является ее модернизация с использованием современных цифровых и оптико-волоконных технологий для возможности предоставления населению и организациям различных телекоммуникационных услуг.

Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100 % удовлетворения заявок на данный вид связи.

Генеральным планом предусматривается численность постоянного населения в поселении к расчетному сроку (2035 г.) - 4260 человек, в т.ч. на первую очередь (2020 г.) - 4180 чел. Более половины всего населения будет сосредоточено в смежно расположенных населенных пунктах дд. Большой Остров, Бор и п. Сельхозтехника.

Для телефонизации потребуется модернизация существующих АТС с использованием современных цифровых технологий и наращивания емкости АТС. Емкость АТС для 100 % обеспечения квартирного сектора, предприятий и организаций должна будет составлять порядка 1200 номеров.

Основой развития сетей связи будет являться переход на использование волоконно-оптических кабелей. Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а так же оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.

Сотовая связь

Учитывая, что сотовой связью покрыта практически вся территория, дальнейшее развитие данного вида связи должно идти по пути повышения качества предоставляемых услуг операторами и повышения конкуренции между операторами сотовой связи.

Радиофикация

Радиовещание в сельском поселении будет осуществляться на базе эфирного. Переход на ЧМ вещание позволяет значительно снизить затраты на обслуживание оборудования и вместе с тем продолжать обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а также обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно «О Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008–2015 годы», а также развитие систем спутникового приема телевизионного вещания в населенных пунктах сельского поселения.

Мероприятия на первую очередь

- Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

- Увеличение емкости телефонной сети общего пользования поселения для удовлетворения всех заявок на установку телефонов.

- Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

- Увеличение количества пунктов доступа в сеть Интернет для населения на основе автоматизированной сети связи  муниципального района.

## 3.4. Объекты и мероприятия гражданской обороны

Защита населения

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является его укрытие в защитных сооружениях гражданской обороны (пункт 2.1 СНиП 2.01.51-90 г.).

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 и директивными указаниями правительственных органов защита населения за пределами зон разрушения в не категорированных сельских населенных пунктах предусматривается в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

ПРУ должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности и допускать непрерывное пребывание расчетного количества укрываемых в течение до 2-х суток. Кроме защиты от радиоактивного заражения, ПРУ защищает от светового излучения, уменьшает воздействие ударной волны, значительно снижает воздействие проникающей радиации, а также защищает от полива жидкими отравляющими веществами и частично от химических и биологических аэрозолей.

Защитные сооружения ГО должны использоваться для нужд объектов экономики и обслуживания населения.

Фонд защитных сооружений накапливается планомерно.

Для рабочих и служащих (наибольшей рабочей смены) предприятий фонд защитных сооружений ГО создается на территории этих предприятий или вблизи них (при соблюдении радиуса доступности, допускается устройство ПРУ для группы предприятий), а для остального населения - на территории жилой застройки.

Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999 г. № 1309.

Борское сельское поселение имеет в наличии ПРУ в количестве необходимом для укрытия 100 % населения. Все ПРУ поселения требуют ремонта.

В качестве противорадиационных укрытий, в первую очередь, используются подвалы зданий, подполья домов, погреба, овощехранилища, помещения жилых и производственных зданий, специально приспособленные и оборудованные для размещения укрываемых.

Укрываемое население необходимо обеспечивать, также индивидуальными средствами защиты, которые складируются на объектах ГО и выдаются населению в случае необходимости по решению уполномоченных органов.

Система оповещения и связи

Основными задачами систем связи и оповещения в особый период являются:

- обеспечение своевременного приема и доведения распоряжений и сигналов о приведении гражданской обороны в соответствующие степени готовности и начале рассредоточения и эвакуации до подчиненных органов управления и сил ГО, оперативных дежурных служб объектов экономики;

- обеспечение непрерывного управления подчиненными штабами, службами,

- силами поддержания четкого и непрерывного взаимодействия сил ГО, обеспечение своевременного обмена информацией между ними;

- оповещение руководящего состава, органов управления, сил ГО и населения об угрозе нападения противника, радиоактивном, химическом, бактериологическом заражении и чрезвычайных ситуаций.

Оповещение населения должно проводиться в соответствии с Положением о системах оповещения населения (введено в действие совместным приказом МЧС России, Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации, Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 422/90/376).

Места массового скопления людей (образовательные учреждения, медицинские учреждения, культурно-спортивные учреждения, культовые и ритуальные учреждения, автостоянки и т.д.) – всего 6 объектов – техническими средствами экстренного оповещения не оборудованы.

Телефонной связью обеспечены все населенные пункты сельского поселения.

Связь с органами управления всех уровней, силами и средствами, администрации Борского сельского поселения при проведении мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций организуется с использованием районной и ведомственной проводных телефонных сетей, мобильной связи и факсимильной связи.

Основным способом оповещения и информирования населения является включение сирен и доведение до населения соответствующей информации по всем видам связи и вещания.

Система оповещения сельского поселения должна строиться согласно отдельно разработанного проекта и включать в себя:

- автоматизированную систему централизованного оповещения должностных лиц Гражданской обороны по служебным и домашним телефонам,

- систему централизованного оповещения руководящего состава,

- автоматизированную систему централизованного запуска электросирен,

- системы автоматизированного перехвата каналов, звукового сопровождения первого и второго каналов, телевизионного, радио- и трехканального радиовещания по проводной сети,

- рабочее место оперативного дежурного, оборудованное техническими средствами оповещения, сопряженными с каналами и линиями сети связи общественного пользования, ведомственных сетей связи, а также сетями вещания.

Местные системы оповещения ГО являются составной частью территориальных систем оповещения ГО и должны организационно, технически и программно сопрягаться с ними.

Для устойчивого функционирования систем оповещения ГО при их создании предусматривается:

- размещение используемых, в интересах оповещения, средств связи и оповещения на защищенных пунктах управления;

- создание и использование запасов мобильных средств оповещения.

Запасы мобильных (возимых и переносных) средств оповещения создаются и поддерживаются в готовности к задействованию на территориальном, местном и объектовом уровнях управления ГО в соответствии с решением соответствующего начальника ГО.

Светомаскировка

Согласно СНиП II-10-74 (пункты 1.1, 7.1) светомаскировка предусматривается в двух режимах:

режим частичного затемнения предусматривает отключение от источников питания и электрических сетей освещения общественных зданий, архитектурной подсветки, рекламного и витринного освещения, снижение уровней наружного освещения улиц и площадей. Освещенность в зданиях различного назначения рекомендуется снижать путем выключения части светильников. Режим частичного затемнения производится в течение не более 16 часов;

режим полного затемнения ― вводится по сигналу "Воздушная тревога" и отменяется с объявлением сигнала "Отбой воздушной тревоги". Переход с режима частичного затемнения на режим полного затемнения должен осуществляться в течение не более трех минут. В режиме полного затемнения предусматривается:

- централизованное отключение всех средств уличного освещения, средств регулирования дорожного освещения, наружного и внутреннего освещения зданий и сооружений;

- осуществление светомаскировки транспорта, производственных, сигнальных и осветительных огней.

На объектах народного хозяйства, где по условиям их деятельности невозможно отключение средств внутреннего освещения, светомаскировка в режиме полного затемнения должна осуществляться путем зашторивания.

Предложения по приспособлению объектов

В соответствии с требованиями пункта 10 СНиП 2.01.51-90, бани, прачечные, фабрики химической чистки, а также посты мойки и уборки подвижного состава автотранспорта автотранспортных предприятий, независимо от их ведомственной принадлежности, должны приспосабливаться для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта.

На проектируемой территории предусматривается размещение:

- зданий и сооружений, имеющих в своем составе душевые помещения, для которых существует возможность приспособления для санитарной обработки людей: спортивные сооружения, бани.

## 3.5. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Предупреждение аварий в техногенной сфере на потенциально-опасных объектах, объектах жизнеобеспечения

На территории Ленинградской области проводятся следующие мероприятия по предупреждению и снижению последствий аварий, катастроф и других стихийных бедствий на объектах:

- оборудование производственно-технических сооружений автоматическими устройствами, предупреждающими аварии;

- оборудование рабочих и служебных помещений автоматическими средствами контроля и сигнализацией;

- поддержание в постоянной готовности вентиляционных систем в помещениях;

- усиление защитных свойств емкостей и коммуникаций;

- устройство подземных резервуаров для хранения воды, постоянный контроль за качеством питьевой воды;

- обеспечение средствами индивидуальной защиты (СИЗ), содержание их в полной готовности;

- разборка и вывоз деревянных сооружений с территории объектов;

- контроль за соблюдением правил и порядка складирования, хранения, транспортировки и использования пожароопасных материалов;

- поддержание на высоком уровне трудовой, технологической дисциплины, обучение персонала и соблюдение правил техники безопасности.

Для защиты населения на территории муниципального образования предусматривается:

при радиоактивном заражении (загрязнении):

- оповещение об опасности радиоактивного загрязнения;

- укрытие в защитных сооружениях (убежищах, ПРУ), а при их отсутствии – в зданиях с немедленной герметизацией окон, дверей, вентиляционных отверстий и т.п.;

- использование индивидуальных средств защиты (противогазов, респираторов), а при их отсутствии ватно-марлевых повязок;

- использование радиационно-профилактических препаратов из АИ-2;

- исключение потребления загрязненных продуктов и воды;

- соблюдение правил (режимов) поведения людей на загрязненной территории;

- эвакуация при необходимости с загрязненной территории;

- ограничение доступа на загрязненную территорию;

- санитарная обработка людей, дезактивация одежды, техники, сооружений и др. объектов.

при химическом загрязнении:

- оповещение об опасности химического загрязнения;

- укрытие в защитных сооружениях (убежищах);

- использование индивидуальных средств защиты (противогазов и средств защиты кожи);

- применение антидотов и индивидуальных противохимических пакетов (ИПП);

- соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженной территории;

- эвакуация людей из зоны заражения;

- санитарная обработка людей, дегазация одежды, специальная обработка территории сооружений, транспорта, техники, имущества.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожарами, необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности их возникновения, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод пожарных расчетов и пожарной техники.

На предприятиях, использующих взрывопожароопасные вещества необходимо предусматривать следующие мероприятия:

- снижение запасов взрыво-пожароопасных веществ до минимального количества, необходимого для производства;

- хранение взрыво-пожароопасных веществ в резервуарах заглубленного типа с обваловкой;

- строгое соблюдение мер техники безопасности и мер пожарной безопасности;

- организация круглосуточного дежурства персонала на предприятии;

- создание системы оповещения;

- организация своевременного обучения действию персонала при возникновении аварийной ситуации;

- проведение плановых учений по гражданской обороне;

- создание фонда индивидуальных средств защиты на предприятии.

Совершенствование систем мониторинга окружающей среды в районах расположения опасных объектов для оценки и оперативного прогнозирования возможных зон загрязнения (поражения) при чрезвычайной ситуации и сопряжение данных систем с единой дежурно-диспетчерской службой, силами реагирования на уровне объекта, на местном и территориальном уровнях.

Обеспечение безопасности на водных объектах: размещение в прибрежных зонах отдыха спасательных станций, мониторинг ледовой обстановки, подготовка и проведение противопаводковых мероприятий.

Планирование мероприятий по защите населения на территории муниципального образования с целью эффективного их выполнения, а именно:

- для защиты населения использовать существующий фонд защитных сооружений ГО для различных категорий населения поселения, устройство новых ПРУ;

- совершенствование системы предупреждения и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях на опасных объектах, о природных чрезвычайных ситуациях и расширение зоны ее действия;

- подготовка эвакомероприятий из зон ЧС (на схеме обозначены объекты транспорта – вокзал, железнодорожные станции, используемые при эвакуации населения и объектов);

- медицинское обеспечение в ЧС (обеспечение населения поселения медучреждениями, имеющими коечный фонд);

- обеспечение устойчивого функционирования поселения в мирное и военное время (усовершенствование транспортной системы, повышение устойчивости функционирования инженерных систем и объектов.

На первую очередь предлагается:

- размещение пожарного депо 5-ого типа в д. Мозолёво-2;

- обеспечение населения населенных пунктов средствами тушения пожаров первой необходимости (насосами, песком, лопатами, ведрами и т.д.);

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем объектам защиты;

- запрещение нового строительства на территориях не благоприятных для градостроительного освоения без соответствующих мероприятий по инженерной подготовке и защите территории;

- разработки конкретных мероприятий по снижению риска возникновения и предупреждению последствий возможных ЧС; обеспечение пожарной безопасности на объектах экономики;

- разработка проекта модернизации системы оповещения;

- обеспечение необходимого количества средств индивидуальной защиты, препаратов медицинской защиты для населения;

- решение вопросов инженерной подготовки и защиты территории;

- мероприятия по предупреждению и тушению пожаров в весенне-летний пожароопасный период.

# 4. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территории

Противопожарные мероприятия – это комплекс мер, являющихся неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость функционирования объектов экономики в военное время и в чрезвычайных ситуациях, безопасную жизнедеятельность человека (повышение защищенности населения от пожаров, сохранение жизни, здоровья и имущества граждан, юридических лиц).

Пожар - неконтролируемое горение, развивающееся во времени и пространстве.

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

- К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

При пожаре безопасность людей обеспечивается своевременным оповещением и беспрепятственной эвакуацией из опасных зон, спасением людей, оказавшихся в зоне задымления и повышенной температуры.

Обеспечение пожарной безопасности реализуется соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Основными направлениями по обеспечению пожарной безопасности территории муниципального образования в рамках Генерального плана являются:

- размещение пожарных депо, с учетом соблюдения нормативного времени прибытия пожарных расчетов к месту пожара;

- постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, а также поэтапный вынос жилого фонда из санитарно-защитных зон предприятий (в том числе, и пожароопасных объектов), в случае сохранения их размера;

- обеспечение водой «безводных» участков;

- размещение пожарных подъездов (пирсов);

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем объектам защиты;

- обеспечение пожарной безопасности на объектах экономики;

- обеспечение пожарной безопасности в лесах.

Борское сельское поселение обеспечивает пожарное депо города Бокситогорск.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", дислокация подразделений пожарной охраны на территориях сельских поселений определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях – 20 минут. Предлагается создание дополнительного пожарного депо в д. Мозолёво-2.

Предлагается постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, реконструкция и замена его на современные жилые дома, соответствующие противопожарным требованиям.

Пожарные подъезды для пожаротушения (пирсы) предлагается размещать по имеющимся и проектируемым съездам и набережным.

Беспрепятственный проезд пожарных, санитарных, аварийных машин ко всем объектам защиты на территории сельского поселения обеспечивается развитием транспортной инфраструктуры, реконструкцией и улучшением качества существующих дорог. На последующих стадиях проектирования необходимо предусматривать, чтобы автомобильные проезды были закольцованы, а тупиковые проезды имели площадки для разворота транспорта, соблюдались противопожарные расстояния при проектировании зданий и сооружений разной степени огнестойкости.

При строительстве на территории сельского поселения должны соблюдаться противопожарные расстояния до лесных массивов не менее 15 м (в соответствии с пунктом 15 статьи 69 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

Обеспечение пожарной безопасности на объектах экономики:

- оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожара, в соответствии с требованиями нормативной документации;

- очистка территории производственных объектов от разбросанных легко возгораемых материалов, малоценных сгораемых строений (сараев, заборов);

- соблюдение противопожарных разрывов от зданий и строений; создание условий для маневра пожарных сил и средств в период тушения или локализации пожаров;

- сооружение специальных противопожарных резервуаров с водой и искусственных водоемов;

- повышение огнестойкости конструкций, создание специальных противопожарных преград.

Обеспечение пожарной безопасности в лесах:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем и средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров.

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на период введения особого противопожарного режима:

- привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов,

- запрет на посещение гражданами лесов,

- принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и подобные меры).

Также необходимо создание и обучение добровольных пожарных формирований, обучение населения правилам поведения при угрозе возникновения пожара, противопожарная пропаганда среди населения, совершенствование и повышение эффективности противопожарной защиты, обеспечение повседневного соблюдения требований противопожарной безопасности на территории сельского поселения.

# Footnotes

В период с 4 февраля 2000 г. по 31 марта 2011 г. учреждение именовалось ГОУ НПО ЛО "Профессиональный лицей № 45" и ГБОУ НПО ЛО "Профессиональный лицей № 45".

д. Мозолёво-1

д. Мозолёво-1

д. Мозолёво-1

д. Мозолёво-1

По данным адмнистрации Борского сельского поселения

д. Мозолёво-1

д. Мозолёво-1

д. Мозолёво-1

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. № 1700-р «О Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы».