Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО"

199178, г. Санкт-Петербург, В.О., 18-ая линия, дом 31, корпус Д, офис 407;

www.enko.spb.ru, тел. 812-332 97 10, 812-332 97 14, факс. 812-332 97 10;

e-mail: enko@enko.spb.ru

Инв. № 22/419

Экз. ____

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Перечень мероприятий

по обеспечению пожарной безопасности территории

| Генеральный директор, к.г.н. |  | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор проекта, зам. генерального директора |  | О.В. Красовская |
| Главный инженер проекта, зам. генерального директора |  | А.Г. Петров |
| Главный экономист НПИ «ЭНКО» |  | О.В. Петина |

Санкт-Петербург – Бокситогорск, Бор

2014

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

| Руководитель проекта | – к.г.н., генеральный директор НПИ «ЭНКО» С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Главный архитектор проекта | – зам. генерального директора, арх. О.В. Красовская |
| Главный инженер проекта | – зам. генерального директора, инж. А.Г. Петров |
| Характеристика территории Борского сельского поселения: | архитектор Н.А. Близнина, инженер М.А. Ковригина, экономисты градостроительства О.А. Висленева, О.В. Петина; инженеры-землеустроители А.А. Тимофеева, М.В. Куликов; гл. специалист по транспорту Л.И. Свердлин, инженер В.А. Дорин; гл. инженер проекта А.Г. Петров, при участии гл. специалистов И.Н. Максимовой, Н.А. Масленниковой, Г.Е. Нехамкис; инженера – Д.Б. Тарских. |
| Анализ возможных факторов риска возникновения пожаров на территории сельского поселения. Проходы и подъезды к зданиям и сооружениям. Противопожарное водоснабжение. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями. Требования противопожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в границах сельского поселения. Общие требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий. Требования пожарной безопасности в лесах: | эколог градостроительства А.С. Емельянова. |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Характеристика территории Борского сельского поселения	5

1.1. Жилые зоны	10

1.2. Общественно-деловые зоны	16

1.3. Производственные зоны	16

1.4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры	17

1.5. Рекреационные зоны	30

1.6. Зоны сельскохозяйственного использования	32

1.7. Зоны специального назначения	34

2. Анализ возможных факторов риска возникновения пожаров на территории сельского поселения	35

2.1. Пожары на производственных и коммунально-энергетических объектах	36

2.2. Аварии на транспорте	36

2.3. Пожары на территории жилой застройки	37

2.4. Опасные природные процессы и явления, способствующие возникновению пожаров на территории сельского поселения	38

3. Проходы и подъезды к зданиям и сооружениям	38

4. Противопожарное водоснабжение	40

5. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями	41

6. Требования противопожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в границах сельского поселения	42

7. Общие требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий	45

8. Требования пожарной безопасности в лесах	45

Введение

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории» выполнен в составе Генерального плана Борского сельского поселения.

Исходные данные и требования для проектирования раздела подготовлены администрацией Борского сельского поселения, а также отделом по делам ГО и ЧС администрации Бокситогорского муниципального района.

Противопожарные мероприятия – это комплекс мер, являющихся неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость функционирования объектов экономики в военное время и в чрезвычайных ситуациях, безопасную жизнедеятельность человека, а именно, повышение защищенности населения сельского поселения от пожаров, сохранение жизни, здоровья и имущества граждан, юридических лиц.

При составлении раздела ИТМ ГО ЧС были использованы следующие федеральные законодательные акты, нормативные и иные документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Правила пожарной безопасности в лесах, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417;

- ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности";

- СП 11.13130.2009 "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения";

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- НПБ 111-98 «Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности».

Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности территории показаны на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» масштаба 1:50 000.

# 1. Характеристика территории Борского сельского поселения

Общие сведения

Борское сельское поселение расположено в Бокситогорском муниципальном районе Ленинградской области. Оно граничит с Бокситогорским городским, Большедворским и Анисимовским сельскими поселениями Бокситогорского муниципального района, Мелегежским сельским поселением Тихвинского муниципального района, а также с Грузинским сельским поселением Любытинского муниципального района Новгородской областью.

Границы Борского сельского поселения и статус населенных пунктов в его составе установлены областным законом от 26 октября 2004 г. № 78-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Бокситогорский муниципальный район и муниципальных образований в его составе», а также областным законом от 15 июня 2010 г. № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения».

В состав Борского сельского поселения входят 32 населенных пункта:

- Болото, деревня;

- Большой Остров, деревня;

- Бор, деревня;

- Бороватое, деревня;

- Бочево, деревня;

- Гостихино, деревня;

- Дмитрово, деревня;

- Дорогощи, деревня;

- Дороховая, деревня;

- Жилоток, деревня;

- Заполье, деревня;

- Золотово, деревня;

- Зубакино, деревня;

- Колбеки, деревня;

- Ларьян, поселок;

- Максимова Гора, деревня;

- Межуречье, деревня;

- Мозолёво-1, деревня;

- Мозолёво-2, деревня;

- Мошня, деревня;

- Носово, деревня;

- Овинец, деревня;

- Паньково, деревня;

- Пареево, деревня;

- Половное, деревня;

- Пустая Глина, деревня;

- Рудная Горка, деревня;

- Савино, деревня;

- Селище, деревня;

- Селище, деревня;

- Сельхозтехника, поселок;

- Славково, деревня.

Административным центром Борского сельского поселения является д. Бор. Численность населения Борского сельского поселения на 1 января 2012 г. составила 3384 человек. В том числе в административном центре д. Бор проживали 1703 человек, во втором по величине населенном пункте – д. Мозолёво-1 - 512 человек. Третьим по численности населения населенным пунктом является п. Сельхозтехника с численностью населения 509 человек. В п. Ларьян, дд. Колбеки, Селище (рядом с д. Мозолёво-1) и Большой Остров проживали соответственно 116, 93, 95 и 68 человек. Остальные населенные пункты имели численность постоянно зарегистрированного населения менее 50 человек, из них 14 населенных пунктов – менее 10 постоянных зарегистрированных жителей. В 3 населенных пунктах постоянно проживающих жителей нет (д. Бороватое, д. Гостихино и д. Паньково).

Проектная численность населения Борского сельского поселения определена в размере

- на 2020 год – 3100 человек постоянного зарегистрированного населения при общей численности постоянного населения 4,18 тыс. человек;

- на 2035 год – 2900 человек постоянного зарегистрированного населения при общей численности постоянного населения 4,26 тыс. человек.

Площадь территории Борского сельского поселения 70162,0 га. Большая часть территории занята лесным фондом. По территории сельского поселения проходят автодороги Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево  и Н7 Пикалёво - Струги – Колбеки, благодаря которым населенные пункты Борского сельского поселения связываются с соседним Бокситогорским городским поселением и далее по федеральной автодороге А-114 Вологда – Новая Ладога с ближайшими городскими населенными пунктами – городом Тихвин и городом Пикалёво, а также с административным центром муниципального района городом Бокситогорск. Основным видом производственной деятельности на территории сельского поселения является заготовка и переработка древесины, успешно развивается рыбохозяйственная деятельность, есть предпосылки для развития туризма и агрорекреации.

Большая часть территории занята лесным фондом. Через территорию сельского поселения проходят автодороги регионального и/или межмуниципального значения, связывающие его с городами Бокситогорск, Пикалёво и соседними сельскими поселениями. Промышленное развитие территории сельского поселения в основном базируется на местной сырьевой базе. Развита лесозаготовительная деятельность и переработка древесины. Производством сельскохозяйственной продукции занимается ГАОУ СПО ЛО «Борский агропромышленный техникум» (основное направление - молочное животноводство) и 10 крестьянских хозяйств, имеется потенциал для развития рыбохозяйственной деятельности и для развития рекреации.

Схема территориального планирования Ленинградской области и Схема территориального планирования Бокситогорского муниципального района Ленинградской области утверждены и учтены при разработке проектных решений Генерального плана Генерального плана Борского сельского поселения.

При разработке Генерального плана использованы следующие материалы.

- Топографическая съемка масштаба 1:50 000, выполненная ООО ПКФ «Орбита», в 2008 г. на всю территорию Борского сельского поселения.

- Съемки масштаба 1:2 000, выполненные СЗФ ФГУП «Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ в 2008 г. в местной системе координат МСК-47 на территорию населенных пунктов Борского сельского поселения.

- Отчет об инженерных изысканиях проекта планировки и застройки усадьбы отделения «Большая Гора – Колбеки» совхоза «Бокситогорский» Бокситогорского района Ленинградской области (ЛенТИСИЗ, 1972).

- Отчет о комплексных инженерных изысканиях, выполненных для строительства центральной усадьбы в д. Мозолёво-1 совхоза «Красное знамя» (ЛенТИСИЗ, 1972).

- Отчет о комплексных инженерных изысканиях для проекта планировки и застройки центральной усадьбы с/х «Бокситогорский» (д. Бор) Бокситогорского р-на Ленинградской области (ЛенТИСИЗ, 1971).

В качестве вспомогательных материалов использовались следующие источники.

- Перспективный план ведения лесного хозяйства лесничеств Бокситогорского межхозяйственного лесхоза ассоциации производственных предприятий «Ленагропромлес». План лесонасаждений. Масштаб 1:25 000. Федеральная служба лесного хозяйства России. Северо-Западное государственное лесоустроительное предприятие, 1994-1995 гг.

- Землеустроительные карты масштаба 1:10 000 на всю территорию Борского сельского поселения и масштаба 1:5 000 на территорию населенных пунктов, выполненные ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ, 1980-1981-1987 гг., полученные из государственного фонда данных.

Существующая планировочная структура

Основу планировочной структуры территории составляют автодороги регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево и Н7 Пикалёво – Струги – Колбеки. Транспортные магистрали являются основными планировочными осями, в зоне влияния которых сконцентрирована большая часть населенных пунктов, хозяйственные и инфраструктурные объекты.

В существующей планировочной структуре следует выделить основную природную планировочную ось – р. Воложба, которая является исторической основой расселения и развития прилегающей территории. Она изначально выполняла транспортные функции, поэтому большинство населенных пунктов расположено на ее берегах.

Наиболее развитыми населенными пунктами сельского поселения являются д. Бор и п. Сельхозтехника, которые расположены на автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения

Автодороги местного значения представлены в основном тупиковыми участками и соединяют между собой отдельные населенные пункты сельского поселения или являются подъездами к ним.

Особенности территории отражены на чертеже «Схема использования территории. Схема границ территорий объектов культурного наследия» в масштабе 1:50 000, где отображены наиболее важные характеристики. Здесь показаны границы Борского сельского поселения, административный центр сельского поселения, границы земель населенных пунктов. На схеме нанесены важнейшие объекты транспортной и инженерной инфраструктур: автодороги, искусственные дорожные сооружения, объекты водо-, тепло-, электроснабжения, объекты связи. Нанесены границы зон с особыми условиями использования территорий.

На схеме показаны территории 32 населенных пунктов. В населенных пунктах в масштабе 1:5 000 показаны основные территории по видам использования: жилые, общественно-деловые, рекреационные, производственные, транспортной и инженерной инфраструктур, сельскохозяйственного использования, специального назначения. Показаны существующие производственные объекты, объекты обслуживания населения, объекты туристско-рекреационной инфраструктуры и объекты культурного наследия.

В большинстве населенных пунктов застройка представлена только индивидуальными жилыми домами с участками и имеются территории, используемые личными подсобными хозяйствами, в том числе под сенокосами и пастбищами. Более разнообразный территориальный состав имеют следующие 8 населенных пунктов.

Д. Бор – административный центр Борского сельского поселения, расположенный в 4 км от города Бокситогорка, находится на автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево. В деревне расположены важнейшие объекты обслуживания населения – МКДОУ «Борский детский сад», МБОУ «Борская средняя общеобразовательная школа», фельдшерско-акушерский пункт. Также в деревне расположены ГАОУ СПО ЛО «Борский агропромышленный техникум», библиотека, магазины, баня, дом культуры, образуя общественно-деловое ядро населенного пункта. Кроме того, д. Бор является и промышленным центром. На территории населенного пункта расположено предприятие ООО «Петролес». В деревне представлены жилые территории (застройка среднеэтажными – 5 этажей, малоэтажными – 2-3 этажа и индивидуальными жилыми домами), общественно-деловые территории, территории сельскохозяйственного использования, промышленных объектов, объектов инженерной инфраструктуры. Территория застройки индивидуальными жилыми домами характеризуется различной степенью плотности на разном удалении от основного планировочного ядра поселка.

Д. Дмитрово расположена на юго-востоке Борского сельского поселения на дороге регионального или межмуниципального значения Н7 Пикалёво – Струги – Колбеки. По территории деревни протекают два ручья. В деревне представлены застройка индивидуальными жилыми домами, территории сельскохозяйственного использования и специального назначения (кладбище).

Д. Дороховая расположена южнее д. Бор на автомобильной дороге местного значения Колбеки – Мозолёво-1. Деревня состоит из двух частей. В деревне представлены жилые территории (застройка малоэтажными – 2 этажа и индивидуальными жилыми домами), территории сельскохозяйственного использования.

Д. Колбеки расположена южнее д. Бор, находится на пересечнии двух автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево и Н7 Пикалёво – Струги – Колбеки на правом берегу р. Воложба. В деревне расположены объекты культурного наследия: Покровская церковь, могила военного инженера Кренке Виктора Даниловича и братское захоронение советских воинов, погибших в 1941-1944 гг. Также в деревне расположены спортивно-оздоровительный лагерь «Надежда» и база охотников ЗАО «Воложба». В деревне представлены жилые территории (застройка малоэтажными – 2 этажа и индивидуальными жилыми домами), территории сельскохозяйственного использования, зоны объектов рекреации, зона специального назначения (кладбище).

П. Ларьян расположен севернее д. Бор на расстоянии 5 км от города Бокситогорск. Поселок расположен на автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево. В поселке расположены ГКОУ ЛО «Ларьянская специальная (коррекционная) школа-интернат», магазин. В поселке представлены жилые территории (застройка малоэтажными и индивидуальными жилыми домами), общественно-деловые территории, территории производственных объектов, объектов инженерной инфраструктуры.

Д. Мозолёво-1 расположена южнее д. Бор, находится на автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения Н7 Пикалёво – Струги – Колбеки. По территории деревни протекают две реки: р. Лининка и р. Воложба. В деревне расположены библиотека, магазин, дом культуры и общеобразовательная школа, образуя общественно-деловое ядро населенного пункта. В деревне представлены жилые территории (застройка малоэтажными – 2-3 этажа и индивидуальными жилыми домами), общественно-деловые территории, территории сельскохозяйственного использования, используемые личными подсобными хозяйствами и объектом сельскохозяйственного производства, территории объектов инженерной инфраструктуры, территории специального назначения (кладбище).

Д. Селище расположена южнее д. Бор, рядом с д. Мозолёво-1. В деревне представлены застройка индивидуальными жилыми домами, территории сельскохозяйственного использования; территории делового, общественного, коммерческого назначения и объектов транспортной инфраструктуры.

П. Сельхозтехника расположен на автомобильной дороге регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево и имеет смежную границу с д. Бор. В поселке расположены филиал Бокситогорского ДРСУ, пилорама, автозаправочные станции, ООО «ФАСС». В поселке представлены жилые территории (застройка малоэтажными – 2-3 этажа и индивидуальными жилыми домами), общественно-деловые территории, территории объектов инженерной и транспортной инфраструктур, производственных и коммунально-складских объектов, территории сельскохозяйственного использования.

Остальные деревни представлены территориями с застройкой индивидуальными жилыми домами и территориями сельскохозяйственного использования.

Д. Болото расположена южнее д. Бор на дороге регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево  на берегах р. Теребежка, которая является левым притоком реки Воложба.

Д. Большой Остров с востока деревня имеет общую границу с д. Бор.

Д. Бороватое расположена южнее д. Бор на левом берегу р. Воложба на дороге регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево.

Д. Бочево расположена на юго-западе Борского сельского поселения на дороге регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево. По территории деревни протекает р. Теребежка.

Д. Гостихино расположена на юго-западе сельского поселения севернее деревни Бочево на дороге регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево.

Д. Дорогощи расположена на юго-востоке сельского поселения, имеет общую границу с д. Зубакино.

Д. Жилоток расположена на западе сельского поселения на левом берегу реки Воложба.

Д. Заполье расположена южнее д. Бор на правом берегу р. Лининка.

Д. Золотово расположена южнее д. Бор на дороге регионального или межмуниципального значения Н7 Пикалёво – Струги – Колбеки на правом берегу р. Воложба.

Д. Зубакино расположена на юго-востоке сельского поселения, имеет общую границы с д. Дорогощи.

Д. Максимова Гора расположена южнее д. Бор на дороге регионального или межмуниципального значения Н7 Пикалёво – Струги – Колбеки и состоит из двух частей.

Д. Межуречье расположена южнее д. Бор на дороге регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево  и состоит из 2 частей. На юге деревни протекает р. Воложба.

Д. Мозолёво-2 расположена южнее д. Бор на дороге регионального или межмуниципального значения Н7 Пикалёво – Струги – Колбеки на левом берегу р. Воложба.

Д. Мошня расположена южнее д. Бор на дороге регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево на правом берегу р. Воложба.

Д. Носово расположена южнее д. Бор на дороге регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево.

Д. Овинец расположена южнее д. Бор на р. Чунинка.

Д. Паньково расположена южнее д. Бор на р. Никомля и состоит из 2 частей.

Д. Пареево расположена южнее д. Бор на дороге регионального или межмуниципального значения Н7 Пикалёво – Струги – Колбеки. По территории деревни протекает р. Воложба.

Д. Половное расположена на юго-востоке Борского сельского поселения на дороге регионального или межмуниципального значения Н7 Пикалёво – Струги – Колбеки. По территории деревни протекает р. Черенка, которая является левым притоком р. Воложба. В деревне представлены жилые территории (застройка индивидуальными жилыми домами), сельскохозяйственного использования.

Д. Пустая Глина – расположена южнее д. Бор на дороге регионального или межмуниципального значения Н7 Пикалёво – Струги – Колбеки на левом берегу р. Воложба.

Д. Рудная Горка – расположена южнее д. Бор на дороге регионального или межмуниципального значения Н7 Пикалёво – Струги – Колбеки. По территории деревни протекает два ручья.

Д. Савино расположена на юго-востоке Борского сельского поселения на дороге регионального или межмуниципального значения Н7 Пикалёво – Струги – Колбеки. По территории деревни протекает р. Черенка, которая является левым притоком р. Воложба.

Д. Селище расположена южнее д. Бор, рядом с д. Носово, на дороге регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево.

Д. Славково расположена южнее д. Бор на дороге регионального или межмуниципального значения Н3 Дыми – Бор – Колбеки – Бочево на правом берегу р. Воложба.

Предложения по развитию планировочной структуры населенных пунктов и развитию жилых зон

Новые объекты федерального и регионального значения к размещению в Борском сельском поселении не предлагаются. Необходимости включения в хозяйственную деятельность новых территорий нет. Населенные пункты имеют достаточные территориальные ресурсы для размещения новых жилых зон и требуемых объектов капитального строительства местного значения.

В качестве опорных элементов перспективной планировочной структуры данной территории определены основные элементы транспортной инфраструктуры Борского сельского поселения, выделены три территориально сближенные группы населенных пунктов: северная, центральная и южная. Основным местом приложения труда и центром обслуживания населения является д. Бор.

Предложения по развитию планировочной структуры населенных пунктов

Основой формирования перспективной планировочной организации территории населенных пунктов являются существующие зоны жилой застройки, преимущественно индивидуальной жилой застройки усадебного типа с участками, сложившаяся улично-дорожная сеть и природно-ландшафтные условия территории.

Развитие индивидуального жилищного строительства предусматривается в административном центре Борского сельского поселения д. Бор, а также в дд. Болото, Большой Остров, Дороховая, Заполье, Золотово, Колбеки, Межуречье, Мозолёво-1, Мозолёво-2, Носово, Рудная Горка, Савино, Селище (рядом с деревней Мозолёво-1), Славково. В поселке Сельхозтехника предполагается развитие индивидуального жилищного строительства и малоэтажной жилой застройки. Лесной поселок Ларьян, расположенный на землях лесного фонда, планируется к переводу в земли населенного пункта для привидения в соответствие документов граждан. В остальных населенных пунктах сельского поселения новых площадок для жилищного строительства не предусмотрено

В населенных пунктах предлагается упорядочение сложившихся территорий жилищного строительства и территорий сельскохозяйственного использования. В дд. Большой Остров, Бор, Золотово, Колбеки, Мозолёво-1, Носово, Рудная Горка, Славково в связи с развитием нового жилищного строительства предусмотрено развитие улично-дорожной сети внутри населенного пункта: благоустройство основных улиц (совершенствование покрытия проезжей части, строительство тротуаров, озеленение). В ряде других деревень новое жилищное строительство предполагается вести вдоль уже существующих улиц.

Новые зоны делового, общественного, коммерческого назначения предусматриваются в д. Бор, п. Сельхозтехника, поскольку в них и д. Большой Остров смежно расположенной с д. Бор, на расчетный срок концентрируется свыше 40 % объемов нового жилищного строительства сельского поселения. Эти же населенные пункты п. Сельхозтехника и д. Бор представляют и наибольший интерес для размещения новых объектов и производств IV и V класса опасности в пределах сложившихся зон производственных объектов и зон коммунально-складских объектов (не занятые земельные участки, либо территории, высвобождаемые в ходе экономического развития и оптимизации деятельности существующих предприятий). В д. Бор на расчетный срок предусматривается развитие новых зон производственных объектов и зон коммунально-складских объектов.

Кроме того, еще в трех населенных пунктах будут созданы новые зоны нежилого назначения.

В целях размещения пожарного депо в д. Мозолёво-2 на расчетный срок запланировано создание новой зоны коммунально-складских объектов, размеры и расположение которой, кроме пождепо, допускают размещение также складских и иных объектов  V класса опасности.

В д. Мозолёво-1 располагается зона кладбищ, развитие которой предусматривается на первую очередь в северном направлении с присоединением к населенному пункту примыкающего земельного участка из категории земель лесного фонда.

В целях реализации рекреационного потенциала территории на месте существующей общественно-деловой территории предполагается создание базы отдыха в д. Селище (вблизи д. Мозолёво-1).

В связи с предстоящей на первую очередь и предлагаемой на расчетный срок газификацией населенных пунктов выделяются новые зоны объектов инженерной инфраструктуры (дд. Большой Остров, Бор, Дороховая, Золотово, Колбеки, Мозолёво-1, п. Ларьян и п. Сельхозтехника).

## 1.1. Жилые зоны

Существующее положение

Характеристика жилищного фонда в таблице 1.1 приводится по данным Паспорта Борского сельского поселения. Из анализа данных паспортов за разные годы следует, что общая площадь жилых домов в Борском сельском поселении за четырехлетний период с 2007 по 2012 гг. незначительно увеличилась. Средняя обеспеченность населения жилой площадью по данным паспорта на начало 2012 г. она составила 27,2 кв. м общей площади жилых домов.

По формам собственности жилищный фонд Борского сельского поселения делится на муниципальный, частный в собственности граждан и частный в собственности юридических лиц. Муниципальный фонд за счет выкупа квартир в многоквартирных жилых домах за 4 года сократился с 53,3 тыс. кв. м до 20,2 тыс. кв. м.

Общий уровень износа жилищного фонда составляет 59,5 % (Паспортом безопасности этот показатель оценивается в 33 %). Основную часть жилищного фонда составляют дома, построенные более 40 лет назад, требующие капитального ремонта, без которого создается угроза дальнейшего разрушения зданий и безопасности проживающих в них граждан. Площадь аварийного жилищного фонда Паспортом Борского сельского поселения устанавливается в размере 0,5 тыс. кв. м.

Таблица 1.1.

Характеристика жилищного фонда по данным

Паспорта Борского сельского поселения на 1 января 2012 г.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| 1. Жилищный фонд, общая площадь жилых домов, тыс. кв. м | 91,9 |
| в том числе, ед.: |  |
| жилые дома (индивидуально-определенные здания) | 977 |
| многоквартирные дома (МКД) | 60 |
| квартиры в МКД | 1143 |
| По формам собственности: |  |
| 1.1. Муниципальный жилищный фонд, тыс. кв. м | 20,2 |
| в том числе, ед.: |  |
| жилые дома (индивидуально-определенные здания) | 1 |
| многоквартирные дома | 2 |
| квартиры в МКД | 403 |
| 1.2. Частный жилищный фонд, тыс. кв. м | 72,3 |
| в том числе, ед.: |  |
| жилые дома | 976 |
| многоквартирные дома | 58 |
| квартиры в МКД | 738 |
| Из него: |  |
| 1.2.1. Квартиры в МКД, находящиеся в собственности граждан, ед. | 738 |
| их площадь, тыс. кв. м | 34 |
| 1.2.2. Жилые дома, находящиеся в собственности граждан, ед. | 976 |
| их площадь, тыс. кв. м | 38,3 |
| 1.2.3. Товарищества собственников жилья в многоквартирных домах | - |
| количество ТСЖ, ед. | 3 |
| количество МКД в составе ТСЖ, ед. | 12 |
| площадь МКД в составе ТСЖ, тыс. кв. м | 8,9 |
| 2. Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью жилья, кв. м/чел.* | 27,2 |
| 3. Уровень износа жилищного фонда, % | 59,5 |
| 4. Площадь жилищного фонда, обеспеченного основными системами инженерного обеспечения, % | - |
| холодного водоснабжения | 65 |
| горячего водоснабжения | 50 |
| отопления | 62 |
| канализации | 65 |
| 5. Аварийный фонд | - |
| площадь, тыс. кв. м | 0,5 |
| число квартир, шт. | 12 |
| 6. Уровень износа коммунальной инфраструктуры, %: | - |
| холодного водоснабжения | 73,25 |
| горячего водоснабжения | 73,25 |
| теплоснабжения | 100 |
| водоотведения | 100 |

В Борском сельском поселении жилищный фонд обеспечен холодным (65 %) и горячим (50 %) водоснабжением, отоплением (62 %) и канализацией (65 %). Теплотрассы и водопроводные сети, а также внутридомовые сети требуют капитального ремонта. Водоснабжение многоквартирных домов осуществляется из имеющихся артезианских скважин.

Обслуживание жилищного фонда осуществляет управляющая организация ООО «Районная жилищная управляющая компания», поставщиками коммунальных услуг являются: ООО «Бокситогорские районные коммунальные система» (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод); ОАО «Ленэнерго» (энергоснабжение); ОАО «Леноблгаз» (газоснабжение). Вывоз мусора осуществляется ООО «Районная жилищная управляющая компания» только от многоквартирных домов.

Благодаря вхождению в программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Борского сельского поселения в 2011 году», «Поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов в многоквартирных домах, расположенных на территории Борского сельского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области в 2011 году», «Предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской области в 2009-2011 годах» в 2011 г. проведен капитальный ремонт многоквартирных домов № 6, 7, 8 в д. Бор; отремонтировано 306 м водопровода в д. Мозолёво-1 и 108 м наружной тепловой сети д. Бор; установлены общедомовые коллективные приборы учета электроэнергии в домах № 6, 7, 8 д. Бор. Отремонтировано 1388,1 кв. м кровли (дома 6, 7, 8 д. Бор), произведен ремонт 180 м наружной канализации в д. Бор.

Новое жилищное строительство ведется в основном населением за свой счет и с помощью кредитов. Оно осуществляется в минимальном объеме из-за низкой платежеспособности населения. Строительство муниципального жилья не производится. Средняя обеспеченность населения жилой площадью меняется в основном за счет колебаний численности постоянного зарегистрированного населения.

Перспективы развития

К вопросам местного значения поселения относятся «обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства».

Строительство многоэтажных домов на территории Борского сельского поселения в ближайшие годы не планируется, в п. Сельхозтехника возможно строиетльство среднеэтажного дома. Основной тип новой застройки предполагается индивидуальными жилыми домами усадебного и коттеджного типа с участками. При наличии значительного по объему ветхого жилищного фонда в ряде населенных пунктов на расчетный срок естественным образом будет происходить процесс уплотнения существующей застройки за счет строительства населением пристроек к индивидуальным жилым домам, замены ветхих домов новыми с большей жилой площадью.

Решением совета депутатов Бокситогорского муниципального района от 9 февраля 2011 г. № 132 «О предоставлении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность граждан для ведения личного подсобного хозяйства» установлены размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения личного подсобного хозяйства, минимальные – 0,1 га, максимальные – 0,3 га.

Решением совета депутатов Борского сельского поселения от 24 апреля 2006 г. № 54 «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности» предельные размеры земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства установлены от 600 до 2500 кв. м, для индивидуального жилищного строительства – от 600 до 5000 кв. м. Максимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность для ведения личного подсобного хозяйства - 2500 кв. м, для индивидуального жилищного строительства 1500 кв. м.

В Генеральном плане для расчетов плотности застройки новых зон застройки жилыми домами усадебного и коттеджного типа в границах населенных пунктов принимается плотность застройки 300–400 кв. м на га. Плотность застройки для малоэтажного жилищного фонда принята в размере 2000 кв. м на га.

Таблица 1.2.

Расчет объемов нового жилищного строительства для всего постоянного населения

| Показатели | Единица измерения | Первая очередь, 2012-2020 гг. | Расчетный срок, 2012- 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- |
| Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв. м /чел. | 29 | 35 |
| Требуемый жилищный фонд | тыс. кв. м общей площади | 90 | 101,2 |
| Существующий жилищный фонд |  | 92,3 | 92,3 |
| Убыль жилищного фонда |  | 5 | 12 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | 87,3 | 80,3 |
| Объем нового жилищного строительства Всего На душу населения | тыс. кв. м общей площади | 2,7 | 21,4 |
|  | кв. м/чел. в год | 0,11 | 0,32 |

Для достижения уровня жилищной обеспеченности 35 кв. м на человека на расчетный срок необходимо построить 21,2 тыс. кв. м жилой площади. На первую очередь для повышения уровня жилищной обеспеченности до 29 кв. м/чел. требуется 2,7 тыс. кв. м жилой площади. С учетом современных низких объемов ввода достижение уровня ввода 0,92 тыс. кв. м в год представляется хорошим показателем. Реальная динамика объемов жилищного строительства будет связана с развитием общей экономической ситуации в муниципальном районе и Борском сельском поселении и динамикой уровня доходов населения. Новое жилищное строительство предусматривается за счет частных инвестиций.

Убыль ветхого жилищного фонда в размере 12 тыс. кв. м может высвободить для нового строительства на старых земельных участках около 45 га. Однако такое строительство часто ведется горожанами из городов Бокситогорск и Пикалёво, которые наследуют или покупают домик в деревне из-за разработанного земельного участка, а затем перестраивают дом в соответствии со своими потребностями. Поэтому при значительном сезонном населении потребность в формировании новых жилых зон для развития индивидуального жилищного строительства сохраняется.

Формирование новых жилых зон с застройкой домами усадебного и коттеджного типа с участками предусматривается в некоторых населенных пунктах, сами зоны по площади небольшие. На перспективу расчетного срока новые жилые зоны предусмотрены в дд.  Болото (4,7 га), Большой Остров (9,6 га), Бор (18 га), Дороховая (2,1 га), Заполье (3,6 га), Золотово (6,7 га), Колбеки (3,6 га), Межуречье (1,2 га), Мозолёво-1 (7,9 га), Мозолёво-2 (0,8 га), Носово (3 га), Рудная Горка (7,9 га), Савино (1,8 га), Селище - рядом с деревней Мозолёво-1 (1,6 га), Славково (3,2 га) и п. Сельхозтехника (2,8 га) – суммарно 78,5 га. В том числе предусматривается первоочередное (до 2020 г.) развитие новых жилых зон в дд. Большой Остров (1 га), Бор (3 га), Колбеки (1 га), Межуречье (0,4 га), Мозолёво-1 (1,5 га), Носово (1,2 га) и п. Сельхозтехника (2 га).

Таблица 1.3.

Расчет объемов нового жилищного строительства по населенным пунктам

| № п/п | Населенный пункт | Тип застройки | Первая очередь, 2012-2020 гг. | Расчетный срок, 2012-2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь, тыс. кв. м | Численность населения, чел. | Площадь, тыс. кв. м | Численность населения, чел |
| 1 | д. Бор | индивидуальные жилые дома | 0,81 | 28 | 4,86 | 139 |
| 2 | д. Большой Остров | индивидуальные жилые дома | 0,27 | 9 | 2,59 | 74 |
| 3 | п. Сельхозтехника | индивидуальные жилые дома | 0,54 | 19 | 0,54 | 15 |
| 4 | п. Сельхозтехника | малоэтажные жилые дома | 0 | 0 | 0,4 | 11 |
| 5 | д. Межуречье | индивидуальные жилые дома | 0,11 | 4 | 0,32 | 9 |
| 6 | д. Славково | индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0,86 | 25 |
| 7 | д. Носово | индивидуальные жилые дома | 0,32 | 11 | 0,81 | 23 |
| 8 | д. Колбеки | индивидуальные жилые дома | 0,27 | 9 | 0,97 | 28 |
| 9 | д. Болото | индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 1,27 | 36 |
| 10 | д. Золотово | индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 1,81 | 52 |
| 11 | д. Мозолёво-2 | индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0,22 | 6 |
| 12 | д. Мозолёво-1 | индивидуальные жилые дома | 0,41 | 14 | 2,13 | 61 |
| 13 | д. Селище (рядом с д. Мозолёво-1) | индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0,43 | 12 |
| 14 | д. Заполье | индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0,97 | 28 |
| 15 | д. Савино | индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0,49 | 14 |
| 16 | д. Рудная Горка | индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 2,13 | 61 |
| 17 | д. Дороховая | индивидуальные жилые дома | 0 | 0 | 0,57 | 16 |
|  | Итого |  | 2,73 | 94 | 21,37 | 611 |

Выбор площадок нового жилищного строительства осуществлен с учетом предложений органов местного самоуправления Борского сельского поселения.

Реализация на территории Борского сельского поселения областного закона от 14 октября 2008 г. № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской области» требует выделения земельных участков под такое строительство. В этих целях предлагается использовать земельные участки в д. Бор (на расчетный срок – 1,0 га) и д. Большой Остров (на первую очередь 1,0 га).

## 1.2. Общественно-деловые зоны

Главные задачи зон общественных центров это возможность реализации обслуживающих функций – представительских, деловых, коммерческих, культурных, управленческих, жилых, информационных и прочих. Общественно-деловые зоны подразделяются на:

- зона делового, общественного, коммерческого назначения (в т.ч. административно-деловые объекты, офисные помещения, учреждения культуры, искусства, объекты торговли, бытового обслуживания и др.);

- зона объектов образования.

Общественно-деловые зоны всех перечисленных видов имеются в д. Бор. Зоны делового, общественного, коммерческого назначения – в дд. Колбеки, Мозолёво-1, п. Ларьян и п. Сельхозтехника

Создание новых зон делового, общественного, коммерческого назначения на первую очередь и расчетный срок для размещения объектов обслуживания населения возможно в наиболее развитых населенных пунктах – д. Бор и п. Сельхозтехника. Мало используемую общественно-деловую территорию в д. Селище (вблизи д. Мозолёво-1) предлагается сделать зоной объектов рекреации и туризма с размещением базы отдыха.

## 1.3. Производственные зоны

Существующее положение

Согласно данным паспорта Борского сельского поселения на 1 января 2012 г. на его территории зарегистрированы 128 организаций (в т.ч. 120 частных и 6 муниципальных, 2 в собственности Ленинградской области). В общей сложности 87 организаций занимаются «сельским хозяйством, охотой и предоставлением услуг в этих областях», 14 организаций – «лесным хозяйством и предоставлением услуг в этой отрасли», 4 организации занимаются обрабатывающим производством. Есть 5 организаций, работающие в сфере образования, 4 – в сфере операций с недвижимым имуществом, аренды и предоставления услуг, 4 – в сфере оптовой и розничной торговли, 1 - в сфере здравоохранения и социальной защиты,  1 - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг и ещё несколько организаций других сфер деятельности.

Все 128 малых предприятий относится к микропредприятиям с крайне незначительной численностью рабочих мест. Микропредприятия и индивидуальные предприниматели фактически являются основой экономического развития Борского сельского поселения. Малый бизнес осуществляет деятельность в производственной сфере и розничной торговле.

Промышленные предприятия на территории Борского сельского поселения представлены производством пищевых продуктов и деревообработкой.

В функциональном зонировании зоны производственных объектов выделены в д. Бор, п. Ларьян и п. Сельхозтехника, зоны коммунально-складских объектов – в д. Бор и п. Сельхозтехника.

Перспективы развития

С учетом наличия пригодных для развития сельскохозяйственного производства земель, лесных ресурсов, автомобильного сообщения с экономическими и промышленными центрами муниципального района (городами Бокситогорск и Пикалёво) и соседства с Новгородской областью Борское сельское поселение имеет потенциал для развития экономики в нескольких направлениях. Основу экономики муниципального образования на перспективу расчетного срока должны составлять такие виды деятельности как сельское и лесное хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции, обработка древесины и производство продуктов питания (в том числе на основе использования дикорастущих растений).

Подвод природного газа на территорию Борского сельского поселения, будет способствовать его экономическому развитию, однако формирование инвестиционных площадок и создание крупных и средних производств затруднено. Развитие экономики сельского поселения будет происходить в связи с реализацией крупных инвестиционных проектов на сопредельных территориях, решающая роль в развитии экономического потенциала на перспективу расчетного срока принадлежит малому бизнесу. Крупные инвестиционные проекты по размещению на территории муниципального района технопарков реализуются на территории Бокситогорского городского и Самойловского сельского поселений. Еще один технопарк районного значения будет реализован в Ефимовском городском поселении. На основе анализа основных показателей социально-экономического развития муниципальных образований Бокситогорского района Борское сельское поселение отнесено к группе со средним инвестиционным потенциалом.

Развитие промышленности

Относительно перспектив развития промышленности следует отметить формирование ряда благоприятных тенденций в Бокситогорском муниципальном районе в целом. Начиная с февраля 2010 г. преодолен спад промышленного производства и в 2011-2013 гг. намечается тенденция умеренного роста объемов промышленного производства. В связи с реализацией крупных проектов районного уровня можно ожидать дальнейшего развития сельского и лесного хозяйства, развития пищевой и деревообрабатывающей промышленности, возрождение агропроизводства.

Пищевая промышленность на расчетный срок может быть представлена производством хлебобулочных изделий, ориентированным на потребности местного населения, и переработкой дикорастущих растений (в т.ч. грибы и ягоды, лекарственные травы, древесные соки и т.п.), переработкой рыбы, в перспективе – производством молочной продукции, использующими местную ресурсную базу и обеспечивающими потребности местного населения. Возможна добыча и переработка торфа для удовлетворения потребностей населения в топливе и для сельскохозяйственных нужд.

Предусматривается развитие сложившихся зон производственных объектов и зон коммунально-складских объектов. На расчетный срок в д. Бор возможно размещение дополнительных производственных площадок под производственные объекты местного значения поселения – в южной части деревни формируются новые зона производственных объектов (1,8 га) и зона коммунально-складских объектов (3,6 га). Новая зона коммунально-складских объектов создается также в д. Мозолёво-2 (1,0 га) под размещение пожарного депо и объектов V класса опасности.

Размещение объектов и производств IV и V класса опасности возможно также в пределах указанных выше сложившихся зон производственных объектов и зон коммунально-складских объектов (не занятые земельные участки, либо территории, высвобождаемые в ходе экономического развития и оптимизации деятельности существующих предприятий).

## 1.4. Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Существующие зоны объектов инженерной инфраструктуры выделены в д. Бор и д. Мозолёво-1 от котельной и электроподстанции. В связи с предстоящей газификацией в ряде населенных выделяются новые зоны объектов инженерной инфраструктуры (под ГРП). На первую очередь такие зоны создаются в дд. Большой Остров, Дороховая, Золотово, Колбеки, Мозолёво-1 и п. Ларьян, а на расчетный срок после 2020 г. – в д. Бор и п. Сельхозтехника.

Электроснабжение

Существующее положение

Электроснабжение Борского сельского поселения  осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго». На его территории расположена ПС 110/10 кВ: № 389 «Мозолёво» (1 • 10 + 1 • 6,3 МВ • А). Загрузка трансформаторов на подстанции «Мозолёво» составляет: 3 %. Также по территории сельского поселения проходят воздушные линии электропередачи:

ВЛ 220 кВ:

ПС № 261 «Тихвин» - ПС № 112 «Пикалёво»;

ВЛ 110 кВ:

ПС № 512 «ПГЗ» - ПС № 389 «Мозолёво»,

ПС № 389 «Мозолёво» - ПС №  75 «Киприя» (ОАО «Новгородэнерго»),

ПС № 512 «ПГЗ» - ПС № 261 «Тихвин»,

ПС № 32 «Бокситогорск» - ПС № 249 «Дыми».

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения осуществляется на напряжении 10 кВ по ВЛ 10 кВ через сеть подстанций 10/0,4 кВ.

В границах сельского поселения планировочными ограничениями являются: шумовая зона электрической подстанции 110/10 кВ «Мозолёво» и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Существующая электроподстанция 110 кВ «Мозолёво» открытого типа имеет  трансформаторы (основные источники шума) мощностью 1 • 10 + 1 • 6,3 МВ • А. Расстояния от них до жилой застройки составляют соответственно 150 м.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110 кВ – 20 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Проектные предложения

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей определен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 с учётом пищеприготовления на газовых плитах.

Таблица 1.4.

Прогнозируемые электрические нагрузки

коммунально-бытовых потребителей Борского сельского поселения

| Наименование | Население, чел. | Нагрузка, кВт |
| --- | --- | --- |
|  | 2035 г. | 2020 г. | 2035 г. | 2020 г. |
| д. Большой Остров | 90 | 95 | 36 | 38 |
| д. Бор | 2171 | 2080 | 870 | 830 |
| д. Колбеки | 125 | 125 | 50 | 50 |
| п. Ларьян | 152 | 147 | 61 | 60 |
| д. Мозолёво-1 | 680 | 665 | 270 | 265 |
| д. Селище (рядом с деревней Мозолёво-1) | 128 | 120 | 51 | 48 |
| п. Сельхозтехника | 680 | 667 | 270 | 266 |
| Прочие | 234 | 281 | 94 | 112 |
| Всего | 4260 | 4180 | 1700 | 1670 |

Удельная электрическая нагрузка составит 0,4 кВт на человека.

Потребление электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями составит 5850 МВт·ч в год на первую очередь (2020 г.), 6800 МВт·ч в год на расчетный срок (2035 г.).

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей Борского сельского поселения на перспективу будет осуществляться от системы ОАО «Ленэнерго». Центром питания будет существующая  ПС 110/10 кВ № 389 «Мозолёво».

В соответствии со «Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011–2015 годы» на территории сельского поселения предусматривается строительство ВЛ 110 кВ ПС № 389 «Мозолёво» - ПС «Анисимово».

Для обеспечения электроэнергией потребителей нового строительства потребуется строительство трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ и прокладка сетей 10-0,4 кВ  в д. Бор. Также необходимо проводить реконструкцию с модернизацией оборудования существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и реконструкцию существующих сетей 10-0,4 кВ.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство ВЛ 110 кВ ПС № 389 «Мозолёво» - ПС «Анисимово» - 17 км.

- Строительство ТП 10/0,4 кВ в деревне Бор (1 подстанция).

- Прокладка сетей 10 кВ в деревне Бор – 0,2 км.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство ТП 10/0,4 кВ в деревне Бор (1 подстанция), деревне Большой Остров (1 подстанция).

- Прокладка сетей 10 кВ в деревне Бор - 0,4 км.

Газоснабжение

Существующее положение

По территории Бокситогорского муниципального района проходит многониточные магистральные газопроводы высокого давления (МГВД) «Грязовец – Ленинград 1» и «Грязовец – Ленинград 2». Магистральные газопроводы высокого давления проходят одним техническим коридором с востока на запад.

В настоящее время в Борском сельском поселении природный газ имеется в д. Бор и в п. Сельхозтехника. Газоснабжение потребителей остальных населенных пунктов осуществляется сжиженным газом.

Уровень газификации жилого фонда населенных пунктов (по паспортным данным) составляет всего 100 %, в том числе природным газом – 84,8 %. Газифицировано всего 1143 квартиры (с учетом индивидуальных домов), в том числе - 969 природным газом и 174 сжиженным газом от ёмкостных установок.

По сведениям ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» за первое полугодие 2012 г. потребление природного газа Борского сельского поселения населением и промышленными предприятиями составило соответственно - 103,055 тыс. куб. м и 2170,182 тыс. куб. м.

Проектные предложения

Развитие газоснабжения сельского поселения осуществляется в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Бокситогорского муниципального района, выполненной ОАО «Газпром промгаз». Газифицируемые сельские населённые пункты – п. Сельхозтехника; дд. Бор, Большой Остров, Колбеки, Дороховая, Золотово, Мозолёво-1, Мозолёво-2.

От ГРС газ среднего давления по газопроводам поступит к ГРП, где произойдет снижение давления до низкого. И далее газ низкого давления будет подан непосредственно потребителям. Газоснабжение населенных пунктов не обеспеченных природным газом будет осуществляться сжиженным газом.

Таблица 1.5.

Прогнозируемые потребности природного газа на жилищно-коммунальные нужды

| Потребитель | Количество, млн куб. м/год |
| --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчётный срок |
| Население | 0,6 | 0,6 |
| Теплоисточники | 5,5/4,3* | 6,0/5,0* |
| Итого | 6,1 | 6,6 |
| в т.ч. д. Бор | 2,9 | 3,4 |

* В том числе, индивидуальное строительство.

Для обеспечения стабильного и надёжного газоснабжения поселения и улучшения социальных условий проживания населения необходимо поэтапное осуществление следующих мероприятий.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство межпоселковых газопроводов к деревням Большой Остров, Дороховая, Золотово, Колбеки, Мозолёво-1 и поселку Ларьян – 21,3 км.

- Строительство 6 газорегуляторных пунктов в населенных пунктах, в том числе: в деревнях Большой Остров, Дороховая, Золотово, Колбеки, Мозолёво-1 и поселке Ларьян.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство межпоселковых газопроводов к деревне Бор и поселку Сельхозтехника – 1 км.

- Строительство 2 газорегуляторных пунктов в населенных пунктах, в том числе: в деревне Бор и поселке Сельхозтехника.

- Развитие инфраструктуры газового хозяйства в газифицированных населенных пунктах.

- Диагностика газораспределительных систем для обеспечения безопасных условий эксплуатации.

Теплоснабжение

Существующее положение

На территории сельского поселения функционируют 3 котельных, общей производительностью 16,05 Гкал/ч, суммарная протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении – 20,21 км. Износ котлового оборудования и тепловых сетей значителен.

Таблица 1.6.

Информация по котельным Борского сельского поселения на 1 января 2012 г.

| № | Котельные | Вид топлива | Мощность Гкал/ч | Подключенная нагрузка Гкал /ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | теплоснабжение | горячее водоснабжение |
| 1 | д. Бор | природный газ | 12,8 | 3,05 | 0,53 |
| 2 | д. Мозолёво-1 | уголь | 1,25 | 0,45 | 0 |
| 3 | п. Ларьян | уголь | 1,0 | 0,08 | 0 |

В остальных населенных пунктах теплоснабжение децентрализованное - от автономных источников, находящихся в личной собственности граждан, и печное.

Проектные предложения

Обеспечение надежного теплоснабжения на перспективу требует реконструкции и технического перевооружения существующих и строительства новых источников тепла.

Развитие теплоснабжения предусматривается с учетом решений Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Бокситогорского муниципального района Ленинградской области на 2010-2015 годы и перспективу до 2020 года», утвержденной постановлением администрации Бокситогорского муниципального района от 1 сентября 2010 г. № 823.

Перспективное теплоснабжение населенных пунктов предполагается от локальных котельных для социально значимых объектов и от автономных источников тепла (АИТ) - для индивидуальной застройки.

Значительным стимулом в развитии теплоснабжения  явится дальнейшая газификация жилищного фонда населенных пунктов природным газом. Перевод АИТ на газовое топливо улучшит условия проживания населения, решит проблему топливоснабжения и улучшит экологию. Прогнозируемые потребности теплоты, на жилищно-коммунальные нужды по очередности строительства представлены в таблице 1.7.

Для обеспечения бесперебойной и надёжной работы системы теплоснабжения необходима поэтапная реконструкции и модернизация всех элементов системы теплоснабжения и проведение следующих мероприятий.

Таблица 1.7.

Прогнозируемые потребности теплоты на жилищно-коммунальные нужды по очерёдности строительства

| Потребитель | Население, человек | Жилищный фонд, тыс. кв. м | Расход тепла*, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь 2020 год |
| Новое строительство | 100 | 2,7 | 0,4 |
| Сохраняемый фонд | 3000 | 87,3 | 12,5 |
| Всего | 3100 | 90,0 | 12,9 |
| Всего Гкал/час |  |  | 11,1/8,8* |
| в т.ч.: д. Бор |  |  | 5,9/4,7* |
| дд. Мозолёво-1, Мозолёво-2 |  |  | 1,8/1,8* |
| п. Сельхозтехника |  |  | 1,7/1,7* |
| Расчётный срок 2035 год |
| Новое строительство | 600 | 21,4 | 3,2 |
| Сохраняемый фонд | 2300 | 80,3 | 11,3 |
| Всего | 2900 | 101,2 | 14,5 |
| Всего Гкал/час |  |  | 12,2/10,1* |
| в т.ч.: д. Бор |  |  | 6,5/5,0* |
| дд. Мозолёво-1, Мозолёво-2 |  |  | 2,0/1,9* |
| п. Сельхозтехника |  |  | 2,1/1,8* |

* Всего/в том числе индивидуальные источники теплоты.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство новой блок-модульной котельной в деревне Бор.

- Реконструкция тепловой сети в деревне Бор – 2,2 км, деревне Мозолёво-1 – 0,6 км, поселке Сельхозтехника – 0,4 км.

- Использование для децентрализованного теплоснабжения автономных индустриальных двухфункциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью перевода их на природный газ.

Мероприятия на расчетный срок

- Перевод котельной в деревне Мозолёво-1 и в поселке Ларьян на газовое топливо.

- Перевод автономных источников теплоты газифицированных населенных пунктов поселения на природный газ.

- Внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии на тепловых источниках и др.).

Водоснабжение

Существующее положение

На территории Борского сельского поселения водоснабжение населения осуществляется из подземных источников. Водозаборные сооружения представлены скважинами, колодцами. Водоочистные сооружения отсутствуют.

Централизованная система водоснабжения существует в д. Бор, п. Ларьян, д. Мозолёво-1, п. Сельхозтехника.

Фактическое водопотребление по сельскому поселению составляет 0,79 тыс. куб. м/сут. Общая протяженность водопроводных сетей – 20,1 км, средний износ – 60 - 70 %.

Таблица 1.8.

Сведения о водозаборах питьевой воды из подземных водоисточников

| № | Населенный пункт | Источник водоснабжения | Метод обеззараживания | Проектная мощность тыс. куб. м/сут. | Доля обслуживаемого населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Бор | 8 артезианских скважин, в т. ч. 6 рабочих | отсутствует | 2,68 | 86 |
| 2 | п. Сельхозтехника | 2 артезианские скважины | отсутствует | 0,3 | 61 |
| 3 | д. Мозолёво-1 | 2 артезианские скважины | отсутствует | 0,4 | 65 |
| 4 | п. Ларьян | 2 артезианские скважины | отсутствует | 0,62 | 88 |
| 5 | д. Колбеки | 1 артезианская скважина | отсутствуют | 0,24 | 93 |

Первый пояс зон санитарной охраны (ЗСО) не организован (территория первого пояса ЗСО не спланирована для отвода поверхностного стока за её пределы, отсутствует ограждение и охрана). Проект ЗСО не разработан. Узлами учета воды и обеззараживающей установкой артезианские скважины не оборудованы. Производственный контроль за качеством воды источника не проводится.

В остальных населенных пунктах водоснабжение населения осуществляется из водоразборных колонок и колодцев.

Проектные предложения

Предусматривается развитие централизованной системы водоснабжения в д. Бор, д. Мозолёво-1, п. Сельхозтехника. Жилые дома этих населенных пунктов оборудуются внутренним водопроводом и канализацией и местными водонагревателями. В остальных населенных пунктах водоснабжение осуществляется по существующей схеме из водоразборных колонок и колодцев.

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Коэффициент суточной неравномерности принимается К=1,2.

Расходы воды на поливку улиц и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут на человека. Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

Таблица 1.9.

Прогнозные расходы воды питьевого качества

| Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водопотребления, л/сут. | Расходы воды, тыс. куб. м/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные, К=1,2 |
| Первая очередь |
| д. Бор | 2,08 | 160 | 0,33 | 0,40 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,03 | 0,04 |
| Поливочные нужды | 2,08 | 70 | 0,15 | 0,15 |
| Итого |  |  | 0,51 | 0,59 |
| п. Сельхозтехника | 0,667 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Поливочные нужды | 0,667 | 70 | 0,05 | 0,05 |
| Итого |  |  | 0,17 | 0,19 |
| д. Мозолёво-1 | 0,665 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Поливочные нужды | 0,665 | 70 | 0,05 | 0,05 |
| Итого |  |  | 0,17 | 0,19 |
| Остальные населенные пункты | 0,77 | 50 | 0,04 | 0,05 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,004 | 0,01 |
| Поливочные нужды | 0,77 | 70 | 0,05 | 0,05 |
| Итого |  |  | 0,09 | 0,11 |
| Всего по сельскому поселению | 4,18 |  | 0,94 | 1,10 |
| Расчетный срок |
| д. Бор | 2,17 | 160 | 0,35 | 0,42 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,03 | 0,04 |
| Поливочные нужды | 2,17 | 70 | 0,15 | 0,15 |
| Итого |  |  | 0,53 | 0,61 |
| п. Сельхозтехника | 0,68 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Поливочные нужды | 0,68 | 70 | 0,05 | 0,05 |
| Итого |  |  | 0,17 | 0,19 |
| д. Мозолёво-1 | 0,68 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Поливочные нужды | 0,68 | 70 | 0,05 | 0,05 |
| Итого |  |  | 0,17 | 0,19 |
| Остальные населенные пункты | 0,73 | 50 | 0,04 | 0,04 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,004 | 0,004 |
| Поливочные нужды | 0,73 | 70 | 0,05 | 0,05 |
| Итого |  |  | 0,09 | 0,09 |
| Всего по сельскому поселению | 4,26 |  | 0,96 | 1,10 |

Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения населенных пунктов сельского поселения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84. На первую очередь и расчетный срок принят 1 пожар 10 л/с в д. Бор и 1 пожар 5 л/с в каждом из остальных населенных пунктов сельского поселения. Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, резервуаров, водоемов.

Зоны санитарной охраны

Основной целью организации зон санитарной охраны (ЗСО) является охрана от загрязнения источников централизованного питьевого водоснабжения, а также водопроводных сооружений и окружающей их территории, влияющей на санитарный режим источника водоснабжения.

Для предотвращения возможности загрязнения подземных вод эксплуатируемого водоносного комплекса вокруг водозаборных скважин должны быть организованы зоны санитарной охраны (ЗСО) трех поясов.

- граница первого пояса (зона строгого режима) включает территорию расположения водозабора и имеет радиус 30 м от скважины;

- границы второго и третьего поясов ЗСО определяются расчетом.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения приведены в приложении 6.

Система водоснабжения

Предлагается развитие централизованной системы водоснабжения в д. Бор, д. Мозолёво-1, п. Сельхозтехника, необходима реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений. Водоснабжение новых жилых зон осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

При реконструкции и строительстве новых водопроводных сетей необходимо применять более совершенную арматуру, установку квартирных счетчиков воды, что позволит снизить объемы водопотребления на 20–30 %.

Вода должна отвечать требованиям норм децентрализованных и централизованных систем питьевого водоснабжения. Для улучшения качества воды децентрализованных систем водоснабжения предлагаются шахтные колодцы с фильтровальными блоками, одновременно выполняющими функции сооружения для очистки и накопления очищенной воды. При ремонте колодцев возможно устройство шунгитового придонного фильтрующего слоя, устройство аэрации воды в колодцах.

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой в течение расчетного срока необходимы следующие мероприятия.

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция и строительство водопроводных сетей и сооружений в деревне Бор.

- Реконструкция и строительство водопроводных сетей и сооружений в поселке Сельхозтехника.

- Реконструкция и строительство водопроводных сетей и сооружений в деревне Мозолёво-1.

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство водопроводных сетей и сооружений в деревне Бор.

- Строительство  водопроводных сетей и сооружений в поселке Сельхозтехника.

- Строительство водопроводных сетей и сооружений в деревне Мозолёво-1.

- Строительство обеззараживающих установок на водозаборах.

- Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Водоотведение

Существующее положение

Централизованная система канализации существует в д. Бор и д. Мозолёво-1. Канализационные стоки самотечно-напорной системой канализации отводятся на очистные сооружения (КОС).

Таблица 1.10.

Характеристика объектов водоотведения

| Населенный пункт | Проектная мощность КОС куб. м/сут. | Фактическая мощность КОС куб. м/сут. | Год последнего ремонта (реконструкции) | Доля обслуживаемого населения, % | Место сброса сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Бор | 750 | 750 | 1960 (не проводилась) | 86 | р. Пярдомля |
| д. Мозолёво-1 | 200 | 200 | 1961 (не проводилась) | 61 | р. Лининка |

Канализационные очистные сооружения в д. Бор, д. Мозолёво-1 и д. Мозолёво-2 находятся в нерабочем состоянии, требуется полная реконструкция. Общая протяженность канализационных сетей составляет 12,9 км.

В остальных населенных пунктах канализационные стоки собираются в выгреба.

Проектные предложения

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления, в том числе в неканализованных населенных пунктах. Неучтенные расходы стоков предусмотрены в размере 5 %.

Таблица 1.11.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков Борского сельского поселения.

Первая очередь

| Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водоотведения, л/сут. | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные, К=1,2 |
| д. Бор | 2,08 | 160 | 0,33 | 0,40 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,03 | 0,04 |
| Итого |  |  | 0,36 | 0,44 |
| п. Сельхозтехника | 0,667 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Итого |  |  | 0,12 | 0,14 |
| д. Мозолёво-1 | 0,665 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Итого |  |  | 0,12 | 0,14 |
| Остальные населенные пункты | 0,77 | 50 | 0,04 | 0,05 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,004 | 0,01 |
| Итого |  |  | 0,04 | 0,06 |
| Всего по сельскому поселению | 4,18 |  | 0,64 | 0,80 |

Таблица 1.12.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков Борского сельского поселения.

Расчетный срок

| Наименование | Население, тыс. чел. | Норма водоотведения, л/сут. | Расходы стоков, тыс. куб. м/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | среднесуточные | максимальносуточные, К=1,2 |
| д. Бор | 2,171 | 160 | 0,35 | 0,42 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,03 | 0,04 |
| Итого |  |  | 0,38 | 0,46 |
| п. Сельхозтехника | 0,68 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Итого |  |  | 0,12 | 0,14 |
| д. Мозолёво-1 | 0,68 | 160 | 0,11 | 0,13 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,01 | 0,01 |
| Итого |  |  | 0,12 | 0,14 |
| Остальные населенные пункты | 0,73 | 50 | 0,04 | 0,04 |
| Неучтенные расходы 10 % |  |  | 0,004 | 0,004 |
| Итого |  |  | 0,04 | 0,04 |
| Всего по сельскому поселению | 4,26 |  | 0,66 | 0,80 |

Система канализации

Для д. Бор и д. Мозолёво-1 предусматривается развитие централизованной системы канализации, с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации. Физически изношенные канализационные сети нуждаются в ремонте или замене. Для обеспечения нормативной степени очистки хозяйственно-бытовых стоков необходимо провести реконструкцию КОС в д. Бор и д. Мозолёво-1. Для п. Сельхозтехника предусматривается централизованная система канализации, с отведением стоков на проектируемые очистные сооружения. Санитарно-защитная зона от КОС составит 200 м в д. Бор; 150 м в д. Мозолёво-1 и 150 м в п. Сельхозтехника.

Для остальных населенных пунктов сельского поселения сохраняется, как существующее отведение стоков (сбор в выгреба), так и строительство локальных КОС для стоков от одного или группы зданий.

В проектных предложениях предусматривается организация системы водоотведения поверхностного стока в д. Бор путем строительства открытых лотков, с направлением стоков на очистные сооружения дождевой канализации. Принято производить очистку наиболее концентрированной части стока.

На очистных сооружениях предусматривается механическая очистка стоков от плавающего мусора, взвешенных веществ, нефтепродуктов. В состав очистных сооружений входят отстойники твердого стока и нефтеловушки. Санитарно-защитная зона от очистных сооружений поверхностных вод открытого типа составляет 100 м, закрытого – 50 м.

С целью улучшения санитарного состояния территории необходимо проведение ряда мероприятий.

Мероприятия на первую очередь

- Строительство канализационных очистных сооружений, с применением энергосберегающего оборудования в деревне Бор.

- Строительство канализационных очистных сооружений, с применением энергосберегающего оборудования в деревне Мозолёво-1.

- Строительство канализационных очистных сооружений в поселке Сельхозтехника.

- Реконструкция существующих и строительство новых канализационных сетей в деревне Бор.

- Реконструкция существующих и строительство новых канализационных сетей в деревне Мозолёво-1.

- Строительство канализационных сетей в поселке Сельхозтехника.

- Строительство локальных очистных сооружений.

- Разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока с очистными сооружениями в деревне Бор.

Мероприятия на расчетный срок

- Реконструкция существующих и строительство новых канализационных сетей в деревне Бор.

- Реконструкция существующих и строительство новых канализационных сетей в деревне Мозолёво-1.

- Строительство канализационных сетей в поселке Сельхозтехника.

Связь и телекоммуникации

Существующее положение

Обеспечение средствами связи Борского сельского поселения осуществляется территориальным филиалом ОАО « Ростелеком». В д. Бор, д. Колбеки, д. Мозолёво-1, д. Половное и п. Ларьян имеются АТСК 50/200 с выходом на междугородные линии связи. Проводное радиовещание отсутствует.

На всей территории имеется возможность приема центральных и местных программ теле- и радиовещания. Связь Борского сельского поселения с телефонной сетью Ленинградской области осуществляется через город Бокситогорск с помощью оптоволоконной транспортной сети. На территории сельского поселения имеется возможность пользования средствами сотовой связи.

Перспективы развития связи на территории сельского поселения связанно с установкой новых базовых станций и увеличением территории покрытия, повышением качества мобильной связи.

Таблица 1.13.

Вышки (башни, мачты) с телекоммуникационным оборудованием на территории Борского сельского поселения по данным администрации муниципального района

| Наименование объекта | Местонахождение земельного участка | Площадь земельного участка, кв. м | Собственник вышки (башни) | Правоустанавливающий документ на земельный участок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Башня | д. Пустая Глина | 300 | ОАО «МегаФон» | Утвержден Акт о выборе земельного участка, постановление № 297 от 07.04.2011. Подготавливают межевание участка. |
| Блок контейнер базовой станции сотовой радио-телефонной связи | д. Мозолёво-1 | 100 | ОАО «Вымпелком» | Утвержден Акт о выборе земельного участка, ушли на межевание. |
| Блок контейнер базовой станции сотовой радио-телефонной связи | д. Колбеки | 100 | ОАО «Вымпелком» | Утвержден Акт о выборе земельного участка, ушли на межевание. |

Проектные предложения

Телефонизация

Основными задачами по развитию телефонной сети общего пользования является ее модернизация с использованием современных цифровых и оптико-волоконных технологий для возможности предоставления населению и организациям различных телекоммуникационных услуг.

Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100 % удовлетворения заявок на данный вид связи.

Генеральным планом предусматривается численность постоянного населения в поселении к расчетному сроку (2035 г.) - 4260 человек, в т.ч. на первую очередь (2020 г.) - 4180 чел. Более половины всего населения будет сосредоточено в смежно расположенных населенных пунктах дд. Большой Остров, Бор и п. Сельхозтехника.

Для телефонизации потребуется модернизация существующих АТС с использованием современных цифровых технологий и наращивания емкости АТС. Емкость АТС для 100 % обеспечения квартирного сектора, предприятий и организаций должна будет составлять порядка 1200 номеров.

Основой развития сетей связи будет являться переход на использование волоконно-оптических кабелей. Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а так же оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.

Сотовая связь

Учитывая, что сотовой связью покрыта практически вся территория, дальнейшее развитие данного вида связи должно идти по пути повышения качества предоставляемых услуг операторами и повышения конкуренции между операторами сотовой связи.

Радиофикация

Радиовещание в сельском поселении будет осуществляться на базе эфирного. Переход на ЧМ вещание позволяет значительно снизить затраты на обслуживание оборудования и вместе с тем продолжать обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а также обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно «О Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008–2015 годы», а также развитие систем спутникового приема телевизионного вещания в населенных пунктах сельского поселения.

Мероприятия на первую очередь

- Обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели.

- Увеличение емкости телефонной сети общего пользования поселения для удовлетворения всех заявок на установку телефонов.

- Обеспечение содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в строительстве сооружений связи и предоставлении помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи.

- Увеличение количества пунктов доступа в сеть Интернет для населения на основе автоматизированной сети связи  муниципального района.

Развитие транспортной инфраструктуры

Существующее положение

Внешние и внутренние транспортные связи Борского сельского поселения обеспечиваются автомобильным транспортом. Зоны объектов автомобильного транспорта выделены в п. Сельхозтехника и д. Селище (вблизи д. Мозолёво-1).

Автомобильные дороги и автотранспорт

Транспортный каркас сформирован автомобильными дорогами регионального или межмуниципального и местного значения. Основные автомобильные дороги, обслуживающие поселение представлены в таблице 1.14.

Система транспортного обслуживания представлена также автодорогами местного значения, соединяющими между собой отдельные населенные пункты поселения или являющимися подъездами к ним. К таким дорогам относятся:

- Колбеки – Дороховая (протяженность 5,6 км);

- Дороховая – Овинец (2,9 км);

- Селище – Заполье (2,2 км);

- Мозолёво – Заполье (1,6 км);

- Мозолёво – Селище (1,2 км);

- Половное – Дорогощи (6,2 км);

- Мозолёво – Дороховая (5,9 км);

- подъезд к д. Рудная Горка (1,3 км);

- подъезд к д. Мошня (3,1 км);

- подъезд к городу Бокситогорск (0,7 км).

Таблица 1.14.

Характеристика дорог на территории Борского сельского поселения

| Наименование дорог | Протяженность, км | Классификация | Техническая категория | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пикалёво – Струги – Колбеки | 27,4 | Регионального или межмуниципального значения | IV | асфальтобетон |
| Дыми – Бор – Колбеки – Бочево | 25,5 | Регионального или межмуниципального значения | III-IV | асфальтобетон |
| Подъезд к городу Бокситогорск | 2,2 | Регионального или межмуниципального значения | III | асфальтобетон |

Перечисленные дороги местного значения не имеют твердого покрытия и находятся в неудовлетворительном состоянии

Сеть автомобильных дорог связывает все населенные пункты проектируемого сельского поселения, однако, состояние внешних автодорог в целом неудовлетворительное.

Улично-дорожная сеть внутри населенных пунктов, как правило, не благоустроенна, исключая те её участки, по которым проходят автодороги регионального или межмуниципального значения. По своим технико-эксплуатационным параметрам она не обеспечивают необходимую скорость и безопасность движения и нуждаются в реконструкции и капитальном ремонте

Пассажирские перевозки

Пассажирские автобусные перевозки осуществляют ООО «Пассажиравтотранс» (город Бокситогорск) и ООО «ПикАП» (город Пикалёво). Действующие автобусные маршруты показаны в табл. 1.15.

Таблица 1.15.

Перечень автобусных маршрутов

| Наименование маршрута | Частота движения |
| --- | --- |
| Бокситогорск – Бор | 2 рейса 4 дня в неделю |
| Пикалёво – Бор | 5 дней в неделю |
| Бокситогорск – Мозолёво | 2 рейса ежедневно |

Нет автобусного сообщения с деревнями Дорогощи, Зубакино, Дороховая, Жилоток. Это связано с малой численностью населения и аварийным состоянием дорог

Проектные предложения

Предлагаемые проектные решения учитывают предложения Схемы территориального планирования Бокситогорского муниципального района.

Таблица 1.16.

Характеристика сохраняемой и проектируемой сети автодорог Борского сельского поселения

| Наименование дорог | Среднесуточная интенсивность движения, ед. | Техническая категория | Ширина суммарной (двухсторонней) придорожной полосы, включая земляное полотно и водоотводные устройства, м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующая | Ожидаемая* | Существующая | Проектируемая** |  |
| Пикалёво – Струги – Колбеки | 1100 | 1650 | IV | IV/2 | 120 |
| Дыми – Бор – Колбеки – Бочево | 1100 | 1650 | IV/III | III/2 | 120 |
| Бочево – Неболчи (Новгородская область) | 600 | 900 | IV | III/2 | 120 |
| Подъезд к городу Бокситогорск | 100 | 150 | III | III/2 | 100 |
| Половное – Дорогощи | 200 | 300 | V | IV/2 | 100 |
| Колбеки – Дороховая | 200 | 300 | V | V/2 | 100 |
| Колбеки – Болото - Гостихино | до 100 | до 150 | V | IV/2 | 100 |
| подъезд к д. Мошня | до 100 | до 150 | V | IV/2 | 100 |
| подъезд к д. Рудная Горка | до 100 | до 100 | V | IV/2 | 100 |
| подъезд к д. Славково | до 100 | до 150 | V | IV/2 | 100 |
| Мозолёво – Селище | 100 | 150 | V | V/2 | 100 |
| Дороховая – Овинец | 100 | 150 | V | V/2 | 100 |
| Мозолёво – Заполье | 100 | 150 | V | V/2 | 100 |
| Мозолёво – Дороховая | 200 | 300 | V | V/2 | 100 |
| Селище – Заполье | до 100 | до 150 | V | V/2 | 100 |

*- коэффициент увеличения 1,5 – пропорционален ожидаемому росту автомобилизации населения;

**- в знаменателе – количество полос движения.

Предусмотрены следующие мероприятия:

- доведение параметров основных автомобильных дорог до присвоенных технико-эксплуатационных характеристик:

- Пикалёво – Струги – Колбеки;

- Дыми – Бор – Колбеки – Бочево;

- реконструкция железобетонного моста через р. Воложба, протяженностью 60,3 м, расположенного на подъезде к д. Славково 0+0,95 км.

Дополнительно к указанным мероприятиям для обеспечения транспортных связей с районным центром, проезда к населенным пунктам автомобилей скорой помощи, служб МЧС России, доставки топлива, товаров первой необходимости, для обеспечения проезда временно проживающих (дачников), а также для повышения уровня обслуживания населения предлагаются следующие мероприятия:

- доведение до полного соответствия техническим категориям с созданием покрытий переходного типа следующих автомобильных дорог местного значения:

    - Половное – Дорогощи (6,2 км);

    - Колбеки – Болото – Гостихино (4,9 км);

    - подъезд к д. Мошня (3,1 км);

    - подъезд к д. Рудная Горка (1,2 км);

    - подъезд к д. Славково (0,9 км);

- строительство автомобильной дороги местного значения с твердым покрытием:

    - подъезд к д. Паньково (2,0 км);

    - подъезд к д. Бочево (0,3 км);

- по мере совершенствования дорожной сети, предполагается развитие автобусных маршрутов с тем, чтобы охватить все населенные пункты поселения;

- возведение остановочных павильонов на линиях пригородного автобуса.

С учетом принятых решений протяженность внешних автомобильных дорог с твердым составит 57,3 км, с переходным типом покрытия 18,6 км.

Улично-дорожная сеть

Совершенствование и развитие улично-дорожной сети внутри населенных пунктов Борского сельского поселения  предусматривает благоустройство существующих сельских улиц, по которым проходят основные автомобильные дороги, предусматривающее строительство тротуаров и полос озеленения. Строительство улиц местного значения в населенных пунктах предполагается в новых жилых зонах, проектируемых на первую очередь и расчетный срок.

Пешеходно-транспортное направление Мозолёво-1 – Пустая Глина – Рудная Горка предназначено в основном для движения пешеходов, велосипедов, мототранспортных средств и протрассировано вдоль основных автодорог.

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция автомобильной дороги Пикалёво – Струги – Колбеки, с доведением её параметров до присвоенных технико-эксплуатационных характеристик.

- Доведение параметров до полного соответствия техническим категориям с созданием покрытий переходного типа автодорог:

  - подъезд к деревне Мошня;

  - подъезд к деревне Славково.

- Строительство автомобильной дороги подъезд к деревне Бочево.

- Реконструкция железобетонного моста через реку Воложба, расположенного на подъезде к деревне Славково.

- Строительство улиц местного значения в новых жилых зонах в поселке Сельхозтехника.

- Благоустройство существующих сельских улиц, по которым проходят основные автомобильные дороги, предусматривающее строительство тротуаров и полос озеленения.

- Возведение остановочных павильонов на линиях пригородного автобуса.

Мероприятия на расчетный срок

- Реконструкция автомобильной дороги Дыми – Бор – Колбеки – Бочево с доведением её параметров до присвоенных технико-эксплуатационных характеристик.

- Доведение параметров до полного соответствия техническим категориям с созданием покрытий переходного типа автодорог:

  - автомобильная дорога Колбеки – Болото – Гостихино;

  - автомобильная дорога Половное – Дорогощи;

  - подъезд к деревне Рудная Горка.

- Строительство подъезда к деревне Паньково.

- Строительство улиц местного значения в новых жилых зонах в деревнях Большой Остров, Бор, Золотово, Колбеки, Носово, Мозолёво-1, Рудная Горка, Славково.

- Создание пешеходно-транспортных направлений Мозолёво-1 – Пустая Глина – Рудная Горка.

- Развитие существующей автобусной маршрутной сети с тем, чтобы охватить транспортным обслуживанием все населенные пункты поселения.

## 1.5. Рекреационные зоны

Существующее положение

По результатам реализации НИР «Обоснование и разработка туристско-рекреационного зонирования и методов формирования оптимальной структуры туристского комплекса Ленинградской области на период до 2012 года» Бокситогорский муниципальный район по уровню развития базового туристско-рекреационного инфраструктурного потенциала отнесен к четвертой группе районов с посредственным уровнем развития. Указанные особенности в полной мере относятся к территории Борского сельского поселения. На территории поселения расположен памятник федерального значения: могила Кренке В.Д., генерала русской армии, военного инженера, участника русско-турецкой войны - д. Колбеки. Представляют интерес как объекты показа памятники архитектуры и градостроиетльства - Усадьба Ольхово и Покровская церковь. Также на территории расположен комплексный памятник природы «Река Рагуша».

Коллективные средства размещения на территории Борского сельского поселения представлены базой охотников ЗАО «Воложба» и детским оздоровительно-образовательным лагерем «Надежда».

Территорий садоводческих, дачных объединений граждан на территории Борского сельского поселения в настоящее время нет и на расчетный срок потребность в выделении земельных участков под эти цели отсутствует. Сезонно отдыхающие размещаются в частном секторе в домах жителей или в собственных домах.

Перспективы развития

В соответствии с данными, предоставленными комитетом по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области (письмо от 12 апреля 2011 г. № 263/11-0-1), на территории Борского сельского поселения не планируются к размещению объекты физической культуры, спорта и туризма регионального значения, находящиеся в собственности Ленинградской области и подведомственные комитету. Соответственно проектируемые объекты будут иметь местное значение. Предполагается создание на расчетный срок базы отдыха, расположенной в д. Селище (рядом с д. Мозолёво-1) на месте мало используемой общественно-деловой территории. Расположение проектируемой базы отдыха недалеко от комплексного памятника природы «Река Рагуша» позволит привлечь на территорию сельского поселения туристов, позволит развивать экологическое направление туризма. В свою очередь создание пешеходно-транспортного направления, которое объединит группы населенных пунктов в центральной части поселения, а конкретно дд. Мозолёво-1, Пустая Глина и Рудная Гора будет интересно как для жителей сельского поселения, так и для отдыхающих и велотуристов. Оно будет проходить вдоль дороги регионального или межмуниципального значения с заездом в комплексный памятник природы «Река Рагуша».

Возможно размещение отдыхающих в частном секторе у местного населения, что позволяет жителям иметь дополнительный источник дохода. Актуальным для территории сельского поселения направлением является развитие промыслового туризма (охота, сбор грибов и ягод, любительское рыболовство).

В соответствии с рекомендациями комитета по физической культуре, спорту и туризму Ленинградской области, в целях развития рекреации и для удовлетворения потребностей местного и сезонно пребывающего населения предусматривается обустройство традиционно сложившихся мест массового отдыха населения по типу площадок для пикника. Строительство «зеленых стоянок» со стационарным оборудованием при крайней незначительности туристских потоков неактуально. Для обеспечения мероприятий событийного туризма, в д. Колбеки могут быть благоустроены места для кратковременной парковки личного автотранспорта (парковочная стоянка вблизи памятника федерального значения: могила Кренке В.Д., генерала русской армии, военного инженера, участника русско-турецкой войны).

На первую очередь предполагается формирование новой зоны открытых плоскостных спортивных сооружений для размещения спортивной площадки в д. Бор (1 га) и благоустройство зоны открытых плоскостных спортивных сооружений в д. Мозолёво-1 для размещения спортивной площадки. На расчетный срок - новая зона открытых плоскостных спортивных сооружений в п. Ларьян рядом со зданием школы–интерната (0,4 га).

Новые  зоны озеленения общего пользования будут созданы на расчетный срок в д. Бор, п. Сельхозтехника и д. Колбеки (суммарно 1,9 га).

## 1.6. Зоны сельскохозяйственного использования

Существующее положение

Сельскохозяйственные предприятия на территории сельского поселения представлены АОЗТ «Бокситогорское» (банкрот), ГАОУ СПО ЛО «Борский агропромышленный техникум» (основное направление - молочное животноводства). Кроме того имеются 10 крестьянских хозяйств, так же небольшая часть сельскохозяйственной продукции производится в личных подсобных хозяйствах. В последние годы наблюдается тенденция снижения объемов производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских хозяйствах и в личных подсобных хозяйствах. Это объясняется высокой трудоемкостью и большими материальными затратами, а так же трудностью сбыта продукции. На 1 января 2011 г. в личных подсобных хозяйствах и крестьянских хозяйствах находилось 89 голов крупного рогатого скота, в том числе коров 45 голов, быков производителей 1 голова, нетелей 6 голов; свиней 28 голов; овец 28 голов; кроликов 10 голов; пчел 30 семей; птицы всех видов 858 голов. На 1 января 2012 г. имелись 63 головы крупного рогатого скота, в том числе коров 40 голов, нетелей 4 головы, 10 бычков на откорм; свиней 16 голов; овец 26 голов; кроликов 30 голов; пчел 23 семьи; птицы всех видов 655 голов.

Рыбоводством в сельском поселении занимаются два предприятия: ООО «Нептун» и ООО «ПМК». ООО «Нептун» в 2007 г. для производства товарной форели выделен земельный участок в районе д. Дороховая (бывший рудник № 16 Бокситогорского глиноземного завода). Согласно рыбоводно-биологическому обоснованию производственная мощность водоема 45 т в год. В мае 2008 г. завезена первая партия малька форели. Ведется работа по обустройству выделенного земельного участка. На водоеме кроме выращивания рыбы предусматривается создание условий для отдыха и спортивной рыбалки.

В марте 2008 г. образовано рыбоводное предприятие ООО «ПМК», которому выделен обводненный карьер в районе д. Мозолёво-1. Проведено обследование данного карьера и разработано рыбоводно-биологическое обоснование по выращиванию товарной форели мощностью 10 т. В настоящее время ведется работа по обустройству выделенного земельного участка и начато строительство производственных помещений, устанавливаются садки.

Перспективы развития

В целях обеспечения развития сельскохозяйственного производства и создания рабочих мест необходимо сохранение в сельскохозяйственном обороте земель сельскохозяйственного назначения. Вне территорий населенных пунктов возможно проведение процедуры принудительного изъятия у собственников неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения для их перераспределения эффективным производителям.

На рыбохозяйственных водоемах Ленинградской области сформированы рыбопромысловые участки для осуществления товарного рыболовства, организации любительского и спортивного рыболовства. В соответствии с Приказом Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 24 апреля 2009 г. № 61 «Об утверждении перечня рыбопромысловых участков в административных границах Ленинградской области» в перечень рыбопромысловых участков входит вся акватория водного объекта оз. Волошино, границы рыбопромыслового участка проходят по береговой линии водного объекта. Рекомендуемый вид деятельности: товарное рыбоводство в соответствии с рыбоводно-биологическим обоснованием. Действующим законодательством предусматривается конкурсная процедура предоставления рыбопромысловых участков вышеуказанных видов экономической деятельности на срок до 20 лет.

На расчетный срок планируется реанимация ранее действовавших на территории сельского поселения ферм и иных объектов агропроизводства, в том числе произойдет формирование новой зоны объектов сельскохозяйственного производства западнее деревни Пустая Глина (1,8 га, вне границ населенного пункта на землях сельскохозяйственного назначения).

## 1.7. Зоны специального назначения

Зоны специального назначения представлены зонами кладбищ. Кладбища расположены в д. Дмитрово, д. Колбеки, д. Мозолёво-1. В сельском поселении имеется дефицит территорий для развития кладбищ, который может быть восполнен за счет расширения действующего кладбища в д. Мозолёво-1 с включением в его состав земельного участка из категории земель лесного фонда (0,9 га).

# 2. Анализ возможных факторов риска возникновения пожаров на территории сельского поселения

Противопожарные мероприятия – это комплекс мер, являющихся неотъемлемой частью инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, обеспечивающих устойчивость функционирования объектов экономики в военное время и в чрезвычайных ситуациях, безопасную жизнедеятельность человека (повышение защищенности населения сельского поселения от пожаров, сохранение жизни, здоровья и имущества граждан, юридических лиц).

Пожар – неконтролируемое горение, развивающееся во времени и пространстве.

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

При пожаре безопасность людей обеспечивается своевременным оповещением и беспрепятственной эвакуацией из опасных зон, спасением людей, оказавшихся в зоне задымления и повышенной температуры.

Обеспечение пожарной безопасности сельского поселения реализуется соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

## 2.1. Пожары на производственных и коммунально-энергетических объектах

В производственной и коммунально-энергетической сфере может возникнуть пожар, вследствие аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах, а именно:

- на объектах энергетики (использование в технологии газогенераторов и котлов, горение природного газа под высоким давлением; применение ЛВЖ (легко воспламеняемых жидкостей) и ГЖ (горючих жидкостей) как топливо в котельных и др.);

- на объектах лесозаготовки и лесопереработки (хранение пиловочника и пиломатериалов) и др.,

- при перевозке и использовании, хранении горючих веществ на автомобильном и железнодорожном транспорте, на складах и базах хранения нефтепродуктов, а также, на трубопроводном транспорте, при аварийной разгерметизации газопровода.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с взрывами и пожарами, необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные на снижение вероятности их возникновения, защиту от огня, безопасную эвакуацию людей, беспрепятственный ввод пожарных расчетов и пожарной техники.

На предприятиях, использующих взрывопожароопасные вещества, необходимо предусматривать следующие мероприятия:

- снижение запасов взрывопожароопасных веществ до минимального количества, необходимого для производства;

- хранение взрывопожароопасных веществ в резервуарах заглубленного типа с обваловкой;

- строгое соблюдение мер техники безопасности и мер противопожарной безопасности;

- организация круглосуточного дежурства персонала на предприятии;

- создание системы оповещения;

- организация своевременного обучения действию персонала при возникновении аварийной ситуации;

- проведение плановых учений;

- создание фонда индивидуальных средств защиты на предприятии.

Наибольшую опасность в плане возникновения пожаров представляют следующие объекты жилищно-коммунального хозяйства:

- электрические подстанции;

- котельные.

## 2.2. Аварии на транспорте

Транспорт является источником повышенной опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним в большом количестве перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и др. вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей.

Наиболее пристального внимания в плане возникновения чрезвычайных ситуаций требуют:

- мосты;

- перекрестки.

Возможными причинами дорожно-транспортных происшествий (ДТП) могут являться – недостаточная ширина проезжей части, отсутствие оборудованных мест стоянки, плохое состояние проезжей части и плохое освещение в зимнее время и др.

Аварии на трубопроводном транспорте

По территории Бокситогорского муниципального района проходит многониточные магистральные газопроводы высокого давления (МГВД) «Грязовец–Ленинград 1» и «Грязовец – Ленинград 2». МГВД проходят одним техническим коридором с востока на запад.

В настоящее время в Борском сельском поселении природный газ имеется в деревне Бор и в поселке Сельхозтехника. Газоснабжение потребителей остальных населенных пунктов осуществляется сжиженным газом. Развитие газоснабжения поселения осуществляется в соответствии с решениями Схемы газоснабжения Бокситогорского района, выполненной ОАО «Газпром промгаз».

Направления расходования газа:

- бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);

- энергоноситель для источников теплоты.

Газифицируемые (по Схеме) населённые пункты – поселок Сельхозтехника; деревни Бор, Большой Остров, Колбеки, Дороховая, Золотово, Мозолёво-1, Мозолёво-2.

От ГРС газ среднего давления по газопроводам поступит к ГРП, где произойдет снижение давления до низкого. И далее газ низкого давления будет подан непосредственно потребителям.

Газоснабжение населенных пунктов не обеспеченных природным газом будет осуществляться сжиженным газом.

Основными причинами аварий и пожаров на газопроводах могут быть: брак строительно-монтажных работ, внешнее механическое воздействие и стресс-подземная коррозия металла, коррозионное разрушение трубопроводов.

В местах повреждения происходит истечение газа под высоким давлением в окружающую среду. Смешиваясь с воздухом, газы образуют облако взрывоопасной смеси.

Охранные зоны газопроводов указаны на проектном плане и являются зонами планировочных ограничений.

## 2.3. Пожары на территории жилой застройки

Согласно статистическим данным более 70 % от общего количества пожаров приходится на жилой сектор. В условиях, когда часть жилищного фонда на рассматриваемой территории составляют индивидуальные дома с деревянными перекрытиями, вероятность возгорания повышается, а пожары могут характеризоваться повышенной сложностью и распространяться с большой скоростью.

Особенно опасны и могут привести к тяжелым последствиям пожары в местах массового скопления людей (объекты социального, культурно-бытового обслуживания и др.).

Наиболее вероятным источником пожарной опасности в жилой застройке является ветхий и аварийный жилой фонд.

Согласно статистическим данным на первом месте стоят пожары, возникающие от неисправности электротехнического оборудования и неосторожного обращения с огнем.

В случае возникновения пожара необходимо организовать срочную эвакуацию людей с объекта, сообщить о пожаре в противопожарную службу, приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

## 2.4. Опасные природные процессы и явления, способствующие возникновению пожаров на территории сельского поселения

Сильный ветер со скоростью более 20 м/с, ураган (со скоростью ветра 28–33 м/с); гроза; град, с диаметром частиц более 20 мм; метель; гололед; морозы могут являться фактором способствующим возникновению и развитию пожара на территории сельского поселения.

В сильные морозы (при низких температурах), при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также к возникновению пожаров в зданиях.

При плохих метеоусловиях возникает риск дорожно-транспортных происшествий, аварий и катастроф, в том числе с участием опасных веществ.

При сильном ветре (с максимальной скоростью 29 м/с) возможны разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи, слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа, возможны завалы из деревьев, затрудняющие подъезд пожарных автомобилей к объектам защиты.

Опасность природных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам жилой застройки и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

Основными причинами возникновения природных пожаров являются:

- неосторожное обращение с огнем отдыхающих, охотников, рыбаков, грибников и других лиц при посещении лесов;

- весенние и осенние неконтролируемые сельхозпалы (выжигание сухой травы на сенокосах, отгонных пастбищах, а также стерни на полях);

- нарушение правил пожарной безопасности лесозаготовителями;

- грозовые разряды.

Мероприятия по защите населения и производства от воздействия чрезвычайных природных ситуаций сводятся к своевременному оповещению населения и руководителей предприятий о надвигающихся природных явлениях и проведении заблаговременных и оперативных мер по снижению ущерба от опасных природных явлений.

Выбор оптимальных вариантов защиты проводится на основе прогноза ожидаемых событий, и первоочередные мероприятия должны быть направлены на предотвращение тех последствий, которые могут привести к возникновению вторичных поражающих факторов (в хранилищах нефтепродуктов, газов и др.), превышающих по тяжести последствий воздействие самого стихийного бедствия, а именно, на усиление устойчивости линий связи, сетей электроснабжения, городского и междугородного транспорта и т.д.

# 3. Проходы и подъезды к зданиям и сооружениям

В соответствии с требованиями Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 м и более (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 м и более (6 и более этажей);

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 м;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 м, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- менее 9 этажей;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- в случае устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 м при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 м, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 м.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м.

В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 м - не более 8 м;

Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 м, высотой не менее 4,5 м и располагаться не более чем через каждые 300 м, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 м.

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 • 15 м. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 м.

К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 м.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 м, проездов - не менее 3,5 м.

# 4. Противопожарное водоснабжение

На территориях населенных пунктов должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети установлен в таблицах 7 и 8 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий высотой не более 18 м с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с полимерными утеплителями следует принимать на 10 л в секунду больше нормативов, указанных в таблицах 9 и 10 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий производственных объектов следует принимать в соответствии с таблицей 8 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания, в соответствии с таблицей 9 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Расход воды на наружное пожаротушение складов лесных материалов вместимостью до 10 тыс. куб. м следует принимать в соответствии с таблицей 9 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", относя их к зданиям V степени огнестойкости категории В пожарной и взрывопожарной опасности.

Расход воды на наружное пожаротушение зданий радиотелевизионных передающих станций независимо от объема зданий и количества проживающих в населенных пунктах людей следует принимать не менее 15 л в секунду, если в соответствии с таблицами 9 и 10 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" не требуется больший расход воды. Указанные требования не распространяются на радиотелевизионные ретрансляторы, устанавливаемые на существующих и проектируемых объектах связи.

Расход воды на наружное пожаротушение зданий, объем которых больше объема, указанного в таблицах 9 и 10, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не менее 5 м от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л в секунду и более, при расходе воды менее 15 л в секунду – 1 гидрант.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 куб. м при числе участков до 300, и не менее 60 куб. м, при числе участков более 300.

Каждый противопожарный водоем должен иметь площадку для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей.

# 5. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определяются как расстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий, сооружений и строений.

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 % при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Допускается уменьшать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности с 0 на 50 % при оборудовании более 40 % помещений каждого из зданий, сооружений и строений автоматическими установками пожаротушения.

Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 %.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 м при условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является противопожарной 1-го типа.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к Федеральному закону от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Допускается уменьшать до 6 м противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Минимальные противопожарные расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) I и II степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять не менее 9 м (до зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5 и классов конструктивной пожарной опасности С2, С3 - 15 м), III степени огнестойкости - 12 м, IV и V степеней огнестойкости - 15 м. Расстояния от жилых, общественных и административных зданий (классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4) IV и V степеней огнестойкости до производственных и складских зданий, сооружений и строений (класса функциональной пожарной опасности Ф5) должны составлять 18 м. Для указанных зданий III степени огнестойкости расстояния между ними должны составлять не менее 12 м.

Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к «Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности». Противопожарные расстояния между глухими торцевыми стенами, имеющими предел огнестойкости не менее REI 150, зданий, сооружений и строений I - III степеней огнестойкости, за исключением зданий детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа (классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1), и многоярусными гаражами-стоянками с пассивным передвижением автомобилей не нормируются.

Площадки для хранения тары должны иметь ограждения и располагаться на расстоянии не менее 15 м от зданий, сооружений и строений.

Противопожарные расстояния от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 м.

# 6. Требования противопожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в границах сельского поселения

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории сельского поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Определение мест дислокации подразделений пожарной охраны на территории сельского поселения устанавливаются в соответствии с СП 11131.30.2009 «Места дислокации подразделения пожарной охраны. Порядок и методика определения».

Число и места дислокации подразделений пожарной охраны на территории сельского поселения определяются на основании расчетного определения максимально допустимого расстояния от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо, определения пространственных зон размещения пожарного депо для каждого объекта предполагаемого пожара и областей пересечения указанных пространственных зон для всей совокупности объектов предполагаемого пожара.

Для каждого объекта предполагаемого пожара рассчитывается максимально допустимое расстояние от него до ближайшего пожарного депо в зависимости от цели выезда дежурного караула на пожар и выбранной схемы его развития.

Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо определяется для одной или одновременно нескольких из нижеприведенных целей выезда подразделений пожарной охраны на пожар:

- цель № 1: ликвидация пожара прежде, чем его площадь превысит площадь, которую может потушить один дежурный караул.

- цель № 2: ликвидация пожара прежде, чем наступит предел огнестойкости строительных конструкций в помещении пожара;

- цель № 3: ликвидация пожара прежде, чем опасные факторы пожара достигнут критических для жизни людей значений.

Эта цель подлежит реализации при тушении пожаров в зданиях с массовым пребыванием людей, когда расчетное время эвакуации людей из здания больше необходимого времени эвакуации людей (то есть, когда опасность для жизни людей наступает до того, как они эвакуируются из здания), и их эвакуация не завершилась до прибытия пожарных подразделений, а также при ликвидации пожаров в помещениях, из которых эвакуация людей невозможна без причинения вреда их жизни или нецелесообразна по условиям технологического процесса.

Максимально допустимое расстояние от объекта предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо определяют для одной из выбранных схем развития пожара:

а) горение твердых веществ и материалов на площади в виде круга;

б) горение твердых веществ и материалов на площади в виде полосы с постоянной шириной;

в) горение свободно растекающихся легко воспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ), а также расплавов твердых горючих материалов;

г) горение ЛВЖ и ГЖ, а также расплавов твердых горючих материалов на постоянной площади (в обваловании).

Пожарные депо размещаются на свободных от застройки земельных участках, имеющих выезды на дороги. Площадь земельных участков определена в зависимости от типа пожарного депо в соответствии с приложением 2, НПБ 101-95. Количество пожарных депо и тип предусмотрен в соответствии с приложением 1, 7, НПБ 101-95.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 м.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 м, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 м.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

В настоящее время территорию Борского сельского поселения обслуживает пожарное депо города Бокситогорск. Депо обслуживает все населенные пункты установлен порядок привлечения сил и средств пожарной охраны на тушение пожаров на всей территории Борское сельское поселение. Депо укомплектовано личным составом в соответствии со штатным расписанием, а также необходимой техникой и оборудованием.

В соответствии со статьей 76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях должна составлять 20 минут.

Таблица 6.1.

Удаленность населенных пунктов Борского сельского поселения от ближайшего существующего пожарного депо

| № п/п | Населенные пункты сельского поселения | Расстояния от пожарного депо, км | Время прибытия подразделения пожарной охраны, минут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее | Проектное | Существующее | Проектное |
| 1 | д. Болото | 11,5 | 9,0 | 14,0 | 7,5 |
| 2 | д. Большой Остров | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 |
| 3 | д. Бор | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 |
| 4 | д. Бороватое | 7,0 | 7,0 | 8,5 | 8,5 |
| 5 | д. Бочево | 18,5 | 15 | 22,5 | 18,0 |
| 6 | д. Гостихино | 15,0 | 11,5 | 18 | 14,0 |
| 7 | д. Дмитрово | 30,0 | 11,5 | 36 | 14,0 |
| 8 | д. Дорогощи | 29,0 | 10,0 | 35 | 12,0 |
| 9 | д. Дороховая | 16,0 | 6,5 | 19 | 5,0 |
| 10 | д. Жилоток | 13,0 | 13,0 | 15,5 | 15,5 |
| 11 | д. Заполье | 21,5 | 3,0 | 25,5 | 3,5 |
| 12 | д. Золотово | 13,5 | 5,0 | 16 | 4,0 |
| 13 | д. Зубакино | 29,5 | 10,5 | 35,5 | 12,5 |
| 14 | д. Колбеки | 10,5 | 8,0 | 12,5 | 9,5 |
| 15 | п. Ларьян | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 |
| 16 | д. Максимова Гора | 13,0 | 5,5 | 15,5 | 6,5 |
| 17 | д. Межуречье | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 6,5 |
| 18 | д. Мозолёво-1 | 19,0 | 0,5 | 22,5 | 0,5 |
| 19 | д. Мозолёво-2 | 18,5 | 0 | 22 | 0 |
| 20 | д. Мошня | 7,5 | 7,5 | 9,0 | 9,0 |
| 21 | д. Носово | 8,0 | 8,0 | 9,5 | 9,5 |
| 22 | д. Овинец | 19,5 | 8,0 | 23,5 | 6,5 |
| 23 | д. Паньково | 17,5 | 11,0 | 21 | 9,0 |
| 24 | д. Пареево | 17,0 | 1,5 | 20,5 | 1,5 |
| 25 | д. Половное | 31,5 | 13,0 | 38 | 16,0 |
| 26 | д. Пустая Глина | 21,5 | 3,0 | 26 | 3,5 |
| 27 | д. Рудная Горка | 28,0 | 9,5 | 33,5 | 11,0 |
| 28 | д. Савино | 33,0 | 14,5 | 39,5 | 17,5 |
| 29 | д. Селище | 6,5 | 6,5 | 8,0 | 8,0 |
| 30 | д. Селище | 19,5 | 1,0 | 23,5 | 1,5 |
| 31 | п. Сельхозтехника | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
| 32 | д. Славково | 7,0 | 2,5 | 8,5 | 2,5 |

* при скорости движения пожарного автомобиля 50 км/ч.

Как видно из приведенной выше таблицы, подразделения пожарной охраны не прибывают в установленное время в 15 из 32 населенных пунктов. В общей сложности в данных населенных пунктах проживает 773 человека, большая часть из них в д. Мозолёво-1.

Генеральным планом Борского сельского поселения предлагается:

- исходя из требований статьи 76 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ (о времени прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не более 20 минут), и, в соответствии с требованиями НПБ 101-95, дополнительно к существующему пожарному депо в городе Бокситогорск, необходимо разместить пожарное депо 5-ого типа в д. Мозолёво-2.

- Обеспечить население населенных пунктов средствами тушения пожаров первой необходимости (насосами, песком, лопатами, ведрами и т.д.).

- Назначить ответственных за средства первой необходимости для тушения пожаров, а также за проведение мероприятий по тушению пожаров до приезда пожарных бригад.

# 7. Общие требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий

Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий, сооружений и строений должны обеспечивать в случае пожара:

- эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

- возможность проведения мероприятий по спасению людей;

- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий, сооружений и строений;

- возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

- нераспространение пожара на соседние здания, сооружения и строения.

В зданиях, сооружениях и строениях помещения категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности должны размещаться у наружных стен, а в многоэтажных зданиях, сооружениях и строениях - на верхних этажах, за исключением случаев, указанных в технических регламентах для данных объектов.

При изменении функционального назначения зданий, сооружений, строений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных применительно к новому назначению этих зданий, сооружений, строений или помещений.

# 8. Требования пожарной безопасности в лесах

Требования пожарной безопасности в лесах определены в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в лесах», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, окаймленных минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 м. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором.

Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:

- места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на расстоянии не менее:

- 100 м от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка; 50 м от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;

- территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25–30 м от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и окаймлена двумя минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 м каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 м каждая, с расстоянием между ними 5 м.

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц.

Запрещается выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным насаждениям, без постоянного наблюдения.

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, обязаны:

- хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре,

- производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и окаймление минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м;

- при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и времени проведения этих работ органы государственной власти или органы местного самоуправления, указанные в пункте 4 настоящих Правил, не менее чем за 10 дней до их начала; прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу;

- соблюдать нормы наличия средств пожаротушения в местах использования лесов, утвержденные Министерством природных ресурсов Российской Федерации, содержать средства пожаротушения в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;

- тушить лесные пожары, возникшие по их вине;

- немедленно принимать меры к ликвидации лесных пожаров, возникших в местах использования лесов, а также оповещать о пожаре органы государственной власти или органы местного самоуправления;

- направлять работников (для юридических лиц), пожарную технику, транспортные и другие средства на тушение лесных пожаров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

При проведении в лесах переработки древесины и других лесных ресурсов (углежжение, смолокурение, дегтекурение и др.) требуется:

- размещать объекты переработки древесины и других лесных ресурсов на расстоянии не менее 50 м от лесных насаждений;

- обеспечивать в период пожароопасного сезона в нерабочее время охрану объектов переработки древесины и других лесных ресурсов;

- содержать территории в радиусе 50 м от объектов переработки древесины и других лесных ресурсов очищенными от мусора и других горючих материалов; проложить по границам указанных территорий минерализованную полосу шириной не менее 1,4 м, а в хвойных лесных насаждениях на сухих почвах - две минерализованные полосы такой же ширины на расстоянии 5–10 м одна от другой.

При заготовке живицы требуется:

- размещать промежуточные склады для хранения живицы на очищенных от древесного мусора и других горючих материалов площадках. Вокруг площадок проложить минерализованную полосу шириной не менее 1,4 м;

- размещать основные склады для хранения живицы на открытых, очищенных от древесного мусора и других горючих материалов территориях на расстоянии не менее 50 м от лесных насаждений; проложить по границам этих территорий минерализованную полосу шириной не менее 1,4 м и содержать ее в период пожароопасного сезона в очищенном состоянии.

При осуществлении рекреационной деятельности в лесах в период пожароопасного сезона устройство мест отдыха, туристских стоянок и проведение других массовых мероприятий разрешается только по согласованию с органами государственной власти или органами местного самоуправления, при условии оборудования на используемых лесных участках мест для разведения костров и сбора мусора.

Полосы отвода автомобильных дорог, проходящих через лесные массивы, должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Вдоль лесных дорог, не имеющих полос отвода, полосы шириной 10 м с каждой стороны дороги должны содержаться очищенными от валежной и сухостойной древесины, сучьев, древесных и иных отходов, других горючих материалов.

Полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов, а границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 м или минерализованной полосой шириной не менее 3 м.

Владельцы инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, владельцы железнодорожных путей не общего пользования, перевозчики, а также юридические лица, использующие земельные участки на полосах отвода железных дорог в пределах земель железнодорожного транспорта, обязаны:

- не допускать эксплуатации тепловозов, не оборудованных искрогасительными и (или) искроулавливающими устройствами, на участках железнодорожных путей общего и не общего пользования, проходящих через лесные массивы;

- организовывать в период пожароопасного сезона при высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесу патрулирование на проходящих через лесные массивы участках железнодорожных путей общего и не общего пользования в целях своевременного обнаружения и ликвидации очагов огня;

- в случае возникновения пожаров в полосе отвода железной дороги или вблизи нее немедленно организовать их тушение и сообщить об этом органам государственной власти или органам местного самоуправления.

На участках железнодорожных путей общего и не общего пользования, проходящих через лесные массивы, не разрешается в период пожароопасного сезона выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, горящие окурки и спички из окон и дверей железнодорожного подвижного состава.

Просеки, на которых находятся линии электропередачи и линии связи, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов.

Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через лесные массивы, в период пожароопасного сезона должны быть свободны от горючих материалов. Через каждые 5-7 км трубопроводов устраиваются переезды для пожарной техники и прокладываются минерализованные полосы шириной 2-2,5 м вокруг домов линейных обходчиков, а также вокруг колодцев на трубопроводах.

При строительстве, реконструкции и эксплуатации линий электропередачи, линий связи и трубопроводов обеспечиваются рубка лесных насаждений, складирование и уборка заготовленной древесины, порубочных остатков и других горючих материалов.

Граждане при пребывании в лесах обязаны:

- при обнаружении лесных пожаров немедленно уведомлять о них органы государственной власти или органы местного самоуправления,

- принимать при обнаружении лесного пожара меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения;

- оказывать содействие органам государственной власти и органам местного самоуправления при тушении лесных пожаров.

Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# Footnotes

В период с 4 февраля 2000 г. по 31 марта 2011 г. учреждение именовалось ГОУ НПО ЛО "Профессиональный лицей № 45" и ГБОУ НПО ЛО "Профессиональный лицей № 45".

По данным администрации Борского сельского поселения

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. № 1700-р «О Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы».

д. Мозолёво-1

д. Мозолёво-1

д. Мозолёво-1

д. Мозолёво-1

д. Мозолёво-1

д. Мозолёво-1

д. Мозолёво-1